Заключение.

Предложен способ измерения основного тона, основанный на обработке логарифмического спектра и обеспечивающий устойчивость к частотным искажениям, шумам и микровариациям речевого сигнала. Используемая в предложенном способе обработка в спектральной области включает высокочастотную фильтрацию логарифмического спектра, нелинейное преобразование, сохраняющее в отфильтрованной спектральной огибающей положительные пики, соответствующие гармоникам речевого сигнала, и потенцирование обработанного спектра. В результате таких преобразований происходит выравнивание амплитуд гармоник и выделение фрагментов спектра, соответствующих гармоникам сигнала, где отношение сигнал/шум максимально, что снижает чувствительность к шумам. Выделенные и выровненные по амплитуде гармоники взвешиваются с наклоном –12 дБ/окт, характерным для затухания спектра голосового источника. Этим снижается влияние на измерение основного тона микровариаций голосового источника, проявляющихся в виде нулей в высокочастотной области спектра, подчёркиваемых фильтрацией логарифмического спектра. По обработанному спектру речевого сигнала находится связанная с ним автокорреляционная функция, не искажённая свёрткой с импульсной характеристикой речевого тракта, с хорошо выраженным пиком на периоде сигнала. Оценка основного тона получается в результате измерения координаты главного пика полученной автокорреляционной функции и оцениванием периода речевого сигнала с помощью определения координаты её главного пика.

# Литература

- Рабинер Л.Р., Шафер Р.В. Цифровая обработка речевых сигналов. М., Радио и связь, 1981.

- Boersma P. Accurate short–term analysis of fundamental frequency and the harmonic–to–noise ratio of a sampled sound. IFA Proceedings 17, 1993, pp.97-110.

- Noll A.M. Cepstrum pitch determination. J. Acoust. Soc. Amer., 1967, v.41, pp.293-309.

- Колоколов А.С. Обработка спектра речевого сигнала. 8-я Международная конференция и выставка «Цифровая обработка сигналов и её применение» (DSPA), 2006, с.164-166.

- Колоколов А.С., Любинский И.А., Яхно В.П. Повышение отношения сигнал/шум для периодического сигнала с помощью фильтрации амплитудного спектра. 6-я Международная конференция и выставка «Цифровая обработка сигналов и её применение» (DSPA). Москва, 2004. c.228-229.

- Фант Г. Акустическая теория речеобразования. М.: Наука. 1964.

- Plomp R. Pitch of complex tones. J. Acoust. Soc. Am. 1967. V.41. №, 1526-1533.

(((((((((((

## A method of fundamental tone measurement for speech signal

Kolokolov A.

Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences. kolokolo@ipu.ru.

A method of fundamental tone measurement is proposed. It is based on logarithmic spectrum processing that is providing measurement stability in the presence of frequency distortions, background noise and microvariations of a speech signal. The spectrum processing includes a high-frequency filtration of a logarithmic spectrum, the nonlinear transformation selecting filtered spectral regions around positive peaks, corresponding harmonics of a speech signal, and exponentiation of the processed spectrum. As a result of such transformations there is an equalization of amplitudes of harmonics and selection of fragments of the spectrum corresponding harmonics of a signal where the attitude a signal/noise as much as possible, that reduces sensitivity to noise. The harmonics selected and leveled on amplitude are weighed with an inclination –12 dB/oct, that is in accord with spectrum attenuation of a voice source. The weighting decreases undesirable drastic spectrum changes due to voice source microvariations, which are shown in the form of zero in high-frequency area of a spectrum and emphasized by a filtration of a logarithmic spectrum. Finally, the processed spectrum of speech signal is used to determine the related autocorrelation function which is not distorted by convolution with the pulse characteristic of the vocal tract and has a well-pronounced peak on the signal period. The estimation of the fundamental tone is concluded with the main peak detection and measurement of its coordinate which represents the speech signal period.

(((((((((((

два алгоритма без потерь для выделения особенностей в аудиосигнале

Жарких А.А., Павлов И.А.

Мурманский государственный технический университет

Введение

Цель данной работы – рассмотрение двух алгоритмов для выделения особенностей в аудиосигнале, основанных на арифметике остаточных классов [1]. Под действием каждого из двух линейных операторов аудиосигнал преобразуется соответственно в один из аудиосигналов того же формата, содержащий локализованные особенности. Каждый из двух полученных сигналов содержит всю информацию об исходном сигнале и может быть в него преобразован однозначно соответствующим линейным оператором в -1-й степени. Алгоритмы аналогичные предложенным в данной работе, были частично апробированы в [2]. Они использовались для выделения контуров на изображении.

С математической точки зрения аудиосигнал представляет собой вектор с элементами из конечного алфавита. Без ограничения общности можно считать, что аудиосигнал это вектор     (1)

Элемент вектора принадлежит кольцу классов вычетов . Для записи аудиосигнала используются значения P равные 8 и 16. Предположим далее, что показатель степени , то есть не является простым числом. Тогда каждый элемент  может быть представлен в - ичной системе счисления: 			(2),					(3)

Такое представление позволяет рассматривать аудиосигнал как объединение слоев и соответственно по слоям проводить выделение особенностей. При таком подходе каждый элемент выборки разбивается на T подэлементов, каждый из которых отвечает своему слою аудиосигнала. Два предельных случая соответствуют  слоям и - ичной арифметике или 1 слою и - ичной арифметике.

1. Два алгоритма для выделения особенностей в аудиосигнале

Введем два оператора, отвечающих за выделение особенностей в аудиосигнале. Для этих двух операторов выбирается множество элементов выборки, которые не меняются оператором и связанное с этим множеством направление преобразования. Из следующих формул понятно, что инвариантные множества  – это несколько первых или несколько последних элементов выборки. В следующих формулах  соответственно исходный аудиосигнал, сигнал локализующий особенности, оператор формирующий сигнал с локализацией особенностей из исходного аудиосигнала.

Оператор ,           (4)

Оператор ,    (5)

Параметры в записи операторов и выходных значений слоев аудиосигнала обозначают следующее - число бит в слое речевого сигнала, - движение слева, - движение справа, r  – масштаб анализа аудиосигнала (любое целое число от 1 до M - 2), - параметр усиления (любое нечетное число от 0 до ). В зависимости от масштаба анализа, вычитаются отсчетные значения, разнесенные во времени на несколько интервалов дискретизации. Если масштаб равен 1, то вычитаются соседние значения, если масштаб равен r, то вычитаются значения, разнесенные на r временных интервалов. Таким образом, при данном значении масштаба, вычитаются значения отсчетов с пропуском (r - 1) отсчета. Термин слева означает, что вычитаются значения предыдущих отсчетов из значений последующих отсчетов. Термин справа означает, что вычитаются значения последующих отсчетов из значений предыдущих отсчетов. Кроме того, при движении вычислительной процедуры слева r  начальных отсчетов остаются неизменными. А при движении вычислительной процедуры справа – неизменными остаются  r  последних отсчетов. Так условно можно представить перемещение вычислительной процедуры по слою аудиосигнала при действии соответствующего оператора. Представленные операторы попарно некоммутируют. Они однозначно определены для заданного речевого сигнала и допускают возведение в любую целую степень и перемножение в любом количестве и любом порядке.

2. Результаты применения алгоритмов

Для анализа особенностей был использован речевой сигнал с произнесением слова «восемнадцать». Число уровней квантования – 16, частота дискретизации 22050 Гц. Осуществлялась полосовая фильтрация этого речевого сигнала с полосой пропускания от 100 до 200 Гц. Затем к профильтрованному речевому сигналу были применены указанные алгоритмы с некоторыми параметрами. Отметим лишь несколько характерных результатов применения алгоритмов, соответствующих случаю, когда речевой сигнал представлен одним слоем. На всех графиках единица измерения оси абсцисс – номер отсчета сигнала, оси ординат – значение отсчета сигнала.

На рис. 1 показан исходный и фильтрованный речевые сигналы.

На рис. 2 показаны результаты применения левого преобразования и правого преобразования. Как видно они приводят к выделению участков монотонности. Для левого преобразования вертикальная черная линия и находящаяся под ней соответствующая вертикальная белая линия указывают на участок возрастания; вертикальная белая линия и находящаяся под ней соответствующая вертикальная черная линия указывают на участок убывания. Толщина линии показывает длину участка монотонности. Для правого преобразования структура линий та же самая, но их цвета изменяются на противоположные.

На рис. 3 на фоне аналогичных выделений участков монотонности проявляются сплошные черные участки ограниченные некоторой огибающей и ее зеркальным отражением. Форма огибающей на двух графиках с высокой степенью точности отражает форму изменения огибающей речевого сигнала.

Рис. 1. Исходный и фильтрованный речевые сигналы

Рис.2. Первый график - результат применения левого преобразования. Второй график - результат применения правого преобразования (r = 1, = 32767).

Рис.3. Первый график - результат применения левого преобразования. Второй график - результат применения правого преобразования (r = 1, = 32737).

Заключение

Задачи выделения особенностей в аудиосигнале публиковались в работах многих авторов. Отметим лишь широко известные публикации, касающиеся речевого сигнала. В работах [3, 4] рассматривается задача обнаружения речевого сигнала и его локализация на фоне шума. В работах [5, 6] в речевом сигнале выделяются значения глобальных экстремумов на участках постоянного знака. Предложенные нами алгоритмы позволяют выделять различные особенности в аудиосигнале. В частности, приведенные примеры показывают выделение участков монотонности и формы огибающей речевого сигнала. Мы надеемся, что данные алгоритмы будут дополнять имеющийся арсенал алгоритмов анализа и синтеза аудиосигналов. В дополнение к изложенному, можно отметить, что современная компьютерная техника позволяет реализовать удобную визуализацию выделения особенностей в аудиосигнале. Это предоставит возможность использовать для анализа, как человека-оператора, так и различные сканирующие устройства.

Алгоритмы имеют линейную сложность по числу отсчетов в аудиосигнале. Для автоматического использования алгоритмов требуется более тщательное их изучение с математической точки зрения и более многочисленная апробация на записях аудиосигналов.

Литература

1. Виноградов И.М. Основы теории чисел. – СПб.: Лань, 2004. – 176 с.

2. Zharkikh A.А. Two Stage Algorithm of Contour Allocation in the Image // Pattern Recognition and Image analysis: New Information Technologies: Conference Proceedings, Vol. 3. – Yoshkar – Ola, the Russian Federation, 2007, pp. 47 – 50.

3. Рабинер Л. Р., Шафер Р. В. Цифровая обработка речевых сигналов: пер. с англ. / Под ред. М. В. Назарова, Ю. Н. Прохорова.- М.: Радио и связь, 1981. – 496 с.

4. Rabiner, L.R. and Sambur, M.R., "An Algorithm for Determining the Endpoints of Isolated Utterances". The Bell System Technical Journal, Vol. 54, No. 2, February 1975, pp. 297-315.

5. Лейтес Р.Д., Соболев В.Н. Цифровое моделирование систем синтетической телефонии. - М.: Связь, 1969. – 120 с.

6. Соболев В.Н. Простые алгоритмы экономного кодирования и декодирования речевой волны// Материалы 14 Межрегиональной научно – технической конференции «Обработка сигналов в системах наземной связи и оповещения», Москва - Нижний Новгород. – М.:2006, с. 172-174.

(((((((((((

two lossless algorithms of features Allocation in the audio signal

Zharkikh A., Pavlov I.

Murmansk State Technical University

The purpose of this work is examination of two algorithms of features allocation in the audio signal based on residue arithmetic [1]. Under the action of either of the two linear operators audio signal is transformed accordingly into one of audio signals (with the same format) contained localized features. Either of the two signals obtained contains all the information about source signal and can be transformed into source signal unambiguously with the help of appropriate linear operator raised to -1 power.

The algorithms of a similar nature were partially approved in the paper [2]. They were used for allocating of contour in the image.

The algorithms stipulate usage of residue arithmetic modulo. The subtraction modulo operation  from the left or from the right is applied, where Q is number of quantization levels of audio signal. In the one of algorithms calculating procedure by convention moves from the left and in another it moves from the right. The scale of analysis and coefficient of amplification are used as parameters of statements. Values of samples located from each other at a distance of some sampling intervals are subtracted against the scale of analysis. If the scale equals one than neighboring values are subtracted. If the scale equals k than values of samples located from each other at a distance of r sampling intervals are subtracted. Thus, using this value of scale, values of samples are subtracted with omitting of (r - 1) samples. The term “left” means that values of previous samples are subtracted from values of following samples. The term “right” means that values of following samples are subtracted from values of previous samples. Besides, moving of calculating procedure from the left, r first samples remain invariable. While moving of calculating procedure from the right, r  last samples remain invariable.

Previously speech signal filtered off with pronouncing of word “eighteen” was used for features analysis. It was marked only some distinctive results using algorithm. The results of applying “left” transformation are illustrated in Fig. 2. These results display allocating of monotony sections. In Fig. 3 the complete black sections confined of some envelope and its mirror reflection are become apparent against a background of analogous allocating of monotony sections. The form of envelope in both pictures shows the shape of changing of speech signal envelope with fine-resolution.

The algorithms proposed in this work permit to allocate different features in audio signal. In particular, examples given show allocating of monotony sections and speech signal envelope shape. We hope that these algorithms will expand the arsenal of existent algorithms for analysis and synthesis of audio signals. In addition, it is significant to pay attention to the fact that the modern computer technologies allows to realize handy visualization of features allocation in audio signal. It allows to use for analysis both human-operator and different scanners.

The algorithms have linear complexity depended on quantity of samples in audio signal. For the automatic usage of algorithms it is required more careful their studying from the mathematical point of view and more number of experiments on records of audio signals.

References

1. Виноградов И.М. Основы теории чисел. – СПб.: Лань, 2004. – 176 с.

2. Zharkikh A.А. Two Stage Algorithm of Contour Allocation in the Image // Pattern Recognition and Image analysis: New Information Technologies: Conference Proceedings, Vol. 3. – Yoshkar – Ola, the Russian Federation, 2007, pp. 47 – 50.

(((((((((((

ПОСТРОЕНИЕ МНОГОКАНАЛЬНОГО ЭХОКОМПЕНСАТОРА НА ОСНОВЕ АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМА С ПОНИЖЕННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЛОЖНОСТЬЮ

Тараканов А.Н.

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
150000, Россия, Ярославль, ул. Советская, 14. Тел. (4852) 79-77-75. tano@uniyar.ac.ru

По историческим и экономическим причинам подключение абонентских линий к телефонной станции производится с помощью дифференциальной системы. Такое решение имеет недостаток, заключающийся в том, что дифференциальная система становится причиной возникновения эхосигналов, мешающих нормальному разговору абонентов [1, 2]. Когда задержки сигналов в каналах передачи малы – абоненты не замечают эхо, однако для каналов с большим временем распространения сигналов оно становится серьезной проблемой.

Современным способом борьбы с паразитными эхосигналами является применение эхокомпенсаторов, которые устанавливаются в четырехпроводной части цепи и производят вычитание сформированной оценки эха из просочившегося эхосигнала [3, 4]. Вычисление оценки эхосигнала производится с помощью адаптивного фильтра (АФ) [5, 6]. Характеристики АФ в значительной степени определяются типом используемого адаптивного алгоритма. Существует большое количество разнообразных адаптивных алгоритмов [7], однако их использование при построении эхокомпенсаторов не всегда оправдано, т.к. изначально они создавались без учета особенностей данной задачи [8, 9].

Первой особенностью задачи эхокомпенсации является необходимость высокой скорости сходимости адаптивного алгоритма на начальном этапе определения весовых коэффициентов адаптивного фильтра, что обеспечивает значительное подавление эхосигнала с первых же секунд работы эхокомпенсатора. В дальнейшем скорость сходимости желательно снизить, т.к. при возникновении ситуации встречного (одновременного) разговора, когда одновременно говорят оба абонента, могут возникнуть существенные искажения значений весовых коэффициентов адаптивного фильтра, что приведет к неправильной оценке эхосигнала [8].

Вторая особенность заключается в предпочтительном использовании многоканальной обработки и определяется использованием времяуплотненных ИКМ сигналов при передаче и коммутации речевых сигналов в телефонных сетях. В таком случае использование многоканальной обработки в модуле эхокомпенсации позволит упростить сопряжение его с другими блоками коммутационной станции или IP-шлюза [2].

Третья особенность тесно связана со второй и заключается в уменьшении вычислительной сложности адаптивного алгоритма. В случае многоканальной обработки уменьшение вычислительной сложности, достигнутое при обработке каждого канала, приводит к снижению вычислительной сложности всей системы эхокомпенсации пропорционально числу обрабатываемых каналов. Это, в свою очередь, позволяет либо увеличивать число или длину обрабатываемых эхотрактов, либо использовать менее мощные в вычислительном плане и более дешевые микропроцессоры.

Рассматривая существующие адаптивные алгоритмы с точки зрения учета ими указанных особенностей можно отметить следующие недостатки. Разнообразные алгоритмы, основанные на методе наименьших квадратов (МНК), в частности, нормализованный метод наименьших квадратов (НМНК), обеспечивают относительно невысокую скорость адаптации, которая уменьшается при увеличении числа весовых коэффициентов адаптивного фильтра [9].

Семейство алгоритмов на основе рекурсивного метода наименьших квадратов (РНК) обладает более высокой скоростью сходимости, чем разновидности МНК, что позволяет обрабатывать эхотракты большой длительности, но высокая вычислительная сложность и чувствительность к ситуации встречного разговора ограничивает их применение [7].

Широко известные алгоритмы с низкой вычислительной сложностью могут обеспечить обработку только очень коротких эхотрактов, т.к. в них уменьшение вычислительной сложности происходит за счет снижения скорости сходимости [6, 7].

Таким образом, несмотря на большое число известных адаптивных алгоритмов, актуальной остается задача построения новых специализированных адаптивных алгоритмов эхокомпенсации с уменьшенной вычислительной сложностью и возможностью одновременной обработки нескольких эхотрактов.

Чтобы понизить требования алгоритмов НМНК и РНК к вычислительным ресурсам, но при этом сохранить необходимые характеристики (скорость сходимости, уровень подавления эхосигнала), предлагается исключить из обработки те весовые коэффициенты адаптивного фильтра, которые соответствуют нулевым отсчетам импульсной характеристики (ИХ) эхотракта и не влияют на суммарное значение сигнала, и тем самым уменьшить вычислительную нагрузку.

Для построения процедуры понижения вычислительной нагрузки адаптивных алгоритмов выполняются следующие действия: весь набор коэффициентов адаптивного фильтра делится на блоки, размер которых кратен 2, т.к. число коэффициентов фильтра, как правило, выбирается кратным 2. На каждой итерации производится оценка, на основании которой отключаются определенные блоки весовых коэффициентов адаптивного фильтра.

Обычно лишь небольшое количество отсчетов ИХ эхотракта имеют относительно большую амплитуду, и, следовательно, только их значения будут влиять на оценку эхосигнала, в остальных блоках коэффициенты ИХ близки к нулю и их влияние можно не учитывать. Для этого в процессе работы адаптивного алгоритма сравнивается значение суммы модулей весовых коэффициентов каждого блока с максимальной из сумм блоков, умноженной на некоторый пороговый коэффициент, что может быть записано в виде следующего неравенства:

, 		(1),	где j – номер блока, l – число весовых коэффициентов в блоке, m – общее число блоков, p – порог отключения блоков, который задается на этапе инициализации алгоритма,  – значения весовых коэффициентов адаптивного фильтра.

Введем следующие обозначения: ,

.

С учетом введенных обозначений (1) перепишется в виде		.	(2)

Неравенство (2) описывает условие, при выполнении которого происходит отключение -го блока весовых коэффициентов.

Применим полученную процедуру понижения вычислительной сложности к алгоритму НМНК. Схему работы нового алгоритма можно определить следующим образом. До момента включения оценки значений блоков весовых коэффициентов адаптивного фильтра функционирование алгоритма определяется выражениями для обычного НМНК [5]. На каждой итерации оценивается уровень остаточного эха на выходе эхокомпенсатора. При достижении заданного порога уровня остаточного эха (значение порога задается на этапе инициализации алгоритма) начинает работать оценка значений блоков, определяемая выражением (2). Согласно этой оценке формируется массив, содержащий информацию об отключаемых блоках в виде

Рассмотрим работу многоканального эхокомпенсатора, изображенного на рис. 1, построенного с применением данного алгоритма. Из рисунка видно, что один эхокомпенсатор обслуживает все каналы. Подобная реализация позволяет максимально эффективно использовать вычислительные ресурсы сигнального процессора, входящего в состав эхокомпенсатора, во время потоковых вычислений, так как все каналы обрабатываются одним адаптивным алгоритмом, а дополнительная память требуется только для хранения весовых коэффициентов адаптивного фильтра и отсчетов входного сигнала.

Рис. 1. Схема многоканального эхокомпенсатора

Сравним результаты работы нового адаптивного алгоритма в составе одно-, трех- и пятиканального эхокомпенсаторов. Предполагается, что эхотракты имеют длительность ИХ . Параметры адаптивного алгоритма следующие:, порог ERLE=10дБ. Уровни входных сигналов для каналов:, , , ,. Величина подавления эхосигнала, равная 50 дБ, достигалась алгоритмом за 200 мс. Максимальное подавление составило 85 дБ.

Если предполагается, что все эхотракты, которые может дополнительно обработать эхокомпенсатор, имеют одинаковую длительность ИХ, то применение одноканального устройства будет неоправданно, так как освободившиеся ресурсы нельзя использовать для обработки дополнительных каналов. В случае трех каналов освободившиеся ресурсы позволяют дополнительно подключить два канала с длительностью импульсной характеристики 256 отсчетов. В пятиканальном варианте освобождаются ресурсы еще для четырех каналов. Следовательно, преимущество от применения новых алгоритмов будет ощутимо при реализации их в составе эхокомпенсатора, обрабатывающего три и более каналов.

На рис. 2 показана зависимость суммарного времени, необходимого для подстройки весовых коэффициентов при обработке одной секунды речевого сигнала от количества каналов для алгоритма НМНК и построенного на его основе нового алгоритма. Зависимости получены при исследовании работы эхокомпенсатора в системе Matlab с использованием функции профайлинга. При указанных параметрах применение нового адаптивного алгоритма позволило снизить вычислительную нагрузку на 30% по сравнению с эхокомпенсатором на основе НМНК.

Рис. 2. Зависимость суммарного времени подстройки весовых коэффициентов адаптивного фильтра от количества каналов для НМНК и нового алгоритма

Таким образом, построение многоканального эхокомпенсатора с использованием адаптивного алгоритма с пониженной вычислительной сложностью позволяет получить следующие преимущества:

- использование многоканальной обработки в модуле эхокомпенсации упрощает сопряжение его с другими блоками коммутационной станции или IP-шлюза;

- уменьшение вычислительной сложности, достигнутое при обработке каждого канала, в случае многоканальной обработки приводит к снижению вычислительной сложности всей системы эхокомпенсации пропорционально числу обрабатываемых каналов, что, в свою очередь, позволяет либо увеличивать число или длину обрабатываемых эхотрактов, либо использовать менее мощные в вычислительном плане и более дешевые микропроцессоры.

Литература

- Гольдштейн Б.С. Системы коммутации. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2003. 318 с.

- Гольдштейн Б.С., Пинчук А.В., Суховицкий А.Л. IP-Телефония. – М.: Радио и связь, 2001. 336 с.

- ITU-T Recommendation G.165. Echo cancellers. 1993.

- ITU-T Recommendation G.168. Digital network echo cancellers. 2000.

- Уидроу Б., Стирнз С. Адаптивная обработка сигналов: Пер. с англ. под ред. Шахгильдяна В.В. – М.: Радио и связь, 1989. 440 с.

- Адаптивные фильтры / Под ред. К.Ф.Н. Коуэна и П.М. Гранта: Пер. с англ. под ред. Ряковского С.М. – М.: Мир, 1988. 392 с.

- Glentis G.-O., Berberidis K., Theodoridis S. Efficient LS adaptive algorithms for FIR transversal filtering // IEEE Signal Processing Magazine, 1999. V.16, N. 4. Р. 13-41.

- Брюханов Ю.А., Тараканов А.Н. Усовершенствование адаптивного алгоритма эхокомпенсации // Электросвязь. 2003. № 9. С. 38-39.

- Тараканов А.Н. Влияние длины импульсной характеристики эхотракта на поведение эхокомпенсатора в режиме двойного разговора // Телекоммуникации. 2003. № 10. С. 15-19.

(((((((((((

DEVELOPMENT OF MULTICHANNEL ECHO CANCELLER BASED ON ADAPTIVE ALGORITHM WITH LOW COMPUTATION COMPLEXITY

Tarakanov A.

Yaroslavl State University

14 Sovetskaya st., Yaroslavl, Russia 150000. Phone: +7-4852-79-77-75. tano@uniyar.ac.ru

The phenomenon of an electric echo arises because of non ideal characteristic of differential system in sets of the station equipment. The perception of echo is subjective and depends on delay in the telephone line. As a rule, presence of the echo with a delay more than 30 ms results in deterioration of perception of speech by the subscriber, repeated transfer of the information and, as consequence, to increase time of occupation of a line in one pair subscribers. A Line Echo Cancellers are widely use for removing echo from the signal of far-end subscriber.

In the modern adaptive algorithms, used for construction of echo cancellers, on each step of algorithm reorganization of all filter taps is made. However in case of cancellation of an electric echo such approach can result in growth of computing expenses. Because impulse response of echo path has, as a rule, only small site distinct from zero, and the most part is equal to zero and actually represents a line of a delay. Using of this feature allows reduce computing complexity of algorithm of echo cancellation.

The computing capacity of modern microprocessors constantly grows and there is an opportunity of realization even relatively complex in computing sense algorithms. Reduction of computing complexity of algorithms can give the developer of the echo canceller side benefits. First, the algorithm with lower computing complexity allows create the device on the equipment with smaller performance that reduces the cost price. Second, at realization on productive enough processor with the help of such algorithm it is possible to process the greater number of channels in comparison with earlier used algorithms.

To lower requirements of algorithm to computing resources and to keep necessary speed of convergence the new algorithm is offered. The basic idea of algorithm that during the adaptation is possible to reduce number of filter coefficients and therefore to reduce computing loading.

The algorithm estimates the contribution of each block to formation of echo estimation at each iteration. If total value from the block doesn’t exceed the threshold the block is disconnected, i.e. coefficients of the adaptive filter are not updated, that reduces volume of calculations. Blocks of coefficients were disconnected in a case when the contribution of the block to a target signal made 0.01% from total value.

Multichannel echo canceller based on new algorithm is tested in presence of one, three and five channels. Impulse response of echo paths have 256 samples. Parameters of adaptive algorithm are , threshold is ERLE=10дБ. Levels of input signals are:, , , , for the first, second, third, forth and fifth channel correspondingly. Echo suppression level in 50 dB was achieved after 200 ms. Total echo suppression level was 85 dB.

In case of three channels new algorithm allows processing two additional channels with 256 taps each. In case of five channels number of additional channels increased up to four. So benefits from using of new algorithm in multichannel echo canceller can be get in case of processing of three of more channels. Average decreasing of computation complexity of new algorithm in contrast to NLMS is about 30 percents.

Development of multichannel echo canceller based on adaptive algorithm with low complexity have some benefits:

- Multichannel processing in module of echo cancellation easer its coupling with other modules of switching station or IP-gateway.

- Decreasing of computation complexity, achieved in each channel, in case of multichannel processing leads to decreasing of computation complexity of all echo canceller proportional to number of channels. It allows either to increase number of processed echo paths or to use more cheap microprocessors.

(((((((((((

Новый метод эффективной реализации субполосного адаптивного эхо-компенсатора

Кузнецов Е.П.

Рязанский государственный радиотехнический университет

Эхо-компенсация как одна из задач теории адаптивной фильтрации известна достаточно давно. Коротко ее можно сформулировать следующим образом (рис. 1а). По априорно известному входному воздействию  за минимальное время максимально точно настроить адаптивный цифровой фильтр (АЦФ) в соответствии с характеристиками эхо-тракта (тракта образования и распространения эхо-сигнала), и, имея оценку эхо-сигнала на выходе АЦФ , вычесть ее из обучающего сигнала  (скомпенсировать эхо) [1]. В рамках этой задачи принято выделять две подзадачи: компенсацию электрического и компенсацию акустического эхо-сигналов. Это разделение обусловлено разной природой этих сигналов, а также особенностями эхо-трактов. В частности, акустический эхо-тракт имеет более протяженную импульсную характеристику ( мс) по сравнению с импульсной характеристикой (ИХ) электрического эхо-тракта ( мс). Именно эта черта является определяющей при выборе метода реализации адаптивного эхо-компенсатора (ЭК) для того и другого случая [2].

Рис. 1 — Задача эхо-компенсации а) – классическая реализация; б) – реализация на основе субполосной структуры.

Так как порядок АЦФ, необходимый для обеспечения качественного подавления эхо-сигнала, должен быть не меньше длины ИХ эхо-тракта, выраженной в отсчетах на частоте дискретизации (), то очевидно, что при акустической эхо-компенсации возникает проблема построения АЦФ достаточно высокого порядка, в то время как при компенсации электрического эхо-сигнала такой проблемы нет [1, 2].

Эффективным методом реализации адаптивного ЭК в таком случае является совместное использование двух подходов: субполосной адаптивной фильтрации и многоскоростной обработки сигнала [2]. Этот метод предусматривает последовательное выполнение следующих операций: разбиение входного сигнала на субполосы и понижение исходной частоты дискретизации (децимацию) с помощью банка фильтров (БФ) анализа, адаптивную обработку сигнала в каждой субполосе на новой, более низкой частоте дискретизации, повышение частоты дискретизации до исходной (интерполяцию) и, наконец, восстановление субполосных составляющих с помощью БФ синтеза с последующим объединением субполосных каналов (рис. 1б).

Такой подход позволяет снизить вычислительные затраты на реализацию ЭК и повысить эффективность работы устройства. Однако при этом возникает вопрос о выборе типа БФ, наилучшим образом подходящего для решения поставленной выше задачи. В рамках данного доклада рассматриваются БФ с немаксимальной децимацией (БФНМ) и неравномерным разбиением на каналы. Такие БФ, реализуемые на основе метода [3], хорошо подходят для использования в задаче акустической эхо-компенсации, поскольку характеризуются малым перекрытием соседних субполосных каналов (элайзингом), сравнительной простотой расчета и гибкостью реализации различных форм субполосного разбиения.

Чтобы выбрать конкретный тип БФНМ, вспомним, что входным сигналом субполосного ЭК является речь. Особенностью этого сигнала является тот факт, что его основная энергия сосредоточена в низкочастотном диапазоне в области так называемых формантных частот. Таким образом, для достижения высокого уровня подавления эхо-сигнала нужно чтобы первый канал субполосного ЭК охватывал область до 0,3 – 0,4 (в нормализованной частоте). Требования к остальным каналам являются не столь строгими, но следует понимать, что выбор коэффициента децимации  будет влиять на вычислительные затраты и, как следствие на эффективность работы многоскоростного ЭК. Возможным вариантом реализации БФНМ с неравномерным разбиением на субполосы по предложенному выше правилу является БФ с логарифмической амплитудно-частотной характеристикой (ЛАЧХ) показанной на рис. 2.

Рис. 2 — ЛАЧХ БФНМ с неравномерным разбиением для задачи акустической эхо-компенсации.

Широко известно, что применение адаптивных алгоритмов с вычислительной сложностью  дает высокие показатели по скорости и точности настройки, как в классическом, так и в субполосном ЭК, однако требует значительного объема вычислений [1, 2]. Субполосная реализация ЭК в отличие от классической схемы построения предоставляет возможность снизить вычислительные затраты без значительных потерь в качестве работы ЭК.

Идея нового подхода проста и состоит в том, чтобы использовать быстрый и точный алгоритм, например, рекурсивный метод наименьших квадратов на основе преобразования Хаусхолдера (Х-РНК) в рамках первого субполосного канала, что  обеспечит качественное подавление составляющих эхо-сигнала, имеющих наибольшую энергию, а в остальных каналах использовать более «простой» в вычислительном плане алгоритм, как, например, метод наименьших квадратов с нормализацией по мощности (НМ-МНК), отрабатывающий подавление компонент в остальных субполосных каналах. Эффект от применения предлагаемого подхода показан на рис. 3.

Рис. 3 — Эффективная реализация субполосного ЭК на основе нового подхода с использованием алгоритмов Х-РНК и НМ-МНК.

Видно, что предложенный метод почти не уступает в достигаемой точности настройки случаю, когда во всех субполосных каналах используется алгоритм Х-РНК. Для случая Х-РНК средний уровень ERLE = , определяющий относительный уровень ослабления эхо-сигнала в дБ (здесь  – оператор математического ожидания) составляет 47,1 дБ, а для Х-РНК + НМ-МНК – 40,37 дБ. То есть разница в уровне подавления составляет примерно 7 дБ и при этом достигнутый уровень не ниже 40 дБ. Вычислительные затраты на реализацию субполосного ЭК на основе БФНМ показанного на рис.2 и алгоритма Х-РНК (во всех субполосных каналах) составляют 1,0692×106 операций умножений с накоплением, что примерно на 40% меньше затрат на реализацию по классической схеме, где затраты составляют 1,8365×106  операций умножения с накоплением. Для нового метода Х-РНК + НМ-МНК затраты составляют 6,3489×105 операций умножений с накоплением. Таким образом, достигается экономия вычислительных затрат равная примерно 40%.

Литература

- Кузнецов Е.П., Витязев В.В. Цифровая обработка сигналов в задачах эхо-компенсации: тематический обзор (часть 1)  // Цифровая обработка сигналов, 2006, №3, с.8 – 19.

- Кузнецов Е.П., Витязев В.В. Цифровая обработка сигналов в задачах эхо-компенсации: тематический обзор (часть 2)  // Цифровая обработка сигналов, 2006, №4, с.20 – 28.

- Bregovic R., Dumitrescu B., Saramaki T., Niemisto R. A Kaiser Window Approach for Designing Nonuniform Oversampled M-Channel Filterbanks // Proc. of The 2006 International TICSP Workshop on Spectral Methods and Multirate Signal Processing, SMMSP2006, Tampere, Sept. 2006. рр.15 – 21.

(((((((((((

New method of effective implementation for subband adaptive echo canceller

Kuznetsov E.

Ryazan state radio engineering university

Echo cancellation is a well-known task in adaptive filtering theory. This task is based on identification of the impulse or frequency response of the unknown dynamic system (echo path), modeling the echo replica by means of an adaptive filter (in this paper only FIR case is being considered), and subtracting it from an input signal. Echo cancellation task can be conditionally divided into two subtasks: electric (network or line) and acoustic echo cancellation. The differences are in the nature of the echo signals and in the duration of the impulse response of echo path. Particularly, an acoustic echo path has longer impulse response then that in electric echo path case. This feature is crucial for choosing an implementation technique for an adaptive echo canceller (EC).

It is obviously that in the case of acoustic echo path it is necessary to implement very high-order adaptive filters if the fullband identification methods are used. This, in turn, extremely increases the computational costs (especially if O(N2) adaptive algorithms are used) and in the most cases leads to unrealizable system. In order to overcome this issue the subband identification methods have been proposed. The idea is to split the input and train signals into subbands using two analysis filter banks (FB) followed by the downsamplers. Than fulfill adaptive processing using “shorter” adaptive filters in each subband and at the lower processing rate. And, finally, upsample and reconstruct fullband signal from the subbands components by means of the synthesis FB. Thus, the savings in the computational costs and higher cancellation level can be achieved.

Using subband approach for solving acoustic echo cancellation task one faces the challenge of choosing FB class. There are two main classes of FBs with critical and non-critical sampling (oversampling). Critically sampled FBs are considered to be less effective in the acoustic echo cancellation task due to higher aliasing than oversampled ones. Thus, in this paper non-uniform oversampled FBs (OSFBs) will be considered.

In order to choose certain type of non-uniform OSFB to be used in the subband adaptive EC turn to input signal properties. It is well-known that main energy of the speech signal lies in the low frequency range from 0 to 0.4 (in the normalized frequency). Thus, suppose that for effective cancellation the first subband channel of OSFB should cover this range. The requirements for other subband channels are not so strict. But it should be noted that the choice of the downsampling factor influences on the efficiency of subband adaptive EC. Let non-uniform 6-channel OSFB with downsampling factors [2, 4, 4, 8, 8, 8] will be used for further analysis.

The O(N2) adaptive algorithms are considered to have a fast convergence rate and a high accuracy. However, the large computational costs are bottleneck of this approach. The use of chosen OSFB and new implementation method allows creating a computationally efficient subband adaptive EC. The idea of new method is simple and can be described as follow. Adaptive algorithm with fast convergence rate and high accuracy should be used within the first subband channel of OSFB, where the main energy of echo signal is. Here we are using recursive least mean square algorithm with Householder transformation (H-RLS). In the other channels can be used more “simple” algorithm, e.g. normalized least mean square (NLMS), with O(N) complexity.

Such hybrid method allows getting computational savings about 40% by compare with approach when H-RLS algorithm is used in every channel of subband adaptive EC. At the same time a level of cancellation in new method is comparable with one in subband adaptive EC using single adaptive algorithm subband channels.

(((((((((((

СЛЕДЯЩИЙ ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ

Азаров И.С., Петровский А.А.

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

1. Введение

Представление сигнала в форме гармоники+шум эффективно используется во многих речевых приложениях [1,2]. В качестве примеров можно привести задачи синтеза, кодирования, распознавания речи, идентификации личности диктора, конверсии и восстановления поврежденных записей речевых сигналов.

Точная сепарация речевого сигнала на периодическую и шумовую составляющие является сложной задачей, при решении которой принимают ряд допущений. Так, большинство анализаторов [3,4] рассматривают речевой сигнал как стационарный внутри некоторого временного интервала (сегмента), что позволяет применять упрощенные методы и уменьшить сложность вычислений. Однако, принимая амплитуду и частоту гармонических компонент сигнала постоянными, невозможно разделить сигнал достаточно точно, что проявляется, например, в кодерах в виде различных звуковых артефактов.

Целью данной работы является нахождение простого и эффективного способа для определения мгновенных значений амплитуды, частоты и фазы гармоник основного тона, допуская при этом, что эти параметры изменяются нелинейно во времени с каждым  новым отсчетом речевого сигнала.

2. Гармоническая модель речевого сигнала. Постановка задачи

Речевой сигнал может быть представлен в виде суммы двух основных составляющих: периодической и шумовой. Таким образом, дискретный речевой сигнал  можно записать в виде: 	(1),	где  - мгновенная амплитуда -ой гармоники, -число гармоник, присутствующих в сигнале,  - шумовая компонента,  - мгновенная фаза -ой гармоники, которую можно вычислить, зная мгновенную частоту и начальную фазу:

,		где  - мгновенная частота -ой гармоники,  - частота дискретизации и  - начальная фаза  - ой гармоники. В гармонической модели частоты гармоник в каждый момент времени принимаются кратными частоте основного тона, т.е. выполняется следующее соотношение: , где  - номер гармоники, а  - частота основного тона.

В данной работе считается, что расположение гармоник основного тона в частотной области удовлетворяют соотношению, близкому к гармоническому ,		(2),	где  - максимальная величина возможного отклонения частоты гармоники.

Оценкой точности определения мгновенных параметров (амплитуды частоты и фазы) может служить отношение «гармоники/шум» [5]:  , где  и  - энергии гармонической и шумовой компоненты соответственно. Гармоническая компонента может быть получена после определения ее мгновенных параметров путем синтеза по формуле (1). Шумовая компонента речевого сигнала определяется путем вычитания из исходного сигнала синтезированной гармонической компоненты.

Как показано в [6] для определения мгновенных параметров сигнала необходимо произвести фильтрацию в узкой частотной области, содержащей искомый компонент. Для того, чтобы эффективно использовать фильтр при определении мгновенных гармонических параметров в речевом сигнале необходимо выполнение следующих требований:

-	обеспечивать фильтрацию в произвольной полосе частот, для чего импульсная характеристика фильтра должна быть аналитически выражена через его центральную частоту и ширину частотной полосы фильтра;

-	иметь возможность аналитически представить выходной сигнал фильтра в виде периодической функции (синусоиды) с мгновенной частотой и амплитудой через отсчеты входного сигнала и полосу фильтрации, для непосредственного определения мгновенных гармонических параметров;

-	импульсная характеристика фильтра должна быть непрерывной.

Последнее условие обеспечивает возможность синтезировать частотно-модулированный фильтр – фильтр, осуществляющий фильтрацию в области гармонических компонент.

3. Оценка мгновенных гармонических параметров речевого сигнала. Синтез частотно-модулированного фильтра.

Для фиксированной частоты  преобразование Фурье  ,  ,	можно рассматривать как фильтр, преобразовывающий исходный сигнал в синусоиду с постоянной амплитудой , с частотой  и с определенной начальной фазой  на сегменте сигнала из  отсчетов. Непрерывная импульсная характеристика данного фильтра запишется в виде: ,	где  - импульсная характеристика фильтра.

По аналогии можно построить фильтр, преобразовывающий исходный сигнал в сумму синусоид с частотами из заданного диапазона, импульсная характеристика которого будет иметь вид: ,

где  и - начало и конец частотного диапазона соответственно. После преобразования и раскрытия неопределенности при , получим следующее выражение:

Сегмент выходного сигнала  из  отсчетов представляет собой результат свертки  и :

.		(3)

С учетом модуляции частоты основного тона и соответствующих преобразований выражение (3) для выходного сигнала фильтра примет вид: 	,		где

,   - мгновенная частота основного тона,  - номер гармоники основного тона,  - ширина полосы фильтрации,  , .

Таким образом, выходной сигнал частотно-модулированного фильтра можно аналитически представить в виде синусоиды с амплитудной и частотной модуляцией, что позволяет следующим образом определить значения частоты, амплитуды и фазы: , ,  (4).

Для определения мгновенных параметров гармоники достаточно знать примерную ее частоту  и ширину полосы фильтрации. Поскольку предполагается выполнение соотношения (2),  может быть приблизительно вычислена следующим образом: .

Полоса фильтра частотно модулируется в зависимости от частоты основного тона, что позволяет сохранить точность вычислений в случае его быстрого изменения. На рис.1. приведен пример импульсной характеристики частотно-модулированного фильтра длиной в 321 отсчет (ширина полосы фильтрации 75 Гц, центр полосы от начала до конца импульсной характеристики изменяется от 320 Гц до 450 Гц).

Рис.1. Импульсная характеристика частотно-модулированного фильтра

4. Декомпозиция речевого сигнала на гармоническую и шумовую составляющие

4.1. Алгоритм определения гармонических параметров речевого сигнала

Для точной сепарации речевого сигнала на гармоническую и шумовую составляющие необходимо знание контура частоты основного тона. Это позволяет оценивать число фильтров и их расположение в частотной области в каждый момент времени, а так же синтезировать их импульсные характеристики с учетом модуляции частоты основного тона. Контур частоты основного тона может быть получен при помощи узкополосного фильтра, описанного в данной работе. Перемещая центр частотной полосы фильтра на каждом отсчете соответственно с полученной частотой на предыдущем, контур можно точно проследить на протяжении всего вокализованного отрезка сигнала, вокализованность которого определяется оценкой амплитуды основного тона. Если она превышает некоторое пороговое значение на рассматриваемом отсчете, значит, данный отсчет принадлежит вокализованной части сигнала. Тем не менее, требуется каким-либо образом получить частоту основного тона в начале вокализованного участка. Для этого используется методика, предложенная в [5], основанная на приблизительной оценке частоты при помощи автокорреляции с последующим уточнением оценки методом анализа-через-синтез.

Определяемые параметры это тройка (амплитуда, частота, фаза) гармоник основного тона в каждый момент времени. Алгоритм состоит из следующих основных этапов:

1)	оценка частоты основного тона;

2)	синтез банка частотно-модулированных фильтров для данного момента времени;

3)	вычисление мгновенных гармонических параметров из соотношения (4). Переход к пункту 2) либо выход (если достигнут последний отсчет на сегменте сигнала).

В пункте 2) алгоритма первоначально центры частотных полос фильтров принимаются равными произведению частоты основного тона на номер гармоники , однако на последующих отсчетах  полагается равной частоте гармоники с номером , полученной на предыдущем шаге, что обеспечивает последовательное приближение алгоритма.

4.2. Экспериментальные результаты

Для того, чтобы оценить качество предлагаемого метода была выполнена сепарация ряда тестовых синтезированных и натуральных речевых сигналов с последующим вычислением . Синтезированные сигналы были созданы с различным содержанием аддитивного белого шума ( = ,40,25,10 и 0 дБ). Ниже описаны использованные сигналы:

Сигнал 1. Стационарный сигнал, частота и амплитуда основного тона и гармоник постоянные. Частота основного тона = 94 Гц, количество гармоник – 40. Амплитуды гармоник линейно убывают с увеличением порядка.

Сигнал 2. Нестационарный сигнал, частота основного тона и гармоник постоянные, амплитуды гармоник принимают в начальный момент времени значения такие же, как и в сигнале 1, затем изменяются случайным образом. Максимальная скорость изменения амплитуды - 3,5% от начального значения за один отсчет. Максимальная величина отклонения от начального значения составляет .

Сигнал 3. Нестационарный сигнал, частота основного тона меняется от 100 до 200 Гц. Максимальная скорость изменения частоты основного тона – 0,15 Гц/отсчет. Количество гармоник – 15. Амплитуды частоты основного тона и гармоник такие же как и в сигнале 2.

Сигнал 4. Нестационарный сигнал, частота основного тона изменяется так же как и в сигнале 3. Количество гармоник – 15. Амплитуды частоты основного тона и гармоник такие же как и в сигнале 2. Частоты гармоник основного тона отклоняются от . Максимальная скорость относительного изменения частоты каждой гармоники 0,7 Гц/отсчет. Максимальная величина отклонения 20 Гц.

Сигнал 5. Речевой сигнала (запись мужского голоса), с частотой дискретизации 8кГц.

Результаты оценки  тестовых сигналов приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Сигнал 1 | Сигнал 2 | Сигнал 3 | Сигнал 4 | Сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| исх. HNR дБ | получ. HNR дБ | исх. HNR дБ | получ. HNR дБ | исх. HNR дБ | получ. HNR дБ | исх. HNR дБ | получ. HNR дБ | получ. HNR дБ |
|  | 59,42 |  | 23,85 |  | 34,94 |  | 30,34 | 21,33 |
| 40 | 48,63 | 40 | 23,87 | 40 | 34,10 | 40 | 29,91 |  |
| 25 | 33,53 | 25 | 23,03 | 25 | 26,68 | 25 | 25,21 |  |
| 10 | 17,92 | 10 | 16,58 | 10 | 13,17 | 10 | 12,99 |  |
| 0 | 10,47 | 0 | 10,62 | 0 | 4,95 | 0 | 4,60 |  |

5. Выводы

Предложен способ определения мгновенных параметров (амплитуды, частоты, фазы) основного тона речевого сигнала и его гармоник при помощи цифрового фильтра с аналитической, непрерывной импульсной характеристикой. Тройки параметров определяются в результате фильтрации речевого сигнала узкополосным частотно-модулированным фильтром. Границы частотных областей фильтров вычисляются последовательно путем отслеживания частотных траекторий гармонических компонентов с учетом модуляции частоты основного тона.

Данный метод обеспечивает высокую точность сепарации гармонического сигнала, является легко реализуемым, и может быть эффективно использован в приложениях, требующих разделения речевого сигнала на периодическую и шумовую компоненты.

Литература

- Stylianou Y. “Applying the harmonic plus noise model in concatenative speech synthesis” IEEE Trans. Speech, Audio Process., 2001, vol. 9, no. 1, pp.21-29.

- Zavarehei E., Vaseghi S., Yan Q. “Noisy speech enhancement using harmonic-noise model and codebook-based post-processing”, 2007, vol. 15, no. 4, pp.1194-1203.

- Spanias A.S. „Speech coding: a tutorial review”, Proc. of the IEEE, 1994, vol. 82, no. 10, pp. 1541-1582.

- McAulay R.J., Quatieri T.F. „Sinusoidal Coding” in Speech Coding and Synthesis (W. Klein and K. Palival, eds.), Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1995, pp. 121-176.

- Pavlovets A., Kien T., Zubrycki P., Petrovsky A. Speech analysis-synthesis based on the PTDFT for voice conversion. in Proc. of the 2007 Intern. TICSP Workshop on Spectral Methods and Miltirate Signal Processing, (SMMSP’2007), Moscow, 2007. – Tampere International Center for Signal Processing, TICSP Series #37, Tampere, 2007. – pp.203-210.

- Maragos P., Kaiser J. F., Quatieri T. F., “Energy Separation in Signal Modulations with Application to Speech Analysis”, IEEE Trans. on Signal Process., 1993, vol. 41, no. 10, pp. 3024-3051.

- McAulay R.J., Quatieri T.F. “Speech analysis/synthesis based on a sinusoidal representation” IEEE Trans. On Acoustics, Speech and Signal Process., 1986, vol. 34, no. 4, pp.744-754.

- George E.B., Smith M.J.T. „Speech Analysis/Synthesis and Modification Using an Analysis-by-Synthesis/Overlap-Add Sinusoidal Model”, IEEE Trans. on  Speech and Audio Process., 1997, vol. 5, no. 5, pp. 389-406.

- Yegnanarayana B., d’Alessandro C., Darsions V., “An Iterative Algorithm for Decomposition of Speech Signals into Voiced and Noise Components”, IEEE Trans. on Speech and Audio Coding, 1998, vol. 6, no. 1, pp. 1-11.

- Zubrycki P., Petrovsky A. Accurate speech decomposition into periodic and aperiodic components based on discrete harmonic transform // 15th European Signal Process. Conf., (EUSIPCO-2007), Poznan, 2007, pp.2336-2340.