Оценка импульсной характеристики микроволновых устройств по результатам их численного моделирования

Шевгунов Т.Я., Баев А.Б., Кузнецов Ю.В.

Московский авиационный институт (технический университет)

1. Введение

В современных и перспективных системах связи и передачи информации используются устройства микроволнового диапазона, предназначенные для работы в широкой полосе частот, составляющей единицы гигагерц. Применение таких устройств требует расчета их рабочих характеристик с высокой точностью. Известные методы аналитического представления электромагнитных полей ограничиваются телами правильной геометрической формы, такими как тонкая проволока, цилиндр, сфера или их сочетаниями. Структуры, составляющие микроволновые устройства, имеют гораздо более сложную форму, которую часто оказывается невозможным представить совокупностью тел правильной формы. Поэтому для анализа электромагнитных полей в подобных структурах используются методы численного расчета.

Существующие в настоящее время методы численного расчета микроволновых структур можно раз-делить на группы, основанные на временном или частотном подходе к решению электродинамической задачи. За последние годы получили глубокое развитие временные методы, предполагающие использование коротких импульсов в качестве входных воздействий. Наиболее развитыми временными методами на сегодняшний день являются методы конечных разностей (FTDT) и метод матриц линий передач (TLM) [1]. Однако эти методы требует больших вычислительных ресурсов. Даже при использовании современных вычислительных систем время расчета одной структуры может составлять от несколько часов до нескольких дней. Это накладывает существенные ограничения на эффективное применение данных методов. В качестве способа, позволяющего ускорить выполнение процедуры численного расчета, может служить идентификация системы [2], заключающаяся в ее описании известной аналитической моделью. Такое представление системы позволяет значительно упростить решение задачи сопряжения микроволновых устройств между собой и с другими устройствами, составляющими радиоэлектронное средство.

Для описание СВЧ устройств используется матрица рассеяния, элементы которой определяют связь меж-ду падающей и отраженной волнами, измеренными на одном и том же или разных входах (портах) микроволнового устройства. Каждый элемент этой матрицы представляет собой частотную характеристику (ЧХ) некоторой линейной системы. Обратное преобразование Фурье от ЧХ, импульсная характеристика (ИХ), h(t) линейной системы, представленная своими отсчетами h[n] = Tд(h(nTд), определяется как

,	(1),	где hE[n] – часть импульсной характеристики, представляющая собой сигнал конечной длительности NE, hR[n] – часть импульсной характеристики, соответствующая динамической системе и имеющая математически бесконечную длительность, zk – полюса динамической системы дискретного времени, а (k – соответствующие им вычеты, Tд – период дискретизации. ИХ имеет затухающий характер |h[n((]| = 0 , что соответствует пассивным микроволновым устройствам. Часть ИХ до времени NE, в пределах которого она представляет собой сумму двух значимых слагаемых, получила название ранневременной части (Early-Time Part). Часть ИХ после NE, в которой присутствует только динамическая часть, именуется поздневремененой частью (Late-Time Part), а момент времени NE называют границей поздневременной части (Late-Time Border, LTB) [2].

Провести оценку параметров динамической части линейной модели в пределах ранневременной части оказывается затруднительным из-за наличия целой части. Такую оценку можно выполнить по любому участку ИХ в пределах поздневременной части. В настоящей статье представлен метод выделения ИХ линейного устройства по известным сигналам на его входе и выходе. В экспериментальной части представлен пример оценки ИХ микрополоскового резонатора.

2. Восстановление импульсной характеристики с использованием сингулярного разложения

Сигнал на выходе линейной системы определяется сверткой входного сигнала x[n] и импульсной характеристики h[n], представимой в матричной форме 			(2),

или сокращенно в матричной форме	.		(3)

Система (2) в общем случае может быть решена относительно вектора h с помощью инверсии матрицы возбуждающего сигнала X. Однако на практике матрица X оказывается плохо обусловленной. Численно это проявляется в том, что определитель матрицы X представляет собой некоторое малое число, и при делении на него в алгоритме вычисления обратной матрицы высока вероятность появления неопределенности.

Одним из эффективных подходов к решению системы (3) в задаче отыскания ИХ можно считать метод, представленный в [3]. Рассмотренный метод использует процедуру сингулярного разложения матриц, согласно которой матрица X ранга d может быть представлена в форме: ,		(4),	где U и V – матрицы размерности N × d, составленные из ортонормированных соответственно левых и правых собственных векторов корреляционной матрицы R = XT(X, Σ – диагональная матрица размерности d × d, которая состоит из следующих в порядке убывания положительных чисел (n, называемых сингулярными числами матрицы X и вычисляемых как арифметические корни собственных чисел матрицы R.

С учетом (4) решение системы (3) может быть выражено как ,	(5),	       где 
(–1 – диагональная матрица, составленная из элементов 1/(n, а ( – вектор-столбец, составленный из элементов (n, вычисляемых по формуле ,		(6),	(UTy)n – n-й элемент вектора-столбца, получаемого как произведение матрицы UT и столбца y.

Из формулы (6) следует, что малым значениям собственных чисел (n будут соответствовать большие значения элементов вектора (n. Это приведет к существенному увеличению вклада в решение столбцов матрицы V с номерами, соответствующими малым сингулярным числам. Для того чтобы исключить такие компоненты из решения, необходимо уменьшить ранг матрицы входного сигнала X. Используя свойства сингулярного разложения, эту операцию можно выполнить оптимальным в среднеквадратическом смысле образом, если усечь матрицу сингулярных чисел Σ до некоторой размерности D, такой что отношение максимального из оставшихся сингулярных чисел к минимальному составит требуемое число обусловленности:

,	(7),	где σ1, σD будут определять максимальное и минимальное сингулярное число. Число обусловленности не должно превышать 103, что гарантирует численную устойчивость псевдообращения (5).

3. Пример восстановления импульсной характеристики

В качестве примера электромагнитной структуры выбран микрополосковый копланарный СВЧ  резонатор. Численное моделирование было проведено с помощью бесплатного пакета c

открытым исходным кодом YATSIM [4], при этом структура была разбита на 78144 элемента TLM решетки. Общее время моделирования составило 1 час. На рис. 1 показаны падающая волна, представляющая собой гауссовский импульс длительностью порядка 12 пс, и отраженная волна, полученная в результате TLM моделирования.

Рис. 1. Падающая волна (пунктирная линия) и отраженная волна (сплошная линия) в микроволновом резонаторе

Рис. 2. Восстановленная импульсная характеристика микроволнового резонатора

Восстановление импульсной характеристики резонатора, представленной на рис. 1, проводилось с помощью с использованием дополнительного спектрального критерия выбора компонент. Максимальная частота восстанавливаемой частотной характеристики была ограничена частотой 250 ГГц, что с запасом перекрывает рабочий диапазон будущего устройства, построенного на основе исследуемого резонатора. Восстановленная импульсная характеристика микроволнового резонатора показана на рис. 2.

4. Заключение

Представленный метод выделения импульсной позволяет оценить импульсную характеристику устройства по результатам его численного моделирования. Использование свойств сингулярного разложения матриц позволило преодолеть проблему плохой обусловленности при решении системы линейных уравнений за счет сокращения ранга матрицы системы. Практическое применение метода позволило оценить ИХ микрополоскового резонатора в рабочем диапазоне частот.

Литература

- Russer P. and Cangellaris A.C., “Network-Oriented Modelling, Complexity Reduction and System Identification Techniques for Electromagnetic Systems,” Proc. 4th Int. Workshop on Computational Electromagnetics in the Time-Domain: TLM/FDTD and Related Techniques, 17-19 September 2001 Nottingham, pp. 105-122, Sep. 2001.

- Kuznetsov Y., Baev A., Shevgunov T., Zedler M., Russer P., “Transfer Function Representation of Passive Electromagnetic Structures” in 2005 IEEE MTT-S Int. Microwave Symp. Dig,  June 2005.

- Sarkar, T. K. and Rahman, J., “Deconvolution and Total Least Squares in Finding the Impulse Response of an Electromagnetic System from Measured Data,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 43, No. 4, pp. 416-421, Apr. 1995

- The YATSIM Simulation Package, http://www.hft.ei.tum.de/php/resYATSIM1.php

(((((((((((

The Estimation of Impulse Response For microwave structures by their simulation results

Shevgunov T., Baev A., Kuznetsov Yu.

Moscow Aviation Institute (State Technical University)

All modern simulation techniques for solving the problem electromagnetic fields modeling for complex 3-dimensional microwave structures can be subdivided in time-domain and frequency-domain ones. The time-domain simulation techniques have been significantly developed recently. Such methods concern to simulate the reaction of the microwave device against the short impulse using as input waveform. The most improved time-domain simulation techniques are nowadays finite-difference time-domain method (FTDT) and transmission line matrix method (TLM) [1].

However above mentioned numerical simulation techniques demands large computational efforts for their implementation. One full simulation cycle for typical microwave structure, e.g., takes several hours even using the hi-end computer systems. Such a long duration leads to considerable restriction on the effective application of numerical simulation for iterative synthesis procedure. The possible way to increase the speed of calculation is the usage of system identification facility [2] proposing the representation of system by the pre-chosen model. System identification provides the essential simplification in the solving of interconnection problem between different microwave devices and other f circuits.

The functional description of microwave devices can be obtained by scattering matrix representation. Every matrix element can be considered as the frequency response of the linear system. That linear system interconnects the incident and reflected waveforms of any ports as input and output correspondingly. Impulse response h(t) as inverse Fourier transform of the frequency response can be written in sample time using h[n] = Tд(h(nTд) in the following terms

,	(8),	where hE[n] describes the entire part of impulse response given as finite duration NE waveform, hR[n] is the part of impulse response which corresponds to linear dynamic system. The poles zk of discrete dynamic system and their residues (k constitute the parameters for K order model. The considered impulse response has mathematically infinite but dumping behavior |h[n((]|=0 due to passivity of the microwave device. The part of impulse response within the bound of NE samples while the both sum components is major is known as Early-Time Part. The part of impulse response for samples after NE where only dynamic part presents is usually called Late-Time Part. Hence NE is the important parameter for the model (1) called Late-Time Border (LTB). For increasing the accuracy dynamic model parameters should be estimated as close to the LTB as possible.

Presented technique for estimation of the microwave structure impulse response allows to extract the impulse response directly from the incident and scattered waveforms obtained as a result of numerical simulation. Using the matrix singular value decomposition (SVD) approach provides the overcoming of the ill-conditioned problem in solving the linear equation set. Such approach is based on reducing the matrix rank by choosing grater singular values. The experimental results consist in estimation of impulse response for coplanar resonator in its working frequency bandwidth.

References

- Russer P. and Cangellaris A.C., “Network-Oriented Modelling, Complexity Reduction and System Identification Techniques for Electromagnetic Systems,” Proc. 4th Int. Workshop on Computational Electromagnetics in the Time-Domain: TLM/FDTD and Related Techniques, 17-19 September 2001 Nottingham, pp. 105-122, Sep. 2001.

- Kuznetsov Y., Baev A., Shevgunov T., Zedler M., Russer P., “Transfer Function Representation of Passive Electromagnetic Structures” in 2005 IEEE MTT-S Int. Microwave Symp. Dig,  June 2005.

# Линейное оценивание частоты ЛЧМ сигналов по разностно-фазовым измерениям

Скрипкин А.А., Щербачёв В.А.

ФГУП «ГКБ «Связь»  email: alexyscrypkin@rostov.ru

## Введение

Сигналы с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) широко используются в радиолокационных системах и в системах гидролокации. Подобные же сигналы возникают в задачах наблюдения синусоидальных сигналов от подвижных источников, например при обработке сигналов РЛС с синтезированной апертурой, или от объектов дальней космической связи  типа Mars Pathfinder. Проблема оценки параметров сигналов с линейным изменением частоты достаточно широко исследована в ряде работ, например [1-3].

Большинство известных оптимальных методов оценки частоты и скорости её изменения основано на методах максимального правдоподобия или среднеквадратического оценивания [1-3], но, как правило, включает процедуры поиска, требующие значительных вычислительных затрат.

С другой стороны, известны вычислительно-эффективные методы оценки на основе разностно-фазовой статистики [4], однако, они предполагают постоянство частоты на интервале наблюдения, и для ЛЧМ сигналов будут включать погрешность модели измерения, обусловленную квадратичной составляющей фазы сигнала.

Цель данной работы – синтез вычислительно-эффективного метода оценки параметров комплексных синусоидальных сигналов с линейным по времени изменением частоты на основе оптимального взвешивания разностно-фазовой статистики. В явном виде получены характеристики точности оценивания и проведено исследование её свойств методами статистического моделирования.

## Постановка задачи

Пусть задана выборка исходного ЛЧМ сигнала, удовлетворяющего модели , ,	(1),	где фаза  задаётся квадратичной последовательностью, соответствующей линейному изменению частоты ,  – входной комплексный шум с нулевым средним и дисперсией , предполагаемый стационарным и некоррелированным на интервале наблюдения. Как показано в [4], при высоких отношениях сигнал шум (ОСШ) , например выше 12 дБ, отсчёты мгновенной фазы сигнала (1) могут быть записаны в виде ,	(2),	где  определяет аргумент комплексного числа , –ошибки в задании фазы некоррелированы во времени, имеют нулевое среднее и дисперсию, равную .

В данной работе ставится задача синтеза алгоритма оценивания параметров  по разностно-фазовой статистике, которая определяется для  как

,	(3),	где первое равенство задаёт способ вычисления (3) по исходным данным (1) без необходимости восстановления  фазовой линии.

При вычислении разностной фазы по правилу (3) может возникнуть проблема восстановления монотонности функции , которая нарушается из-за скачков на . В отсутствие динамики  или при низкой динамике  необходимости в данном восстановлении нет, однако при нарушении данных условий операция восстановления становится необходимой. Далее считается, что на входе схемы оценивания  – монотонная функция, т.е. восстановление при необходимости осуществлено.

## Алгоритм оценивания

Предлагаемый алгоритм оценивания основан на методе наименьших квадратов, учитывающем корреляцию возмущений в последовательности исходных измерений (3), модель которых можно записать в матричном виде ,	,,,	           (4),  где компоненты вектора измерений  задаются определением (3), а вектор возмущений  включает разности

,	.		(5).

Легко видеть, что искомые величины однозначно определяются через компоненты вектора оцениваемых параметров

,	(6),	которые введены для упрощения вида матрицы системы .

Как показано в [4] ковариационная матрица ошибок разностно-фазовых измерений может быть записана в виде , где элементы нормированной обратной ковариационной матрицы , используемой далее как весовая, задаются соотношением  .

В данных условиях требуемая оценка для вектора  может быть получена по Теореме Гаусса-Маркова  в виде ,	(7),	где можно показать, что при  обратная матрица в (7) существует.

При практической реализации может потребоваться ограничиться элементарными арифметическими операциями, как это сделано в [4]. Поэтому оценку (7) можно тождественно представить в виде линейной оценки для отдельных компонент 		(8),	с весовыми функциями, которые задаются векторами ,	,	     (9),

где коэффициенты , , , ,,, ,	а  компоненты векторов  и  задаются, соответственно, как ,		,	.		(10)

На рис.1, соответственно, приведены примеры весовых функций  и , рассчитанных для выборок размера  и .

Рис.1.

Можно показать, что независимо от размера , выполняются условия нормировки весовых функций . Из соотношений (9), (10) и рис.1 видно, что полученные весовые функции являются кубическими функциями в отличие от квадратичной весовой функции, полученной  в [4] для случая постоянной частоты входного сигнала.

## Характеристики точности оценки

В рамках принятых предположений оценки (9),(6) параметров  являются несмещенными, а характеристики их точности определяются ковариационной матрицей

,	(11),	где использованы величины, определённые в (9).

Для проверки работоспособности предложенного алгоритма и подтверждения теоретических оценок характеристик его точности были проведены вычислительные эксперименты, каждый из которых заключался в 4000 кратном оценивании параметров по данным (1) искажённым псевдослучайной нормальной последовательностью, всюду в экспериментах полагалось .

Результаты вычислительных экспериментов и условия их проведения, приведены в таблице 1., где результирующие характеристики приведены в таблице для оценок нормированных частот , для которых оценивались выборочные СКО , соответственно. Также оценивались  выборочные смещения оценок, которые оказывались приблизительно на три порядка меньше соответствующих СКО и не приведены в таблице. Наряду с выборочными СКО в таблице 1 приведены их теоретические значения, которые выражаются через диагональные элементы матрицы (11) как  .

Каждый эксперимент проводился для двух размеров окна  равных 127 и 255 (второй столбец таблицы 1) и для двух моделей сигнала, соответствующих «низкой» динамике  и «высокой» динамике , различающихся необходимостью восстановления разностно-фазовой линии. Столбцы 3-5 таблицы 1 содержат значения исследуемых характеристик для различных СКО входного шума (1), которые соответствуют входным ОСШ  приблизительно 20дБ, 14дБ, 11.5 дБ.

Таблица 1

Результаты вычислительных экспериментов.

| Модель: |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 127 |  |  |  |  |  |  |
|  | 255 |  |  |  |  |  |  |
|  | 127 |  |  |  |  |  |  |
|  | 255 |  |  |  |  |  |  |
| Модель: |
|  | 127 |  |  |  |  |  |  |
|  | 255 |  |  |  |  |  |  |
|  | 127 |  |  |  |  |  |  |
|  | 255 |  |  |  |  |  |  |

Из таблицы 1 видно, что при ОСШ не хуже 11.5 дБ выборочные оценки СКО хорошо (в пределах точности эксперимента) согласуются с их расчётными значениями, что иллюстрирует работоспособность предложенного алгоритма оценивания и корректность оценок его потенциальной точности. Проводились эксперименты и при худших ОСШ, где наблюдалось существенное превышения выборочных СКО над их теоретическими значениями, что свидетельствует о неустойчивой работе алгоритма при уровне ОСШ ниже 11 дБ.

## Заключение

В результате проведённого исследования предложена оценка частоты и скорости её изменения для ЛЧМ сигнала по разностно-фазовым измерениям. Предложенные оценки вычисляются в виде линейных функций разностно-фазовых измерений и в рамках принятых предположений являются линейными несмещёнными оценками с минимальной дисперсией. Проведено статистическое моделирование предложенных алгоритмов, подтверждающее их работоспособность и соответствие статистических оценок достижимой точности их теоретическим значениям при входных ОСШ не хуже 12 дБ. Предложенные алгоритмы отличаются высокой  вычислительной эффективностью и не требуют трудоёмких поисковых операций, что делает целесообразным их применение  при необходимости оперативного измерения требуемых параметров при ограничении на вычислительные мощности. Предметом дальнейших исследований может стать расширение области действия предложенного подхода на случаи умеренных ОСШ.

## Литература

- Cumming I.G., Wong F.H., Digital Processing of Synthetic Aperture Radar Data, Boston-London, Artech House

- Abatzoglou T.J. Fast maximum likelihood joint estimation of frequency and frequency rate. IEEE Trans. on AES 1986, vol.22, no.6, pp.708-715.

- Jakob Angeby, The Non-Linear Instantaneous Least Squares Approach to Signal Parameter Estimaton, Ph. D. thesis Chalmers University of Technology, 1998

- Kay Steven M., A fast and accurate single frequency estimator, IEEE Transactions on Acoustics, Speech and Signal Processing, vol. 37, no. 12, pp. 1987–1990, 1989

(((((((((((

Оценка габаритных угловых размеров объектов, неразрешаемых оптическими средствами наблюдения

Бурый Е.В., Косыгин А.А.

НИИ Радиоэлектроники и лазерной техники МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Интернет: www.llis.bmstu.ru, e-mail: buryi@bmstu.ru

Нередко возникают ситуации, когда необходимо получить информацию о поперечных размерах и форме контура удаленного объекта, а угловое разрешение приемной оптической системы недостаточно для формирования его изображения. В этом случае искомые параметры могут быть оценены в результате анализа характеристик поля лазерного излучения, рассеянного поверхностью  этого объекта.

Известно, что параметры корреляционной функции (КФ) регистрируемого излучения связаны с пространственным распределением интенсивности когерентного излучения, рассеянного поверхностью . Поэтому, анализируя параметры КФ, можно оценить угловой размер осесимметричного объекта [1]. В [2, 3] показано, что отсчеты КФ 4-го порядка  могут быть получены методом пространственной свертки поля интенсивностей: ,	(1),	где  – выбранная область наблюдения в плоскости, находящейся на расстоянии  от объекта, ,  – текущее время, ,  – скорость света в среде распространения излучения (рис. 1). По сравнению с классическим методом корреляции интенсивностей Хенбери Брауна и Твисса [4], этот метод малочувствителен к нестационарности поля и позволяет получать состоятельные оценки  при малом числе циклов локации объекта.

Рис. 1. Система координат наблюдения объекта.

Считая, что интенсивность поля рассеянного излучения регистрируется  фотодетекторами (ФД), расположенными в узлах прямоугольной сетки, заданной в плоскости регистрации, (1) можно записать в виде: ,	(2),	где ; ,  и  – расстояния между соседними ФД в направлениях  и  СК наблюдения соответственно,  – число отсчетов двумерной коррелируемой выборки.

Известно, что расстояние  между отсчетами КФ поля излучения, соответствующими положениям ее максимума и первого нуля, обратно пропорционально величине углового размера объекта. Поэтому, определив  для различных сечений  плоскостью  (, ), можно оценить величины угловых размеров соответствующих сечений  и, следовательно, определить не только габаритные размеры объекта, но и реконструировать форму контура его поверхности.

При локации объекта импульсами излучения малой длительности, регистрируя в пределах интервала времени, равного длительности импульса рассеянного излучения, реализации отсчетов интенсивностей поля излучения, можно получить оценки параметров поля, рассеянного участком , заключенным между двумя соседними поперечными сечениями. Таким образом, используя (2), можно реконструировать контур каждой такой области поверхности объекта.

Рис. 2. Блок-схема устройства получения оценок отсчетов КФ: 1 – приемная оптическая система; 2 – ФД; 3 – усилитель; 4 – АЦП; 5 – ОЗУ; 6 – мультиплексор; 7 – спецвычислитель.

В соответствии с теоремой Котельникова максимальные величины  и  не должны превышать величину  [2]. Если объект не обладает свойством центральной симметрии,  и  необходимо определять для минимального значения  из всех возможных при данных условиях локации объекта.

Блок-схема корреляционного измерителя, реализующего описанный алгоритм оценки формы контура сечений поверхности объекта, представлена на рис. 2. Поле интенсивностей регистрируется системой из  ФД (2), каждый из которых снабжен приемной оптической системой (1). Аналоговые сигналы, формируемые на выходе каждого ФД, усиливаются и поступают на входы аналогово-цифровых преобразователей (АЦП) (4). На выходе каждого АЦП включено оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) (5).  Дискретные отсчеты интенсивностей из ОЗУ по шине данных поступают в мультиплексор (6) и передаются в спецвычислитель (7), выполняющий операции вычисления отсчетов КФ и формирование совокупности параметров контуров поверхности лоцируемого объекта. По результатам расчета КФ спецвычислитель формирует сигнал управления коэффициентом передачи регистрирующих ФД.

Точность оценки формы поверхности трехмерного объекта определяется величиной периода регистрации отсчетов интенсивностей поля рассеянного лазерного излучения, которая, в свою очередь, определяется быстродействием АЦП. Быстродействие спецвычислителя должно быть достаточным для расчета отсчетов КФ и формирования оценок положений первых нулей КФ за время, равное периоду следования зондирующих импульсов лазерного излучения (100 … 10 мс).

Влияние разрядности АЦП на среднеквадратичное отклонение  получаемых оценок положения первого нуля КФ , а, следовательно, и погрешность оценки углового размера лоцируемого объекта, было оценено путем численного моделирования процесса регистрации отсчетов интенсивностей поля излучения с использованием квадратурного метода формирования этих отсчетов [5]. Были сформированы  реализаций , по которым при  были рассчитаны распределения искомых оценок положения первого локального минимума КФ при различных числах уровней квантования (рис. 3). Анализ величин среднеквадратичных отклонений  отсчетов гистограмм относительно гистограммы, полученной при  уровнях квантования, показывает, что  уровней квантования АЦП достаточно для получения состоятельных оценок положения первого локального минимума КФ и последующей реконструкции контуров объекта. При этом .

Рис. 3. Модельные гистограммы оценок положений первого локального минимума КФ, полученные при различных числах уровней квантования АЦП.

Рис. 4. Результаты реконструкции сечений поверхности трехмерного объекта.

Предложенная блок-схема была реализована в экспериментальной установке. Излучение, формируемое описанной в [2] физической моделью диффузно рассеивающего объекта,  регистрировалось ПЗС-матрицей видеокамеры MINTRON-OS65D с общим числом фоточувствительных элементов . Установлено, что дисперсия математических ожиданий отсчетов КФ , полученных по 500 независимым реализациям полей излучения, составляет менее 1% при  и  и слабо зависит от формы контура объекта. Этот факт свидетельствует о корректности выбранных условий наблюдения модели объекта и регистрации излучения.

Предложенный алгоритм обработки регистрируемых отсчетов интенсивности поля излучения позволяет с высокой точностью определить габаритные угловые размеры лоцируемого объекта и реконструировать форму его контура. На рис. 4 представлены результаты реконструкции сечений.

В [6, 7] предложено совместно с КФ 4-го порядка использовать КФ 6-го порядка, что позволило получить оценки комплексной взаимной интенсивности  и полностью реконструировать контур лоцируемого объекта произвольной формы. Используя методику расчета фазы, предложенную в [6, 7], и метод пространственной свертки отсчетов поля интенсивностей [2, 3] для оценки отсчетов КФ 6-го порядка удалось зафиксировать изменение фазы взаимной интенсивности при относительных смещениях лоцируемого объекта. Применив полученные зависимости для анализа смещений каждого сечения поверхности  объекта, можно уточнить форму синтезируемой поверхности .

# Text boxes

R

z

y

x

•

•

• • •

• • •

7

ОЗУ

#

~

ОЗУ

#

~

6

4

3

2

1

5

ОЗУ

X

Y

O

#

~