Доклады 3-й Международной Конференции DSPA-2000 (Том 3) / 3rd International Conference DSPA-2000. Proceedings - 3

Все конференции DSPA

# 02 [PDF, 145 Kb]

Балухто А.Н. - Нейросетевая идентификация астрообъектов на цифровых изображениях участков звездного неба в системах астроориентации космических аппаратов. Существуют различные методы идентификации астрообъектов в бортовых системах астроориентации космических аппаратов (КА). Одним из перспективных направлений в повышении эффективности решения этой задачи является использование нейросетевого подхода. Ниже рассматривается метод идентификации астрообъектов на цифровых изображениях участков звездного неба, получаемых с помощью широкопольной бортовой оптико-электронной камеры (БОЭК) наблюдения, основанный на использовании нейросетевых систем, представимых Н-сетями Петри.

# 04 [PDF, 110 Kb]

Балухто А.Н., Галушкин А.И. - Нейрокомпьютерная реализация сжатия изображений на основе преобразований. С целью ускорения реализации на обычных последовательных вычислительных средствах линейных ортогональных преобразований разработаны специальные алгоритмы быстрых преобразований. В нейросетевом представлении быстрые алгоритмы линейных ортогональных преобразований представляют собой многослойные нейронные сети с линейной функцией активации.

# 05 [PDF, 271 Kb]

Томашевич Н.С., Томашевич Д.С., Галушкин А.И., Муромский М.Ю., Шачнев Е.А. - Об одной задаче управления Call-центром с применением нейронных сетей. Проведено исследование различных структур нейроных сетей для решения задачи экстраполяции числа звонков Call-центра с учетом и без учета артефактов. Рассмотрены следующие структуры нейронных сетей: фиксированная структура с полными последовательными связями, фиксированная структура с обратными связями, переменная структура. Результаты экспериментов показали превосходство переменной структуры для решения данной задачи.

Tomashevich N.S., Tomashevich D.S., Galushkin A.I., Muromsky M.U., Shachnev E.A. - About one problem of Call-center management using neural networks. Investigation of different neural network frames for decision of problem of calls number of one Call-center extrapolation taking into account and without taking into account artifacts is carried out. Defferent frames of neural networks are considered: fixed frame with full consecutive connections, fixed frame with feedbacks, variable frame. Experimental results have shown superiority of variable frame for decision of the given problem.

# 08 [PDF, 146 Kb]

Перов А.И., Соколов Г.Г. - Сравнительный анализ нейросетевых и статистических алгоритмов в задачах обнаружения сигналов. Целью доклада является проведение сравнительного анализа характеристик нейросетевых алгоритмов и статистических алгоритмов цифровой обработки сигналов применительно к задаче обнаружения сигнала, наблюдаемого на фоне случайной помехи.

Perov A.I., Sokolov G.G. - The comparative analysis of neural and statistical algorithms in problen of signal detection. The purpose of the report is the realization of the comparative analysis of characteristics of neural and statistical algorithms of digital signals processing with reference to the problem of detection of a signal observable on a background of a random noise.

# 09 [PDF, 206 Kb]

Томашевич Н.С. - Об одном методе решения задачи аппроксимации функций с помощью двухслойной нейронной сети переменной структуры. Предложена методика создания двухслойной нейронной сети, выполняющей кусочно-нелинейную аппроксимацию заданной функции. Методика включает в себя определение числа нейронов сети, требуемых для аппроксимации функции с ошибкой не превышающей заданную, а также определение значений всех весов сети.

Tomashevich N.S. - About one method of functions approximation problem decision using two-layer neural network of variable frame. The method of creation of two-layer neural network, which realize piecewise-nonlinear approximation of a given function, is proposed. The method involves determination of network's neurons number, which are necessary for function approximation with error not exceeding the given one, and determination of weights values for all neurons of network.

# 10 [PDF, 143 Kb]

Адаменко В.А., Басов Ю.Ф., Дубровин В.И., Субботин С.А. - Нейросетевая обработка сигналов в задачах диагностики газотурбинных авиадвигателей. Высокие требования в моторостроении предъявляются к надежности таких ответственных вращающихся деталей компрессоров и турбин, как лопатки, диски, валы. Отказ авиационного двигателя в полетных условиях, связанный с их разрушением, может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому важно своевременно выявить и устранить дефекты и причины их возникновения в процессе эксплуатации двигателей летательных аппаратов.

Adamenko V., Dubrovin V., Basov Y., Subbotin S. - Signal processing based on neural network in the diagnostics of blades of gas turbine of airengines. The high requirements in an air engines construction are presented to a reliability of such responsible rotated details of compressors and turbines, as blades, disks, shaft. The refusal of the air engine in flight conditions connected to their destruction, can result in disastrous consequences. Therefore it is important in time to reveal and to remove defects and reasons of their occurrence while in service of engines of flight vehicles.

# 11 [PDF, 118 Kb]

Брагинец С.А., Циделко В.Д. - Дистанционное распределенное обучение по курсу "Нейросетевые технологии в экспериментальной информатике". В рамках учебно-научного комплекса "Кафедра информационно-измерительной техники и НИИ экспериментальной информатики и метрологии" Национального технического университета Украины "КПИ" разработан проект "Виртуальная кафедра", в состав которой входит Лаборатория нейросетевых технологий.

Bragynets S.O., Tsydelko V.D. - Remote distributed learning system "Neural network technologies in experimental informatics". Within the framework of the teaching-scientific complex "Information and Measuring Engineering Department and Scientific-Research Institute for Experimental Informatics and Metrology " of National Technical University of Ukraine "KPI" the project "Virtual Department" is developed, its structure includes Laboratory for Neural Network Technologies.

# 12 [PDF, 138 Kb]

Дубровин В.И., Морщавка С.В., Пиза Д.М., Субботин С.А. - Применение радиально-базисных нейронных сетей для обработки данных дистанционного зондирования растений. Для решения задачи классификации мы предлагаем использовать радиально-базисные нейронные сети (НС). Применение нейросетей в данном случае целесообразно, так как они способны обучаться аппроксимировать многомерные функции, то есть могут извлекать, правда, в неявном для пользователя виде, знания из исследуемой предметной области.

Dubrovin V., Morshshavka S., Piza D., Subbotin S. - Radial-basis neural networks in the data processing of plant remote sensing. For solution of the task of a classification we offer to use radial - basic neural networks (NN). The application of NN in this case is expedient, as they are capable to be trained to approximate many-dimensional functions, that is can extract, truth, in implicit for the user sort, knowledges from researched data domain.

# 13 [PDF, 131 Kb]

Абрамович М.С., Михадюк А.В., Харин Ю.С. - Обнаружение разладок многомерных сигналов с использованием спектральных статистик. Для обнаружения разладок многомерных сигналов широко используются параметрические методы, основанные на модели авторегрессии и скользящего среднего. Эти методы требуют существенной априорной информации о параметрической модели, описывающей сигнал. Предлагаемый подход обнаружения разладок многомерных сигналов с использованием непараметрических спектральных статистик второго порядка требует меньше априорной информации о модели анализируемого сигнала и обеспечивает точность, сравнимую с параметрическими методами.

Abramovich M., Kharin Yu., Mikhadziuk A. - Detection of change-points in multidimensional signals using spectral statistics. We have constructed the following statistic for detection of change-points...

# 14 [PDF, 467 Kb]

Волков Д.Б., Приоров А.Л., Елагин А.А. - Исследование двумерных рекурсивных цифровых фильтров первого порядка с двухуровневым квантованием. Исследован двумерный рекурсивный цифровой фильтр первого порядка с двухуровневым квантованием. Проведен анализ динамики фильтра при вариации двух отличных от нуля начальных условий. Получены разбиения пространства параметров при различном выборе начальных условий. Найдены условия существования различных движений, таких как: диагональные, строчные и столбцовые предельные циклы, двумерный единичный импульс, линейный импульс, двумерный единичный скачок.

Volkov D.B., Priorov A.L., Elagin A.A. - Research of two-dimensional first order recursive digital filters with two-level quantization. A two-dimensional first order recursive digital filter with two-level quantization is investigated. Analysis of dynamics of the filter is conducted by the variation of two nonzero initial conditions. The partition of space of parameters is obtained by various initial conditions. The conditions for existence of various motions such as diagonal, row and column limit cycles, two-dimensional unit impulse, linear impulses, two-dimensional unit step.

# 15 [PDF, 137 Kb]

Мильков Ю.И. - Программный эмулятор кардиоинтерфейсного модуля. Применительно для задач медицины проблема цифровой фильтрации особенна актуальна в области кардиологии. Построение устройств на базе цифровых фильтров (ЦФ) оказывается не только аппаратно выгодным, но и улучшает ряд параметров фильтра. Для четкого понимания процесса цифровой фильтрации сигналов в учебном процессе гораздо эффективней моделировать алгоритмы ЦФ в программных эмуляторах. Такой подход поможет организовать не только более качественное изучение ЦФ для различных приложений, но и построению моделей ЦФ при отладке разрабатываемых устройств. Данный программный эмулятор предназначен для отладки алгоритма фильтрации устройства кардиоинтерфейса.

Milkov U.I. - Software emulator of the cardiointerface. In medicine, the problem of the digital signals filtration is an especially actual in the cardiology. The devices which building on the bases of digital signals filtration (DSF) is not only prefer , but make a better some parameters of the filter. The process learning of the digital filtration signals is more effective, if build model of work algorithm on the software emulators. The base work of the cardiointerface device was designed algorithm, which was simulated in the software emulator called "CARDIO".

# 16 [PDF, 196 Kb]

Ручкин В.Н., Григоренко Д.В. - Мультипроцессорные системы цифровой обработки сигналов. В работе на основании обобщенной модели оптимизации систем цифровой обработки сигналов рассматриваются мультипроцессорные структуры, производится классификация возможных структур цифровой обработки сигналов для заданных алгоритмов, осуществляется оценка затрат технических средств в виде количества микропроцессорных модулей, объема микропрограммной памяти, времени обработки и простоя по заданной совокупности критериев как стратегии проектирования.

Ruchkin V.N., Grigorenko D.V. - Multiprocessor systems of digital processing signals. The multiprocessor structures are considered in this work on the base of the general model, the classification of possible structures for given signals is carried out. Also the estimation of the consumption of technical means: microprocessor modules, the volume of microprogram memory, the time of processing, the stoppage according to the given totality of criteria as a planning strategy) is carried out.

# 17 [PDF, 267 Kb]

Ручкин В.Н. - Концептуальная модель и реализация системы цифровой обработки сигналов. Разработка программных средств для систем цифровой обработки сигналов(ЦОС)[1] представляет собой гораздо более трудоемкий процесс, чем программирование однопроцессорных систем, что объясняется, с одной стороны, более сложной теоретической базой параллельных вычислений, а с другой стороны, отсутствием гибких и эффективных инструментальных средств параллельного программирования.

Ruchkin V.N. - The conceptial model and realization of the digital processing signals. The working out the program means of the digital processing signals (DPS) [1] is much more difficult than the programming of single-processor systems. It can be explained, from the one hand, with the more complicated base of the parallel calculations, and, on the other hand, with the lack of flexible and effective instrumental means of the parallel programming.

# 19 [PDF, 283 Kb]

Петровский А.А., Шкредов С.Л. - Параллельно-поточные структуры реализации алгоритма БПФ по расщепленному основанию. В работе рассматриваются возможности формализации синтеза параллельно-поточных структур процессоров цифровой обработки сигналов. Предлагается алгоритм структурного синтеза процессора, обеспечивающий достижение обработки сигнала в реальном времени при изменении параметров потока входных данных (частоты дискретизации, размерности) и для различных реализаций вычислительного элемента базовой операции алгоритма БПФ. Особое внимание уделяется анализу реализации в виде параллельно-поточной структуры алгоритма БПФ по расщепленному основанию 2-4. Предложенное описание структуры процессора БПФ характеризуется легкостью аппаратной реализации на микросхемах программируемой логики (FPGA) и позволяет автоматизировать процесс синтеза процессоров БПФ для произвольного потока входных данных.

Petrovsky А., Shkredov S. - Parallel-pipeline structures implementing split radix 2-4 FFT algorithm. The article is devoted to creating a complete methodology for automatic synthesis of real-time FFT-processors at structural level under the given restrictions: speed of input data receipt, structure of the computing element, and the time of the butterfly operation execution. Special attention is paid to creating parallel-pipeline structures for modified split radix 2-4 FFT algorithm. The structures employed in the design show good possibilities for scaling the degree of parallelization, thus changing the overall throughput of the system. They are particularly suited for implementing in programmable logic basis (FPGA).

# 21 [PDF, 1181 Kb]

Бененсон З.М., Елизаров А.Б. - Разработка и исследование алгоритмов компрессии дискретных широкополосных модулированных ультразвуковых сигналов для целей медицинской диагностики. В работе рассматриваются алгоритмы обработки дискретных широкополосных модулированных ультразвуковых сигналов, основанные на применении быстрых преобразований Фурье. Показывается возможность получения высокого коэффициента компрессии импульсного сигнала при сверхнизком уровне боковых лепестков для дискретных ЛЧМ и ФМ модуляции. Работа частично финансировалась по проекту РФФИ № 99-01-01171.

Benenson Z.M., Elizarov A.B. - Elaboration and research of compression algorithms for wideband modulated ultrasound signals in medicine. This paper considers compression algorithms for wideband modulated ultrasound signals based on fast Fourier transform (FFT). The characteristics of these algorithms are investigated for the case of strong dispersive attenuation of ultrasound signals in biological tissue.

# 23 [PDF, 886 Kb]

Бененсон З.М., Елизаров А.Б. - Методика физического эксперимента и сравнительные результаты обработки оцифрованных физических сигналов алгоритмом быстрого ультразвукового сканирования в схеме с раздельными передающими и приемными апертурами трансдюсера. В работе рассматривается схема быстрого ультразвукового сканирования в медицинской диагностике, основанная на разделении передающих и приемных субапертур линейной фазированной решетки. Описывается универсальная методика физического эксперимента, позволяющая осуществить на компьютере сопоставление различных методов сканирования и обработки сигналов. Показывается, что предлагаемые схемы и алгоритм повышают поперечное разрешение в 2 раза. Работа выполнена частично по проектам РФФИ № 99-01-01171 и CRDF № RP2-2109.

Benenson Z.M., Elizarov A.B. - Physical experiment technique and processing results of digitized physical signals by fast ultrasound scanning algorithm with separate transmitting and receiving transducer apertures. This paper considers a scheme for fast ultrasound scanning in medicine, which is based on separating transmitting and receiving apertures of a linear phased array. This paper describes a universal technique for physical experiment allowing to compare by means of computer different techniques of scanning and signal processing. The proposed technique is shown to improve lateral resolution two times as compared to traditional dynamic focusing.

# 27 [PDF, 153 Kb]

Алпатов Б.А., Бохан К.А. - Алгоритм автоматического обнаружения, выделения и оценки динамических объектов возникающих в последовательности телевизионных кадров. Предложен эвристический алгоритм решения задачи автоматического обнаружения и выделения изображения динамических объектов в последовательности телевизионных кадров. Основными этапами алгоритма являются: оценка и анализ изменений фоновой и шумовой составляющих сцены, пороговая обработка, оценка параметров выделенных сегментов на бинарном изображении. Приводятся результаты исследований эффективности работы алгоритма и качества полученных сегментов в зависимости от размеров объекта и отношения сигнал/шум.

Alpatov B.A., Bokhan K.A. - Algorithm of automatic detection, selection and estimation of dynamic objects, originating in a sequence of television frames. The heuristic algorithm for an automatic detection and selection of dynamic objects image within a sequence of television frames is offered. Milestones of algorithm are: both an estimation and analysis of the background and noise component scene modifications, threshold handling, estimation of parameters of the chosen segments of the binary image.

# 28 [PDF, 119 Kb]

Карасев О.Е., Володин Д.Е. - Адаптивная фильтрация цветных эндоскопических изображений. Изображения в процессе регистрации и передачи по каналам связи обычно искажаются случайными помехами. Если неискаженный сигнал с выхода датчика подать непосредственно на вход монитора, то даже и в этом случае воспроизводимое изображение будет иметь некоторую зернистость, структура которой имеет случайный характер.

Karasyov O.E., Volodin D.E. - Adaptive filtering of color endoscopic images. In real cases images are corrupted by random noises. Usually noise is evaluated as additive random process which hasn't correlation with image.

# 33 [PDF, 154 Kb]

Гармонов А.В., Каюков И.В., Манелис В.Б. - Оптимальный баланс информационной и пилот компонент радиосигнала. Данная работа посвящена определению оптимального соотношения информационной и пилот компонент сигнала при прерывистом типе пилот компоненты, а также сравнению эффективности применения различных типов пилот сигнала.

Garmonov A.V., Kajukov I.V., Manelis V.B. - Optimal balance of radio signal information and pilot components. The present paper covers determination of the optimum ratio of information and pilot signal components with discontinuous pilot component type and also compares the application efficiency of different pilot signal types.

# 34 [PDF, 182 Kb]

Гармонов А.В., Карпитский Ю.Е., Манелис В.Б., Савинков А.Ю. - Квазикогерентный прием фазоманипулированных сигналов в канале с быстрым федингом. В данной статье комплексная огибающая входного сигнала трактуется, как некоторая неизвестная гладкая функция, подлежащая параметризации путем разложения в ряд по некоторой системе функций.

Garmonov A.V., Karpitski Yu.E., Manelis V.B., Savinkov A.Yu. - Quasi-coherent reception of mpsk signals in fast fading channel. One of the requirements to 3G mobile telecommunications systems is support of communication with users moving at fast speed. So, a mobile telecommunications system should operate efficiently in fast (high frequency) fading environment. One of the major problems to be tackled with this respect is generation of an estimate of complex signal envelope (carrier recovery) needed for quasi-coherent reception of MPSK signal. To produce this estimate, the desired signal includes a pilot component, which is mostly a known pilot sequence periodically inserted into a message.

# 35 [PDF, 161 Kb]

Павлов О.И. - Упрощение реализации метода линейных спектральных пар (частот) в линейном предсказании речи. Автором разработана методика линейных спектральных частот высших порядков, применение которой для цифровой обработки речевых сигналов позволяет существенно сократить объемы вычислений по сравнению с классическим методом линейных спектральных пар (ЛСП), связанные с поиском корней полиномов, получаемых в результате анализа речи и восстановлением параметров синтезирующего фильтра по найденным (принятым) значениям этих корней. Одним из ключевых моментов этой методики являются описываемые ниже P- и R- матрицы коэффициентов прямого и обратного разложения гармонической функции 2Cos(kw) в конечный степенной ряд. В настоящей статье обсуждаются алгоритмы формирования таких матриц и их использование для упрощения реализации классического метода ЛСП.

# 36 [PDF, 188 Kb]

Павлов О.И. - Быстрый алгоритм и графическое представление прямого преобразования в методе линейных спектральных частот высшего порядка. В данной статье описан быстрый алгоритм прямого полиномиального преобразования (П-преобразования) коэффициентов линейного предсказателя, соответствующего устойчивому полиному A(z) степени M, и дано его графическое представление.

# 38 [PDF, 117 Kb]

Стефанов А.М., Стефанова И.А. - Эффективное использование интегрирующей способности слуха при цифровой обработки сигналов. Важнейшие характеристики любой системы цифровой обработки звуковых сигналов в значительной мере определяются эффективностью системы сжатия. В настоящее время повышение эффективности сжатия связано с обработкой звуковых сигналов в частотной области, что позволяет учитывать психофизиологические свойства органа слуха человека.

Stefanov A.M., Stefanova I.A. - Effective usage of the integrant physability of hearing in digital signal processing. The most important characteristics of any digital sound processing system are defined by the efficiency of data compression. Currently, the improvements of the compression efficiency are connected with sound signal processing in the frequency domain, which makes it possible to take into consideration psychophysiologic qualities of human ear.

# 39 [PDF, 171 Kb]

Сычев А.В., Александров Э.В. - О возможности скрытной передачи информации внутри цифровых звуковых сигналов на основе учета эффектов маскирования. Рассматривается возможность скрытной передачи информации внутри сигнала-контейнера с использованием методов стеганографии. Предлагаются два подхода, основанные на использовании психоакустической модели стандарта MPEG. Оба подхода основаны на замещении избыточной с точки зрения слухового восприятия информации конфиденциальными данными, подлежащими скрытной передаче. При первом подходе модификации подвергается непосредственно дискретный спектр фрагментов цифрового звукового сигнала. Во втором случае скрытая информация внедряется в узкополосные сигналы, образующие исходный широкополосный, в общем случае, сигнал. Обсуждаются некоторые вопросы, связанные с реализацией предложенных подходов.

Sytchov A.V., Aleksandrov E.V. - On the possibilities of the information hiding inside digital audio signals based on audio masking effects. An approach for information hiding inside innocent looking cover medium using steganography methods is proposed. The approach is based on psychoacoustic model used in MPEG specification (audio part). Instead of redundant frequencies in the spectrum of audio signal (working like cover medium) to be removed futher one proposes to allocate blocks of useful information which is required to be hiddenly transmitted. Some possible problems arising from software implementation are discussed.

# 40 [PDF, 144 Kb]

Шутов С.Л., Султанов Б.В. - Корреляционный метод коррекции частотных характеристик телефонных каналов. При использовании для передачи данных отечественной телефонной сети общего пользования качество организуемых коммутируемых каналов (особенно в случае наличия в их составе большого - до 12 - числа переприемных участков) зачастую оказывается крайне низким. Это обстоятельство не позволяет полностью реализовывать потенциальные возможности современных модемов, так как делает неработоспособными режимы высокоскоростной передачи.

Shutov S.L., Sultanov B.V. - Correlation method permitting to correct frequency characteristics of the telephone channels. One of problems arising at usage of modern high-velocity modems for data transmission on domestic voice channels is the poor quality last. The authors esteem a capability of its solution on the basis of actuation in the modem's structure of a preliminary corrector channel's frequency characteristics built on the basis of correlation method. In the report are set up an essence of this method and features of its implementation.

# 41 [PDF, 126 Kb]

Нугманов И.С., Бердунов Н.В. - Оценка амплитуды и фазы гармонических компонент для коротких последовательностей данных. В настоящей работе рассматривается задача оценивания амплитуды и фазы гармонического сигнала для случая, когда период наблюдения сравним с периодом оцениваемой компоненты.

Nugmanov I.S., Berdunov N.V. - Amplitude and phase estimation of the harmonics analysis in case of short observation data. In present work we consider the problem of amplitude and phase estimation in case of short observation data, when the data period is comparable to signal period.

# 42 [PDF, 122 Kb]

Бурцев Вал.Н., Бурцев Влад.Н., Ерохин А.Л. - Генерирование последовательностей псевдослучайных чисел (ППСЧ) методом комбинаторных перестановок дискретной двумерной информации. В автоматизированных системах обработки информации (АСОИ) безопасность защиты баз данных от несанкционированного проникновения осуществляется аппаратно-программными комплексами шифрования. Блок генерации ППСЧ является одной из их частей.

Bourtsev Val.N., Bourtsev Vlad.N., Yerokhin A.L. - Generation of sequences of pseudorandom numbers by a method of combinatorial swaps of the discrete two-dimensional information. FOC enable to generate non-determined sequences of pseudorandom numbers conjugate each other. All FOC have own matrix invariants direct and converse of conversions giving possibility of generation of a gamma of keys for asymmetric systems of encoding-decoding.

# 43 [PDF, 122 Kb]

Буров Ю.Я., Бурова А.Ю. - Теория и цифровые методы рекуррентной разностной фильтрации. Предлагается оригинальная теория разработки цифровых методов построения разностных алгоритмов рекурсивной фильтрации. Создание этого нового теоретического направления как для разностной фильтрации, в частности, так и цифровой фильтрации в целом, позволяет существенно повысить степень минимизации аппаратных затрат при спецпроцессорной реализации алгоритмов цифровой обработки сигналов на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС) или заказных и полузаказных СБИС. Методы рекуррентной разностной фильтрации обеспечивают возможность полного отказа от применения умножителей и предельного снижения разрядностей ячеек памяти для хранения значений коэффициентов фильтрации. Причём, порядки цифровых фильтров получаются более низкими, чем при использовании методов трансверсальной разностной фильтрации.

Burov Yu.Ya., Burova A.Yu. - Theory and digital methods of recurrence difference filtering. It is offerred a new branch of the theory for the digital filtrations: the recurrence digital filtering has been a development of the main idea of the difference structures for the Radiotechnics.

# 44 [PDF, 240 Kb]

Еремеев В.П., Матвеев А.Г., Ануфриева А.В. - Новый класс нерекурсивных цифровых фильтров без умножений. Рассмотрен новый подход к проектированию высокоизбирательных узкополосных цифровых фильтров нижних частот (ФНЧ) с линейными фазочастотными характеристиками. Показана принципиальная возможность синтеза специального класса фильтров с конечными импульсными характеристиками (КИХ) произвольного порядка без умножений и с высокой вычислительной эффективностью. Синтезированные фильтры имеют унифицированные структурные компоненты и обеспечивают при любых порядках широкий динамический диапазон. Произведено табулирование оптимальных реализаций и показана процедура их использования. Выдвинуты технологии повышения прямоугольности монотонных в полосе пропускания ФНЧ. Предложена методика быстрой перестройки полосы пропускания, позволяющая синтезировать перестраиваемые высокоэффективные ФНЧ.

Yeremeyev V., Matveyev A., Anufriyeva A. - New class of nonrecursive digital filtering without multiplications. This paper describes a new method for design of high selective narrow-band lowpass digital filters. This technique presents possibility of special class synthesis of arbitrary order Finite Impulse Response (FIR) filters implemented without multiplications.

# 45 [PDF, 124 Kb]

Кириллов С.Н., Бузыканов С.Н. - Алгоритмы цифровой обработки сигналов в модифицированном пространстве Соболева. Рассмотрены алгоритмы вычисления спектра, спектральной плотности мощности (СПМ) и корреляционной функции (КФ) сигналов в модифицированном пространстве Соболева W21. Доказана идентичность понятий спектра и СПМ сигналов в пространствах W21 и L2 . Показано, что при частоте дискретизации ниже частоты Котельникова точность вычисления спектра, СПМ и КФ сигналов в пространстве W21 оказывается выше, чем в пространстве L2.

Kirillov S.N., Buzykanov S.N. - Algorithms of digital signal processing in the modified Sobolev space. The algorithms of spectrum's calculation , spectral density of capacity (SDC) and correlation function (CF) of signals in the modified Sobolev space W21 are considered. The identity of concepts of a spectrum and SDC of signals in spaces W21 and L2 is proved. The possibility of decrease of discretion's frequency below than Kotelnikov 's one without increase of a mistake of calculation is shown.

# 48 [PDF, 156 Kb]

Архипкин В.Я., Иванов П.В., Смольянинов В.М., Соколов А.Г. - Влияние позиционности сигнально-кодовой конструкции на характеристики ортогональной cdma системы при нелинейном приемо-передающем тракте. Настоящая работа посвящена количественному анализу влияния выбора позиционности СКК на такие характеристики системы как: дальность связи, спектральная эффективность, достоверность приема. Анализ проведен для типичного вида нелинейности (кубической нелинейности), при этом нелинейность задается через уровень однодецибельной компрессии Po, что делает полученные соотношения удобными для инженерных расчетов.

Arkhipkin V.Ya., Ivanov P.V., Smolianinov V.M., Sokolov A.G. - The way signal-code construction position affects orthogonal cdma system parametersin terms of non-linear transmit-receive tract. The present work dedicated to quantitative analysis of SCC position affection to such parameters of the system as communication distance, spectral efficiency, receive parameters. The analysis is made for typical kind of non-linearity (cube non-linearity), where non-linearity is set by 1 dB compression Po, what makes the ratios more comfortable for engineer calculations.

# 49 [PDF, 111 Kb]

Синицын С.И. - Модель обнаружителя сигнала с частотной манипуляцией в аддитивных шумах произвольного вида. В настоящей работе представлена имитационная модель обнаружителя сигнала с частотной манипуляцией в аддитивных шумах произвольного вида. Модель работает в среде приложения MathCAD 2000. Выбор данного приложения обусловлен с одной стороны желанием сделать процесс моделирования широкодоступным, а с другой тем, что данной приложение предоставляет очень много возможностей для имитации различных видов сигналов и помех.

Sinitsyn S.I. - Fault detector' model of a signal with frequency by manipulation in additive noise of an any kind. In the present work the imitating fault detector' model of a signal with frequency by manipulation in additive noise of an any kind is submitted. The model works in environment of the appendix MathCAD 2000. The choice of the given appendix is caused on the one hand by desire to make process of modeling wide-accessible, and with another of themes, that given the appendix gives very many opportunities for imitation of various kinds of signals and handicapes.

# 50 [PDF, 104 Kb]

Цупрев Н.И., Литвинцова Ю.Н., Литвинцов Д.А. - Способ анализа сегментов речевых сигналов. Предлагается способ анализа сигнала путем сравнения его характеристик до и после некоторого преобразования, например, интегрирования, дифференцирования, усреднения (метод анализа путем оценки реакции характеристик сигнала на воздействие) на переменном интервале.

Tsuprev N.I., Litvintsova Ju.N., Litvintsov D.A. - Way of the analysis of segments of speech signals. The way of the analysis of a signal is offered by matching it of the characteristics before some conversion, for example, integration, derivation, averaging (method of the analysis by an evaluation of response of the characteristics of a signal on effect) on a variable interval.

# 51 [PDF, 135 Kb]

Довнар Д.В. - Оптимальное восстановление объекта по результатам его наблюдения несколькими оптическими системами. Предложен алгоритм позволяющий оптимально восстанавливать объект по его дискретным изображениям сформированным несколькими линейными системами. Приведены случаи, когда его применение позволяет получать значительно более точные (в десятки раз) результаты восстановления по сравнению с результатами восстановления изображения сформированного одной лучшей системой.

Dovnar D.V. - The optimal restoration of objekt from data formed some optical systems. The algorithm allowing optimum is offered to restore object under its discrete images generated by several linear systems. The cases are given, when its application allows to receive considerably accurate (up to tenfolds) results of restoration in comparison with results of restoration of the image generated by one, even best, system.

# 53 [PDF, 225 Kb]

Пачкунов А.В., Судаков А.А., Смирнов А.Ю. - Двумерный алгоритм наискорейшего градиентного спуска с учетом эффектов квантования весовых коэффициентов фильтра. Разработан двумерный алгоритм для оптимизации коэффициентов двумерного адаптивного цифрового фильтра. Алгоритм основан на методе оптимизации Коши, где производится оптимизация блоков входной информации. Алгоритм используется для восстановления изображений. Производится учет эффектов квантования весовых коэффициентов адаптивного фильтра. Приведенные результаты иллюстрируют эффективность системы для подавления помех в изображениях.

Pachkunov A.V., Sudakov A.A., Smirnov A.Yu. - Two dimensional algorithm of fastest gradient regression with quantization of the filter weight coefficients. A two-dimensional (2-D) adaptive algorithm is developed for optimizing the adaptive filter coefficients. The algorithm is based on the Koshy method of optimization. In this algorithm, optimization is made over input data blocks. This algorithm is used for image restoration. Simulation results illustrate the efficiency of the system in noise cancellation.

# 55 [PDF, 162 Kb]

Миллер Ф., Мешковский К.А., Кренгель Е.И., Архипкин В.Я., Соколов А.Г. - Кодовое разделение каналов на основе псевдослучайных последовательностей значности 127. Исследуются взаимно корреляционные свойства и линейная сложность классов двоичных псевдослучайных последовательностей значности 127 на основе совершенных разностных множеств. Дается оценка эффективности их использования в системах связи с CDMA.

Miller F.S., Meshkovsky K.A., Krengel E.I., Arkhipkin V.Ya., Sokolov A.G. - Code division multiple access based on pseudorandom sequences of period 127. The cross correlation properties and the linear complexity pseudorandom sequence classes of period 127 based on perfect difference sets are studied. The efficiency estimation of their application in CDMA communications systems is presented.

# 56 [PDF, 241 Kb]

Еремеев В.П., Матосов Э.В. - Модификации полифазных фильтров. Рассмотрен синтез современных систем цифровой полифазной фильтрации. Показаны реализация квадратурных и режекторных фильтров, а также процедура синтеза узкополосных многоканальных фильтров.

# 57 [PDF, 300 Kb]

Еремеев В.П., Мизиненко О.В. - Цифровые фильтры на базе дробей Чебышева. Цифровые фильтры с несимметричными характеристиками весьма желательны во многих приложениях. Проектировать такие фильтры с помощью стандартных методик достаточно сложно из-за необходимости использования многостадийных итеративных процедур. Предложен новый алгоритм и программа синтеза таких фильтров.

# 59 [PDF, 155 Kb]

Сорокин Д.В. - 1/М полосные фильтры: расчет и применение в системах анализа-синтеза цифровых сигналов с полным восстановлением. Расчет 1/М полосных фильтров основывается на теории полуполосных фильтров. Известно, что в импульсной характеристике полуполосного фильтра все четные отсчеты - нулевые. При этом на частоте f/fкв=0,25 АЧХ полуполосного фильтра имеет значение 0,5 и является симметричной относительно этой точки, что дает возможность построить систему двухполосной фильтрации, почти не вносящую собственных искажений в обрабатываемый сигнал :

Sorokin D.V. - M-th band filters : design and application in the digital signals analysis-synthesis systems with perfect reconstruction. M-th band low pass (LP) finite impulse response (FIR) filters' design is founded on the half-band filters theory. It is known that magnitude frequency response (MFR) of the half-band filter has the value 0.5 at the frequency 0.25*fs and is symmetrical about this point ( fs is a sampling frequency of the input signal ). This fact allows developing two-band filtering system with very small own noise level:

# 61 [PDF, 145 Kb]

Шевченко В.П., Колесников А.Л. - Математическая модель дифференциального поляризационного анализа трехкомпонентных записей реальных сейсмических сигналов. В настоящее время основными задачами анализа поляризации векторных сигналов являются выделение степени линейности колебания и его направленности. К известным способам поляризационного анализа относят способы на основе использования знаковых и временных зависимостей ортогональных компонент вектора смещения, спектральные, ковариационные способы и др. Они интерпретируют движение конца вектора смещения сейсмической волны либо по линии, либо по поверхности эквивалентного эллипсоида. В последующем параметры поляризации волны рассчитывают исходя из положения рассматриваемой эквивалентной фигуры в пространстве.

Shevchenko V.P., Kolesnikov A.L. - The mathematical model of the differential polarization analysis of real seismic signals three component records. At the present time basic tasks of the analysis of vector signals polarization are determination of the fluctuation linearity degree and its orientation. The well-known ways of the polarization analysis consist of the ways based on the use of sign and time dependences of orthogonal components of a displacement vector, spectral and covariance ways, etc. They interpret the movement of the displacement vector end of a seismic wave either on a line or on an equivalent ellipsoid surface. Further the polarization wave parameters of are calculated in accordance with the considered equivalent figure location in space.

Доклады 3-й Международной Конференции DSPA-2000 (Том 2) / 3rd International Conference DSPA-2000. Proceedings - 2

Все конференции DSPA

# 02 [PDF, 236 Kb]

Зинчук В.М., Сосулин Ю.Г., Лимарев А.Е., Гончарова Е.И. - Программное обеспечение для адаптивной цифровой фильтрации шумоподобных сигналов на фоне флуктуационного шума и узкополосных помех. Предлагается пакет программ, предназначенный для моделирования и оценки эффективности алгоритмов адаптивной цифровой фильтрации в системах связи с шумоподобными сигналами (ШПС). Пакет программ позволяет промоделировать работу алгоритмов адаптации, оценить эффективность адаптивного цифрового фильтра в приёмнике ШПС, а также ускорить процесс отладки алгоритмов адаптации при их реализации на микропроцессорах семейства TMS 320. Пакет реализован в Turbo Pascal 7.0 и Delphi 4.0.

Zinchuk V.M., Sosulin Yu.G., Limarev A.Ye., Goncharova Ye.I. - Software for adaptive digital filtering spread-spectrum signals in the background of fluctuation noise and narrow-band interference. Software package intended for simulation and estimation of algorithms efficiency for adaptive digital filtering spread-spectrum (SS) signals in communication systems is proposed. The software package allows to simulate adaptation algorithm operation, to estimate the efficiency of adaptive digital filter in SS receiver and also to speed up the adaptation algorithms debugging process under its realization on the basis of microprocessors of the family TMS 320. The package is realized in Turbo Pascal 7.0 and Delphi 4.0.

# 03 [PDF, 235 Kb]

Зинчук В.М., Сосулин Ю.Г., Лимарев А.Е., Калинин М.М., Максюта Ю.Н. - Энергетическое обнаружение сигнала с неизвестной амплитудой и формой на фоне гауссовской помехи с неизвестной дисперсией. Рассматривается обнаружитель сигналов неизвестной структуры и амплитуды на фоне гауссовского шума с неизвестной дисперсией. Показано, что статистика на выходе обнаружителя имеет обобщенное F-распределение, инвариантное к спектральной плотности мощности шума. Приведены численные расчеты рабочих характеристик обнаружителя.

Zinchuk V.M., Sosulin Yu.G., Limarev A.Ye., Kalinin M.M., Macksyuta Yu.N. - Energy detection of signal with unknown amplitude and waveform in the background of gaussian noise with unknown variance. A detector of signals with unknown waveform and amplitude in the background of white Gaussian noise of unknown variance is considered. It is shown that the detector output statistic has the generalized F-distribution invariant in ralation to noise power spectral density. Numerical calculations of the detector performances are presented.

# 05 [PDF, 167 Kb]

Мальцев А.А., Зимина С.В. - Флуктуации весовых коэффициентов адаптивной антенной решётки, работающей по быстрому реккурентному алгоритму настройки. В настоящее время в ААР начинают всё шире использоваться так называемые быстрые алгоритмы настройки на основе прямого или реккурентного обращения выборочной корреляционной матрицы входных сигналов. Поэтому представляется интересным исследование флуктуаций весовых коэффициентов в таких системах.

Maltsev A.A., Zimina S.V. - Weight vector jitter phenomenon in adaptive antenna array with recursive sample matrix inversion algorithm. Now become widely used so called the fast adaptive algorithms based on direct or recursive sample covariance matrix inversion, therefore it is interesting to investigate the weight vector jitter influence on these systems.

# 06 [PDF, 166 Kb]

Паршин Ю.Н., Гусев С.И. - Регуляризованный алгоритм синтеза робастных пространственных структур радиосистем. Ставится задача синтеза робастной пространственной структуры радиосистемы, обеспечивающей максимум помехоустойчивости и слабочувствительной к отклонениям от предположений о параметрах сигналов и помех. Для устранения неоднозначности решения экстремальной задачи, относящейся к классу некорректных, методом регуляризации получен алгоритм оптимизации пространственной структуры как элемента метрического пространства.

Parshin Y.N., Gusev S.I. - Regularization algorythm of radiosystems robust spatial structures synthesis. It is known, that in a case, when parameters of received signals and noises are unknown a priori or inaccurately defined, the efficiency of processing systems functioning is essentially reduced. Therefore important problem is the development of robust signal-processing algorithms with optimization of spatial structure and low- sensitive to inexactness of prior signals and noises parameters data, close on efficiency to optimum and insignificantly lowering efficiency at a diversion of distribution observations from initial models in some limits.

# 07 [PDF, 163 Kb]

Фурман Я.А., Кревецкий А.В. - Методика устранения боковых лепестков при разрешении дискретных сигналов. В радиолокации в качестве зондирующих сигналов широко используются радиоимпульсы большой длительности. Это позволяет сосредоточить в излучении значительную энергию и тем самым увеличить дальность действия РЛС. Однако практическое применение таких сигналов усложняет проблему разрешения близко расположенных целей. Для идеального разрешения АКФ зондирующего сигнала должна иметь вид дельта-функции, а в случае дискретных сигналов - символа Кронекера. Тогда в результате согласованной фильтрации эхосигналов от близких целей получаются короткие, не перекрывающиеся друг с другом импульсы. Авторами предлагается методика представления и обработки дискретных сигналов, обеспечивающие такую возможность.

Furman Y.A., Krevetsky A.V. - Technique of side lobes elimination at the discrete signals resolution. In radiolocation the radio pulses of the large duration are widely used as sounding signals. It allows to concentrate a significant energy in the radiation and hence to increase radar range. The operational use of such signals, however, complicates the problem of resolution of the closely located objects. For an ideal resolution an autocorrelation function of a sounding signal should look like a delta-function and in case of discrete signals - like a Kroneker Symbol. Then short impulses, not overlapped with each other are the result of the coordinated filtration of echosignal from the closely located objects. The authors offer a technique of representation and processing of discrete signals ensuring such capability.

# 08 [PDF, 167 Kb]

Ярмолик С.Н., Шаляпин С.В. - Быстрые алгоритмы радиолокационного распознавания класса объекта по регулярно коррелированным портретам. Рассмотрен алгоритм радиолокационного распознавания объектов по их протяженности, которое производится с использованием регулярно коррелированных портретов.

Yarmolik S.N., Shaliapin S.V. - Fast algorithms of radar recognition of the object class on the regularly correlated portraits. Let's consider algorithm of radar recognition of objects on their expansion which is made with using regularly correlated portraits.

# 09 [PDF, 195 Kb]

Шаляпин С.В., Ярмолик С.Н. - Анализ характеристик систем распознавания на основе разложения многомерной плотности вероятности выходных сигналов по полиномам Поллачека. Используя ортогональные полиномы Поллачека с оптимально выбранными параметрами весовой функции, возможно достаточно точно аппроксимировать любой двусторонний закон распределения, значительно отличающийся от нормального, даже при небольшом числе членов ряда. Это позволяет аналитически оценивать вероятностные характеристики рассматриваемой системы распознавания. При этом приведенные результаты имеют относительно простой вид и могут быть использованы для проведения научно-инженерных расчетов.

Shaliapin S.V., Yarmolik S.N. - Analysis of recognition systems characteristics basing on expansion of multidimensional probability density of output signal by Pollaczek polynomials. Using Pollaczek orthogonal polynomials having optimum chosen parameters of a weight function, it is possible to approximate accurately enough any double-sided distribution law that differs greatly from the normal one, even in case of a small number of series terms available. This allows to estimate analytically the probability characteristics of the recognition system under consideration. Moreover, the given results have a relatively simple form and might be used in scientific engineering researches.

# 12 [PDF, 177 Kb]

Бачило С.А., Лепский А.Е., Рыбаков О.С. - Анализ двух методов оценивания кривизны дискретной плоской зашумленной кривой. В работе рассматриваются два метода оценивания кривизны зашумленной дискретной кривой. Первый метод, названный методом геометрического сглаживания, основан на вычислении мер пересечения области, ограниченной рассматриваемым контуром, с некоторыми геометрическими примитивами - кругом, квадратом и т.д. Второй способ, названный аппроксимативным, основан на вычислении оценок производных путем аналитической аппроксимации дискретной кривой. В статье приведены результаты оценки погрешностей этих методов и выбора оптимальных значений их параметров.

Bachilo S.A., Lepskiy A.Y., Rybakov O.S. - The analysis of two methods for estimation of discrete noisy curve's curvature. In this paper two methods for curvature estimation of a noisy disrete curve are presented. The first method is called the method of geometrical smoothing. It is based on the computation of a domain's crossing measure limited by the considered contour with some geometrical primitives such as circle, square etc. The second method is called approximative. It is based on derivatives' estimations using the curve's approximation by the polynomial of the second order. The paper gives the error estimate results of these methods and the choice of the parameters' optimal values.

# 14 [PDF, 183 Kb]

Итенберг И.И., Бутенков С.А., Семерий О.С., Бачило С.А. - Аналитический метод представления геометрической информации. В работе предлагается новый подход к кодированию геометрической информации, основанный на использовании аналитических моделей изображаемых объектов. Модели представляют собой параметризованные функции, описывающие форму сложных объектов, при этом параметры служат для описания оптических свойств и геометрических преобразований объектов. В системах передачи изображений достаточно передавать для каждого кадра изображения только изменившиеся параметры объекта, что значительно снижает объём передаваемой информации.

Itenberg I.I., Butenkov S.A., Semery O.S., Bachilo S.A. - Analytical method of the geometrical information presentation. An approach to the geometrical information coding is presented. The approach is based on using analytical models of imaging objects. The models represent parameterized functions describing the form of complex objects. In this scheme, the parameters serve to describe the optical properties and geometric transformations of the objects. In the image transmission systems, it is enough to transmit only changed object parameters for every image frame. This greatly reduces amount of the transmitted information.

# 17 [PDF, 152 Kb]

Курапов А.С. - Влияние способа динамической настройки ресурсов на параметры качества передачи видео информиации. С целью повышения степени использования ресурсов сетевого оборудования автором данного доклада был разработан способ управления передачи пакетов данных DRA (Dynamic Resource Adjustment - Динамическая Настройка Ресурсов), основанный на способе WFQ, отличающийся тем, что выделенные потокам ресурсы изменяются в соответствие с текущими условиями передачи трафика.

Kurapov A.S. - The effect of dynamic resource adjustment scheduling method on video information transmission parameters. In order to achieve high resource utilization of network equipment the author designed a Dynamic Resource Adjustment (DRA) used in combination with WFQ algorithm. The novel idea of DRA is to adjust the resource shares based on the QoS performance of each data flow.

# 18 [PDF, 442 Kb]

Маврин Г.Н., Сафонов И.В. - Алгоритм маркерного водораздела для сегментации зерен металлов. В статье рассматривается автоматизированный алгоритм сегментации зерен на цифровых изображениях шлифов металлов. Для сегментации используется метод маркерного водораздела. Автоматический поиск маркеров осуществляется на бинарных изображениях зерен алгоритмом предельной эрозии.

Mavrin G.N., Safonov I.V. - Marker-controlled watershed algorithm for segmentation of metal's grains. The paper describes automated algorithm of grains segmentation on the digital images of metals. The method of marker-controlled watershed is used for segmentation. Automatic location of markers on the black and white images is performed by ultimate erosion method.

# 19 [PDF, 583 Kb]

Обухова Н.А. - Цифровая обработка изображений в ТВ системах контроля водной поверхности. Применение телевизионных методов позволяет не только обнаружить нефтяной разлив на водной поверхности, но и решить всю остальную совокупность задач экологического мониторинга. Установленные на борту летательного аппарата ТВ системы, состоящие из цифровой видео камеры и ЭВМ, позволяют провести оперативный и широкий (по охвату территории) контроль, зарегистрировать вид нефтяного пятна, определить его параметры и провести документирование очага загрязнения.

Obuchova N.A. - Digital image processing in TV systems of water surface monitoring. The application of television methods allows to detect petroleum flood on a water surface, and more over to decide all other tasks of ecological monitoring. TV system, placed on a board of flying device, and consisting of a digital video camera and a computer, allows to curry out quick and wide (the square of territory is mean) control, to register a petroleum stain image, to determine it parameters and to prepare documents about pollution.

# 20 [PDF, 638 Kb]

Петров Е.П. - Цифровая фильтрация полутоновых изображений марковского типа. В данной работе основе представления полутоновых изображений случайными двумерными марковскими процессами с дискретными аргументами решена задача синтеза алгоритма фильтрации полутоновых изображений, искаженных "белым" гауссовским шумом.

Petrov E. - Digital filtering of half-tone images of a Markov type. In the given work on the basis of submission of half-tone images by casual two-dimensional Markov processes with discrete arguments the problem of synthesis of algorithm of filtering of half-tone images deformed by "white" gauss noise is solved.

# 21 [PDF, 137 Kb]

Плекин В.Я., Малышев А.В. - Алгоритм распознавания изображений с использованием вейвлет-преобразования. Распознавание изображений, полученных в результате приема пришедшей от распознаваемого объекта пространственно распределенной электромагнитной энергии, является актуальной задачей современной радиолокации. Предлагается новый алгоритм распознавания, полученный с использованием математического аппарата вейвлет-преобразования, который позволяет найти одно из решений данной задачи.

Plekin V.J., Malyshev A.V. - Wavelet transform based image recognition algorithm. In this correspondence, we construct wavelet transform based image recognition algorithm from discrete wavelet transform in terms of image decomposition in orthonormal wavelet Haar bases and show how to use the concept of multiresolution representation for digital image approximation with contour object identification in recognized images.

# 22 [PDF, 156 Kb]

Радченко Ю.С., Савинков А.Ю. - Исследование алгоритмов сжатия изображений на основе полиномиальных преобразований (алгоритм GDCT). В данной работе приводятся результаты исследования одного из вариантов полиномиальных преобразований - разложение и синтез по базису полиномов Чебышева I и II рода. Вычисление спектральных коэффициентов производится с помощью квадратурной формулы Гаусса - Чебышева, обладающей наивысшей степенью алгебраической точности при заданном числе отсчетов. Показано, что при этом получаются преобразования, которые являются обобщением дискретного косинусного и синусного преобразований.

Radchenko Y.S., Savinkov A.Y. - Research of image suppression algorithms in basis of polynomial conversions (algorithm GDCT). In this paper we introduce the results of the research of one of the variants of polynomial conversions - expansion and synthesis in basis of Chebyshev polynomials of I and II types. It is shown that the formed conversions are the generalization of the sampled cosine and sine conversions.

# 23 [PDF, 183 Kb]

Сай С.В. - Оценка четкости изображения в стандарте JPEG. В докладе рассматриваются особенности стандарта JPEG, влияющие на ухудшение четкости декодированного цветного изображения. Предлагается критерий оценки четкости в равноконтрастной системе координат позволяющий учитывать особенности зрительного восприятия мелких деталей изображения. Приводятся результаты экспериментальных оценок четкости восстановленных тестовых изображений в зависимости от выбранных параметров матрицы квантования коэффициентов ДКП.

Sai S.V. - Estimation of definition in standard JPEG. The particularities of standard JPEG, influencing on deterioration of color image definition are reported. Estimation criteria of definition is proposed in U'V'W' equal contrast system of the coordinates. The results of experimental estimations of definition reestablished test images depending on chosen matrix parameters of slicing factors DCT are reported.

# 24 [PDF, 307 Kb]

Тимофеев Б.С. - Алгоритмы цифровой обработки видеоизображений для оценивания качества ТВ-камер. В последние годы стали актуальными проблемы тестирования видеокамер, которые используют, в частности, в системах видеонаблюдения и охраны объектов. Фирмы-изготовители чрезвычайно скупо указывают показатели качества видеокамер, поэтому потребителям трудно ориентироваться в массе выставленных на продажу изделий. Кроме того, эти показатели недостаточно четко определены. В наибольшей мере это относится к такому интегральному показателю, как чувствительность.

Timofeev B.S. - The video images digital processing algorithms for an tv-cameras quality estimation. During the last years the problem of testing video cameras, which are used in video observation and objects protection systems, became very actual. Corporations - manufacturer give extremely short information about video cameras quality features, so it is difficult for consumers to be oriented in variety of items, exhibited to sale. Additionally these features are not defined complete. In the greatest measure it concerns to such integrated feature, as sensitivity.

# 25 [PDF, 663 Kb]

Дворкович В.П., Дворкович А.В., Соколов А.Ю. - К ускорению анализа движения при кодировании динамических изображений. Приведены результаты по ускорению процедуры анализа движения, являющейся одной из наиболее затратных при кодировании динамических изображений по стандарту MPEG-1/2. В предлагаемом способе достигается ускорение поиска векторов движения в 16 раз при потере в коэффициенте сжатия не более 2%.

Dvorkovich V.P., Dvorkovich A.V., Sokolov A.Yu. - On acceleration of motion analysis for dynamic image coding. The results on the acceleration of motion analysis procedure being one of the most computationally consuming elements in dynamic image coding according to MPEG-1/2 standard are reported. In the proposed method the acceleration of motion vector search algorithm in 16 times in comparison with the standard algorithm results in the loss in compression ratio less than 2 %.

# 26 [PDF, 273 Kb]

Дворкович В.П., Соколов А.Ю. - К улучшению сжатия динамических изображений при МРЕG-2 кодировании. Разработан новый алгоритм повышения сжатия при цифровой компрессии динамических изображений на основе пространственной передискретизации кадров, обеспечивающей улучшение компенсации движения. Пространственная передискретизация проводится только для участков изображений, подверженных изменению (движению) по отношению к предыдущим кадрам и сводится к перемещению деталей изображения в пределах долей пиксела, что практически незаметно для зрения. Для рассмотренных тестовых изображений метод позволяет на 4-7 % улучшить коэффициент сжатия.

Dvorkovich V.P., Sokolov A.Yu. - On the improvement of compression of dynamic images coded according to MPEG-2. A novel method of additional compression of dynamic images within the framework of MPEG-2 standard is proposed and investigated. It is proposed to take into account the non-integral part of motion vectors of the image elements (macroblock) by the replacement of the original frame by the frame in which the elements are shifted on the non-integral part of motion vectors. Taking into account that in MPEG-2 standard the motion vector accuracy is half of pixel element this shift will be less than the half pixel and almost not visible to human eye. Such displacement can be also considered as the displaying of picture elements at the varying times being equal to the constant temporal reference of the frame plus some addition corresponding to the motion with non-integral part of motion vectors. In this sense such displayed frame can be considered as the generalization of usual frame. Because the spatial (temporal) displacements correspond to physical motion of the elements it is believed that due to inertia of human eye it is almost not visible. On the other hand, the appearance of the additional degree of freedom allows to reduce the energy of motion compensated frames in MPEG-2 standard and thus achieve additional compression.

# 28 [PDF, 946 Kb]

Карнаухов А.В., Мерзляков Н.С., Милюкова О.П. - Итерационное восстановление цветных изображений. Представлен итерационный подход к решению задачи восстановления искаженных цветных изображений. Описана разработанная многофункциональная модель системы искажения и восстановления, которая используется как основной инструмент для реализации описанных алгоритмов и сравнения результатов их применения.

Karnaukhov A.V., Merzlyakov N.S., Milukova O.P. - Iterative restoration of color images. This article deals with image restoration of color images. General techniques for solving of the restoration problem are considered. The developed multifunctional model of image formation and restoration systems is presented. This digital model is used as a main tool for the experimental implementation and comparison of the described restoration methods and algorithms.

# 29 [PDF, 175 Kb]

Арутюнов П.А. - Цифровое моделирование фрактальных измерений. Принципы обработки цифровых сигналов распространены на существующие методы фрактаьных измерений, представленных размерностями Хаусдорфа-Безиковича (рХБ) и Мандельброта. Фрактальная размерность, в виде рационального числа G1/G2 или же в виде отношения остатков GR1/GR2 двух уравнений измерения, представлена эквивалентной цифровой моделью отношения двух частот дискретизации F1/F2 в некоторой линейной цифровой системе. Показано, что такая система описывается обобщенной сверткой, которая, в свою очередь, представлена каскадным соединением интерполяторов и дециматоров с целочисленными коэффициентами преобразования. Для безошибочной обработки фрактальной размерности необходимо перевести рациональное число в целое число и использовать дроби Фарея в одномодульной и многомодульной арифметике, которые, в свою очередь, могут быть использованы в качестве реперных точек метрологических шкал.

Arutyunov P. - The digital simulation fractal measurements. The principles of processing of digital signals are widespread on existing methods of measurement fraction, submitted by dimensions Hausdorf-Bezicovich and Mandelbrot. Fractions of measurement. Fraction dimensions, in kind of rational number G1/G2 or in kind of attitude(relation) of remainders GR1/GR2 of two equations of measurement, is submitted by equivalent digital model of attitude(relation) of two frequencies дискретизации F1/F2 in some linear digital system. Is shown, that such system is described by integrated convolution, which, in turn, is submitted by cascade connection интерполяторов and дециматоров with integer factors of transformation. For correct processing фрактальной of dimension is necessary to be transferred the rational number in integer and to use Farey fraction in one-modular and multimodular arithmetics, which, in turn, can be used in quality reper of points metrology of scales.

# 30 [PDF, 159 Kb]

Безуглов Д.А., Поморцев П.М. - Методика оценки межповерочных интервалов групповых мер в цифровых измерительных системах. Цель работы: разработка на базе математического аппарата марковских процессов методики оценки максимального межповерочного интервала групповой меры в условиях автономной эксплуатации цифровых измерительных систем.

Bezuglov D.A., Pomortsev P.M. - Technique of a rating between verifying intervals of group measures in digital measuring systems. The purpose of work: development on the basis of the mathematical device Markov of processes of a technique of a rating maximal between a verifying interval of a group measure in conditions of independent operation of digital measuring systems.

# 32 [PDF, 137 Kb]

Безуглов Д.А., Поморцев П.М. - Оценка единицы физической величины группового рабочего эталона по результатам обработки измерительной информации внутригрупповых сличений. Цель работы - разработка методики определения максимально правдоподобной оценки единицы ФВ ГРЭ по результатам взаимных сличений между хранителями группы с учётом прогнозируемого дрейфа погрешностей хранителей.

Bezuglov D.A., Pomortsev P.M. - Rating of unit of physical size of the group working standard by results of processing the measuring information inside group checkings. The purpose of work - development of a technique of definition of a maximum plausible rating of unit of physical size of the group working standard by results of mutual checkings between the keepers of group in view of the forecast of drift of errors of the keepers.

# 33 [PDF, 179 Kb]

Беловолов М.И., Платанов С.В., Романовский А.С., Черников А.С., Чухров С.Ю. - Цифровая обработка сигналов в распределенных волоконно-оптических измерительных системах. В работе анализируются методы реконструкции и восстановления двумерного распределения измеряемого физического поля по проекциям, получаемым на выходе волоконно-оптических интерферометров. На основе метода обратного проецирования с фильтрацией предлагается алгоритм реконструкции наиболее приемлемый с точки зрения реализации в системах реального времени.

Belovolov M.I., Platanov S.V., Romanovsky A.S., Chernicov A.S., Chukhrov S.Ju. - Digital signal processing in distributed fiber-optical measuring systems. The algorithm of compensation of hindering effects is offered. This algorithm is based on the prior information obtained as a result of preliminary calibration of a system and the analysis of its response on effect of fields of a different physical nature.

# 34 [PDF, 136 Kb]

Беспалов Е.С., Мусянков М.И., Родичев П.В. - Передача данных в последовательности случайных чисел. Рассматривается способ передачи данных в последовательности случайных чисел с помощью переключаемых генераторов хаотических колебаний. Приведены алгоритмы расчета информационных параметров для ряда квадратичных отображений. Описана процедура обработки последовательности с малым временем расцепления корреляции между элементами.

Bespalov E.S., Musyankov M.I., Rodichev P.V. - Data transfer in a sequence of random numbers. The mode of data transfer in a random numbers sequence with the help of switched generators of chaotic oscillations is considered. The calculation algorithms of information parameters for a series of square-law maps are led. The procedure of handling of a sequence with small unhook correlation time between the elements is described.

# 35 [PDF, 172 Kb]

Болонин В.А., Витязев В.В., Гусинский И.С., Иванов С.В. - Компенсация низкочастотной паразитной амплитудной модуляции в чм-радиоуровнемере. Рассматривается метод компенсации паразитных низкочастотных составляющих в разностном сигнале ЧМ-радиоуровнемера. Показывается возможность использования алгоритмов адаптивной обработки сигналов и многоскоростной фильтрации для решения этой задачи.

Bolonin V.A., Vityazev V.V., Gusinsky I.S., Ivanov S.V. - The compensation of low-frequency stray amplitude modulation in fm radiolocation level-meter. It is considered the compensation method of low-frequency stray amplitude modulation in FM level-meter. Appears the possibility of use the adaptive signal processing and multirate filtration algorithms for decision of this problem.

# 36 [PDF, 161 Kb]

Болонин В.А., Витязев В.В., Гусинский И.С., Иванов С.В. - Применение методов линейного предсказания в задачах радиоуровнеметрии. Рассматривается способ удаления фазовых скачков из разностного сигнала ЧМ-радиоуровнемера. Показывается возможность использования методов линейного предсказания для решения этой задачи.

Bolonin V.A., Vityazev V.V., Gusinsky I.S., Ivanov S.V. - Using the methods of linear prediction in fm radolocation level-meter. It is considered the way of removing the phase jumps from beatings signal of FM level-meter. Appears the possibility of use the methods of linear prediction for decision of this problem.

# 37 [PDF, 136 Kb]

Атаянц Б.А., Болонин В.А., Езерский В.В., Мирошин С.В. - Требования к цифровой реализации адаптивного ЧМ-уровнемера. Рассмотрены требования к параметрам цифрового устройства формирования и обработки сигналов ЧМ-уровнемера, адаптивного к внешним условиям работы.

Atayanz B.A., Bolonin V.A., Ezerski V.V., Miroshin S.V. - Requirements to digital realization adaptive FM level-meter. It is considered requirements to parameters of digital device of shaping and processing the signals FM level-meter adaptive to external environment of work.

# 39 [PDF, 137 Kb]

Витязев В.В., Зайцев А.А. - Разработка и моделирование методов сжатия телеметрической информации при регистрации геофизических данных. Одной из актуальных проблем сбора, регистрации и анализа геофизических данных в многоканальных системах передачи телеметрической информации является разработка методов кодирования сейсмических сигналов в реальном времени. Трудность решения данной задачи обусловлена высокими требованиями точности восстановления телеметрической информации о геофизических сигналах при относительно низкой скорости передачи данных отдельно взятого канала, а, следовательно, при условии обеспечения большого коэффициента сжатия информации.

Vityazev V., Zaytsev A. - Mining and simulation of methods of compression the telemetry informations at registration the geophysical data. Designing compact coding methods of seismic signals in real time is one of actual problems closely related with collecting. Registration and analysis of the geophysical data in multichannel systems of the telemetry information transfer. The main difficulty is determined by the requirement of the information large aspect ratio, under condition of high restoration accuracy of the telemetry information on geophysical signals.

# 40 [PDF, 383 Kb]

Гоц С.С., Галлямов Р.Р., Бахтизин Р.З. - Методика оценивания двумерной функции распределения 1/f шума в наноэлектронных системах. Рассмотрена методика и погрешности цифровых методов измерения двумерной функции распределения низкочастотных случайных процессов. Показаны уникальные возможности метода ДФР при изучении 1/f шума в наноэлектронных системах.

Ghots S.S., Gallyamov R.R., Bakhtizin R.Z. - The method of 2D probability distribution evaluation of 1/f fluctuations in nanoelectronic systems. We consider the experimental setup and technique for numerical measure and account of 2D probability distribution (2DPD) during analysis of 1/f fluctuations. The measure errors and numerical account errors of 2DPD are analyzed. Unique possibilities of 2DPD are discussed.

# 41 [PDF, 104 Kb]

Жиляков Е.Г., Фокин Ю.А. - Интерполяция функций как задача решения интегральных уравнений. При обработке сигналов достаточно часто возникает задача интерполяции. Способ вычисления этих оценок обычно задается в виде формулы или некоторого алгоритма. Сформулированная таким образом задача может быть однозначно решена только при ограничениях на класс интерполирующих функций. В приложениях при осуществлении интерполяции нет строгих критериев, которые позволяли бы обосновать выбор интерполирующей функции из того или иного класса. Вместе с тем поиск подобного рода критериев представляется целесообразным как с точки зрения развития теории, так и для практической реализации.

# 42 [PDF, 176 Kb]

Заруцкий И.В., Манойлов В.В. - Сокращение времени оценивания параметров масс-спектрометрических пиков изотопных приборов. Рассмотрен метод, позволяющий сократить время оценивания параметров изотопных масс- пиков путем использования для аппроксимации пиков различных моделей, учитывающих ширину выходной щели масс- спектрометра и динамические характеристики измерительных и управляющих подсистем прибора. Представлены примеры работы метода для моделей пика разной сложности. Проведена оценка точности предлагаемого метода.

Zarutsky I.V., Manoilov V.V. - Time-saving mass spectral peak parameter estimation for isotopic instruments. The paper offers a time - saving method of isotopic mass spectral peak parameter estimation using various peak fitting models which take into account the mass spectrometer slit width and dynamic characteristics of the instrument's data acquisition and control systems. Some examples demonstrating the method performance for models of various complexity are given.

# 43 [PDF, 168 Kb]

Костоглотов А.А. - Интеллектуализация измерительных процедур. В докладе рассматривается вариант синтеза интеллектуальной измерительной процедуры с использованием принципа регуляризации А.Н.Тихонова. "Интеллектуальность" алгоритма базируется на итеративном принципе получения уточненных значений измеряемых параметров с использованием априорной и текущей информации о характеристиках измерительного процесса.

Kostoglotov А.А. - Intellectualization of measuring procedures. In the report the version of synthesis of an intellectual measuring procedure with usage of a principle of a regularization А.N. Tikhonov is esteemed. Intellect of algorithm bases on an iterative principle of obtaining of updated values of an instrument parameters with usage of the prior and current information about the characteristics of measuring process.

# 44 [PDF, 173 Kb]

Латышев В.В. - Оценка параметров полигармонического сигнала на основе кумулянтов четвертого порядка. Рассматривается оценка частот и амплитуд составляющих полигармонического сигнала на основе смешанных кумулянтов 4-го порядка. Наблюдаемые данные моделируются в виде выходного сигнала авторегрессионной модели, искаженного гауссовским шумом с неизвестной корреляционной матрицей. Частоты синусоид определяются через полюсы модели из уравнения, связывающего подматрицы кумулянтной матрицы. Для расчета полюсов предложены два алгоритма, сочетающие теорию матричных пучков с сингулярным разложением. Точность оценки частот оказывается близкой к теоретической границе Крамера-Рао.

Latyshev V.V. - Harmonic retrieval using fourth-order cumulant. Given a single record, we consider the problem of estimating the phase and amplitude of a harmonic signals buried in noise using forth-order mixed cumulants. The observed data are modeled as a self -driving AR-sequence plus additive Gaussian noise of unknown covariance. The number of sinusoids and pole locations are obtained using singular value decomposition and metrix pencil method.

# 45 [PDF, 178 Kb]

Новиков Л.В. - Октавнополосный спектральный анализ сигналов в вейвлетном базисе. Рассматривается октавнополосный спектральный анализ сигналов на основе дискретного преобразования вейвлет (DWT). Показано, что с повышением порядка функций вейвлет увеличивается крутизна фронтов частотных характеристик полосовых фильтров и уменьшается взаимное влияние частотных полос (перекрестные искажения). Приведены быстрые вычислительные алгоритмы и вычислительные схемы.

Novikov L.V. - Octave band wavelet-based spectral analysis of signals. Octave-band spectral analysis of signals based on the discrete wavelet transform (DWT) is considered. The slope of the bandpass filter response characteristic fronts increases and the inter-band interference (crosstalk) decreases with increasing wavelet function order. Fast computational algorithms and circuits are presented.

# 46 [PDF, 152 Kb]

Перлов Ю.М. - Цифровой спектральный анализ чётных функций. Исследовались РПФ-оценки спектральной плотности на цифровых моделях стационарных случайных процессов. Доказана состоятельность РПФ-оценок.

Perlov Y.M. - Digital spectral analysis of even functions. RFT-estimates of spectral density of stationary stochastic processes were investigated. The convergence of the RFT-estimates had been proven.

# 47 [PDF, 191 Kb]

Плёкин В.Я., Каменский И.В. - Анализ функции неопределенности систем дискретно-кодированных сигналов. В данной работе получено выражение для функции неопределенности (ФН) СДКС, представляющей собой периодическую последовательность L различных ДКС одинаковой размерности N и проведено исследование свойств ФН для системы дискретно-кодированных по частоте сигналов (СДКЧС).

Plekin V.Y., Kamensky I.V. - Analysis of ambiguity function of systems of digital-coding signals. In the given activity the expression for ambiguity function (AF) SDCS has been obtained, representing periodic sequence L various DCS of identical dimension N and analysing properties AF for a systems of time-frequency hop coding signals (STFHCS) has been carried out.

# 48 [PDF, 176 Kb]

Хакимов Р.А., Максутов А.Д., Коловертнов Г.Ю., Сапельников В.М. - К вопросу построения функциональных цифро-аналоговых преобразователей. В работе рассмотрены методы уменьшения погрешностей и аппаратных затрат при создании функциональных цифро-аналоговых преобразователей. В основе этих методов лежит применение таких способов аппроксимации, как разложение по многочленам Чебышева и интерполяция. Показано, что при этом происходит значительное снижение погрешностей по сравнению с использованием разложения в ряд Тейлора.

Hakimov R.A., Maksutov A.D., Kolovertnov G.J., Sapelnikov V.M. - To the question of construction of functional digital-to-analog converters. In this work the methods of reduction of errors and hardware expenses are considered at creation of functional digital-to-analog converters. In a basis of these methods application of such ways of approximation, as decomposition on members of Chebyshev and interpolation lays. It is shown, that thus there is a significant decrease of errors in comparison with use of decomposition in line of Tejlor.

# 49 [PDF, 196 Kb]

Бернюков А.К., Костикин И.Ю. - Анализ биоэлектрических сигналов с отражениями на фоне шумов. Биоэлектрические сигналы (БЭС), характеризующие состояние живых организмов, обычно обрабатываются на фоне аддитивных и зеркальных помех. К аддитивным помехам относятся шумы, гармонические помехи от сети питания приборов, низкочастотные помехи вызванные дрейфом параметров. При распространении сигнала в канале связи возникают отражения от неоднородностей, накладывающиеся на основной сигнал.

Bernyukov A.K., Kostikin I.J. - Analysis of bio-electrical signals with the reflections on the background of noises. Example of bio-electrical signal (BES) with reflections and noises is a signal of arteries reogram. Reflections appear in switchpoints of arteries, when a pulse wave is spreading from the heart to organs, because of section differences in large artery and sum of sections of more small branches.From standpoint of diagnostics a reogram signal contains information about the pulse wave form and about the character of its passing through arteries. In the absence of apriori information about the pulse wave form, for its separation on the background of reflections it is convenient to use gomomorf filtration.

# 50 [PDF, 205 Kb]

Бабкин В.В. - LPC вокодер 1000-1200 бит/с. В статье представлен LPC вокодер со скоростью передачи параметров 1000 и 1200 бит/с, ориентированный на применение в системах служебной связи. Вокодер построен по схеме линейного предсказателя с попеременным возбуждением шумовыми или периодическими сигналами. Рассмотрены особенности построения функциональной схемы вокодера и реализации ее отдельных блоков. Модель вокодера работает в реальном масштабе времени на ПК. Приводятся результаты тестирования и оценки реализации на DSP.

Babkin V.V. - LPC speech coder at 1000-1200 bps. This paper describes the low bit rate LPС speech coder (vocoder) operating at 1000 and 1200 bit/s. The vocoder was designed for using in a special telecommunication area. The functional model of vocoder and its design features are presented. Two ways of an output frame packing are discussed. The real-time implementation of the vocoder model on a PC allows us to get the intelligibility test results during the algorithm development phase. The estimated DSP implementation performance is about 10 MIPS on the TMS320C54x processor family.

# 51 [PDF, 154 Kb]

Вертоградов Г.Г., Вертоградова Е.Г. - Компьютерный имитатор декаметрового канала на основе структурно-физического подхода. В настоящее время широко внедряются средства связи, использующие всю или значительную часть полосы ДКМ-канала. В то же время отсутствуют модели канала, позволяющие осуществлять тестирование, испытания и, наконец, исследования работы широкополосных систем связи в условиях приближенных к реальным. Предлагаемое сообщение как раз и направлено на изложение опыта построения и эксплуатации компьютерного имитатора, разработанного на основе структурно-физического подхода к моделированию ионосферного радиоканала.

Vertogradov G.G., Vertogradova E.G. - The computer simulator of the HF-channel in terms of the structural-physical approach. Communication facilities, exploiting the entire HF-channel band or the greater part of it, are widely introduced today. At the same time there are no models of the channel permitting to realise testing, trial and, at last, investigations of operation of wide-band communication systems under conditions approximated to actual. We are going to give an account of build-up and operation experience of the computer simulator, designed in terms of the structural - physical (SP) approach to simulation of ionospheric radio channel.

# 52 [PDF, 148 Kb]

Козлов Е.Ю. - Применение усилителей с фиксацией уровня при аналого-цифровой обработке сигналов. Современные быстродействующие усилители с фиксацией уровня представляют собой довольно интересные и перспективные радиоэлектронные устройства, на основе которых возможно построение цепей защиты входов АЦП от перенапряжения. Данные усилители, как правило, вносят малые искажения входного сигнала. Это положительно сказывается на передаче параметров сигнала при его последующей цифровой обработке.

Kozlov E. - Application of clamping amplifiers at analog-digital signal processing. The modern fast clamping amplifiers represent rather interesting and perspective radioelectronic devices, on the basis of which the ADC overvoltage input protection circuits construction is possible. These amplifiers, as a rule, bring in small distortions of an input signal. It positively has an effect for the signal parameters transfer with it's consequent digital processing.

# 54 [PDF, 236 Kb]

Петровский А.А. - Динамически реконфигурируемый процессор адаптивного пакетного вейвлетного преобразования для систем кодирования аудио сигналов. В докладе предлагается структура динамически реконфигурируемой системы для кодирования аудио сигналов на основе цифрового процессора обработки сигналов (host-процессор) и реконфигурируемого процессора на FPGA (дискретное пакетное вэйвлетное преобразование (ДПВП) на распределенной арифметике). Поиск лучшей декомпозиции ДПВП осуществляется на основе алгоритма, базирующегося на вычислении перцептуальной энтропии как меры качества декомпозиции.

Petrovsky A.A. - Dynamic reconfigurable processor adaptive wavelet packet decomposition for audio signal coder. That reconfigurable system uniting digital signal processor and FPGA, has a lot of advantages in comparison with other alternatives: quicker and smaller as general purpose systems; low development cost compared with specific systems, different system structures can be realized without hardware changes.

# 55 [PDF, 173 Kb]

Петровский А.А., Аношенко А.Е. - Система подавления акустического эха и шумов окружающей среды, использующая алгоритмы с психоакустической мотивацией, на базе одного процессора TMS320C541. В данной работе представляется реализация комбинированной системы подавления эха и шумового сигналов с помощью секционированного блочного адаптивного фильтра в частотной области и психоакустического алгоритма подавления шума на базе одного процессора TMS320C541. В докладе рассматривается алгоритм работы системы, оцениваются временные затраты на выполнение различных этапов алгоритма, проводится анализ вычислительной сложности системы в целом, а также исследуется емкостная сложность алгоритмов.

Petrovsky A.A., Anoshenko A.E. - System of an acoustic echo and noise cancellation using algorithms with psychoacoustic motivation, on the basis of one processor TMS320C541. In the given paper the realization of a combined system of an echo and noise signals cancellation on the basis of the partitioned block frequency domain adaptive filter and of the psychoacoustic algorithm of noise reduction is presented. The system is built on the single TMS320C541 processor. The work considers algorithm of functioning of the system and time costs associated with implementation of its various stages. The paper evaluates computational complexity of the whole system and analyses capacity complexity the employed algorithms.

# 56 [PDF, 265 Kb]

Серков В.В., Петровский А.А. - Использование закономерностей психоакустики при низкоскоростном кодировании речи. В докладе представляется способ использования закономерностей психоакустики при реализации низкоскоростного вокодера с высоким качеством синтезируемой речи. Работа ориентирована на модель речеобразования с раздельным представлением спектров тональной и шумовой компонент речевого сигнала. Психоакустические преобразования производятся на двух этапах: при построении огибающих спектров и при расчете весовых коэффициентов для взвешивания ошибки квантования параметров. Данный подход позволяет уменьшить по сравнению с существующими подходами построения вокодеров ощутимые слушателем искажения.

Sercov. V., Petrovsky. A. - Applying psycoacoustics in low bit-rate tone+noise spectral speech coding. Spectral vocoders are normally used for low bit-rate coding (less than 4,8 кbps). Further bit-rate reducing and improving the quality of the synthesyzed speech can be achieved by extended employing the methods of psychoacoustics. The paper suggests new method of using the psychoacoustic laws, which creates better spectrum envelopes and allows precise calculation of the coefficients for weighting parameter quantization errors.

# 57 [PDF, 566 Kb]

Стешенко В.Б. - Реализация на ПЛИС цифровых демодуляторов сигналов с частотной манипуляцией. В работе рассматриваются особенности проектирования цифровых демодуляторов сигналов с частотной манипуляцией на ПЛИС. Предлагаются пути построения как демодуляторов, так и систем выделения синхроимпульса.

Steshenko V.B. - Methodology of digital frequency demodulator design for programmable logic devices implementation. The new ways for realization frequency demodulator is presented. The new unclosed algorithm of demodulation FSK signal is presented. The perspectives of algorithms are shown.

# 58 [PDF, 223 Kb]

Шилов А.К., Шилов Д.А., Селянкин В.В. - Разработка алгоритмов и программ для построения аналитического описания процессов на основе эволюционного поиска. В докладе предлагается один из методов автоматического построения аналитической модели процесса, использующий самоорганизацию. Алгоритмы, использующие самоорганизацию, широко применяются для решения задач структурной идентификации и прогнозирования сложных систем. Данный метод может быть применен для аппроксимации кривых и поверхностей, что может использоваться при конструировании аналитического описания процессов и сжатии сигналов.

Shilov A.K., Shilov D.A., Selyankin V.V. - The development of algorithms and programs for the construction of the process analytical description based on evolutionary search. The report presents one method of self-organization of mathematical models. Such algorithms are widely spread in the systems of structure identification and complicated systems prognosis. The presented method can be applied for the curves and surfaces approximation. Which can be applied for the construction of the process analytical description and for the signal compression.

# 59 [PDF, 155 Kb]

Шутов С.Л., Иванов А.П., Жуков С.В., Кашлов В.В. - Имитатор коротковолнового радиоканала. Разработанный имитатор коротковолнового радиоканала предназначен для испытания различных систем связи в условиях, максимально приближенных к реальным, обеспечивает разнообразные желаемые условия экспериментов и высокую воспроизводимость их результатов, а также позволяет сократить объём натурных испытаний опытных и серийных образцов систем связи за счёт замены их стендовыми испытаниями. Этот имитатор представляет собой дополнение для решения комплекса задач связанных с разработкой и отладкой алгоритмов работы модемов, а также протоколов передачи данных.

Shutov S.L., Ivanov A.P., Zhukov S.V., Kashlov V.V. - The high frequency radio channel simulator. The designed simulator of a high frequency radio channel is intended for test of different communication systems in conditions, maximum approximated to real, provides various desirable conditions of experiments and high reproducibility of them, and also allows to reduce volume of full-scale tests. This simulator represents addition for the decision of a complex of tasks coupled with development and debugging of modem algorithms, and also data transfer protocols.

# 65 [PDF, 246 Kb]

Пестряков А.В., Репин А.В. - Метод случайного управления фазой колебания в цифровых вычислительных синтезаторах частот. В данной статье предложен и проанализирован один из способов снижения уровня побочных дискретных составляющих (ПДС) в спектре выходного колебания ЦВС, представлены результаты теоретического исследования, приведены результаты компьютерного моделирования.

Pestryakov A.V., Repin A.V. - Random phase modulation technique in direct digital frequency synthesizers. The present paper offers and analyses one method of the spurious discrete spectrum components reduction in DDS. The theoretical results and computer simulation data are given and discussed in this paper.

# 67 [PDF, 109 Kb]

Kaczorek T. - Perfect observers for singular 2D Roesser model. A new concept of the perfect singular observer for singular 2D Roesser model is proposed. Necessary and sufficient conditions are established for the existence of the perfect observer for singular 2D Roesser model. A procedure for design of the perfect observer is also derived.

# 68 [PDF, 203 Kb]

Kaczorek T. - Standard and singular 1D and 2D positive linear systems. Notions of the externally and internally positive standard and singular discrete-time and continuous-time linear systems are introduced. Necessary and sufficient conditions for the external and internal positivity of 1D and 2D linear systems are established. It is shown that the reachability and controllability of the internally positive 1D and 2D linear systems are not invariant under the state-feedbacks. By suitable choice of the state-feedbacks an unreachable internally positive linear systems can be made reachable and a controllable internally positive system can be made uncontrollable.

# 69 [PDF, 65 Kb]

Woodburn C.J. - Factoring multivariate polynomial matrices. We present an algorithmic proof of Suslin's Stability Theorem, thus providing an algorithm for factoring a multivariate polynomial matrix into a product of elementary matrices. The algorithm involves the use of Grobner bases, an important tool in computational commutative algebra and computational algebraic geometry. Multivariate polynomial factorization is linked to problems arising in multidimensional digital filter bank design and implementation and in state-space realizations of 2-D systems.

# 70 [PDF, 168 Kb]

Балусов И.Л., Елагин А.А., Приоров А.Л. - Свойства двумерного цифрового фильтра второго порядка с симметрией коэффициентов и с характеристикой сумматора типа насыщения. Объектом исследования является двумерный рекурсивный цифровой фильтр второго порядка с симметрией коэффициентов и характеристикой сумматора типа насыщения. Проведен анализ пространства параметров системы при начальных условиях вида х-1,-1=1 и х-2,-2=1. Исследована возможность зарождения в системе диагональных и разделимых предельных циклов размера (1х1) и (2х2). Приведены примеры реакций цифрового фильтра.

Balusov I.L., Elagin A.A., Priorov A.L. - Properties of 2-D second order digital filter with saturation nonlinearity and symmetry of coefficients. Overflow effects in 2-D second order digital filters with saturation nonlinearity are researched by some initial conditions (х-1,-1=1 и х-2,-2=1). Possibilities of occurrence of diagonal and separable limit cycles of periods (1x1) and (2x2) are researched. Examples of filter responses are given.

# 71 [PDF, 190 Kb]

Лукашевич Ю.А., Судаков А.А., Приоров А.Л. - Синтез двумерных цифровых фильтров с использованием линии среза. Получены выражения для линии среза двумерных цифровых фильтров с тремя независимыми коэффициентами. Проведена аппроксимация линии среза уравнением эллипса. Составлен алгоритм синтеза двумерных цифровых фильтров по заданным параметрам линии среза.

Lukashevich Yu.A., Sudakov A.A., Priorov A.L. - Design of 2-D digital filters with the use of the cutoff line. Expression for the cutoff line of 2-D digital filters with three independent coefficients are obtained. The cutoff line is approximated by an ellipse. An algorithm for 2-D digital filters design according to certain cutoff line parameters is proposed.

# 72 [PDF, 188 Kb]

Миронов В.Г., Чобану М.К. - Основные свойства и характеристики систем обработки многомерных цифровых сигналов. Рассматриваются многомерные системы, их основные свойства и характеристики, а также методы реализации многомерных цифровых фильтров как частного случая многомерных систем.

Mironov V.G., Tchobanou M.K. - Basic properties and performance of multi-dimensional digital signal processing systems. The multi-dimensional systems, their basic properties and performances, and also methods of implementation of multi-dimensional digital filters as special case of multi-dimensional systems are considered.

# 73 [PDF, 666 Kb]

Чобану М.К. - Применение полиномов Бернштеина для синтеза многомерных многоскоростных систем. Рассматривается задача синтеза многомерных банков фильтров с предписанными свойствами. Наиболее важные требования это свойство точного воспроизведения сигнала, линейная фаза, максимальная гладкость частотных характеристик на границе полос пропускания и др. Представлен обзор различных подходов к проблеме синтеза банков фильтров. Наиболее перспективными являются полиномиальные методы, которые позволяют находить результат непосредственно в аналитической форме.

Tchobanou M.K. - Design of multi-dimensional filter banks by using of Bernstein polynomials. The problem of the design of multi-dimensional filter banks with prescribed properties is considered. The most important requirements are perfect reconstruction property, linear phase property, maximum number of vanishing moments and others. A survey of different approaches to the problem of filter banks' design is presented. The most promising ones are polynomial approaches that allow finding the result directly in analytical form.

# 74 [PDF, 232 Kb]

Вавилов В.В., Чобану М.К. - Синтез многомерных рекурсивных фильтров с помощью рациональных аппроксимаций типа Паде. Показано, как распространить результаты, полученные в классической 1-D рациональной аппроксимации, на рациональную аппроксимацию многомерных функций (M-D). Выбор определяющего (интерполирующего) множества I(n, m) позволяет решить проблему получения передаточной функции M-D цифровой системы, которая задана своим представлением в пространстве состояний.

Vavilov V.V., Tchobanou M.K. - Design of multi-dimensional recursive filters through rational approximants of the Pade type. This paper shows how to extend the results obtained in classical 1-D rational approximation for rational approximation of M-D functions. The choice of the determinative (interpolation) set I(n, m) allows to handle the problem of deriving the transfer function of a M-D digital system, that is described by its state-space representation.

Доклады 3-й Международной Конференции DSPA-2000 (Том 1) / 3rd International Conference DSPA-2000. Proceedings - 1

Все конференции DSPA

# 02 [PDF, 164 Kb]

Аноян А.Ж. - Об одном методе кодирования посредством повторных прожекторов. Работа посвящена построению двоичных кодов посредством повторных прожекторов. Декодирование производится при помощи преобразования Адамара.

Anoyan A.J. - A coding method using repeated projectors. In this paper a coding metod using repeated projectors is considered and a decoding metod based on Hadamard transform is developed.

# 03 [PDF, 112 Kb]

Бернюков А.К., Сушкова Л.Т. - Структурная организация обучающей среды по дисциплине "Цифровая обработка сигналов". Одним из важных направлений интенсификации образования иповышения его эффективности является создание компьютерной обучающей среды, ориентированной на специальную предметную область. Основу ее составляют персональные ЭВМ (ПЭВМ), объединенные в локальные (специализированные) сети и выполняющие роль интеллектуального партнера каждого обучаемого.

Bernyukov A.K., Sushkova L.T. - Structural organization of educational environment in digital signal processing. Computerization of education, usage of new information technologies, shortening of stages of practical using of new ideas (due to their intensiv renewing) demand principally new approaches in training of specialists in high school. One of the important ways of intensification education and improving of it's efficiencyis creation of educational environment oriented to specific learning area. The specific area for Electrical Engeniring Program is the course "Digital signal processing" which organization is covered in this article.

# 05 [PDF, 155 Kb]

Буляница А.Л., Курочкин В.Е., Бурылов Д.А. - Анализ асимптотических свойств оценки рекурсивного алгоритма Я.З. Цыпкина с позиций теории автоматического управления. Проанализирована методика определения условий несмещенности и состоятельности оценки алгоритма стохастической аппроксимации Роббинса-Монро в модификации Цыпкина. Отмечено, что сформулированные условия вступают в логическое противоречие с базовым принципом - априорной неопределенностью закона распределения помехи, поскольку для их выполнения требуется знание нетривиальной количественной информации - величины плотности распределения вероятностей помехи на границе зоны нечувствительности. Для доказательства указанных асимптотических свойств предложено свести алгоритм к структуре дискретной нелинейной системы автоматического управления и исследовать асимптотическую устойчивость ее положения равновесия.

Bulianitsa A.L., Kurochkin V.E., Burylov D.A. - Analysis of the asymptotic properties of the Tsipkine's recursive algorithm estimate in terms of automatic control theory. A method to determine the unbiasness and consistency conditions for the estimate of Tsipkine's modification of the Robbins-Monro stochastic approximation algorithm is analyzed. It is noted that the conditions formulated contradict the basic principle of an a priori uncertainty of the noise distribution law since their fulfilment requires the knowledge of non-trivial quantitative data, namely, the value of the noise probability density function at the boundary of the dead zone. To prove the asymptotic properties stated, it is offered to reduce the algorithm to an automatic control system and study the asymptotic stability of its' equilibrium state.

# 06 [PDF, 87 Kb]

Дикарев В.А. - К вопросу оценки структурного взаимодействия подсистем с помощью частных производных от функции полезности системы. Рассмотрена работа "Конфликт. Сотрудничество. Независимость. Системное взаимодействие в структурно-параметрическом представлении", в которой определены базовые положения о конфликте, сотрудничестве и безразличии между подсистемами Si и Sj, входящими в некоторое окружение системы S = {S1, S2, ..., Sk, ...,Sn},

# 08 [PDF, 167 Kb]

Ермолаев В.А. - Управление скоростью передачи в канале пользователя по оцениваемым параметрам регрессии дрейфа. Рассматриваются вопросы управления скоростью передачи в синхронном канале пользователя по оцениваемым параметрам регрессии дрейфа объема накопленных данных. Приводятся схемы модели системы регулирования и корректора скорости. Описываются способы вычисления коэффициентов регрессии, в том числе, выражения для определения коэффициентов линейной регрессии.

Ermolaev V.A. - The speed control of transmission in channel user on estimated parameters of regression of drift. The problems of speed control of transmission in the synchronous channel of the user on estimated parameters of a regression of a drift of size of stored datas are considered. The scheme of model of a regulating system of a velocity are reduced. The modes of an evaluation of regression coefficients, including, expression for definition of coefficients of a linear regression are featured.

# 09 [PDF, 172 Kb]

Ермолаев В.А. - Об устойчивости фазовых траекторий цифровых динамических систем формирования сигналов. Рассматриваются вопросы синтеза квазилинейных разностных уравнений. Вводятся понятия - эквивалентности и устойчивости к деформациям дискретных систем. Устанавливается связь с проблемой шедоуинга в теории дискретных систем. Приводятся условия и способ обеспечения устойчивости фазовых траекторий дискретных динамических систем, проиллюстрированный примерами.

Ermolaev V.A. - On the stability of phase paths of digital dynamic systems of shaping of signals. The possible approach to synthesis of quasilinear difference equations are considered. The concepts of - equivalence and stability of discrete systems are introduced. The conditions and method of stabilization of phase paths of discrete dynamic systems are reduced.

# 11 [PDF, 158 Kb]

Земляков А.Л., Конопелько В.К., Липницкий В.А. - Адаптивный декодер кодов БЧХ и Рида - Соломона. В работе представлен адаптивный декодер модифицированных БЧХ и РС-кодов, позволяющий в зависимости от статистики ошибок в канале корректировать двойные или однократные модульные ошибки с высоким быстродействием за счет использования однородных и однотипных схем коррекции.

Zemlakov A.L., Konopelko V.K., Lipnitsky V.A. - The adaptive decoder of bch and Reed-Solomon codes. This paper is devoted to the adaptive decoder of modified BCH and RS-codes which permit depending on statistics of errors in a channel to correct double or single modular errors with a fast response time at the expense of usage of homogeneous and one-type correction circuits.

# 12 [PDF, 154 Kb]

Калинин В.И. - Цифровая обработка хаотических сигналов в динамических системах с запаздыванием. Методом ортогонального проектирования получено взаимно однозначное отображение хаотических сигналов на подпространство вложения, размерность которого более чем в два раза превышает размерность хаотических аттракторов в динамических системах с запаздыванием. При численном представлении хаотических сигналов период дискретизации определяется отношением времени запаздывания системы к размерности пространства вложения. Обсуждаются свойства ортогональных проекций для хаотических сигналов. Представлены алгоритмы для цифровой обработки хаотических сигналов.

Kalinin V.I. - Digital processing of chaotic signals in dynamical system with delayed feedback. The diffeomorphic map of chaotic signals generated by the infinite dynamical system is obtained by orthogonal projecting onto the embedding subspace. The sampling period is determined by the ratio of delayed feedback time to the embedding dimension. The properties of orthogonal projections are discussed. Digital processing of continuous-time chaotic signals is considered.

# 13 [PDF, 153 Kb]

Костоглотов А.А. - Объединенный принцип максимума. Применение принципа максимума в целях синтеза оптимального управления весьма проблематично, поскольку задача построения эффективной обратной связи в контуре управления, несмотря на совокупность существующих специальных методов, является часто трудно разрешимой и требует для реализации больших вычислительных затрат при обработке сигналов от датчиков, характеризующих состояние объекта.

Kostoglotov A.A. - Integrated maximum principle. The application of a maximum principle with the purposes of synthesis optimum сontrol is rather problematic, as a problem of construction of an effective feedback in a control loop, despite of set of existing special methods, is often difficultly soluble and demands for implementation of large computing costs at a signal processing of sensors describing a condition of object.

# 14 [PDF, 188 Kb]

Липницкий В.А., Конопелько В.К. - Перестановочное декодирование БЧХ-кодов с минимальным расстоянием 7. Разработана теория норм синдромов для БЧХ-кодов с d=7. Нормы синдромов инварианты относительно группы циклических сдвигов Г, которая разбивает весь спектр векторов-ошибок на классы эквивалентности - Г-орбиты. Классы эквивалентности векторов-ошибок веса 1, 2, 3 в названных БЧХ-кодах имеют попарно-различные нормы. Тем самым обеспечивается перестановочный метод коррекции ошибок БЧХ-кодами: по синдрому принятого сообщения, вычисляется норма, по ней идентифицируется класс ошибки и следовательно, образующий этот класс вектор ошибок, который с помощью циклических сдвигов преобразуется в искомый.

Lipnitsky V.K., Konopelko V.K. - Permutation decoding of BCH codes with minimal distance 7. The theory of syndrom norms for BCH-codes with d=7 have been constructed. This norms are the invariantes of cyclical shifts group Г, which divides the all spectrum of error-vectors into the equivalence classes that are Г-orbits. The equivalence classes of error-vectors with weight 1, 2, 3 in these BCH-codes have a pare-vice distinct norms. This provides a new permutation method for error correcting by BCH-codes: after the syndrom of accepted message a norme is evaluated, then the error class is recieved, that gives the error-vector, generating this class, which by means of cyclic shifts is converted into desired.

# 15 [PDF, 127 Kb]

Беляев Р.В., Воронцов Г.М., Залогин Н.Н., Колесов В.В. - Наибольший период псевдослучайной последовательности, формируемой дискретным алгоритмом с запаздыванием. Для передачи сигналов с большой базой в технике связи, навигации и радиолокации, а также для криптографических целей необходимы псевдослучайные числовые последовательности большого периода. Как правило, такие последовательности генерируются с помощью компьютеров, так как техника сдвиговых регистров, используемая для генерации М-последовательностей, не позволяет получить большие значения периода...

Belyaev R.V., Vorontsov G.M., Zalogin N.N., Kolesov V.V. - The largest period of pseudo-random sequence forming by discrete algorithm with delay. For transmitting of signals with large base in communication, navigation, radar and also for cryptography it is necessary to use pseudo-random numerical sequences with large period. Commonly such type sequences are generated by computing because the technique of shift-registers, ordinary used for obtaining M-sequences, doesn't allow to have large period...

# 16 [PDF, 142 Kb]

Бочков В.К., Дорошкевич В.В., Захаренков В.Е., Оськин В.А., Султанов Б.В., Фунтиков В.А. - Анализ флуктуационной ошибки и динамики цифровых систем фазовой синхронизации. Рассмотрим поведение цифровых систем фазовой синхронизации первого и второго порядка (соответственно ЦСФС1 и ЦСФС2) при наличии в задающем колебании фиксированной частотной расстройки fr с одновременным наложением на него аддитивного канального шума.

Bochkov V.K., Doroshkevich V.V., Zaharenkov V.E., Oskin V.A., Sultanov B.V., Funtikov V.A. - Fluctuation error and dynamics of digital phase-locked loops. Let's consider behavior of the first- and second-order digital phase locked loops (accordingly DPLL1 and DPLL2) at presence in input oscillation of a fixed frequency detuning fr with simultaneous imposing on it of an additive channel noise.

# 18 [PDF, 114 Kb]

Карташевский В.Г., Мишин Д.В. - Итерационное декодирование турбо-кодов в канале с памятью. Использование радиоканалов с временным рассеянием для реализации новых видов услуг связи (межкомпьютерный обмен, телефакс, телекс, видеотекст, электронная почта и т.д.) может существенно повысить их экономическую эффективность и конкурентоспособность с кабельными каналами. Основным препятствием широкого использования таких каналов в настоящее время является их недостаточная помехозащищенность и низкая скорость передачи информации и обработки сигналов.

# 19 [PDF, 111 Kb]

Лобанов С.В., - Сжатие информации без потерь с использованием вероятностного кодирования. В целях сжатия информации без потерь в настоящее время применяются две разновидности алгоритмов: статистические и эвристические. В статистических алгоритмах, так или иначе, используются оценки вероятностей появления символов алфавита в сжимаемой последовательности. В силу этого они устраняют статистическую избыточность в сжимаемых данных. Например, алгоритм Хаффмана сопоставляет более вероятным символам более короткие префиксные коды, а менее вероятным - более длинные. В алгоритме арифметического сжатия более вероятные символы кодируются меньшим количеством битов и наоборот.

# 20 [PDF, 193 Kb]

Нечаев Ю.Б., Радченко Ю.С., Сохнышев С.В. - Вычислительные методы определения надежности периода кодированных импульсных последовательностей. Импульсные последовательности (ИП) находят достаточно широкое применение в качестве адекватных моделей реальных сигналов при решении различных прикладных задач. Периодический характер ритмики сердца и мозга человека позволяет активно использовать такой тип сигналов в биомедицинских приложениях для аппроксимации электрокардиограмм и электроэнцефалограмм.

Nechayev Y.B., Radchenko Y.S., Sokhnyshev S.V. - The computation methods for detetermining the reliability of the coded pulse sequence peroid. The article researches the estimation reliability of the coded pulse sequences period, whose auto - correlation function has a complex multi - peak structure leading to anomalous errors of the I and II sort. The paper presents two algorithms of statistical modelling allowing calculation of the probability of reliable estimation of a parameter under research with different degree of accuracy.

# 21 [PDF, 206 Kb]

Султанов Б.В. - Математическая модель цифровых систем фазовой синхронизации, построенная на основе метода функциональных разложений Вольтерра. В докладе развиваются идеи применительно к анализу цифровых систем фазовой синхронизации (ЦСФС). Объектом исследования являются ЦСФС, отнесенные в одной из последних систематизаций в этой области к классу систем, реализующих алгоритмы цифровой фильтрации. Излагается методика и приводятся результаты определения z - преобразования ядер Вольтерра функциональных систем, входящих в состав полиномиального фильтра 5-го порядка, аппроксимирующего исследуемые ЦСФС.

Sultanov B.V. - Mathematical model of digital phase-locked loops operating a method of Volterra's functional disintegratings. The report is dedicated to development of ideas with reference to the analysis of digital phase-locked loops (DPLL). Object of research are the DPLL referred in one of last systematizations in this area to the class of systems, realising algorithms of digital filtration. The technique of obtaining is set up and the resultant expressions for Z-transformation of Volterra's cores of functional systems which are included in a structure of the polynomial filter of the fifth order, appoximating investigated DPLL are given.

# 22 [PDF, 232 Kb]

Трифонов А.П., Захаров А.В., Проняев Е.В. - Обработка импульсов с гауссовской случайной субструктурой при наличии шума. Предложен простой алгоритм совместной оценки времени прихода, длительности (положений переднего и заднего фронтов) импульса, а также ширины полосы частот и величины спектральной плотности его случайной субструктуры. Получены предельные выражения для характеристик оценок.

Trifonov A.P., Zakharov A.V., Pronyaev E.V. - The processing of pulse with gaussian random substructure on the noise background. The simple joint estamation algorithm of the pulse time delay and duration (the rising and falling fronts positions), bandwidth and value of substructure spectral density is presented. The asymptotical expressions for estimations characteristics are obtained.

# 23 [PDF, 248 Kb]

Парамонов А.А., Бородин А.О. - Метод оценки влияния рассинхронизации в приемниках сигналов МНФ на их помехоустойчивость. Доклад посвящен проблеме влияния погрешностей систем синхронизации приемника на помехоустойчивость демодуляторов сигналов МНФ. Разработан метод оценки помехоустойчивости в условиях рассинхронизации приемника, основанный на определении модифицированного евклидового расстояния. Приведены результаты анализа помехоустойчивости приема сигналов МНФ с полным откликом и глубиной принятия решения, равной 2, при погрешностях систем фазовой синхронизации.

Paramonov A.A., Borodin A.O. - The method of estimation of noiseproof feature on demodulator mistiming condition. The article is devoted to the problem of influence of synchronization errors on CPM signal demodulation noiseproof feature. The estimation method of noiseproof feature on demodulation mistiming condition is described. The method is based on modified Euclidian distance. The CPM signal demodulator noiseproof feature analysis is performed for the full responds CPM signal and observation interval equals 2 on phase locking error condition.

# 24 [PDF, 170 Kb]

Брюханов Ю.А. - Колебания в нелинейных рекурсивных цифровых фильтрах второго порядка при постоянном внешнем воздействии. Исследованы колебания в рекурсивных цепях второго порядка с двумя видами нелинейности сумматора: с насыщением и с переполнением. Определена область линейного режима. Показано, что цепь с нелинейностью с насыщением не искажает внешнее воздействие. Для нелинейности с переполнением установлена связь между периодом возникающих паразитных колебаний, параметрами цепи и величиной воздействия.

Bryuhanov Yu.A. - Oscillations in second order nonlinear recursive digital filters under constant exterior influence. Oscillations in second order recursive circuits with two kinds of adder nonlinearity are investigated: saturation and overflow. The area of the linear regime is defined. It is shown that the circuit with the saturation nonlinearity does not distort an exterior influence. For the overflow nonlinearity a relation between the period of originating parasitic oscillations, parameters of the circuit and the magnitude of the influence is established.

# 25 [PDF, 171 Kb]

Шинаков Ю.С., Буров Ю.Я., Бурова А.Ю. - Теория, методы и алгоритмы разностной цифровой фильтрации. Предлагается систематизация идей, обобщающих практический опыт и отражающих закономерности разностной цифровой фильтрации (РЦФ) различных порядков разности ее алгоритмов, применение которой позволяет снижать разрядности ячеек памяти и сокращать число операций умножения в вычислительных алгоритмах ЦОС при проектировании их ПЛИС-реализаций или разработке заказных СБИС.

Shinakov Yu.S., Burov Yu.Ya., Burova A.Yu. - Theory, methods and algorithms of difference digital filtering. It is offerred the systematization of the ideas, which is generalising the practical experience and reflecting regularities of the difference digital filtering (DDF) with the different orders of the difference of its algorithms. The using of DDF allows us to reduce the value of the word size for the cells of memory and to shorten a number of the operations of the multiplying in the computing algorithms for the digital signal processing during its realization on the Programmable Logic Devices (PLD) or during the development of the custom or semicustom VLSI.

# 26 [PDF, 159 Kb]

Ермолаев В.Т., Мальцев А.А., Родюшкин К.В. - Статистические характеристики AIC, MDL критериев в задаче обнаружения многомерных сигналов в случае короткой выборки. В настоящее время существует множество методов оценивания числа источников сигналов, принимаемых антенной решеткой (АР). Наиболее известными из них являются методы, основанные на критериях AIC (Akaike Information Criterion) и MDL (Minimum Description Length). Исследованию статистических характеристик этих методов посвящено достаточно большое число работ. Однако полученные в этих работах результаты справедливы для неизвестной мощности собственного шума и найденные теоретические оценки носят асимптотический характер. Анализ характеристик этих методов для случая коротких выборок, как правило, проводится путем численного моделирования. В данной работе находятся статистические характеристики AIC и MDL методов, для случая известного уровня собственного шума АР. Показано, что при такой постановке задачи характеристики обнаружения многомерных сигналов этими методами, могут быть рассчитаны на основе аналитических формул полученных авторами для распределения максимального собственного числа выборочной корреляционной матрицы гауссовских входных сигналов АР. Получены аналитические выражения для расчета вероятности ложной тревоги обнаружения сигналов, справедливые для любой длины выборки.

Ermolaev V.T., Maltsev A.A., Rodyushkin K.V. - Statistical characteristics of AIC and MDL criterions in multivariate signals detection task in case of short sample. Now there are many methods of estimating number of sources of signals received by antenna array. Most known methods are those based on AIC (Akaike Information Criterion) and MDL (Minimum Description Length) criterions. There are many works related to investigation of the statistical characteristics of these methods. However, the results obtained in these works are suitable for unknown noise power and theoretical estimates found have asymptotic character. The analysis of these methods for case of a short sample is usually made by computer simulation. In this work, the AIC and MDL statistical characteristics are found in case of known array internal noise power. It is shown that for such task formulation, the characteristics of the multidimensional signal detection by these methods can be calculated analytically with help of results obtained by authors for maximal eigenvalue distribution of the sample correlation matrix. In this paper, the analytical formulas for the false alarm probability are obtained for any size of the sample.

# 27 [PDF, 98 Kb]

Иванов В.Г. - Универсальные преобразования Хаара. Современные высокоэффективные алгоритмы сжатия данных базируются в основном на методах вейвлет-преобразований, основу которых составляет классический ортогональный базис Хаара. Поэтому развитие теории и практики анализа и синтеза сигналов в обобщенной системе кусочно-постоянных функций базиса Хаара является весьма актуальным. Автором предложены эффективные методы анализа и синтеза сигналов в дискретном базисе Хаара, позволяющие существенно снизить число вычислительных операций для прямых и обратных преобразований.

# 28 [PDF, 153 Kb]

Кобелев В.Ю. - Адаптивное вейвлет-преобразование сигналов. В работе исследуется возможность адаптивного выбора вейвлет-функции с целью минимизации ошибки восстановленного сигнала. Предложенный алгоритм анализирует спектральные особенности обрабатываемого сигнала (степень корреляции низкочастотных (НЧ) и высокочастотных (ВЧ) составляющих спектра). Использование закона преобразования спектра сигнала при вейвлет-обработке дало возможность синтезировать вейвлет фиксированного порядка, позволяющий выполнить сжатие с минимальной ошибкой. Побочно получаемые зависимости позволяют проанализировать эффективность сжатия при переходе к вейвлетам высших порядков.

Kobelev V.Yu. - Adaptive wavelet-compression. The paper is devoted to the possibility of an adaptive choice of wavelet-function to minimize the error of a restored signal,. The offered algorithm analyses spectral features of a treated signal and allows the synthesis of the fixed order wavelet for minimum error compression. Dependencies allowing the analyze of the compression effectiveness by high-order wavelets are also obtained.

# 29 [PDF, 166 Kb]

Курикша А.А. - Быстрые алгоритмы для оценки пространственного распределения источников сигналов. Применение алгоритмов, использующих быстрое преобразование Фурье с преобразованием координат в частотном пространстве, дает возможность существенно ускорить получение оценок распределения источников по излучаемым или рассеиваемым ими сигналам. Это преимущество является принципиальным в задачах, где для уточнения результатов обратной проекции при наличии ограничений на искомую функцию используются рекуррентные процедуры (максимизации правдоподобия или проекции на выпуклое множество).

Kuriksha A.А. - Fast algorithms for estimation of signal's south's distribution. The algorithms using fast Fourier-transform and coordinates transformation in frequency space allows to accelerate the calculation of the signals-south distribution. This advantage is principal for tasks with the recurrent correction of estimations (by the likelihood maximization or by generalized projection on convex set.

# 30 [PDF, 212 Kb]

Ланнэ А.А. - Новая теория линейных спектральных корней. Основной задачей настоящей статьи является построение теории ЛСК, в рамках которой известные результаты являются частным случаем. Кроме того, полученные результаты позволяют предъявить к изучению новые варианты спектральных параметров, использование которых может составить конкуренцию классическим ЛСК.

Lanne A.A. - The new theory of the linear spectral roots. Main problem of the present article is the construction of the theory LSR, within the framework of which the known outcomes are a special case. Besides the obtained outcomes allow to present to study new variants of spectral parameters, which use can make a competitiveness classical LSR.

# 31 [PDF, 159 Kb]

Ласточкин А.В., Кобелев В.Ю. - Метод удаления шума на основе вейвлет обработки, адаптированный к разрывным сигналам. Предложен метод удаления шума, адаптированный к разрывным сигналам и сохраняющий преимущества уже известных методов вейвлет обработки. Показано, что предложенный метод может работать в рамках теории банков фильтров. Проведено сравнение с другими методами вейвлет обработки.

Lastochkin A.V., Kobelev V.Yu. - The denoising method based on the wavelet processingadapted for sharp signals. The method for denoising signals with boundaries has been suggested. All good properties of wavelet denoising methods have been preserved. It is shown that suggested method can be applied in case of filter bank signal processing. The comparison to wavelet denoising methods is given.

# 32 [PDF, 833 Kb]

Лесников В.А. - Дискретизация z-плоскости вследствие квантования коэффициентов рекурсивных цифровых фильтров. Рассмотрена конфигурация возможных положений комплексно сопряженных полюсов рекурсивных цифровых фильтров второго порядка в z-плоскости. Получены соотношения для представления полюсов в виде функции параметров конфигурации.

Lesnikov V.A. - Discretization of a z-plane owing to quantizing coefficients of recursive digital filters. The configuration of possible positions of conjugate poles of recursive digital filters of the second order in a z-plane is reviewed. The equations for representation of poles as a function of parameters of the configuration are obtained.

# 33 [PDF, 159 Kb]

Лесников В.А., Наумович Т.В. - Генерация структур цифровых фильтров. Предлагается способ получения всех возможных структурных схем цифровых фильтров с заданным числом узлов за счет генерации топологических матриц.

Lesnikov V.A., Naumovich T.V. - Generation of structures of digital filters. The way of obtaining of all possible digital filters structures with given number of nodes is offered at the expense of generation of topological matrixes.

# 34 [PDF, 182 Kb]

Лесников В.А. - Нумерация и декомпозиция структур цифровых фильтров. Предлагается способ нумерации структур рекурсивных цифровых фильтров, основанный на анализе топологической матрицы и топографии нулей и полюсов в z-плоскости при квантовании коэффициентов, и описаны блоки, из которых состоят структурные схемы.

Lesnikov V.A. - Numbering and decomposition of digital filter structures. The method of numbering of structures of IIR digital filters is offered. The method is based on the analysis of a topological matrix. The topography of zeros and poles of filters in a z-plane is taken into consideration. The units are described, the structures consist of which one.

# 35 [PDF, 176 Kb]

Лозовой А.В., Мельников Б.Ф.,Радионов А.Н. - Применение генетических алгоритмов и специальных несогласованных n-фильтров для минимизации корреляционных шумов БФМ сигналов. Известно, что несмотря на равномерный характер побочных максимумов, Автокорреляционные Функции (АКФ) Бинарных Фазоманипулированных Сигналов (БФМС) не обладают достаточно низким уровнем корреляционных шумов (КШ). Известные методы подавления (фильтрации) КШ могут дать наиболее хорошие результаты, только при использовании БФМС оптимальных (ОБФМС) или максимально приближенных к оптимальным (квазиоптимальных-КоБФМС).

Lozovoy A.V., Melnikov B.F., Radionov A.N. - The use of genetic algorithms and specific unmatched n-filters for BPSK signals correlation noise minimizing. It is well known, that in spite of the even shape of the side lobes, the Binary Phase-Shift Keyed Signal (BPSKS) Autocorrelation Functions (ACF) do not have sufficiently low Correlation Noise (CN). The known CN reduction procedures may bring good results if the Optimal BPSKS (OBPSKS) or near to optimal-quasioptimal signals (QoBPSKS) are used only.

# 36 [PDF, 195 Kb]

Мальцев А.А., Польдин О.В., Силаев А.М. - Оптимальная цифровая фильтрация сигналов с учетом воздействия случайных импульсных возмущений. В данной работе рассматривается задача оптимального оценивания состояния динамической дискретной системы, подверженной шумовым и импульсным возмущениям, появляющимся в случайный момент времени. При этом одновременно с оцениванием состояния системы производится и оценивание величины (амплитуды) импульса. Такого типа задачи возникают при обработке измерительной информации, например с целью технической диагностики машин и механизмов, обнаружении случайных импульсных сигналов в акустике, при обнаружении и измерении величины "разладок" различных технологических процессов.

Maltsev A.A., Poldin O.V., Silaev A.M. - Optimal digital filteration of signals with random impulse disturbances. The problem is considered of optimal estimating the state of dynamic discrete system subjected to noise and impulse disturbances that arrive at random time. Simultaneously with system state vector, the impulse disturbance amplitude is estimated. This kind of task arises at measurement data processing, technical system monitoring, signal detection in acoustic, etc.

# 37 [PDF, 139 Kb]

Марчук В.И., Саакян Г.Р., Бухтоярова И.В. - Результаты исследования метода обработки данных при ограниченной априорной информации. Данная работа посвящена результатам оценки эффективности предлагаемого метода, когда функция S(t) является сложной, т.е. представляет собой композицию нескольких достаточно простых функций (параболическая, синусоидальная, постоянная и экспоненциальная функции), и приводится сравнительный анализ с методом скользящего среднего.

Marchuk V.I., Saakyan G.R., Buchtoyrova I.V. - Finding of investigation of a processing techniques of the data at the restricted prior information. The given activity is dedicated to outcomes of an estimation of efficiency of tendered method, when the function S(t) is composite, i.e. represent composition several of enough simple functions (parabolic, sinusoidal, constant and exponential function), and the comparative analysis with a method sliding mean is resulted.

# 38 [PDF, 144 Kb]

Мингазин А.Т. - Распределенная арифметика и мультиплексирование в цифровом фильтре второго порядка c описанием в пространстве состояний. Предложены две новые реализации цифрового фильтра второго порядка на основе описания в пространстве состояний, в которых используется распределенная арифметика и мультиплексирование. Каждая реализация содержит только один аккумулятор.

Mingazin A.T. - Distributed arithmetic and multiplexing in a second-order state-space digital filter. Two new realizations of a second-order state-space digital filter using distributed arithmetic and multiplexing are proposed. Each realization contains only one accumulator.

# 39 [PDF, 171 Kb]

Мингазин А.Т. - Вариация исходных параметров в задачах синтеза цифровых КИХ-фильтров c конечной длиной слова коэффициентов. Метод вариации исходных параметров распространен на синтез цифровых КИХ-фильтров с конечной длиной слова коэффициентов. Эффективность метода подтверждена на конкретных примерах синтеза фильтров с минимальным полным числом сумматоров в структурах без умножителей или с оптимальными в минимаксном смысле АЧХ при заданной длине слова.

Mingazin A.T. - Variation of initial parameters in design fir digital filters with finite wordlength coefficients. A method based on the variation of initial parameters is extend on the finite wordlength coefficient design of FIR digital filters. Their efficiency is confirmed on particular examples of the filter design with minimum of the total number of adders in multiplierless structures or with optimal magnitude responses in a minimax sense at the given coefficient wordlength.

# 40 [PDF, 119 Kb]

Пантелеев С.В., Данилин С.Н., Яковлев А.В. - Оптимизация алгоритмов обработки цифровой информации. Большинство современных алгоритмов цифровой обработки различных одномерных и многомерных сигналов включают в себя вычисление элементарных функций. Такие функции вычисляются, как правило, внутри циклов, что существенно увеличивает общее время обработки. Наиболее часто используемыми элементарными функциями являются синус и косинус, алгоритмы вычисления которых можно существенно оптимизировать.

# 41 [PDF, 167 Kb]

Бочкарев В.В., Кацевман М.М., Петрова И.Р., Теплов В.Ю. - Использование непрерывного всплеск-преобразования для параметрической спектральной обработки нестационарных сигналов. Физическая природа сигналов и особенности проведения исследований часто не позволяют получить серии данных достаточной длины. Применение параметрических методов может существенно увеличить разрешающую способность. В этой работе мы делаем попытку объединить достоинства всплеск- преобразований и параметрических методов высокого разрешения.

Bochkarev V.V., Katsevman M.M., Petrova I.R., Teplov V.Yu. - Usage of continuous wavelet-transformation for parametric spectral processing of non-steady signals. The physical nature of signals and the features of researches often do not allow to receive series of the data of sufficient length. The application of parametric methods can essentially increase resolving power. In this paper we attempt to aggregate advantages wavelet - transformations and parametric methods of high-res.

# 42 [PDF, 197 Kb]

Приоров А.Л., Лукашевич Ю.А. - Нерекурсивные лопастные фильтры первого порядка. Исследованы частотные свойства двумерных нерекурсивных цифровых фильтров первого порядка. Определены области параметров цифровой системы, соответствующие лопастным фильтрам. Получены выражения для линий среза их частотных характеристик.

Priorov A.L., Lukashevich Yu.A. - Digital fan-filters of the first order. Frequency properties of 2-D first order nonrecursive digital filters are researched. Domains of the filter parameters corresponding to fan-filters are established. Expressions of the cut-off line of their amplitude-frequency response are derived.

# 43 [PDF, 178 Kb]

Щербаков М.А. - Синтез нелинейных фильтров в частотной области. В работе рассматривается класс цифровых нелинейных фильтров, представленных отрезком дискретного ряда Вольтерра, называемых также полиномиальными или фильтрами Вольтерра.

Shcherbakov M.A. - Nonlinear filter design in the frequency domain. In this papers we shall present theoretical basis of the delta-filtering and demonstrate the design technique by using sine wave parameter estimation as an example.

# 44 [PDF, 154 Kb]

Семенов Н.Н., Ланнэ А.А., Андреев И.В., Бабкин В.В. - Реализация многопрофильных тональных приемников на ЦПОС. Во многих задачах, связанных с построением телекоммуникационных систем, возникает необходимость детектирования посылок внутриполосной сигнализации...

Semenov N.N., Lanne A.A., Andreyev I.V., Babkin V.V. - Tone signal detector implementation on DSP. Tone signal detector implementation implies creation of DTMF detector and signaling detector. Such devices are very important for almost every telecommunication project. Creating high quality and very effective algorithms and programs for these detectors is very important engineering task.

# 46 [PDF, 368 Kb]

Markovic M. - On robust ar speech model identification based on quadratic classifier with heuristically decision threshold. In this work, a robust recursive procedure for identification of nonstationary AR speech model based on a quadratic classifier with heuristically decision threshold is considered. Two versions of the robust procedure based on frame-based quadratic classifier and quadratic classifier with sliding training data set and heuristically decision threshold are evaluated and compared through analyzing natural speech signal with voiced and mixed excitation segments. Obtained results show that the considered robust procedure with the quadratic classifier with sliding training data set and heuristically decision threshold achieves more accurate AR speech parameter estimation, provides improved tracking performance, and achieves better discrimination capabilities for possible application in some vowel recognition systems.

# 47 [PDF, 535 Kb]

Rakowski W. - Lossless regions of interest and adaptive wavelet compression of background. A new compression scheme of images with lossless coding for Regions Of Interest (ROI) is developed. It is based on adaptive quantisation scheme in wavelet transform domain. The ROIs are encoded by the lossless JPEG-LS method. The background is encoded by embedded (SPIHT-based) wavelet method. The ROIs can have arbitrary shape. A mask indicating a set of wavelet coefficients corresponding to ROIs is obtained by adequatly defined control low pass filters. Zeroing wavelet coefficients indicating by the mask increases the number of zerotrees in SPIHT coding, and therefore one can expect higher coder's bitrate. Numerical results to illustrate the performance of the proposed algorithm are provided.

# 48 [PDF, 194 Kb]

Беляев Р.В., Калинин В.И., Кислов В.В., Колесов В.В. - Система связи с расширением спектра на основе хаотических бинарных кодов. Рассмотрены перспективные направления развития систем передачи информации, использующих сложные сигналы с большой базой. Обсуждаются преимущества систем связи с расширением спектра. В микроволновом диапазоне частот предложена аппаратная реализация модема, осуществляющего расширение и обратное сжатие спектра непосредственно на несущей частоте сигнала. Фазовая манипуляция передаваемого сигнала производится с использованием хаотических бинарных кодов, которые формируются цифровым процессором. Реализован способ передачи информации с помощью хаотических кодовых сигналов. Экспериментально исследовано влияние задержки кода на процесс выделения информации при свертке принятого сигнала. Показано, что цифровая система связи с расширением спектра и динамической сменой хаотических кодов обладает высокой помехозащищенностью и повышенной конфиденциальностью при передаче данных в условиях сложной электромагнитной обстановки.

Belyaev R.V., Kalinin V.I., Kislov V.V., Kolesov V.V. - Communication system with spread spectrum on the basis of chaotic binary codes. Perspective guidelines of development system for transmiting information by complex signals with a large base were considered. It was discussed an advantages of communication system with spread spectrum. In microwave frequency band it was proposed and realized spectrum compression directly on carrier frequency . The phase manipulation of transmitting signals was processed with using of chaotic binary codes generated by digital processor. There was realized the method of transmitting information with chaotic binary signals. Effects of code delay on detecting information by convolution of receiving signals was examined experimentally. It was shown that digital communication system with spread spectrum and dynamical changing of chaotic codes has high level of noise immunity and high confidelity of data transmission at complex electromagnetic environment.

# 50 [PDF, 138 Kb]

Гнатив А.М. - Вероятностная оценка распределения временных задержек при передаче голосовой информации по IP-сети с использованием оборудования DCME. В данном докладе рассматривается модель для описания организации связи между терминалами DCME. С ее помощью проводится оценка вероятностного распределения временных задержек при передаче голосовой информации между терминалами по IP сети.

Gnativ A. - Probabilistic evaluation of delay distribution when transmitting a voice traffic over IP network using the DCME equipment. The model of communication between DCME terminals is considered in the given report. With the aid of this model the probabilistic evaluation of delay distribution while transfering a voice traffic between terminals connected with IP network is carried out.

# 52 [PDF, 168 Kb]

Дыранов Ю.В., Костров В.В., Власов С.Ю. - Векторное квантование коэффициентов усиления в CELP-кодере речи. Представлены результаты экспериментального исследования CELP-кодеров с векторным квантованием коэффициентов усиления. Обсуждаются результаты оценки качества речи при использовании Диагностического Критерия Приемлемости для кодовых книг размером 64 и 128 4-мерных векторов, полученных по обучающей выборке, сформированной на основе 8-минутного речевого материала, включающего в себя речь от 12 дикторов (5 женщин и 7 мужчин).

Dyranov Yu.V., Kostrov V.V., Vlasov S.Yu. - Vector quantization of gain coefficients in the CELP vocoder. The results of experimental evaluation of CELP vocoders with vector quantization of gain coefficients are presented. The result of speech quality evaluation using the Diagnostic Acceptability Measure for codebooks of 64 and 128 4-dimensional vectors, generated from the learning set from 8-minute speech material from 12 speakers (5 female and 7 male), are discussed.

# 53 [PDF, 105 Kb]

Есиков О.В., Кислицин А.С. - Принципы построения систем защиты информации в современных системах передачи и обработки данных. Рассмотрены особенности комплексного подхода к построению систем защиты информации в современных системах передачи и обработки данных. Сформулированы требования к комплексным системам защиты. Для обеспечения выполнения данных требований предлагается многоуровневое построение комплексной системы защиты.

Esikov O.V., Kislitsin A.S. - Principles of constructing information protection systems in up-to-date data transmission and processing systems. The paper considers specific features of a complex approach to construction of information protection systems in up-to-date data transmission and processing systems. Requirements to complex protection systems are formulated. Multi-level construction of a complex protection system is proposed to ensure observation of the above requirements.

# 54 [PDF, 142 Kb]

Есиков О.В., Кислицин А.С. - Применение теории марковских цепей для построения модели оптимизации состава комплексов средств защиты современных систем передачи и обработки данных. Предложен подход к построению математических моделей оптимизации состава комплексов средств защиты информации, основанный на применении теории марковских цепей. Получены зависимости для оценки эффективности функционирования систем защиты.

Esikov O.V., Kislitsin A.C. - Application of the markov chains theory to construction of models for content optimization of protection means complexes in up-to-date data transmission and processing systems. Suppose in the data transmission and processing system (DTPS) of known designation and configuration there have been determined probable aims of an intruder and also produced a complete list of probable menaces to information and of means for their neutralization (protection means). The protection means neutralizing a concrete menace constitute a protection boundary.

# 55 [PDF, 213 Kb]

Орощук И.М. - Оценка влияния десинхронизирующих имитопомех на цифровые автоматизированные системы радиосвязи. В работе представлены результаты исследования имитостойкости автоматизированных цифровых радиоканалов, используемых для односторонней связи в системах многостанционного доступаВ ней показан один из методов имитационного воздействия на автоматизированные системы радиосвязи [2], основанный на использовании десинхронизирующих имитопомех. Рассмотрена одна из стратегий имитонападения данным способом и метод оценки ее эффективности, а также результаты анализа имитостойкости радиоканала при различных условиях воздействия имитопомех по прохождению радиоволн. Область применения данных исследований актуальна для современных автоматизированных сетей радиосвязи специального назначения, а также сетей радиосвязи используемых в коммерческих, банковских и других отраслях, требующих специальной защиты от противоборствующих и конкурирующих сторон.

Oroshchuk I.M. - Assessment of influencing of the destabilizing imitohindrances on the digital automated radio communication systems. Results of research imitoprotection of the automated digital radio channels used for one-way communication in the systems of the multiple-access are submitted in the work. One of the methods of imitative effect to the automated radio communication systems [2], based on usage unclocking imitohindrances is submitted; one of the strategies of imitoattack implemented by the given means and the method of the assessment of its efficiency are reviewed, and also the results of the imitoprotection analysis of the radio channel under different conditions of the radio waves propagation. The field of the researches data application is actual for the modern automated networks of special-purpose radio communication, and also for the networks of radio communication used in commercial, banking and other spheres, requiring special protection against the opposing and competitive parties.

# 56 [PDF, 199 Kb]

Жиляков Е.Г., Байдиков А.Н. - Об обработке речевых сигналов. Предложен метод сегментации и оценки периода основного тона речевых сигналов. Произведен сравнительный анализ результатов метода с ранее известными методами оценки периода основного тона.

Zhyljakov E.G., Baidikov А.N. - About processing of the speech signals. For the speech signals offer segmentation method and period of pitch estimation. Derive comparative analysis of the method results with the above known period pitch estimation methods.

# 57 [PDF, 146 Kb]

Кравченко П.П., Хусаинов Н.Ш. - Разработка методов компрессии аудио и видео информации с использованием оптимизированных дельта-преобразований второго порядка. В работе рассматриваются новые подходы к цифровой компрессии аудио и видео данных на основе алгоритмов оптимизированных дельта-преобразований второго порядка, характеризующихся простотой реализации, достаточно высоким качеством преобразования, устойчивостью. Проблема обеспечения достаточного качества кодирования решается путем использования этих алгоритмов в сочетании с оригинальными методиками коррекции ошибок. Приводятся результаты экспериментальных исследований разработанных методов, обсуждаются перспективы их применения в современных системах связи и телекоммуникаций.

Kravchenko P.P., Khussainov N.Sh. - Development of audio and video compression techniques based on optimized second order delta-transformations. New approaches to digital audio and video compression based on stable, high-efficient, simple to implement algorithms of optimized second order delta transformations are proposed. The problem of supporting enough coding quality is solved by using of that algorithms in conjunction with original error correction techniques. The results of tests are given. Prospects of applying in telecommunications are discussed.

# 58 [PDF, 206 Kb]

Кузнецов М.В. - Метод цифровой обработки речевых сигналов при декодировании в системах связи с нелинейной ИКМ. Предложен метод повышения помехоустойчивости приёма речевых сигналов в системах связи с нелинейной ИКМ в каналах с большим уровнем помех, когда появляются импульсные помехи, воспринимаемых на слух как "щелчки". Метод обнаружения щелчков основан на сравнении текущего уровня первой производной речевого сигнала с адаптивным порогом. При исследовании эффективности предложенного метода было проведено обширное моделирование на компьютере. После обнаружения и коррекции аномальных цифровых ошибок предложенным методом вероятность остаточных ошибок не превышает 10-5, а на слух "щелчки" исчезли полностью, что позволяет использовать канал, не удовлетворяющий нормам, для цифровой передачи речи.

Kuznetsov M.V. - The method of digital processing of speech signals when decoding in communications networks with logarithmic PCM. Offered method of raising noise-immunity a receiving the speech signals in communications networks with nonlinear PCM in channels with the big hindrance level, when appear pulsed hindrances, perceived on the rumour as "snub". Method of finding the snubs is based on the comparison of current first derived speech signal level with the adaptive threshold. At the efficiency study of offered method was conducted extensive modeling on the computer. After finding and correcting the anomalous numerical mistakes probability of offered by the method remaining mistakes does not exceed 10-5, but on the rumour "snub" disappeared completely that allows to use a channel, fail the standards, for the numerical issue of speech.

# 60 [PDF, 172 Kb]

Парошин Д.Ю. - Анализ настройки корректора канала связи. В работе представлен метод анализа характеристик настройки корректора канала по сигналу, представляющему собой псевдослучайную последовательность информационных символов. Для иллюстрации метода для адаптации корректора использован быстрый алгоритм Калмана. Приведен пример расчета корректора канала по рассмотренной методике.

Parochine D.U. - Equalizer training analysis. This article deals with a method of equalizer training characteristics analysis. It's assumed that equalizer training is performed by a pseudo-random sequence of information symbols. A fast Kalman algorithm was used to illustrate th e method proposed.

# 61 [PDF, 137 Kb]

Самойлов А.И., Волынский Д.Н. - Высокозащищенная система передачи аналоговых и дискретных сообщений длинными отрезками. Основой системы является линейный модем (ЛМ), в котором реализован нетрадиционный вид модуляции - линейно-параметрическая модуляция (ЛПМ). Система обладает высокой защищенностью информации. Перехват и расшифровка сообщений исключены, так как несущее колебание и сообщение никогда не бывают в канале порознь.

Samoilov A.I., Volinsky D.N. - High-protected system of transmission of analog signals and discrete messages by long sections. The system uses the linear-parametric modulation (LPM). The information in this system is high protected. Any interception or decoding is impossible because carrier oscillation and message never flow separately in the channel.

# 62 [PDF, 138 Kb]

Селлоне Ф., Серебряков Г.В. - Адаптивное рекурсивное корректирование многолучевого канала распространения. При распространении сигналов в различных средах происходит их искажение в соответствии с импульсной переходной характеристикой среды. Поэтому при приеме сообщений приходится использовать компенсаторы искажений сигналов, вносимых каналом их распространения.

Sellone F., Serebryakov G. - Multipath cancellation by adaptive recursive filtering. The concept of adaptation in digital filtering has proven to be a powerful and versatile means of signal processing in applications where precise a priori filter design is impractical. For the most part, suchsignal processing applications have relied on he well-known adaptivefinite impulse response (FIR) filter configuration.

# 63 [PDF, 135 Kb]

Сидак А.А. - Структура представления модели угроз безопасности при формировании профилей защиты информационных технологий. В настоящее время перспективным направлением является формирование требований безопасности информационных технологий в виде профилей защиты, структура которых регламентирована в международном стандарте ISO/IEC 15408-99 "Критерии оценки безопасности информационных технологий".

Sidak A. - Representation structure of security threat model at formation of information technology protection profiles. Now perspective direction is the formation of the information technology (IT) security requirements as protection profiles, which structure is regulated in the international standard ISO/IEC 15408-99 "Evaluation criteria for information technology security".

# 64 [PDF, 179 Kb]

Смирнов Н.И., Горгадзе С.Ф. - Цифровые алгоритмы идентификации абонентских станций в мобильных персональных системах связи третьего поколения с МДКР. Для мобильных персональных систем связи с кодовым разделением сигналов абонентских станций (АС) разработаны теоретические основы метода ускоренного обнаружения и идентификации сегментов сверхдлинных р-ичных линейных рекуррентных псевдослучайных последовательностей (ПСП) максимального периода, используемых для кодового разделения. Основу метода составляет разработанный алгоритм преобразования принятых сверхдлинных р-ичных ПСП к прореженным многофазным ПСП Рида-Мюллера (РМ), которые в [3] называются функциями Виленкина-Крестенсона (В-К). Затем в соответствии с разработанными алгоритмами осуществляется быстрое перемножение этих ПСП В-К с опорной матрпицей из прореженных и усеченных ПСП В-К с использованием разработанных алгоритмов их факторизации. В результате осуществляется кодовое разделение АС. Эффективность разработанного алгоритма соответствует быстрому преобразованию Фурье.

Smirnov N. I., Gorgadze S.F. - Development of satellite mobile personal communications with synchronous code division. For satellite systems of mobile personal radio communication (SSMR) with synchronous code division of subscriber's stations (SS) the block diagram of the device for the accelerated detection of super long synchrosignal (SINH), i.e. DADSSINH is developed., with using of digital algorithm of Adamara matrix factorisation.

# 65 [PDF, 203 Kb]

Стукалов Д.Н. - Кластеризация параметров речевого сигнала с учетом их динамических характеристик. Рассматриваются пути повышения эффективности векторного квантования параметров речевого сигнала. Особенности эволюции вектора акустических признаков позволяют применять модифицированные метрики для построения кодовой книги методами кластеризации. При этом возможно значительное снижение негативного влияния эффектов коартикуляции, приводящих к неоднозначной интерпретации векторов обучающей выборки. Сформированная кодовая книга содержит дополнительную информацию, которая позволяет повысить качество функционирования систем связи и распознавания речи.

Stukalov D.N. - Clusterization of speech signal parameters with provision for their dynamic characteristics. A ways of efficiency increasing of vector quantisation of speech signals are considered. Evolution particularities of acoustic features vector allow to apply a modified metrics to building of code book by clusterization methods. Significant decreasing of co-articulation effects, which bring to ambiguous interpretation of study set feature vectors is possible. Formed code book is kept additional information, which allows to rise an operation quality of communications networks and speech recognitions systems.

# 66 [PDF, 193 Kb]

Сычев А.В., Александров Э.В. - О возможности скрытной передачи информации внутри цифровых звуковых сигналов на основе учета эффектов маскирования. Рассматривается возможность скрытной передачи информации внутри сигнала-контейнера с использованием методов стеганографии. Предлагаются два подхода, основанные на использовании психоакустической модели стандарта MPEG. Оба подхода основаны на замещении избыточной с точки зрения слухового восприятия информации конфиденциальными данными, подлежащими скрытной передаче. При первом подходе модификации подвергается непосредственно дискретный спектр фрагментов цифрового звукового сигнала. Во втором случае скрытая информация внедряется в узкополосные сигналы, образующие исходный широкополосный, в общем случае, сигнал. Обсуждаются некоторые вопросы, связанные с реализацией предложенных подходов.

Sytchov A.V., Aleksandrov E.V. - On the possibilities of the information hiding inside digital audio signals based on audio masking effects. An approach for information hiding inside innocent looking cover medium using steganography methods is proposed. The approach is based on psychoacoustic model used in MPEG specification (audio part). Instead of redundant frequencies in the spectrum of audio signal (working like cover medium) to be removed futher one proposes to allocate blocks of useful information which is required to be hiddenly transmitted. Some possible problems arising from software implementation are discussed.

# 67 [PDF, 177 Kb]

Васильев К.К., Агеев С.А. - Алгоритмы обнаружения сигналов на основе метода адаптивной декорреляции наблюдений. Задачи обнаружения сигналов на фоне коррелированных помех часто встречаются в радио- и гидролокации, в статистической теории связи, в медицинской диагностике и во многих других областях науки и техники. В настоящей работе такая проблема решается на основе метода адаптивной псевдоградиентной декорреляции наблюдений, при обнаружении сигналов известной формы на фоне стационарных и нестационарных коррелированных помех.

Vasilyev K.K., Ageev S.A. - Algorithms of signal detection based on the method of adaptive decorrelation of observations. The problems of signal detection on the background of correlated noise are often encountered in radars and sonars, in the statistical theory of communications, in medical diagnostics, and in many other fields of science and engineering. This problem is solved in the paper on the basis of the method of adaptive pseudogradient decorrelation of observations, when signals of the known form are detected on the background of stationary and non-stationary correlated noise.

# 68 [PDF, 180 Kb]

Васильев К.К., Попов О.В. - Рекуррентное квазиоптимальное оценивание случайных полей. В настоящем докладе рассматривается важный класс моделей случайных полей (СП), а также рекуррентные квазиоптимальные алгоритмы их фильтрации, основанные на использовании данной модели.

Vasilyev K.K., Popov O.V. - Recurrent quasioptimal estimation of random fields. Recently, the information-extraction systems including the three-dimensional apertures of sensors for detection of the desired signals have experienced increasing applications. Important classes of such systems include the aerospace complexes for remote-probing the Earth and the radiolocation and sonar systems of various purposes. For such systems, it is reasonable to describe the signals and interferences with the use of random fields (RF).

# 69 [PDF, 139 Kb]

Васильев К.К., Яровиков О.С. - Модели сигналов и помех в РЛС с ФАР. Рассматривается задача обработки сигналов, принимаемых плоской ФАР, состоящей из N+1 изотропного приемного элемента с номерами v=0,1,...,N.

Vasiliev K.K., Yarovikov O.S. - Models of signals and noise in PAR. Let us consider the problem of processing of the signals received by means of flat PAA consisting of N+1 isotropic receiving elements with numbers v=0,1,...,N.

# 70 [PDF, 175 Kb]

Вертоградов Г.Г., Иванов Н.М., Шевченко В.Н. - Вычислительная эффективность синтеза двумерной диаграммы направленности в пеленгаторе с кольцевой антенной решеткой. В настоящем докладе на основе анализа известных предложен ряд новых методов снижения вычислительной сложности алгоритмов двумерного синтеза в пеленгаторах с кольцевой решеткой и проведен их сравнительный анализ.

Chevtchenko V.N., Ivanov N.M., Vertogradov G.G. - Computational efficiency of two-dimensional pattern synthesis for a direction finder with ring antenna array. Efficiency of contemporary direction finders (DF) is defined by hardware facilities and by computational efficiency of mathematical methods with concerned algorithms and programs for realization. On base of analysis of the known methods the authors suggest some new methods for reducing the complexity of algorithms for two-dimensional (2-D) synthesis of DF with ring-type arrays and further accomplish the comparative evaluation of suggested methods.

# 71 [PDF, 157 Kb]

Вертоградов Г.Г., Иванов Н.М., Шевченко В.Н. - Многомерное обнаружение-различение сигналов и оценка их параметров. В настоящем сообщении рассматривается алгоритм обработки широкополосных одночастотных и многочастотных сигналов с малой спектральной плотностью мощности. Алгоритм основан на корреляционных методах и применим к устройствам цифрового съема информации с нескольких пространственно разнесенных антенных элементов (АЭ).

Chevtchenko V.N., Ivanov N.M., Vertogradov G.G. - Multidimensional detection-discrimination of signal and estimation of their parameters. In this paper the algorithm of processing of broadband single-frequency and multi-frequency signals with low power spectral densities is considered. The considered algorithm uses correlative technique both during search and localization of signals in time and frequency domains and also during direction finding.

# 72 [PDF, 167 Kb]

Власенко В.П. - Цифровая обработка сигналов в прецизионном методе измерения текущих навигационных параметров космических объектов. Развитие космических технологий, предъявление новых требований к системам управления космическими аппаратами, возникновение новых задач в астрономии, а также появление проблемы каталогизации космического мусора привело к необходимости разработки новых радиолокационных методов получения текущих навигационных параметров космических объектов (КО). Это в свою очередь привело к необходимости создание новых алгоритмов обработки получаемой информации.

Vlasenko V.P. - Digital processing of signals in a precision method of measuring navigational parameters of space objects. Development of space process engineerings, presentation of the new requirements to control systems of space vehicles, origin of new problems in astronomy, and as the occurrence of a problem of cataloguing of space dust has reduced in necessity of development of new radar-tracking methods of deriving of flowing navigational parameters of space objects (SI). It in turn has reduced in necessity making of new algorithms of handling of the obtained information.

# 73 [PDF, 302 Kb]

Горячкин О.В., Кловский Д.Д. - Цифровой алгоритм автофокусировки изображений радиолокатора с синтезированной апертурой по критерию минимума локальной энтропии в условиях быстрых флуктуаций параметров движения летательного аппарата. В докладе рассматривается задача цифрового синтеза апертуры в радиолокаторах авиационного базирования высокого разрешения в условиях недостаточной точности навигационных измерений (задача автофокусировки РСА изображений). Рассматривается случай быстрых флуктуаций параметров фокусировки траекторного сигнала РСА на интервалах времени сравнимых с интервалом синтеза апертуры, возникающий вследствие высокой динамики полета малых летательных аппаратов.Для решения этой проблемы предлагается двухэтапный алгоритм автофокусировки РСА изображений, использующий критерий минимума локальной энтропии и гармоническая модель траекторных нестабильностей летательного аппарата. Приводятся экспериментальные результаты применения алгоритма для получения изображений высокого разрешения авиационной РСА L-диапазона "МАРС".

Goriachkin O.V., Klovsky D.D. - A minimum local entropy digital algorithm for sar images autofocusing in conditions of fast fluctuations of parameters of the aircraft motion. In the paper the problems of digital airborne high resolution SAR imaging for cases insufficient navigation accuracy (the autofocusing problem in the SAR) are discussed. The case of the fast fluctuation of the focusing parameter of SAR signals on the time intervals that are comparable with duration of synthetic aperture interval is considered. For solution of the problems the minimum local entropy digital algorithm (MLE algorithm) and harmonic model of the fast fluctuations of aircraft motion are proposed. The experimental results of using of the algorithm for obtaining high resolution in L-band SAR "Mars" are showed.

# 74 [PDF, 138 Kb]

Давыденко И.Н., Агишев А.Г., Чаган Е.В. - Синтез структуры малопараметрического корректора частотных характеристик приемных каналов автокомпенсаторов мешающих излучений. Подавление внешних активных шумовых помех в радиолокационных системах и системах радиосвязи является актуальной задачей. В связи с дальнейшим усовершенствованием средств радиоэлектронной борьбы требования к эффективности автокомпенсаторов мешающих излучений постоянно увеличиваются. В большинстве случаев потенциальная эффективность компенсации мешающих излучений ограничивается не параметрами помеховой обстановки и эффективностью используемых алгоритмов компенсации, а неидентичностями частотных характеристик приёмных трактов.

Davydenko I.N., Agishev A.G., Chagan Y.V. - Structure synthesis of poor-parametrical corrector for receiving channels' frequency characteristics of interfering radiation cancellators. Active external noise interference cancellation in radar systems and radio communications systems is an urgent task. The claims to the jamming radiation cancellation efficiency are enhanced permanently because of the electronic warfare means improvement. In the most cases the efficiency of jamming radiation cancellation is limited not by the parameters of interference situation and the efficiency of the cancellation algorithm using for, but by the nonidentities of the receiving channels' frequency characteristics. It is necessary to use special correcting schemes to reduce the influence of the frequency characteristics nonidentities.

# 75 [PDF, 99 Kb]

Дикарев В.А. - К вопросу оценки структурного взаимодействия подсистем с помощью частных производных от функции полезности системы. Рассмотрена работа "Конфликт. Сотрудничество. Независимость. Системное взаимодействие в структурно-параметрическом представлении", в которой определены базовые положения о конфликте, сотрудничестве и безразличии между подсистемами Si и Sj, входящими в некоторое окружение системы S = {S1, S2, ..., Sk, ...,Sn},

# 77 [PDF, 109 Kb]

Захарченко В.Д., Брыжин А.А. - Использование дробного дифференцирования в задачах цифровой обработки доплеровских сигналов при оценке центра тяжести спектра. В радиотехнических задачах, связанных с измерением скорости движения быстроманеврирующих целей, формирование оперативной и точной оценки допллеровской частоты отраженного сигнала является необходимым условием эффективной работы РЛС. Эти задачи могут быть решены путем спектрального анализа сигналов и напрямую связаны с оценкой параметров спектра.

Доклады 4-й Международной Конференции DSPA-2002 (Том 2)

Все конференции DSPA

# 01 [PDF, 115 Kb]

Бачило С.А., Дзягун Д.Ю., Итенберг И.И., Овчаров А.Б., Сивцов С.А. - Средства электронной стабилизации телевизионных изображений для подвижных систем наблюдения. В работе рассматриваются средства электронной стабилизации телевизионных изображений, формируемых подвижной системой наблюдения в условиях отсутствия внешней информации о пространственном положении системы наблюдения.

# 02 [PDF, 132 Kb]

Выхованец В.С. - Аддитивная алгебра в цифровой обработке сигналов. Поставим задачу расширения спектра базисов ортогонального преобразования и поиска среди них таких, которые имеют эффективную техническую реализацию. Применение в цифровой обработке сигналов микропроцессорных средств позволяет расширить класс эффективно реализуемых функций. После дискретизации и квантования сигнал представляется своими выборочными значениями, задаваемыми с некоторой точностью во времени и по уровню. Это позволяет кодировать вычисляемые значения целыми числами, а саму функцию f рассматривать как дискретную.

# 03 [PDF, 90 Kb]

Кастельянос Г., Кочетков Ю.А., Суарез Х. - Цифровая обработка речевых сигналов для их классификации. Представлена методика для выбора эффективных акустических параметров с целью их последующей классификации. Сначала набор акустических характеристик подвергается предварительой статистической обработке с целью сокращения его размерности, при которой ещё сохронятся минимальная дискриминационная способность различения классов речи. Полученный сокращенный ансамбль акустических параметров служит первоначальной информацией для тренировки обучающей системы построенной на нейросетях. Представленная методика позволила значительно сократить количество параметров характеризующих классы речевых сигналов, соответствующих различным патологиям. Однако, дискриминационный анализ показал необходимость расчета более робастных характеристик, а именно, с большем интервалом оценки, менее коррелированных и менее чувствительные к повышению фонового шума при записи речевых сигналов.

# 04 [PDF, 80 Kb]

Кастельянос Г., Коклеев С.К., Уртадо Х. - Оценка эффективности цифровых устройств подавления шума методом спектрального вычитания. Представлен метод подавления фонового шума для улучшения акустического анализа речевых сигналов. Данный метод компенсации помех осуществляется посредством спектрального вычитания. Исследование метода проводилось для двух его вариантов реализации: одноканальной и двухканальной схем. В статье, качество оценки параметров речи рассматривалось с точки зрения улучшения процедуры автоматического распознавания речи. Как результат статистического анализа оценок получено, что качество расчёта акустических параметров, которое зависит от конкретного вида помех искажающих речь по-разному, влияет на природу измеряемый акустического параметра. Так, например, параметр питч соответствующего основного гармонического компонента речи проявляет большую нестабильность в присутствии квазигармонических помех. В результате, выигрыш от использования метода спектрального вычитания неодинаков для всех параметров. В случае питч, его величина составляет порядка 10 дБ, а для шумовых параметров (джиттер и шиммер) выигрыш незначительный.

# 05 [PDF, 162 Kb]

Баев А.Б., Кузнецов Ю.В., Александров А.В. - Кумулянтная обработка сигналов сверхширокополосной радиолокации. В работе представлен метод оценивания информационных параметров сверхширокополосных сигналов, основанный на использовании статистик высокого порядка. Показано, что применение кумулянтов четвертого порядка позволяет снизить порог работоспособности методов цифровой обработки сигналов сверхширокополосной радиолокации вплоть до отношения сигнал/шум порядка -5 дБ при гауссовском шуме.

# 06 [PDF, 160 Kb]

Башмаков М.В., Казаков Л.Н. - Когерентная обработка ФМ-сигналов в условиях белого шума и гармонической помехи. В работе изучаются статистические характеристики дискретных СФС второго порядка при наличии на входе сложного воздействия в виде полезного ФМ-сигнала, белого гауссового шума и гармонической помехи с произвольными параметрами. В основу исследований положено вычисление двумерной плотности распределения вероятности (ПРВ) фазовой ошибки с использованием уравнения Колмогорова-Чепмена, учитывающего нелинейность характеристики детектора. В докладе предлагается подход для оценки выходного отношения сигнал/шум (ОСШ) для случая сложного входного воздействия. С помощью данной методики для случая наличия гармонической помехи строятся зависимости выходного ОСШ от входного ОСШ, а также зависимости выходного ОСШ от частотной расстройки помехи.

# 07 [PDF, 45 Kb]

Kostrov V., Dudarev V. - Input of the radar information in a computer. In this article one of optional versions of linking of a radar channel from a computer of a workstation of the operator is submitted. The pattern both structure of the controller of a reception and conversion of the information going from a radar of a survey type is reviewed.

# 08 [PDF, 119 Kb]

Бачило С.А., Итенберг И.И., Калашников В.А., Сипиев В.А., Сивцов С.А. - Субпиксельное оценивание перемещения дискретных изображений. В докладе рассматриваются средства получения оценок перемещения дискретных изображений для условий, когда перемещение объекта за период смены полей телевизионного изображения меньше размеров элементарного фрагмента изображения.

# 09 [PDF, 59 Kb]

Шерешевский Д.И., Мишуровский М.Н., Ковлига И.М., Тишин А.Ю., Фартуков А.М. - Методика автоматизированного вычисления количественных характеристик качества изображений. Нами разработан метод автоматизированного формирования количественной оценки качества изображения, которая лишена указанных выше недостатков. Проведен ряд тестовых испытаний, по определению качества последовательности изображений. Оценки, полученные в ходе опроса экспертов, совпали с оценками, полученными на основе нашего метода. Разработанная методика, например, может быть применена для определения оптимальных коэффициентов квантования вейвлет-преобразований.

# 10 [PDF, 67 Kb]

Ковлига И.М., Шерешевский Д.И., Мишуровский М.Н., Тишин А.Ю., Фартуков А.М. - Исследование влияния системы цветопредставления изображения на характеристики коэффициентов преобразования. Сжатие растровых изображений является актуальной задачей благодаря стремительному развитию средств коммуникации, при котором необходимо передавать большие объемы видео информации.

# 11 [PDF, 62 Kb]

Тишин А.Ю., Фартуков А.М., Шерешевский Д.И., Ковлига И.М., Мишуровский М.Н. - Аппроксимация функции распределения wavelet-коэффициентов, полученных после обработки цифрового изображения. Цель данной работы заключалась в нахождении функции, хорошо аппроксимирующей распределение wavelet-коэффициентов данного DWT после проведения квантования, что позволит построить более быстродействующую реализацию алгоритмов статистического кодирования/декодирования.

# 12 [PDF, 137 Kb]

Колесов В.В., Залогин Н.Н., Воронцов Г.М. - Метод псевдоголографического кодирования. В настоящей работе предпринята попытка создания цифрового аналога голографического кодирования предназначенного для восстановления информационного блока по его фрагменту. Наиболее показательным, как и в случае оптической голографии, является восстановление цифрового изображения.

# 13 [PDF, 195 Kb]

Коневский О.Л., Тихонов Н.И. - Адаптивная морфологическая обработка бинарных изображений. Для достижения эффекта сглаживания бинарных растровых изображений и удаления отдельных дефектов используется комбинация базовых операторов математической морфологии - эрозии и расширения, являющихся нелинейными методами цифровой обработки сигналов. Мы предложили новый алгоритм автоматической настройки размера структурирующего элемента в зависимости от характеристик изображения.

# 14 [PDF, 117 Kb]

Лепский А.Е., Броневич А.Г., Бачило С.А. - Выделение контрольных точек на основе меры информативности контура. Полигональное представление контура является во многих случаях наиболее эффективным и удобным представлением в задачах анализа и распознавания объектов сложной геометрической формы. При этом вершины такого полигонального представления называют контрольными точками, и возникает задача выбора положения контрольных точек из некоторого заданного множества возможных. Авторы статьи для этого вводят понятие нечеткой меры информативности контура и на основе этого рассматриваются различные алгоритмы выделения контрольных точек.

# 15 [PDF, 92 Kb]

Лопато С.И., Мкртумов А.С., Некучаев А.О. - SENSETIME - система передачи статичных изображений совместимая с бытовым MPEG-2 декодером. Суть предлагаемой технологии заключается в том, чтобы передавать по различным каналам связи (спутниковым, кабельным, эфирным) на цифровые бытовые декодеры абонентов без винчестера (STB - set top box) последовательность JPEG видеокадров, где каждый кадр не является смысловым продолжением предыдущего, а каждый 256-й (например) является.

# 16 [PDF, 101 Kb]

Некучаев А.О. - Совместимый дисплей двух и трехмерного изображения. При разработке систем с объемным изображением самой сложной проблемой является создание абонентского терминала с разумными параметрами. Рассмотрев около пятидесяти таких устройств, автор решил предложить свое.

# 17 [PDF, 101 Kb]

Приоров А.Л., Лукашевич Ю.А. - Применение двумерных цифровых фильтров первого порядка для обработки изображений. Рассмотрена обработка зашумленных изображений двумерными цифровыми фильтрами первого порядка рекурсивного и нерекурсивного типов. Указаны условия, накладываемые на параметры системы при которых она становится фильтром верхних и нижних. Для указанных типов фильтров приведены зависимости отношения сигнал/шум на выходе от входного отношения сигнал/шум.

# 18 [PDF, 118 Kb]

Радченко Ю.С. - Исследование алгоритма сжатия изображений на основе чебышевского преобразования (алгоритм GDCT). Передача телевизионных и компьютерных изображений, видеоконференции и видеосотовая связь предполагают применение процедур сжатия изображений. В последнее время выполнен ряд работ, в которых предлагается применять разложения по базису классических ортогональных полиномов. Наибольший интерес представляет разложение сигналов по базису полиномов Чебышева. Алгоритм преобразования по полиномам Чебышева назван обобщенным косинусным преобразованием (GDCT). В данной работе приводятся результаты исследования алгоритма GDCT.

# 19 [PDF, 103 Kb]

Рыбаков О.С., Тицкий В.C. - Об обнаружении локальных неоднородностей на зашумленных изображениях. Рассматривается эвристический метод обнаружения, основанный на сформулированной модели локальных неоднородностей на зашумленных изображениях. Приведено сравнение характеристик обнаружения оптимального (для заданной формы сигнала) и эвристического методов.

# 20 [PDF, 109 Kb]

Ташлинский А.Г., Тихонов В.О. - Анализ погрешностей псевдоградиентного измерения параметров изображений. На примере измерения параметров межкадровых пространственных деформаций изображений рассмотрена методика анализа вероятностных характеристик погрешностей измерения псевдоградиентных процедур при конечном числе итераций. Особое внимание уделено возможностям сокращения вычислительных затрат.

# 21 [PDF, 124 Kb]

Ташлинский А.Г., Тихонов В.О. - Анализ эффективности псевдоградиентных процедур оценивания параметров при конечном числе итераций. Псевдоградиентные (ПГ) процедуры оценивания параметров изображений весьма привлекательны для их реализации на базе современных вычислительных средств, поскольку в них хорошие точностные возможности и устойчивость к широкому классу помех, в том числе и импульсных, сочетаются с вычислительной простотой.

# 22 [PDF, 823 Kb]

Трубин И.С., Тихонов И.Е., Петров Е.П. - Адаптивная цифровая фильтрация полутоновых изображений. В данной работе на основе представления полутоновых изображений случайными двумерными марковскими процессами с дискретными аргументами получен алгоритм адаптивной фильтрации полутоновых изображений, искаженных белым гауссовским шумом.

# 23 [PDF, 193 Kb]

Щербаков M.A., Щёголев В.E. - Методы детализации и экспансии изображений на основе wavelet преобразования. В работе рассматриваются методы одновременного увеличения и детализации образов на основе Wavelet преобразовании. Основная задача состоит в том, чтобы доопределить дискретный образ на более мелкой сетке при условии сохранении визуального качества.

# 24 [PDF, 79 Kb]

Абросимов А.В., Петросянц К.О. - Универсальный приемник сигналов от инфракрасных пультов дистанционного управления. В работе рассматривается устройство на основе микропроцессора, позволяющее принимать сигнал от большинства выпускаемых инфракрасных пультов дистанционного управления и выдавать их в виде, удобном для дальнейшей идентификации сигнала с возможностью восстановления исходного сигнала.

# 25 [PDF, 92 Kb]

Аксененко В.Д., Аксененко Д.В. - Цифровая обработка сигналов при определении разности фаз. Разность фаз сигналов широко используется в качестве промежуточного параметра при преобразовании в код неэлектрических величин, поэтому разработке методов измерения разности фаз уделяется значительное внимание.

# 26 [PDF, 98 Kb]

Арутюнов П.А. - Проблема точности и неопределенности измерения рельефа поверхности твердого тела методами микроскопии. В докладе формулируется проблема, являющаяся принципиальной при цифровой обработке измерительной информации при проведении исследований методами микроскопии. На практике замечено, что чем ближе мы подходим к нанообласти, тем труднее обеспечить воспроизводимость результатов макроскопического измерения, поскольку начинают влиять квантовые и размерные эффекты, проявляя себя как неточности и неопределенности результатов измерений.

# 27 [PDF, 139 Kb]

Баев А.Б., Кузнецов Ю.В., Ноздрин В.В., Шевгунов Т.Я. - Исследование алгоритма обнаружения побочного электромагнитного излучения компьютеров. В работе рассматриваются вопросы анализа побочного электромагнитного излучения компьютеров с целью их обнаружения. Показано, что корреляционный метод обработки является оптимальным в случае наличия гауссовского шума. По результатам экспериментальных исследований установлено, что при вероятности пропуска не более 10-5 метод работает вплоть до отношения сигнал/шум q = -12 дБ.

# 28 [PDF, 101 Kb]

Беспалов ЕС., Меньщиков И.Л., Мусянков М.И. - Цифровой измеритель параметра нелинейного безынерционного элемента. Приведен алгоритм цифрового спектрального анализа импульсов тока безынерционного нелинейного элемента, предназначенный для формирования оценки коэффициента экспоненты вольт-амперной характеристики этого элемента. Получены характеристики дискриминатора нелинейности, принцип работы которого основан на использовании описанного алгоритма.

# 29 [PDF, 64 Kb]

Богданов Н.Г., Иванов Б.Р., Савельев С.Н. - Виброчастотный контроль строительных конструкций с цифровой обработкой данных. Для оценки прочности эксплуатируемых зданий необходим контроль характеристик железобетонных изделий, находящихся под нагрузкой, что позволяет предотвратить нежелательные чрезвычайные ситуации и сохранить жизнь людей. В настоящее время прочность железобетонных изделий контролируется только при их производстве в ненагруженном состоянии, где в технологическом процессе используются стационарные измерительные приборы. Однако контроль изделий, уже установленных на объектах и находящихся под нагрузкой, практически не проводится из-за отсутствия переносных приборов, которые должны иметь малые габариты, массу и низкое энергопотребление.

# 30 [PDF, 83 Kb]

Ботуз С.П., Четверов С.Ю. - Цифровые технологии графо-аналитического метода защиты информации в сети Internet/Intranet. Рассматриваются основные особенности графо-аналитического метода защиты объектов интеллектуальной собственности и технологии компьютерного права, связанные с постановкой и решением комплекса задач, возникающих в процессе поиска ответов на актуальные вопросы защиты информации в распределенных гетерогенных вычислительных сетях.

# 31 [PDF, 143 Kb]

Ботуз С.П., Четверов С.Ю. - Способ цифровой графо-аналитической диагностики распределенных систем интерактивного управления и регулирования в сети Internet/Intranet. Рассматриваются инструментальные средства и основные особенности графо-аналитического способа диагностики состояния распределенных систем интерактивного управления и регулирования разветвленными сетями горячего и холодного водоснабжения на основе применения открытых Internet-технологий.

# 32 [PDF, 157 Kb]

Курилов И.А., Булкин В.В., Костров В.В., Харчук С.М. - Исследование цифровых моделей автокомпенсаторов помех при наличии фазовых флуктуаций. В докладе представлено исследование степени компенсации фазовых флуктуаций автокомпенсатором в зависимости от выбранного варианта управления. Анализ работы автокомпенсаторов осуществлён с использованием цифровой модели. Приведены результаты вычислений.

# 33 [PDF, 72 Kb]

Васильевский А.В., Петров В.С. - Цифровая обработка сигналов комплекса измерительных модулей экспериментальной установки вакуумного термического анализа. В технологии производства изделий электронной техники большое значение имеют термохимические процессы, связанные с адсорбцией, десорбцией и газопоглощением материалов в вакууме. Научное обоснование технологии производства связано с термодинамическими и кинетическими константами термохимических процесс.

# 34 [PDF, 74 Kb]

Гайнутдинов Р.В., Белугина Н.В., Толстихина А.Л. - Использование кристаллов триглицинсульфата для калибровки пьезосканера атомно-силового микроскопа. Принцип работы атомно-силового микроскопа (АСМ) основан на сканировании поверхности образца зондом, изменение положения которого по трем взаимно перпендикулярным осям X, Y, Z осуществляется при помощи пьезосканера. В виду не идеальности пьезокерамики сканер микроскопа дает нелинейную зависимость по высоте, что приводит к искажению получаемых изображений. Таким образом, для обеспечения достоверности результатов периодически возникает необходимость калибровки сканера.

# 35 [PDF, 123 Kb]

Козлов Е.Ю., Нефедов В.И. - Учет амплитудных и фазовых ошибок в схемах линеаризации характеристик усилителей для передатчиков систем сотовой связи. На сегодняшний день известно большое количество схем линеаризации характеристик РЧ-усилителей. Выбор подходящей схемы продиктован требованиями к допустимому уровню интермодуляционных искажений (ИМИ) в выходном спектре усиленного сигнала. Основные задачи подобных схем: минимизация сгенерированных нелинейных искажений при преобразовании частоты, а также минимизация искажений, возникающих в самом усилителе при работе с многочастотным сигналом.

# 36 [PDF, 97 Kb]

Ложников П.С. - Алгоритм определения ключевых точек динамической подписи. В качестве узловых в данном алгоритме рассматриваются только точки отрыва пера, пересечения линий и угловые точки. Наиболее просто определяются точки отрыва пера. Используемый планшет формирует специальные сигналы в случае отрыва пера. При анализе сформированных наборов сигналов можно очень просто определить точки отрыва, просматривая всю последовательность сигналов.

# 37 [PDF, 62 Kb]

Нарчев В.А., Фейзханов У.Ф. - Метод снижения электромагнитных помех при измерениях напряжения с использованием программной обработки сигналов. Одной из основных причин, снижающих точность измерений параметров низкочастотных сигналов, является влияние электромагнитных помех искусственного и естественного происхождения на измерительные каналы средств измерений (СИ).

# 38 [PDF, 177 Kb]

Орощук И.М. - Оценка эффективности имитозащиты автоматизированных систем радиосвязи на основе гипергеометрической стратегии имитонападения. В работе представлен метод оценки потенциальной имитостойкости автоматизированных систем радиосвязи (АСР). Разработанный метод основан на использовании гипергеометрической стратегии имитонападения на АСР. Предложенный метод оценки позволяет строить оптимальные системы имитозащиты цифровых радиоканалов от имитационных помех, действующих на АСР в режиме дежурного приема.

# 39 [PDF, 87 Kb]

Беспалов Е.С., Мусянков М.И., Родичев П.В. - Рекуррентные алгоритмы для нерегулярных числовых последовательностей. Рассматриваются оригинальные алгоритмы получения нерегулярных числовых последовательностей. Приведены результаты анализа свойств таких последовательностей для различных законов распределения элементов последовательности.

# 40 [PDF, 136 Kb]

Сапельников В.М., Хакимов Р.А. - Широкополосный цифроуправляемый калибратор фазы. В докладе рассмотрен способ построения широкополосного цифроуправляемого калибратора фазы использующего степенную аппроксимацию тригонометрических функций, и показаны возможности улучшения его метрологических характеристик. Установлено, что применение интерполяции и метода Чебышева для вычисления коэффициентов степенного ряда позволяет значительно снизить погрешности по сравнению с разложением в ряд Тейлора.

# 41 [PDF, 65 Kb]

Гречухин В.Н. - Исследования и разработка цифрового микропроцессорного трансформатора тока с изоляцией и передачей информации по оптоволокну. В докладе приводятся результаты исследований: а) метрологических свойств дискретной реализации закона полного тока счетным числом МТ, б) температурных свойств МТ и их коррекции, в) схемно- конструктивных особенностей ЦТТ, работающего в больших электромагнитных полях, г) программ реального времени для микропроцессора ЦТТ, д) синхронного, последовательного, оптоволоконного канала между частями ЦТТ, е) двухнаклонной проходной характеристики ЦТТ, обеспечившей получение рекордной кратности при измерении тока КЗ.

# 42 [PDF, 65 Kb]

Гречухин В.Н. - Анализ результатов испытаний цифрового трансформатора тока. Цифровой трансформатор тока (ЦТТ) выполнен на базе микропроцессорного магнитотранзисторного преобразователя тока со встроенным электромагнитным трансформатором тока и передачей информации с высокого потенциала на потенциал земли по оптоволокну. В докладе приведены графики и осциллограммы, полученные в разных сериях этих двух видов испытаний, а также и для встроенного тестового контроля.

# 43 [PDF, 153 Kb]

Хорошавин А.И., Шаповалов В.В., Драган М.П., Пустовой Ю.Е. - Трансмультиплексоры на базе цифровых процессоров сигналов фирмы Analog Devices. Авторами для реализации трансмультиплексора (ТМ) был выбран алгоритм работы многоуровневого трансмультиплексора с комплексными сигналами. При этом на базе системы MATLAB была разработана полная функциональная модель ТМ.

# 44 [PDF, 96 Kb]

Елизаров В.В., Кандруцкий А.В., Путилин А.Н., Шаптала В.С. - Модемы декаметровой радиосвязи. В Центре цифровой обработки сигналов Санкт-Петербургского Государственного университета телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича разработаны два модема декаметровой радиосвязи. Первый выполнен на ЦПОС TMS320C31, второй - на TMS320C50.

# 45 [PDF, 100 Kb]

Кулик С.Д. - Метод проектирования автоматизированных фактографических информационно-поисковых систем. Современные автоматизированные фактографические информационно - поисковые системы (АФИПС) содержат в своем составе фактографическую базу данных (ФБД). В АФИПС фактографическая база данных может содержать записи цифровых сигналов (ЦС). В качестве цифровых сигналов могут быть использованы, например, данные криминалистических систем. Так системы обеспечения безопасности для обнаружения объекта по изображению используют алгоритмы распознавания образов и алгоритмы обработки цифровых сигналов. Отметим, что от качества проектирование систем цифровой обработки сигналов зависит и качество проектирование самой АФИПС.

# 46 [PDF, 100 Kb]

Путилин А.Н. - Имитаторы каналов декаметровой радиосвязи. При проектировании радиосредств и их тестировании возникает потребность в использовании устройств имитации радиоканалов. Такие устройства должны обеспечивать в реальном времени моделирование искажений сигналов в ВЧ радиолиниях в соответствии имеющим место в радиоканалах (установленным) перечнем эффектов и типов искажений, а также в соответствии с перечнем параметров, описывающих эти явления. Наибольшую сложность представляет моделирование каналов с многолучевым распространением сигналов, в том числе и каналов декаметровой (коротковолновой) радиосвязи.

# 47 [PDF, 57 Kb]

Forchhammer S., Fosgerau A., Hansen P.S.K., Sharp R., Todirica E., Zsigri A. - Video conferencing for a virtual seminar room. A PC-based video conferencing system for a virtual seminar room is presented. The platform is enhanced with DSPs for audio and video coding and processing. A microphone array is used to facilitate audio based speaker tracking, which is used for adaptive beam-forming and automatic camera-control. Recently the system was demonstrated between two geographically separated universities in Denmark. The communication was based on the use of UDP/IP. Results are reported and an overview of the system is given.

# 48 [PDF, 55 Kb]

Mukhopadhyay J., Mitra S.K. - Resizing of DCT-based compressed images. In this work we propose an algorithm for resizing the digital images in its DCT-based compressed form. This is a modification of a recently proposed elegant image-resizing algorithm by Dugad and Ahuja [1]. We have also applied the techniques to color images and observed their performances at different levels of compressions for an image.

# 49 [PDF, 114 Kb]

Areepongsa S., Kaewkamnerd N., Rao K.R. - The new color wavelet based coder. In this paper, we propose the novel color wavelet based CHC-RIOT (Color Homogenous Connected-Region Interested Ordered Transmission) coder. As it is developed based on two well-know wavelet based compressions, ZTE and SPIHT coders, the CHC-RIOT coder accommodates several properties such as scalability and progressive transmission. It also provides the multi-layer property by compressing the image into two layer bitstreams, the base layer and the enhancement layer bitstreams. Such that the base layer bitstream, a very high compressed bitstream, provides a proper quality of recognizable image while combining to the enhancement layer bitstream results in refining the reconstructed image.

# 50 [PDF, 114 Kb]

Балусов И.Л., Рудых Д.В., Приоров А.Л. - Динамика двумерного рекурсивного цифрового фильтра второго порядка при трехуровневом квантовании. Исследован двумерный цифровой рекурсивный фильтр второго порядка с нелинейностью сумматора типа насыщение и трехуровневым квантованием. В ходе работы обнаружено 82 различных сигнала, возможных на выходе системы. Были получены аналитические выражения для областей существования различных типов движений, разбиения пространств параметров на соответствующие области. Построен бифуркационный портрет системы.

# 51 [PDF, 108 Kb]

Bekhtin Y. - Optimal wavelet-tree decomposition using noisy data of images. Images in vision systems formed by microwave illumination are considered to be impaired by multiplicative noise. Nevertheless, there are both points corrupted by the noise and points with approximately correct values of intensity. Encoding of such images may apply a wavelet basis using any wavelet tree and thresholding of the wavelet coefficients. It's suggested the algorithm of searching for the best wavelet-tree decomposition using noisy data of images for each subband. Noisy and non-noisy data are found by applying the coefficient variance estimator.

# 52 [PDF, 81 Kb]

Вишняков С.В. - Применение цифровых многомерных фильтров для создания конечноэлементного разбиения. В данной работе предлагается алгоритм построения адаптивного конечноэлементного разбиения, основанный на применении методов и средств, используемых при цифровой обработке многомерных сигналов.

# 53 [PDF, 96 Kb]

Миронов В.Г. - Опыт преподавания дисциплины "Цифровая обработка многомерных сигналов" при подготовке инженеров-системотехников в МЭИ (ТУ). Рассматривается постановка дисциплины "Цифровая обработка многомерных сигналов" при подготовке инженеров - системотехников в МЭИ на кафедре Электрофизики.

# 54 [PDF, 116 Kb]

Нашутинский Н.Н. - Программный комплекс для синтеза многомерных фильтров. Предлагается комплекс программных средств для автоматизации синтеза двумерных цифровых фильтров. Основное внимание уделяется формированию рекурсивных фильтров: предусмотрены процедуры проверки устойчивости и обеспечения близкой к линейной фазовой характеристики. Указаны требования и обосновывается выбор инструментальной платформы для реализации комплекса. Описывается структура комплекса, функции отдельных модулей, а также их взаимодействие. Определяются направления для дальнейшего совершенствования комплекса.

# 55 [PDF, 116 Kb]

Рудых Д.В., Приоров А.Л., Манько В.Э. - Влияние постоянного внешнего воздействия и начальных условий на двумерные рекурсивные цифровые фильтры первого порядка с нелинейным сумматором. Рассматривается динамика двумерных рекурсивных цифровых фильтров первого порядка с произвольными начальными условиями при постоянном внешнем воздействии. Получена зависимость сигнала на выходе фильтра от начальных условий. Выявлена зависимость перехода между зонами бифуркационного портрета исследуемой системы от амплитуды внешнего воздействия. Проанализировано поведение системы при некоторых конкретных типах начальных условий.

# 56 [PDF, 91 Kb]

Клюшкин В.И., Чобану М.К. - Программный комплекс для многоскоростной обработки двумерных сигналов. Предложен программный комплекс для многоскоростной обработки двумерных сигналов. Он состоит из блоков синтеза банков фильтров, децимации, интерполяции, фильтрации, кодирования и квантования двумерных сигналов. Приводятся примеры обработки двумерных сигналов.

# 57 [PDF, 109 Kb]

Миронов В.Г., Чобану М.К., Барат В.А. - Применение вейвлет-преобразования для цифровой обработки одномерных и многомерных сигналов. Рассматриваются основные теоретические положения, определяющие ВЕЙВЛЕТ-преобразование и его свойства. Дан обзор наиболее распространенных применений и приводятся результаты, в том числе полученные авторами, а также направления их развития.

# 58 [PDF, 105 Kb]

Булдакова Т.И., Суятинов С.И. - Нейросетевая идентификация пульсового синала. Метод диагностики по пульсограммам имеет тысячелетнюю историю, его эффективность проверена веками. В настоящее время пульс считается самым быстрым и непосредственным вестником болезней человека. Поэтому по пульсограммам можно проводить экспрессную диагностику состояния человека.

# 59 [PDF, 118 Kb]

Колентьев С.В. - Альтернативный способ обучения многослойных нейросетей прямого распространения в задаче распознавания образов. На сегодня наиболее часто используемый в целях обучения сети алгоритм обратного распространения страдает своей медлительностью и не гарантированным успехом распознавания искаженных образов при цифровой обработке сигналов. Кроме того, остается неочевидной зависимость между количеством нейронов в скрытых слоях модели и количеством распознаваемых сетью образов, а также точностью их распознавания. Также, сеть в результате обучения с помощью алгоритма обратного распространения (и многочисленных его модификаций), на этапе распознавания образов в сигнале начинает вести себя непредсказуемо. В результате на выходе сети при распознавании появляются образы, которым ее никто не обучал или не распознаются сигналы очень похожие на элементы обучающей выборки. При задании более строгих ограничений на качество обучения, сам процесс тренировки сети может затянуться на неопределенный срок. Предлагается алгоритм, позволяющий избежать всех этих неприятностей, а кроме того, заранее, на этапе проектирования модели, знать сколько потребуется в ней нейронов для конкретного объема обучающих образов.

# 60 [PDF, 112 Kb]

Кулик С.Д. - АФИПС и нейросетевые программы (краткий обзор). В процессе научной работы был выполнен обзор большого числа доступных источников информации о программном обеспечении, часть из которых, связанно с нейросетевым подходом и проектированием АФИПС. В частности, был выполнен тщательный анализ более чем 3000 описаний к авторским свидетельствам (А.С.) на различное программное обеспечение (ПО), выданных Российским Агентством по патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ).

# 61 [PDF, 127 Kb]

Серков В.В., Петровский А.А. - Нейросетевой квантователь параметров низкоскоростного вокодера с моделью речеобразования "тон+шум". В докладе представляется метод квантования параметров для низкоскоростного вокодера на базе модели речеобразования тон+шум, использующий искусственную нейронную сеть. Описаны структура сети и методика ее тренировки. Предложенный метод позволяет эффективно учитывать психоакустические особенности слуха. По сравнению с традиционно применяемым векторным квантованием обеспечивается более полное использование статистических закономерностей речевого сигнала и, следовательно, лучшее качество восстановленной речи.

# 62 [PDF, 110 Kb]

Хрящёв В.В. - Линейная цифровая фильтрация на клеточных нейронных сетях. Предложена математическая модель клеточной нейронной сети, работающей в дискретном времени. Показана возможность применения такой системы к фильтрации цифровых сигналов и изображений. Приведены примеры однослойных и двухслойных клеточных нейронных сетей для обработки цифровых сигналов.

# 63 [PDF, 102 Kb]

Ибрагимов Б.Г. - Повышение эффективности систем цифровой обработки неоднородного трафика. В работе рассматриваются пути повышения эффективности систем цифровой обработки неоднородного трафика с использованием многофункциональных абонентских терминалов (МАТ), базирующихся на современных технологиях - цифровой обработки сигналов (ЦОС).

# 64 [PDF, 88 Kb]

Бехтин Ю.С. - Оптимальная wavelet-декомпозиция изображения с использованием зашумленных данных. Изображения в видеосистемах с микроволновым излучением считаются искаженными мультипликативным шумом. Тем не менее, существуют точки как сильно зашумленные, так и относительно близкие к оригиналу изображения. Кодирование таких изображений может происходить с помощью wavelet-преобразований, где сначала строится дерево декомпозиции, а затем отбрасываются те коэффициенты, которые оказались ниже порога. В работе предлагается алгоритм поиска дерева декомпозиции, который использует только зашумленные данные для каждой частотной полосы. Зашумленные и близкие к оригиналу точки изображения находятся с помощью оценок коэффициентов вариации.

# 65 [PDF, 102 Kb]

Григорьев Л.Н., Голубев В.А. - Экспериментальные исследования устройства цифрового диаграммообразования в фазированной антенной решетке (ФАР). В докладе приводятся результаты экспериментальных исследований цифровой части ФАР в реальной аппаратуре. В исследованной аппаратуре используется цифровое формирование диаграммы направленности антенны (ДНА) в одной плоскости, в частности в вертикальной (по углу места).

# 66 [PDF, 119 Kb]

Григорьев Л.Н., Алексеев С.Д. - Оценка дисперсии помех на выходе цифрового автокомпенсатора (ЦАКП) от объема выборки. Сокращение временного баланса, отводимого для адаптации РЛС с фазированной антенной решеткой (ФАР), является одной из важнейших практических задач при проектировании РЛС такого класса.

# 67 [PDF, 120 Kb]

Чобану М.К., Чобану П.М. - Применение рациональных аппроксимаций типа Паде для синтеза двумерных рекурсивных фильтров. Показано, как применить результаты при синтезе многомерных рекурсивных фильтров. Программно реализован алгоритм рациональной аппроксимации (типа Паде) заданной двумерной импульсной характеристики цифрового фильтра.

# 68 [PDF, 96 Kb]

Клюшкин В.И. - Построение одно- и двумерных шкалирующих и вейвлет функций. В настоящей статье описана попытка применить методы построения и анализа одномерных вейвлет функций к двумерному случаю. При проектировании фильтров, учитываются такие ограничения как: ортогональность, линейность фазы, регулярность. Помимо этого сами фильтры могут быть разделимыми и неразделимыми, независимо от дискретизирующей решетки.

# 69 [PDF, 122 Kb]

Аношенко А.Е., Петровский А.А. - Метод подавления эхо сигнала и шумов окружающей среды на основе спектрального вычитания с психоакустической мотивацией. В данной работе предлагается комбинированный метод подавления эхо сигнала и шумов окружающей среды на основе спектрального вычитания учитывающий психоакустические особенности восприятия человека. Данная система осуществляет обработку сигнала только в частотной области, что позволяет значительно снизить вычислительную сложность алгоритмов, по сравнению с реализацией во временной области. В работе описываются результаты моделирования работы системы, а также проводится сравнение с другими подходами к решению проблемы эхо и шума подавления.

# 70 [PDF, 146 Kb]

Петровский А.А. - Процессор на базе ЦПОС/ПЛИС для кодирования аудиосигалов в реальном времени. Системы компрессии одномерных, двумерных сигналов, в основу которых положен банк анализирующих/синтезирующих фильтров, обладают высоким коэффициентом сжатия и качеством декодированных сигналов. Учитывая нестационарную и негауссовскую природу обрабатываемых сигналов (речь, аудиосигналы), возникает необходимость построения банка фильтров, который перестраивается в соответствии со свойствами входного сигнала и с учетом восприятия его человеком.

# 71 [PDF, 62 Kb]

Kaczorek T. - Normalization of transfer matrix of linear systems by feedbacks. The main subject of this paper is to show that for an unnormal transfer matrix of the controllable system there exists a state-feedback gain matrix K such that the closed-loop system transfer matrix is normal. The normalization of transfer matrix by output-feedbacks will be also considered.

# 72 [PDF, 87 Kb]

Пестряков А.В., Парьев В.Э. - Цифровое квадратурное формирование сигнала стереофонического ОВЧ ЧМ радиовещания. Обоснован и описан новый метод цифрового формирования сигнала стереофонического ОВЧ ЧМ радиовещания с использованием квадратурного представления сигнала. Рассмотрены принципы квадратурного формирования сигнала стереофонического ОВЧ ЧМ вещания, описан соответствующий алгоритм формирования сигнала и упрощенная структурная схема устройства.

# 73 [PDF, 255 Kb]

Репин А.В. - Метод стохастизации в цифровом вычислительном синтезаторе частот с подавленными четными гармониками частоты синтеза. В данной статье обсуждаются вопросы, связанные с повышением спектральной чистоты выходного колебания цифровых вычислительных синтезаторов частот (ЦВСЧ). В частности, предлагается новый подход к снижению уровня побочных дискретных составляющих (ПДС) в выходном спектре ЦВСЧ, обусловленных периодичностью импульсных выбросов напряжения или тока (глитчей), возникающих в моменты переключения разрядов цифро-аналогового преобразователя (ЦАП). Подход основан на использовании метода стохастизации (разрушения периодической структуры глитчей) в известной структуре синтезатора, в котором благодаря введению специальных мер по соблюдению условия нечетной симметрии глитчей отсутствуют четные гармоники частоты синтеза.

# 74 [PDF, 64 Kb]

Головин О.В., Петрович Н.Т. - Эффективные сигналы для каналов связи со случайными флуктуациями. Рассмотрены эффективные сигналы для каналов зонной КВ радиосвязи. Предложен универсальный относительный метод противостояния флюктуациям параметров каналов связи. Метод реализуется на сигналах с ОФМ, ОЧМ, ОФМ-ОЧМ и при передаче импульсного сигнала ЧМ и ОФМ. Обоснован принцип построения ансамбля сигналов на основе использования фигур Лиссажу и ОФМ.

# 75 [PDF, 85 Kb]

Бутаев Э.И., Турчанинов С.О. - Диагностика рисков в телекоммуникационном комплексе. Рассмотрен метод оценки рисков для новых продуктов в телекоммуникациях на примере цифрового радиовещания. Предлагается метод диагностики рынка и определения оптимального момента выхода на рынок.

# 76 [PDF, 154 Kb]

Татузов А.Л. - Нейросетевая обработка радиолокационной информации. Рассмотрены варианты использования нейросетевых методов для решения задач обработки радиолокационной информации, что позволяет повысить качество обработки в сложных условиях, когда классические методы оказываются недостаточно эффективны. Проведенный анализ позволил выделить ряд критичных задач, для которых, с одной стороны, снижение эффективности в сложных условиях наиболее существенно и, с другой, использование нейросетевой технологии позволяет реализовать гибкие алгоритмы, способные обеспечить повышение качества обработки радиолокационной информации практически для всех этапов работы РЛС.

Доклады 3-й Международной Конференции DSPA-2000 (Том 1) / 3rd International Conference DSPA-2000. Proceedings - 1

Все конференции DSPA

# 01 [PDF, 176 Kb]

Ланнэ А.А. - Нейронные цепи и синтез нелинейных операторов обработки сигналов. Наряду с классическими НЦ существуют многочисленные варианты нелинейных цепей без памяти, обладающих свойствами универсальных аппроксиматоров функций многих переменных. В зависимости от способов реализации эти цепи могут быть представлены различными структурами, в том числе и в форме НЦ с однородными или неоднородными нейронами. При этом функции активации (передаточные характеристики нейронов) оказываются отличными от общепринятых.

# 02 [PDF, 103 Kb]

Алешкин В.Н., Грачев А.Ю. - Использование преобразования Фурье в системах с OFDM модуляцией. Статья посвящена использованию дискретного преобразования Фурье в системах с OFDM модуляцией. Ее целью является наглядное и вместе с тем достаточно строгое освещение данного вопроса. Актуальность подобного подхода вызвана перспективой широкого использования данного вида модуляции в отечественных системах различного назначения, сочетающих возможности рационального использования спектра с эффективной борьбой с эхо сигналами.

# 03 [PDF, 106 Kb]

Алышев Ю.В., Борисенков А.В., Кловский Д.Д., Николаев Б.И. - Цифровая обработка сигналов при мягком декодировании в каналах с многолучёвостью и перемежением кодовых символов. В докладе приводятся результаты компьютерного моделирования помехоустойчивости модифицированных алгоритмов Кловского-Николаева (МАКН) и модифицированного алгоритма Витерби (МАВ) для мягкого декодирования в многолучевых каналах (каналах с межсимвольной интерференцией) с аддитивным белым гауссовским шумом при перемежении кодовых символов. Поскольку МАКН обеспечивает совместную демодуляцию-декодирование, он даёт относительно МАВ выигрыш по мощности, возрастающий с уменьшением требуемой вероятности ошибки на бит (ВОБ).

# 04 [PDF, 115 Kb]

Буляница А.Л., Бурылов Д.А. - Модификация подхода М. Аоки для анализа сходимости оценки алгоритма стохастической аппроксимации в форме Я.З. Цыпкина. В работе рассмотрен метод доказательства сходимости оценки, формируемой алгоритмом стохастической аппроксимации в форме Я.З. Цыпкина [1] в условиях искажения постоянного сигнала с* аддитивной центрируемой помехой e. В основу положен подход М. Аоки [2], требующий асимптотической сходимости к нулю расстояния между плотностями распределения вероятностей (ПРВ) оценок cn и cn+k, выполненных, соответственно, на n-м и (n+k)-м шагах работы алгоритма.

# 05 [PDF, 92 Kb]

Агеев С.А., Васильев К.К. - Алгоритмы адаптивного обеления случайных полей с использованием метода регуляризации решения некорректных задач. В реальных условиях помехи обладают нестационарными пространственно-временными корреляционными свойствами, которые априори неизвестны, а также в процессе наблюдения могут меняться случайным образом. В этих ситуациях целесообразно применять адаптивные процедуры декорреляции, или выбеливания, входных наблюдений. Поэтому проблема создания относительно простых и эффективных процедур адаптивной декорреляции нестационарных случайных последовательностей и полей, работающих в режиме близком к режиму реального времени, является весьма актуальной.

# 06 [PDF, 126 Kb]

Гоц С.С. - Статистическое моделирование многоуровневого случайного сигнала. Рассмотрена аналитическая теория и компьютерная модель квантованного по уровню случайного сигнала. В ходе аналитических и численных расчетов получены реализации, корреляционные и спектральные характеристики сигнала. Уточнен физический смысл величин, характеризующих статистику переключений многоуровневого сигнала, и получено хорошее согласие между аналитической и численной моделями сигнала. Результаты расчетов использованы при создании новой компьютерной модели 1/f флуктуаций эмиссионного тока.

# 07 [PDF, 80 Kb]

Дмитриев О.Ф., Нестратов М.В. - Программная модель модифицированного алгоритма мягкого декодирования систематических и несистематических блочных кодов. Реализованная программная модель ориентирована на многопараметрические исследования мягкого декодирования систематических и несистематических блочных кодов. В докладе дается краткое описание модифицированного алгоритма мягкого перестановочного декодирования блочных кодов c покрывающими полиномами. Приведены зависимости для квадратично-вычетного кода (48,24,12) и его каскадной конструкции (n,n-1), полученные в результате моделирования.

# 08 [PDF, 103 Kb]

Кловский Д.Д., Петров О.A., Хабаров Е.О. - Проблемы цифровой реализации алгоритма Кловского-Николаева при мягком декодировании свёрточных кодов. Рассматривается проблема реализации субоптимального декодера мягких решений при декодировании сверточных кодов в каналах с межсимвольной интерференцией (МСИ) по алгоритму Кловского-Николаева (АКН). Сокращение необходимого объема программной памяти достигается тем, что последовательность перебираемых символов разбивается на две последовательности, связанных между собой как за счет МСИ, так и кодовой связью. Такой подход позволяет уменьшить необходимый объем программной памяти в 64 раза.

# 09 [PDF, 111 Kb]

Кренгель Е.И., Тиркел А.З., Холл Т.Е. - Взаимная корреляция M и GMW последовательностей. В докладе анализируются пиковые значения взаимной корреляции m и GMW последовательностей. Такие последовательности выражаются в виде матриц, где каждый столбец за исключением столбцов из нулей является циклическим сдвигом короткой псевдослучайной последовательности. Сверхвысокая корреляция является результатом совпадения большого числа столбцов. Теоретически точно предсказываются пары последовательностей и их циклические сдвиги, дающие сверхвысокую корреляцию. Учет этих сдвигов позволяет создавать большие подмножества последовательностей с хорошей взаимной корреляцией. Это может быть использовано для систем связи с CDMA и цифровых водяных знаков изображений.

# 10 [PDF, 117 Kb]

Легович Ю.С., Рождественский Д.Б. - Восстановление конечной выборки равноотстоящих отсчетов. Как известно, способ борьбы с "наложением частот" заключается в ограничении спектра. В случае конечной выборки причиной расширения спектра является прямоугольное окно. Следовательно, прямоугольное окно, как традиционный способ формирования конечной выборки, не является оптимальным и всегда приводит к искажениям. Для устранения эффекта "наложения частот" в качестве окна следует использовать функцию, ограниченную по спектру. При этом спектр произведения функции y(t) на окно с ограниченным спектром не должен превышать частоту Найквиста. Задачей восстановления будем считать восстановление функции y(t), а не произведения функции y(t) на прямоугольное окно, как это общепринято. Как следует из вышеизложенного, определенный интерес представляет произведение двух функций, ограниченных по спектру.

# 11 [PDF, 108 Kb]

Лесников В.А. - Анализ систем с неэквидистантной периодической дискретизацией. Рассмотрены вопросы анализа во временной области цифровых систем при неэквидистантной периодической дискретизации. Доказана эквивалентность воздействия входного гармонического сигнала на систему воздействию при эквидистантной дискретизации суммы гармонических колебаний с амплитудами, фазами и частотами, определяемыми частотой рассматриваемого входного сигнала и законом неэквидистантной дискретизации.

# 12 [PDF, 159 Kb]

Радченко Ю.С., Радченко Т.А., Сморгонский А.В. - Совместное обнаружение - различение сигналов в многолучевых каналах с замираниями. Работа современных систем связи с множественным доступом при поиске сигнала абонента приводит к задаче многоальтернативного обнаружения- различения сигналов с неизвестными параметрами (время прихода, сдвиг частот и другие). В этой задаче полагается, что на входе приемной системы либо присутствует один из М полезных сигналов, либо таких сигналов нет. Ясно, что приемное устройство должно производить совместно следующие процедуры: обнаружение сигналов, различение сигналов и оценка их информационных параметров. В данной работе предложены методы расчета эффективности систем с кодовым разделением абонентов на случай совместного обнаружения- различения замирающих сигналов с неизвестным временем прихода на выходе многолучевых каналов.

# 13 [PDF, 74 Kb]

Суятинов С.И., Булдакова Т.И. - Синергетические основы алгоритмов идентификации систем естественного происхождения. Идентификация систем является важной прикладной задачей цифровой обработки сигналов. Ее успешное решение в значительной степени определяется выбранным алгоритмом преобразования исходной информации. Исследуемую систему можно отнести к одному из двух классов: естественного происхождения или к системам, созданным человеком. В большинстве случаев идентификация проводится либо с целью организации управления, либо с целью распознавания образов. Как правило, для систем первого класса идентификация проводится с целью распознавания образов в задачах кластеризации, диагностики, прогнозирования и т.д.

# 14 [PDF, 153 Kb]

Тепин В.П. - Динамика процессов перестройки цифровых избирательных систем. Перестраиваемые избирательные системы (ИС) находят широкое применение в современной радиоэлектронике при решении множества задач, связанных с формированием, обнаружением, распознаванием, оптимальной и адаптивной обработкой сигналов, слежением за их параметрами и т.п. Они лежат в основе последовательных спектроанализаторов, wavelet-анализаторов, панорамных и следящих приемников, динамических фильтров для вокодерных систем, систем шумоподавления и конфиденциальной связи.

# 15 [PDF, 159 Kb]

Чирков А.В. - Демодулятор аналогового ЧМ сигнала. В настоящее время, благодаря бурному развитию радио элементной базы, а именно, специализированных цифровых сигнальных процессоров (ЦСП) для обработки сигналов, возможно создание в быстрые сроки мощных программно-аппаратных комплексов для обнаружения и декодирования (демодуляции) радиосигналов с неизвестными параметрами: видом модуляции, скоростью передачи информации для цифровых сигналов.

# 16 [PDF, 113 Kb]

Широков С.М., Петров А.В. - Цифровая обработка сигналов с применением нелинейных ортогональных преобразований в частотной области. Предложен новый метод цифровой обработки сигналов в частотной области, использующий некоторые свойства нелинейных ортогональных преобразований. Рассмотрены теоретические основы этого метода и приведены результаты статистического моделирования, подтверждающие его эффективность при подавлении сосредоточенных помех в каналах связи.

# 17 [PDF, 90 Kb]

Калинин В.И. - Формирование хаотических кодов на основе нелинейной динамики в автоколебательных системах с запаздыванием. Получено дискретное представление хаотических сигналов в пространстве вложения конечной размерности для динамической системы с запаздыванием. Показано, что размерность пространства вложения превышает более чем в два раза фрактальную размерность хаотического аттрактора. Построено множество хаотических бинарных кодов с метрикой Хемминга. Обсуждаются метрические свойства множества хаотических кодов.

# 18 [PDF, 100 Kb]

Бернюков А.К., Костикин И.Ю., Сушкова Л.Т. - Моделирование импульсного отклика артериального русла с помощью квазиинверсного фильтра. В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место по количеству больных во всем мире. Наиболее оперативную информацию о нарушениях в работе сердца обеспечивают системы мониторинга, портативные или располагаемые у кровати пациента в стационаре. Но такие системы дают скудную информацию о состоянии сосудистого русла. В распоряжении врача только данные о давлении и об относительном кровенаполнении отдельных органов. Информация о неоднородностях артериального русла, ригидности стенок сосудов и о работе отдельных участков артериального русла недоступна для существующих систем мониторинга. Ультразвуковые и рентгенодиагностические методы позволяют определить состояние сосудов, но эти методы не могут использоваться для долговременного мониторинга.

# 19 [PDF, 102 Kb]

Брюханов Ю.А. - Эффекты квантования в цифровых рекурсивных фильтрах первого порядка с усечением по модулю. Исследованы процессы в фильтрах нижних и верхних частот с произвольным количеством уровней квантования с усечением по модулю результатов сложения. Рассмотрены свободные колебания и колебания при постоянном внешнем воздействии. Поведение системы характеризуется бифуркационной и вероятностной диаграммами. Получены выражения для расчетов наиболее вероятных режимов.

# 20 [PDF, 132 Kb]

Жалнин Е.Б. - Особенности БПФ при анализе спектра сигнала цифровых вычислительных синтезаторов. Основной характеристикой цифровых вычислительных синтезаторов (ЦВС) является уровень побочных спектральных составляющих (ПСС), поэтому большинство методов анализа характеристик ЦВС основано на исследовании синтезируемого сигнала в частотной области. Наиболее широко известный и распространенный на сегодняшний день метод - метод дискретного преобразования Фурье и его модификации.

# 21 [PDF, 101 Kb]

Кириллов С.Н., Зорин С.В. - Синтез оптимальных порождающих фильтров для вейвлетных разложений. В настоящее время широко применяются и интенсивно разрабатываются вейвлетные и вейвлетно-пакетные методы обработки нестационарных случайных процессов (СП). И те и другие основываются на разложении исходного СП по базисным функциям, обладающим как частотной, так и временной локализацией, что обуславливает их высокие аппроксимационные возможности. Строгая математическая теория, разработанная для определенных на всей действительной оси функциональных пространств, естественным образом распространяется и на дискретные СП. Более того, существуют быстрые и эффективные в вычислительном отношении алгоритмы, обеспечивающие возможность реализации таких преобразований на основе современных цифровых устройств.

# 22 [PDF, 140 Kb]

Курапов А.С. - Исследование методов контроля общих параметров качества передачи пакетов потоков видео информации. Метод контроля общих параметров качества передачи пакетов состоит из двух частей - схемы распределения в соответствии с определенной политикой общих параметров качества по узлам сети и схемы контроля локальных параметров, такой как метод управления передачей пакетов. Основной задачей распределения общих параметров является обеспечение того, чтобы сумма локальных параметров передачи качества пакетов не превышало значение общих параметров качества.

# 23 [PDF, 59 Kb]

Летник Л.А. - Некоторые вопросы подготовки специалистов в области ЦОС. В докладе освещаются вопросы, связанные с базовой подготовкой специалистов по специальностям 220100, 220400, 230100 и т.д. в ВУЗах (в частности в МТУСИ). В этой под-готовке обязательно необходимо рассматривать вопросы, связанные с Цифровой Обработкой Сигналов (ЦОС), опираясь на современные информационные технологии. При базовой подготовке учебный процесс можно разделить на лекции, лабораторные работы, практические и индивидуальные занятия, курсовое и дипломное проектирование.

# 24 [PDF, 98 Kb]

Лобанов С.В. - Сжатие информации с помощью алгоритмов адаптивного вероятностного кодирования. В настоящее время разработано множество алгоритмов сжатия информации без потерь. Например, только различных модификаций алгоритмов LZ77 и LZ78 насчитывается несколько десятков. Аналогично и для других семейств алгоритмов - хаффмановского и арифметического. Во всех этих семействах алгоритмов, так или иначе, но не всегда в явном виде, используются вероятности появления символов алфавита на текущей позиции последовательности. Следовательно, создание алгоритмов, использующих в явном виде вероятностную структуру информационной последовательности, является важнейшей задачей.

# 25 [PDF, 131 Kb]

Мингазин А.Т. - Синтез и анализ цифровых фильтров конечной длиной слова коэффициентов. Рассмотрены особенности и возможности метода вариации исходных параметров в задачах синтеза и анализа цифровых БИХ- и КИХ-фильтров с конечной длиной слова коэффициентов.

# 26 [PDF, 120 Kb]

Мингазин А.Т. - Программа DIFID: Эффективный синтез каскадных цифровых БИХ-фильтров. Представлена программа синтеза каскадных цифровых БИХ-фильтров - DIFID. Программа позволяет минимизировать эффекты квантования переменных и коэффициентов фильтра. На конкретных примерах показана ее эффективность.

# 27 [PDF, 129 Kb]

Петров Е.П., Петров И.Е., Прозоров Д.Е. - Фильтрация шумоподобных сигналов построенных на рекуррентных последовательностях с основанием P > 2. В данной работе решается задача фильтрации шумоподобных сигналов сформированных на линейных рекуррентных последовательностях максимального периода с основанием p >= 2. .

# 28 [PDF, 65 Kb]

Петросянц К.О., Рябов Н.И. - Изучение цифровой обработки сигналов в рамках подготовки инженеров по специальности "вычислительные машины, комплексы, системы и сети". Цифровая обработка сигналов (ЦОС) используется во многих областях техники, таких, как: радиолокация, телевидение, радиовещание, телефония, сети и телекоммуникации, средства мультимедиа, обработка речевых сигналов, распознавание образов, моделирование виртуальной реальности и т.д. Этим обусловлена важность изучения ЦОС и ее инструментальных средств при обучении по специальности "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети".

# 29 [PDF, 163 Kb]

Стешенко В.Б. - Пример обоснования структуры и реализация на ПЛИС цифровых демодуляторов сигналов. В работе рассматриваются особенности проектирования цифровых демодуляторов сигналов с частотной манипуляцией на ПЛИС. Рассмотрены вопросы выбора структуры и расчета параметров фильтров.

# 30 [PDF, 109 Kb]

Султанов Б.В., Щербаков М.А., Захаренков В.Е., Дорошкевич В.В. - Математические модели цифровых систем фазовой синхронизации с равномерной дискретизацией. Большое разнообразие существующих вариантов построения цифровых систем фазовой синхронизации (ЦСФС) обусловило различные подходы к их классификации. Не вдаваясь в подробное рассмотрение каждого из них отметим, что все они, несмотря на разницу в выборе классификационных признаков, предусматривают выделение в отдельную группу ЦСФС с аналого-цифровым преобразованием до петли фазовой автоподстройки.

# 31 [PDF, 89 Kb]

Тараканов А.Н., Мосеев А.Л. - Изменяемый параметр nu в адаптивном методе наименьших квадратов. Алгоритм Метода Наименьших Квадратов (МНК), разработанный Уидроу и Хоффом, используется для обработки сигналов во многих практических направлениях. В этом алгоритме используется специальная оценка градиента, которая может быть применима к адаптивному линейному сумматору. А также этот метод может быть распространен и на рекурсивные адаптивные фильтры.

# 32 [PDF, 70 Kb]

Терентьев В.М., Илюхин А.А. - Алгоритмы оптимальной фильтрации состояний цепей маркова с зашумленными наблюдениями. Известные работы по применению методов линейной фильтрации для оценки состояний зашумленных случайных процессов не затрагивают класс дискретнозначных случайных последовательностей (цепей Маркова (ЦМ)). Нерешенность этой задачи сдерживается отсутствием общего математического аппарата синтеза уравнений состояния ЦМ, что, в свою очередь, затрудняет применение для них хорошо разработанных методов оптимальной фильтрации в ряде практически важных прикладных задач, таких как: планирование дискретного по состоянию ресурса ретранслятора в сетях спутниковой связи, управление потоком заявок на обслуживание и др.

# 33 [PDF, 120 Kb]

Ямпурин Н.П. - Построение структурных схем цифровых вычислительных синтезаторов частоты. В последнее время наиболее широко системы синтеза частот (ССЧ) строятся с применением вычислительного метода синтеза частот, что связано, прежде всего, с успехами в развитии элементной базы - появлением цифровых накопителей (ЦН) фазы, цифро-аналоговых преобразователей и других цифровых устройств. Такие ССЧ называются цифровые вычислительные синтезаторы (ЦВС).

# 34 [PDF, 120 Kb]

Андреев Г.А., Андрианов М.Н, Соловьев А.В. - Моделирование вероятности ошибок кодированных ФМ сигналов миллиметрового диапазона. Различные методы кодирования позволяют снизить вероятность ошибки без существенного раширения спектра, однако снижение происходит лишь при высоких значениях q, тогда как при малых q происходит наоборот увеличение вероятности ошибки (порождение ошибок). Одним из оптимальных методов кодирования является сверточное кодирование с последующим декодированием по алгоритму Витерби. При относительно малой длине кодового ограничения данный метод позволяет исправлять большее количество ошибок, чем, например, блочное кодирование. Задача состояла в оценке вероятности ошибки при произвольном отношении сигнал-шум и решалась компьютерным моделированием.

# 35 [PDF, 124 Kb]

Архипкин В.Я., Дмитриев О.Ф., Соколов А.Г. - OCDMA WLL - Интегральная система со статистическим уплотнением. В докладе рассматривается развитие разработанной открытой WLL-системы путем реализации статистического уплотнения абонентской нагрузки. Предлагается построение интегральной сети, в которой сеть передачи данных создается в виде логической надстройки над цифровой телефонной сетью ("data network OVER telephone network") применительно к WLL-системе.

# 36 [PDF, 97 Kb]

Афанасьев А.А. - Адаптивный кодек речевых сигналов на основе систем с переменной структурой. Настоящий доклад посвящен одному из новых подходов к обработке и сжатию речевых сигналов - кодированию речи на основе систем с переменной структурой. В нем даны основные положения данного подхода, предлагаются адаптивные алгоритмы обработки с учетом статистических и параметрических характеристик речи. Показаны основные пути уменьшения скорости передачи речевых сигналов и повышения качества восприятия кодированной речи.

# 37 [PDF, 156 Kb]

Бабинцев В.В, Петров И.Е., Частиков А.В. - Блок защиты от подобных помех. Разработан блок защиты от подобных помех устройства быстрого поиска шумоподобных сигналов, построенных на псевдослучайных последовательностях максимального периода.

# 38 [PDF, 94 Kb]

Баранов В.А., Терновой И.Л., Конышев М.Ю. - Метод мультифрактального анализа в приложении к оцениванию параметров шума в каналах обмена информацией. В работе рассмотрен эффективный метод анализа фрактальных и мультифрактальных свойств шума в радиоканале на основе дискретного вейвлет-преобразования сигналов, теории случайных процессов, регрессионного анализа и преобразования Лежандра.

# 39 [PDF, 111 Kb]

Гармонов А.В., Гончаров Е.В., Александров Э.В. - Алгоритм подавления помех многопользовательского приёма на основе использования матриц взаимной корреляции. Рассматривается алгоритм подавления помех в сотовых системах с кодовым разделением каналов третьего поколения. Оценивается выигрыш, который может быть получен от предложенного алгоритма по сравнению с обычными.

# 40 [PDF, 86 Kb]

Гармонов А.В., Гончаров Е.В., Жданов А.Э. - Совместное использование турбо декодера и многопользовательского детектора в системах связи с кодовым разделением каналов. Рассматривается алгоритм совместного подавления помех и декодирования в сотовых системах с кодовым разделением каналов третьего поколения. Оценивается выигрыш, который может быть получен от совместного алгоритма по сравнению с обычными.

# 41 [PDF, 209 Kb]

Беляев Р.В., Калинин В.И., Колесов В.В. - Помехоустойчивость широкополосной системы связи с расширением спектра на основе хаотических бинарных кодов. Загруженность радиодиапазона в сочетании с необходимостью обеспечения скрытной и помехоустойчивой связи обусловили разработку новых систем связи с кодировкой широкополосными псевдослучайными сигналами. В таких системах все пользователи работают в одном частотном диапазоне, более широком, чем в случае традиционных систем связи с частотным разделением, но каждый из них использует свой идентификационный код или свою кодовую последовательность. При этом на вход приемного устройства индивидуального пользователя приходят не только обычные помехи флуктуационной природы, но и сигналы других абонентов и сигналы многолучевого распространения. В силу этого создание систем связи с кодовым разделением каналов требует разработки порождающих алгоритмов для формирования систем кодирующих сигналов с большим объемом и исследования их статистических и корреляционных свойств.

# 42 [PDF, 71 Kb]

Копылов В.В. - Исследование алгоритмов компенсации переотражений в каналах связи. Классические методы способны принять очень слабый сигнал на фоне шумов, спрятать сигнал в шумах, различить копии сигнала, незначительно разнесенные во времени, но они неспособны смоделировать канал распространения. А именно эта задача как раз и является одной из основных при передаче информационных сообщений. В настоящее время широкое распространение получили адаптивные фильтры, в которых поступающая новая информация используется для непрерывной корректировки ранее сделанной оценки сигнала.

# 43 [PDF, 130 Kb]

Гармонов А.В., Каюков И.В., Манелис В.Б. - Квазикогерентный прием многолучевого сигнала при прерывистом пилот сигнале. В данной работе предложен эффективный алгоритм квазикогерентного приема многолучевого сигнала, основанный на адаптивном интерполировании комплексной амплитуды сигналов лучей и итеративной процедуре с использованием информационных символов.

# 44 [PDF, 102 Kb]

Росляков А.В., Криштофович А.Ю. - Математическое описание автомодельного трафика. Поскольку в пакетном трафике различных сетей было обнаружено свойство автомодельности возникла проблема создания моделей, которые бы могли достаточно точно описывать подобный трафик, либо применения уже известных моделей для описания этих процессов, поскольку не все имевшиеся модели соответствовали параметрам трафика.

# 45 [PDF, 74 Kb]

Щекотихин В.М., Илюхин А.А. - Модель сети спутниковой связи с подвижными объектами с адаптивным доступом, функционирующей в условиях возмущений. Разработана аналитико-имитационная модель ССПО, основу которой составляет программная реализация потоков заявок пользователей с произвольным распределением, протоколов адаптивного доступа и вариантов возмущений в виде ложных заявок на обслуживание и энергетического подавления каналов доступа.

# 46 [PDF, 154 Kb]

Гордиенко В.И., Кайденко Н.Н., Непокульчицкиий И.В., Роскошный Д.В., Фенев Д.В. - Новый способ организации вычислений и обработки сигналов, не содержащий операции классического умножения. Обосновывается новый подход к организации вычислений, позволяющий резко повысить эффективность по критерию отношения производительность-стоимость и существенно расширить спектр задач, решения которых затрудненены в рамках существующих концепций цифровых вычислений.

# 47 [PDF, 111 Kb]

Витязев В.В., Зайцев А.А. - Перспективы использования цифровых банков фильтров в целях сжатия сейсмических сигналов. Такое направление ЦОС как цифровые банки фильтров (ЦБФ) принимает все большую значимость как в радио, так и проводных системах связи. Сжатие информации и оптимальное кодирование обнаруживают новые решения, связанные с использованием цифровой частотной селекции сигналов.

# 48 [PDF, 37 Kb]

Woodburn C.J. - Grobner bases -- a powerful tool for solving DSP tasks. Many problems in digital signal processing can be reduced to mathematical questions involving multivariate polynomials. Techniques involving Grobner bases can then be efficiently applied. We present a brief overview of Grobner basis theory, followed by a look at some applications in DSP.

# 49 [PDF, 88 Kb]

Болховская О.В., Мальцев А.А. - Точные вычисления моментов функции распределения обобщенного отношения правдоподобия в задаче обнаружения пространственных частично-когерентных сигналов в случае коротких выборок. В настоящей работе решается задача обнаружения с фиксированной вероятностью ложной тревоги многомерных гауссовских комплексных сигналов с неизвестной априори пространственной ковариационной матрицей на фоне аддитивных собственных гауссовских комплексных шумов неизвестной мощности.

# 50 [PDF, 131 Kb]

Гаврилов К.Ю. - K-этапное обнаружение когерентных сигналов с постоянным уровнем ложных тревог. Кроме общего подхода к разработке k-этапных обнаружителей сигналов с ПУЛТ-режимом в условиях параметрической априорной неопределенности, k-этапные процедуры с ПУЛТ-режимом могут быть использованы и для обнаружения когерентных пачек радиоимпульсов. Исследование таких обнаружителей, включающее их анализ и расчет показателей эффективности, является целью настоящей работы.

# 51 [PDF, 102 Kb]

Гаврилов К.Ю. - Верификация метода оптимизации k-этапных обнаружителей. Целью настоящей работы является получение достоверных оценок точности расчета параметров и характеристик КЭО при использовании метода оптимизации. Более высокая достоверность полученных результатов обеспечивается за счет использования точных вычислительных формул для расчета характеристик КЭО, которые можно получить для некоторых частных видов распределений решающей статистики.

# 52 [PDF, 85 Kb]

Голованов Э.Б. - Разностно-дальномерный метод относительных навигационных определений в цифровых приемоиндикаторах спутниковых РНС. Наряду с известными методами относительных навигационных определений в цифровых приемоиндикаторах спутниковых РНС ГЛОНАСС GPS может быть использован разностно-дальномерный метод таких определений. Его преимуществом является повышенная точность определения координат за счет устранения влияния системных погрешностей.

# 53 [PDF, 67 Kb]

Горбатенко П.К. - Получение информации об объектах с использованием спектрального анализа радиолокационных сигналов. Существенный минус распознавания оператором заключается в том, что вероятность правильного распознавания напрямую зависит от квалификации оператора. Поэтому для удовлетворительного решения задачи требуется обучать каждого оператора, причем на одних и тех же объектах. Существование автоматической системы распознавания (СР) позволило бы провести исследование объектов всего один раз, после чего для решения поставленных задач могли бы применяться настроенные ЭВМ (с операторами, не требующими такого обучения).

# 54 [PDF, 100 Kb]

Горячкин О.В. - Алгоритмы идентификации передаточной функции радиоканала. В докладе рассматриваются задача идентификации неизвестной передаточной функции радиоканала по принятому сигналу при неизвестном входном информационном сигнале. Предлагаемые алгоритмы идентификации используют статистики сигналов только 2-го порядка. Обсуждаются особенности применения алгоритмов при идентификации каналов радиолокационных и связных систем.

# 55 [PDF, 333 Kb]

Дубровин А.В. - Использование современных средств аналого-цифровой обработки для реализации одноэтапных методов оценивания местоположения источников радиоизлучения пассивными системами. На основании алгоритмов проблемы синтеза и анализа одноэтапного алгоритма оценивания координат источника радиоизлучения (ИРИ) широкобазовой пассивной системой для частотной области в данной работе предлагается способ реализации во временной области алгоритмов.

# 56 [PDF, 78 Kb]

Жуков А.В., Жуков В.М. - Многофункциональная бортовая радиотехническая система. Массогабаритные, энергозатратные ограничения и сложности обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) всех РТС вынуждают к совмещению их функций в многофункциональной РТС, обеспечивающей их исполнение в распределенном частотно-временном пространстве при их разделении по частоте и во времени.

# 57 [PDF, 414 Kb]

Зинчук В.М., Капаева Т.Ф., Лимарев А.Е., Свиридова Е.В. - Общий метод анализа эффективности циклических процедур поиска сигналов на основе использования полумарковских процессов и направленных графов. Для расчета показателей эффективности и статистических характеристик циклических процедур поиска используется метод производящих функций и преобразований Лапласа для направленного (ориентированного) вероятностного графа, описывающего поведение системы поиска. Для получения производящей функции использован простой, наглядный и очень эффективный метод направленных графов, развитый Ховардом при анализе стохастических систем, моделируемых полумарковскими процессами с конечным числом состояний.

# 58 [PDF, 191 Kb]

Зинчук В.М., Смагина М.В., Гриднева Л.В. - Анализ эффективности циклических процедур поиска сигнала со случайно изменяющемся во времени параметром. Широкий класс радиотехнических систем радиолокации, радионавигации, радиосвязи и других на первых этапах работы функционируют как поисковые системы обнаружения. На этом этапе необходимо обнаружить факт наличия сигнала и произвести оценку его параметров с точностью до ширины полосы захвата следящими устройствами, осуществляющими точную оценку параметров и слежение за ними в процессе обработки информации. Наиболее ярко эти проблемы возникают в системах связи с расширением спектра сигналов.

# 59 [PDF, 144 Kb]

Зинчук В.М., Максюта Ю.Н., Капаева Т.Ф. - Синтез и анализ оптимальных алгоритмов многоальтернативного обнаружения и различения сигналов при неизвестных вероятностях их появления. Вопросы синтеза оптимальных алгоритмов многоальтернативного обнаружения сигналов хорошо разработаны для случая полной априорной информации относительно распределений вероятностей на пространствах гипотез и наблюдаемых реализаций. Значительно меньше исследованы задачи синтеза оптимальных алгоритмов многоальтернативного обнаружения в условиях априорной неопределенности относительно статистических характеристик сигналов и помех.

# 60 [PDF, 109 Kb]

Костров В.В., Дударев В.А. - Ввод радиолокационной информации в ЭВМ. В работе представлен один из возможных вариантов сопряжения радиолокационного канала с ЭВМ рабочего места оператора (РМО). Рассмотрена структура и состав контроллера приема и преобразования информации, поступающей от радиолокационной станции (РЛС) обзорного типа.

# 61 [PDF, 125 Kb]

Витязев В.В., Иванов С.В. - Метод адаптивного подавления аддитивных помех в цифровых системах радиометрии. В статье рассмотрен метод компенсации аддитивной помехи с кратными гармониками, в основе которого лежит способ адаптивного моделирования источника помехи. Представлена структура устройства с использованием принципа многоскоростной обработки сигналов.

# 62 [PDF, 226 Kb]

Мясин Е.А., Ильин А.Ю., Котов В.Д., Чмиль А.И. - Шумовой радиолокатор 8мм диапазона волн со спектральной и цифровой обработкой сигнала. Шумовой радиолокатор со спектральной обработкой сигнала в традиционном варианте исполнения для определения дальности и радиальной скорости объекта содержит в своём составе два анализатора спектра (АС). Используя низкочастотный анализатор спектра (второй) для нахождения спектра этого сигнала, можно более точно определить расстояние до объекта, так как ширина полосы частот гетеродина второго АС может быть существенно уже, чем первого.

# 63 [PDF, 86 Kb]

Паршин Ю.Н. - Процессор цифровой обработки с коррекцией искажений сигнала в нелинейном режекторе помех. Исследована эффективность оценочно-корреляционно-компенса-ционной обработки сигналов с учетом шумов квантования выходного сигнала режектора помехи и опорного сигнала коррелятора. Предложена коррекция искажений сигнала в нелинейном режекторе, что позволяет повысить помехоустойчивость на 3 дБ и более.

# 64 [PDF, 115 Kb]

Потапов А.А., Герман В.А. - Фракталы в кластеризации радиолокационных изображений поверхностных и подповерхностных объектов. Исследованы вопросы фрактальной кластеризации радиолокационных изображений поверхностных и подповерхностных объектов. Рассмотрены модели, использующие фрактальные параметры при классификации земных покровов и объектов. В работе использованы экспериментальные радиолокационные изображения на длинах волн 4 см, 68 см, 2,5 м. Построены эмпирические распределения локальных фрактальных размерностей, имеющие многомодовый характер, пропорциональный числу кластеров.

# 65 [PDF, 118 Kb]

Стребков В.В. - Влияние периодичности измерения навигационных параметров в цифровых приемоиндикаторах спутниковых РНС на точность определения координат подвижного объекта. Рассмотрим зависимость ошибки от периода дискретизации для решения НЗ с помощью МНК по одномоментной выборке. В качестве величины, характеризующей точность местоопределения, будем использовать радиальную среднеквадратическую ошибку (СКО) определения координат.

# 66 [PDF, 108 Kb]

Чабдаров Ш.М., Надеев А.Ф., Файзуллин Р.Р., Егоров А.Е. - Синтез поликорреляционных алгоритмов обработки шумоподобных сигналов систем CDMA. Состояние современных систем подвижной радиосвязи характеризуется тенденцией конвергенции разнообразных стандартов и технологий (GSM-900/1800, CDMA, DAMPS), а также взаимодействием компаний-операторов мобильной связи в рамках единого стандарта подвижной связи (UMTS (Universal Mobile Telephone System), IMT-2000 (International Mobile Telephone System)). В рамках данной идеологии важное место занимают системы связи множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA, W-CDMA, cdma-2000), им отводится ключевая роль в едином стандарте мобильной связи, что обусловлено высокой помехоустойчивостью и эффективностью данного класса систем.

# 67 [PDF, 188 Kb]

Ярлыков М.С., Пригонюк Н.Д. - Компьютерное моделирование субоптимальных радиоэлектронных систем приема и цифровой обработки сигналов на основе статистически эквивалентных фильтров. С учетом сложности взаимных связей и требуемой детальности описания физических процессов, протекающих в РЭС, исследование фактических характеристик их качества функционирования может быть выполнено путем компьютерного моделирования синтезированных алгоритмов на основе статистических эквивалентных фильтров, которые позволяют осуществить статистическое моделирование сигналов на выходах многомерных дискриминаторов (МД).

# 68 [PDF, 66 Kb]

Аверьянов Т.А. - Применение генетического алгоритма при анализе двумерного изображения. При построении автоматизированных систем управления часто возникает проблема выделения значимых параметров из общего потока информации, поступающего на вход системы. Алгоритм соответствующего преобразования входной информации не всегда очевиден, а иногда его построение может представлять большие трудности - например, если входные данные слабо структурированы, стандартные и теоретически обоснованные методы отсутствуют или приводят к недостаточно эффективным алгоритмам.

# 69 [PDF, 98 Kb]

Чигвинцев С.В., Горожанкин С.В. - Моделирование процесса цифровой фильтрации сигналов датчиков параметров движения подвижных частей станков - качалок для систем управления и диагностики штанговых глубинных насосов. Осуществляется моделирование процесса выделения из смешанного сигнала, поступающего от совмещенного датчика радарного типа, информационных сигналов о деформации и перемещении балки балансира станка - качалки, для получения относительных динамограмм работы штанговых глубинных насосов, по которым производится диагностика и определение режимов работы оборудования.

# 70 [PDF, 87 Kb]

Алпатов Б.А., Катаев А.А. - Исследование эффективности методов обнаружения движущихся объектов. Предлагается алгоритм для замены точек объектов на точки фона, открывающиеся в результате смещения объектов. Разработанный алгоритм показал хорошую работоспособность для большинства исследованных видеопоследовательностей без перенастройки априорно задаваемых параметров.

# 71 [PDF, 262 Kb]

Бутенков С.А., Итенберг И.И., Каркищенко А.Н., Кривша В.В., Бачило С.А. - Применение методов представления изображений с помощью криволинейных гранул. В работе развивается разработанный авторами метод компактного представления изображений, основанный на разбиении на плоские примитивные элементы (гранулы). Для данной задачи разработан математический аппарат аналитического построения произвольных криволинейных сеток и выделения криволинейных гранул, приближающих исходное изображение. Благодаря свойствам данного представления становится возможным создание на его базе вычислительно эффективных алгоритмов обработки и распознавания изображений.

# 72 [PDF, 91 Kb]

Ганин А.Н. - Модель квантования вейвлет коэффициентов. Предлагается модель квантования вейвлет коэффициентов, в которой квантование представляется как добавление шума, равными частями во все полосы вейвлет преобразования.

# 73 [PDF, 94 Kb]

Гостев И.М., Попенко И.В. - Применение алгоритма ISODATA для вторичной классификации в системе распознавания образов. Тестирование системы реального времени по обработке изображений и распознаванию образов STIPR2000 показало, что она обеспечивает устойчивое распознавание изображений только в определенном диапазоне яркостей, контрастов и шумов изображений. Расширение области устойчивого распознавания объектов требует применение других, более утонченных алгоритмов.

# 74 [PDF, 55 Kb]

Zhiwei He, Jilin Liu - Segmentation method in container auto recognition system. In this paper, we introduce the segmentation processes in container auto recognition system. The segmentation method uses image processing.

# 75 [PDF, 81 Kb]

Хохлихин Д.Н. - Принципы одновременной передачи речи и данных в узкополосных каналах связи. В данной статье рассматривается постановка задачи и методы реализации передачи речи в узкополосном канале в приложении к сети с разделяемым каналом данных.

# 76 [PDF, 62 Kb]

Сперанский В.С. - Изучение цифровых сигнальных процессоров фирмы Analog Devices и их применения Цифровые сигнальные процессоры являются современной элементной базой для реализации различных устройств связи и радиолокации, а также для других целей .Базой для изучения процессоров и их применений являются курсы Основы ВТ, ТЛЭЦ, ТЭС.

Доклады 5-й Международной Конференции DSPA-2003 (Том 2)

Все конференции DSPA

# 01 [PDF, 156 Kb]

Ermolova N. - A linear algorithm for the noise shrinkage in communication systems with gaussian nonstationary inputs. .

# 02 [PDF, 101 Kb]

Khan E. - Exact sphere constrained maximum likelihood detection of parameters in CDMA. .

# 03 [PDF, 102 Kb]

Khan E. - Joint delay and angle of arrival estimation using EM algorithm for multipath signals arriving at antenna array. .

# 04 [PDF, 206 Kb]

Shen M., Zhang Y., Ting K.H., Beadle P. - Instantaneous frequency estimation and its application to heart sound signals. .

# 05 [PDF, 97 Kb]

Shen M., Zhang Y., Sun* L., Chan F.H.Y. - Parameters identification of time-varying non-gaussian ar model using wavelets. .

# 06 [PDF, 221 Kb]

Termsaithong S., Piyatamrong B. - Adaptive CDMA channel reservation using neural networks. .

# 07 [PDF, 139 Kb]

Аношенко А.Е., Петровский А.А. - Повышение качества речевого сигнала на основе психоакустического подхода. .

# 08 [PDF, 120 Kb]

Афанасьев А.А., Пищальников А.В. - Система адаптивного кодирования речевых сигналов. .

# 09 [PDF, 168 Kb]

Волынский Д.Н. - Формирование сигнала на выходе высокозащищенной системы связи. .

# 10 [PDF, 133 Kb]

Герасимов А.В. - Применение метода формантного анализа для извлечения информации из акустического сигнала в задачах распознавания речи. .

# 11 [PDF, 116 Kb]

Горбатенко П.К. - Использование весовых окон в спектральном анализе радиолокационных сигналов. .

# 12 [PDF, 334 Kb]

Горячкин О.В. - Автоматическая классификация сигнальных созвездий цифровой модуляции по минимуму расстояния Кульбака-Лейблера. .

# 13 [PDF, 142 Kb]

Горячкин О.В. - Слепая идентификация канала связи, основанная на свойствах полиномиальных моментов случайных последовательностей. .

# 14 [PDF, 171 Kb]

Гришкевич А.А. - Кодирование дистрибутивной решетки минимальных разрезов графа. .

# 15 [PDF, 95 Kb]

Дыранов Ю.В., Костров В.В., Антуфьев Р.В. - Вычислительные аспекты поиска вектора возбуждения в CELP-кодерах речи . .

# 16 [PDF, 119 Kb]

Золотарёв В.В. - Характеристики каскадирования многопороговых декодеров для спутниковых каналов связи. .

# 17 [PDF, 128 Kb]

Казаков Л.Н., Якимов И.М. - Модель эталонной цепи сети синхронизации системы передачи синхронной цифровой иерархии (SDH). .

# 18 [PDF, 121 Kb]

Крашенинников В.Р., Калинов Д.В. - Применение мультиэлаймента в фильтрации речевых и других квазипериодических сигналов, преобразованых в изображение. .

# 19 [PDF, 129 Kb]

Кириллов С.Н., Зорин С.В. - Повышение эффективности вейвлетно-пакетного представления за счет предварительной обработки речевых сигналов. .

# 20 [PDF, 212 Kb]

Гуляев Ю.В., Кислов В.В., Калинин В.И., Колесов В.В., Беляев Р.В. - Защита информации при передаче цифровых сообщений в CDMA-каналах связи. .

# 21 [PDF, 166 Kb]

Кобзев В.Н. - Параллельная обработка нескольких сигналов с квадратурно-амплитудной манипуляцией, передаваемых по телефонному каналу. .

# 22 [PDF, 61 Kb]

Кокорева В.А., .Литюк В.И. - Статистическое моделирование устройства определения начала и конца звуковой реализации. .

# 23 [PDF, 172 Kb]

Криштофович А.Ю. - Построение прогноза нагрузки сети ОКС №7. .

# 24 [PDF, 126 Kb]

Кузнецов А.В., Булдакова Т.И. - Анализ методов расчета производных в алгоритмах реконструкции. .

# 25 [PDF, 102 Kb]

Литюк В.И., Жуков В.М., Жуков А.B. - Выбор структуры частотно-временного сигнала подвижной радиосвязи. .

# 26 [PDF, 210 Kb]

Лихачёв Д.С., Петровский А.А. - Низкоскоростной кодер речи на основе модели системы слуха человека. .

# 27 [PDF, 66 Kb]

Мали В.А., Морозов А.А. - Мониторинг характера атакующих воздействий. .

# 28 [PDF, 85 Kb]

Назаров П.В., Савельев С.Н. - Синтез алгоритма обнаружения и различения сигналов CS-ACELP вокодера. .

# 29 [PDF, 80 Kb]

Касымов А.Ш. - Методы повышения эффективности цифровых систем связи. .

# 30 [PDF, 95 Kb]

Нефедов В.И., Касымов А.Ш. - Методы ослабления фазовых преобразований в СВЧ-усилителях. .

# 31 [PDF, 79 Kb]

Самохина Е.В., Нефедов В.И. - Повышение эффективности широкополосных СВЧ-усилителей систем связи. .

# 32 [PDF, 168 Kb]

Петровский А. - Объективная оценка качества восстановленного аудио сигнала перцептуальным пдвп-кодером на базе периферийной модели уха человека . .

# 33 [PDF, 111 Kb]

Пуньков И.М. - Адаптивный BPD алгоритм. .

# 34 [PDF, 184 Kb]

Рудой Э.Н. - Выделение огибающей звуковых сигналов. .

# 35 [PDF, 146 Kb]

Тараканов А.Н., Мосеев А.Л. - Робастификация адаптивного алгоритма в задаче эхо компенсации. .

# 36 [PDF, 119 Kb]

Ташлинский А.Г. - Псевдоградиентное оценивание квантилей радиопомех . .

# 37 [PDF, 131 Kb]

Рыболовлев А.А., Трубицын В.Г., Зобнин В.В. - Математическая модель структурно адаптивного липредера. .

# 38 [PDF, 93 Kb]

Абруков В.С., Смирнов Е.В. - Автоматический анализ изображений ансамблей частиц. Метод "окрашивания". .

# 39 [PDF, 590 Kb]

Алпатов Б.А., Бабаян П.В. - Исследование алгоритма электронной юстировки изображений при двухспектральном наблюдении. .

# 40 [PDF, 291 Kb]

Бененсон З.М., Кульберг Н.С., Шестопалов В.С. - Определение локальной скорости кровотока для всей области сканирования в методе "бездифракционного" луча ультразвуковой визуализации (цветное доплеровское картирование). .

# 41 [PDF, 205 Kb]

Бененсон З.М., Кульберг Н.С., Шестопалов В.С. - Улучшение дефектоскопических рентгеновских снимков с использованием анализа значащих признаков в поле градиентов изображения. .

# 42 [PDF, 104 Kb]

Бехтин Ю.С., Рычков А.Н. - Программный комплекс обработки зашумленных изображений на основе вейвлет-преобразований. .

# 43 [PDF, 444 Kb]

Богданов И.В., Чуличков А.И. - Применение локального морфологического фильтра при анализе изображений. .

# 44 [PDF, 77 Kb]

Волошина Н.В. - Препроцессинг цифровых изображений с целью увеличения их коэффициента сжатия энтропийными кодерами волошина н.в. .. препроцессинг цифровых изображений с целью увеличения их коэффициента сжатия энтропийными кодерами. .

# 45 [PDF, 339 Kb]

Гостев И.М. Попенко И.В. - Метод статистической сегментации. .

# 46 [PDF, 47 Kb]

Дворкович А.В., Быстров С.В. - Методика контроля потока при сжатии динамических изображений. .

# 47 [PDF, 54 Kb]

Дворкович А.В., Маклаков Д.В. - Метрология цифрового потока MPEG-2. .

# 48 [PDF, 51 Kb]

Дворкович А.В., Мингазов И.Д. - Особенности программной реализации цифрового телевизионного кодера MPEG2. .

# 49 [PDF, 57 Kb]

Дударов Д.А., Галустов Г.Г. - Обработка изображений с целью наиболее полного выделения информативных признаков объекта. .

# 51 [PDF, 57 Kb]

Кравченко П.П., Хусаинов Н.Ш., Погорелов К.В. - Разработка производительных алгоритмов внутрикадровой и межкадровой компрессии видеоинформации . .

# 52 [PDF, 90 Kb]

Курячий М.И., Рудникович А.С., Семенов Е.В. - Телевизионные измерительные системы на базе процессоров TMS320C6000. .

# 53 [PDF, 136 Kb]

Манько В.Э., Приоров А.Л. - Применение цифровой фильтрации для предварительной обработки изображений при использовании фрактального алгоритма сжатия. .

# 54 [PDF, 142 Kb]

Мишуровский М.Н., Фартуков А.М., Шерешевский Д.И. - Анализ чувствительности человека к шуму квантования коэффициентов биортогонального (2,2) целочисленного дискретного вейвлет-преобразования Коэна-Добеши-Фово. .

# 55 [PDF, 141 Kb]

Наместников С.М. - Определение значимых ошибок оценивания при сеточном подходе к кодированию изображений. .

# 56 [PDF, 147 Kb]

Понизовский Б.И. - Сегментация и оценка параметров кровеносных сосудов на рентгеновских изображениях для обнаружения стеноза. .

# 57 [PDF, 144 Kb]

Радченко Ю.С. - Алгоритмы сжатия, обработки и восстановления изменяющихся изображений при полиномиальных преобразованиях. .

# 58 [PDF, 111 Kb]

Семенов Д.А. - Управление алгоритмом кодирования подвижных изображений по рекомендации ITU-T Н.263. .

# 59 [PDF, 289 Kb]

Трубин И.С., Буторин Е.Л. - Пространственно-временная нелинейная фильтрация последовательности цифровых полутоновых изображений. .

# 60 [PDF, 121 Kb]

Трубин И.С., Тихонов И.Е. - Квазиоптимальный алгоритм пространственно-временной нелинейной фильтрации последовательности цифровых полутоновых изображений. .

# 61 [PDF, 94 Kb]

Русинов В.В., Ульянов В.Н. - Адаптивное статистическое кодирование изображений. .

# 62 [PDF, 52 Kb]

Черноглазов А.Г. - Особенности метода дискретно-матричного сжатия сигналов изображений. .

# 63 [PDF, 104 Kb]

Юдаков Д.А. - Реализация видеокодека в соответствии с рекомендацией ITU-T H.263 на цифровом процессоре обработки сигналов TMS320C5402. .

# 64 [PDF, 114 Kb]

Яковенко М.К. - Статистические описатели текстуры. .

# 65 [PDF, 96 Kb]

Агеев А.Ю., Ганделли А. - Использование вейвлет-преобразования сигналов в системах управления. .

# 66 [PDF, 129 Kb]

Аксененко В.Д., Аксененко Д.В. - Уменьшение динамической погрешности в следящих преобразователях фазы в код с программной реализацией алгоритмов обработки информации. .

# 67 [PDF, 128 Kb]

Арутюнов П.А. - Логико-вероятностная оценка выполнения принципа суперпозиции в квантовой вычислительной системе. .

# 68 [PDF, 92 Kb]

Богданов Н.Г., Иванов Б.Р., Савельев С.Н. - Средство экспресс-контроля качества строительных конструкций с цифровой обработкой данных. .

# 69 [PDF, 175 Kb]

Беспалов Е.С., Мусянков М.И., Родичев П.В. - Маркированные хаотические последовательности на основе алгоритма Ферхюльста. .

# 70 [PDF, 59 Kb]

Рождественский Д.Б., Рождественский А.Е., Ефремов А.Ю. - Теорема отсчетов конечной выборки в системе обработки и анализа экспериментальных данных. .

# 71 [PDF, 74 Kb]

Нестеров С.Б., Зилова О.С., Елинсон В.М. - Исследование метрологических характеристик поверхности тонкопленочных покрытий методом АСМ. .

# 72 [PDF, 82 Kb]

Иванов С.В. - Алгоритм коррекции измерительной информации с помощью фильтра линейного предсказания. .

# 73 [PDF, 180 Kb]

Кальянов Э.В. - Пакетная передача информации при ее маскировке многомодовым хаосом. .

# 74 [PDF, 119 Kb]

Колючкин В.Я., Платанов С.В., Романовский А.С., Чухров С.Ю. - Обработка сигналов в оптико-электронной системе контроля поверхностей туннелей. .

# 75 [PDF, 114 Kb]

Марчук В.И. - Повышение достоверности первичной обработки результатов измерений. .

# 76 [PDF, 128 Kb]

Марчук В.И., Шерстобитов А.И. - Обнаружение аномальных измерений при анализе нестационарных процессов. .

# 77 [PDF, 215 Kb]

Орощук И.М. - Метод фильтрации цифровых радиоканалов c частотной манипуляцией от имитопомех . .

# 78 [PDF, 86 Kb]

Скачко Ю. В., Филимонов В.В. - Частотно-цифровые средства измерений на базе мультимедийной ЭВМ. .

# 79 [PDF, 84 Kb]

Скачко Ю.В., Юрин А.И. - Цифровая обработка при сертификационных испытаниях дисплеев. .

# 80 [PDF, 163 Kb]

Скочеляс Е.Б. - Прогнозирующие средства измерения и их погрешности. .

# 81 [PDF, 96 Kb]

Столяров А.С. - Использование методов цос при проектировании ультразвукового уровнемера. .

# 82 [PDF, 80 Kb]

Ткачева Т.А. - Метрологические особенности цифровой обработки контрольно-измерительных данных. .

# 83 [PDF, 52 Kb]

Ткачева Т.А - О методологии цифровой обработки сигналов технологических показателей. .

# 84 [PDF, 135 Kb]

Чесноков Ю.В. - Вейвлет анализ медицинских сигналов . .

# 85 [PDF, 60 Kb]

Алексеев С.Ю., Березин В.Б., Березин В.В., Умников Д.В. - Особенности аппаратно-программной реализации алгоритмов ЦОС для класса устройств "система на кристалле". .

# 86 [PDF, 104 Kb]

Алиев К.М. - Модуль сбора данных. .

# 87 [PDF, 68 Kb]

Афанасьев А.В. - ИК-пирометр с цифровой обработкой сигнала. .

# 88 [PDF, 140 Kb]

Галлямов Р.Р., Гоц С.С., Бахтизин Р.З. - Цифровой генератор 1/Fg - шума. .

# 89 [PDF, 120 Kb]

Григорьев Л.Н., Собкина Н.Ю, Сорокина О.Н. - Исследование эффективности преобразования спектра ЛЧС сигнала на видеочастоту с использованием специального процессора digital down converter (DDC) методом моделирования. .

# 90 [PDF, 74 Kb]

Григорьев Л.Н., Алексеев С.Д. - Экспериментальные исследования устройства цифрового диаграммообразования (УЦДО) в фазированной антенной решетке (ФАР) с использованием программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). .

# 91 [PDF, 102 Kb]

Иванов А.П. - Технологическое обеспечение разработки защищенных автоматизированных систем. .

# 92 [PDF, 80 Kb]

Корнеева Е.В., Чурсинов А.В. - Принцип цифровой генерации предыскажений сигнала для линеаризации усилителей мощности в сетях 3-го поколения с учетом эффекта памяти. .

# 93 [PDF, 165 Kb]

Хехнев С.В., Крылов В.В. - Линеаризация широкополосного усилителя мощности с использованием адаптивного цифрового предыскажения в основной полосе частот. .

# 94 [PDF, 106 Kb]

Матюшин П.М. - Построение синтезируемого процессорного ядра с переопределяемым набором команд на базе FPGA. .

# 95 [PDF, 92 Kb]

Соловьев В.В., Климович А. - Проектирование на ПЛИС устройств логического управления для систем цифровой обработки сигналов. .

# 96 [PDF, 95 Kb]

Соловьев В.В., Климович А. - Проектирование на ПЛИС устройств логического управления реального времени. .

# 97 [PDF, 111 Kb]

Сорохтин М.М., Морозов О.А., Фидельман В.Р. - Реализация алгоритмов обнаружения фазоманипулированных сигналов на цифровом сигнальном процессоре. .

# 98 [PDF, 109 Kb]

Айзатулин О.Ф., Бочкарев В.В., Теплов В.Ю. - Использование сигнального процессора ADSP-2184 в системе управления экспериментом ядерного магнитного резонанса. .

# 99 [PDF, 223 Kb]

Лавлинский С.А., Фефилов И.И. - СБИС цифрового модема для систем CDMA. .

# 100 [PDF, 569 Kb]

Фефилов И.И., Матюшин П.М., Лавлинский С.А., Минин Э.А. - Реализация цифрового приемника сложного широкополосного сигнала как SOC. .

# 101 [PDF, 153 Kb]

Финько О.А. - Сверхпроводниковый аналого-цифровой преобразователь для устройств цифровой обработки сигналов, функционирующих в остаточных классах. .

# 102 [PDF, 130 Kb]

Финько О.А., Кузьменко А.С. - Тестопригодное устройство цифровой обработки сигналов, функционирующее в остаточных классах, с простым средством контроля. .

# 103 [PDF, 146 Kb]

Чепель Е.Н., Жучков К.Н., Хоружий С.Г. - Оптимизации алгоритмов оценки параметров радиоимпульсов для цифрового сигнального процессора TMS320C6701. .

# 104 [PDF, 110 Kb]

Абруков В.С., Абрукова Л.С., Андреев И.В., Дельцов П.В. - Панорамные оптические методы автоматизация расшифровки и анализа изображений, использование искусственных нейронных сетей. .

# 105 [PDF, 90 Kb]

Алюшин А.В., Алюшин М.В., Алюшин С.А. - Сеть из импульсных нейронов с задержкой на основе аналого-цифровой перепрограммируемой интегральной схемы. .

# 106 [PDF, 96 Kb]

Алюшин А.В., Алюшин М.В., Алюшин С.А. - Методика структурного проектирования электронных нейросетей . .

# 107 [PDF, 148 Kb]

Амосов О.С. - Нейрокомпьютерная обработка в решении задач нелинейной фильтрации параметров движения объектов. .

# 108 [PDF, 83 Kb]

Аляутдинов М.А., Галушкин А.И., Назаров Л.Е. - Методы распараллеливания и программно-аппаратной реализации нейросетевых алгоритмов обработки изображений. .

# 109 [PDF, 150 Kb]

Коробкова С.В. Замараев Б.А. - Применение нейронных сетей для прогнозирования квартальной динамики ВВП. .

# 110 [PDF, 128 Kb]

Ложников П.С. - Распознавание динамики подписи с использованием стратегии Байеса. .

# 111 [PDF, 119 Kb]

Милов В.Р. - Адаптивная обработка сигналов на основе нейронных RBF-cетей. .

# 112 [PDF, 96 Kb]

Назаров Л.Е. - Нейросетевой, JPEG и фрактальный алгоритмы сжатия космических изображений земной поверхности. .

# 113 [PDF, 222 Kb]

Пантюхин Д.В. - Вариант нейросетевого алгоритма решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). .

# 114 [PDF, 76 Kb]

Ручкин В.Н. - Возможности систем обнаружения атак на основе нейронных сетей. .

# 115 [PDF, 138 Kb]

Скрибцов П. - Методы оптимизации программ эмулирующих нейронные сети на Intel-совместимых процессорах с использованием технологии SIMD (single instruction multiple data). .

# 116 [PDF, 81 Kb]

Сорокин П.А. - Индивидуум-ориентированные методы обработки сигналов в эколого-биологических системах. .

# 117 [PDF, 108 Kb]

Сосулин Ю.Г., Фам Чунг Зунг - Анализ нейросетевого распознавания изображений в условиях шума и неопределённости ракурса. .

# 118 [PDF, 146 Kb]

Хрящев В.В., Соколенко Е.А., Приоров А.Л. - Нейросетевое восстановление амплитуды дискретного сигнала по его фазовому спектру. .

# 119 [PDF, 68 Kb]

Абкаиров Н.Н., Назаров А.Г. - Сигнальный процессор для VOIP и телефонии (CST) алгоритмы, прикладное ПО .

Доклады 5-й Международной Конференции DSPA-2003 (Том 1)

Все конференции DSPA

# 01 [PDF, 84 Kb]

Гуляев Ю.В., Кравченко В.Ф. - Атомарные функции в цифровой обработке сигналов различной физической природы. .

# 02 [PDF, 92 Kb]

Гуляев Ю.В., Кравченко В.Ф., Колпаков И.В. - Метод комбинированной фильтрации сигналов с использованием атомарных функций. .

# 03 [PDF, 121 Kb]

Гуляев Ю.В., Кравченко В.Ф., Смирнов Д.В - Новый класс вейвлетов на основе атомарных функций. .

# 04 [PDF, 141 Kb]

Соловьёва Е.Б., Смирнов К.В. - Компенсация нелинейных искажений в каналах связи методом простых итераций. .

# 05 [PDF, 58 Kb]

Ланнэ А.А., Шаптала В.С. - Нерекурсивные цифровые фильтры ссимметричными характеристиками. .

# 06 [PDF, 145 Kb]

Султанов Б.В., Щербаков М.А. - Исследование динамики цифровой системы фазовой синхронизации при отсутствии шума. .

# 07 [PDF, 163 Kb]

Максутов А.Д., Гоц С.С., Вахитов Р.Р., Хакимов Р.А., Сапельников В.М. - Широкополосный цифроуправляемый умножитель частоты и фазы. .

# 08 [PDF, 109 Kb]

Валеев В.Г., Язовский А.А. - Адаптивное подавление помех на базе нелинейного автокомпенсатора. .

# 09 [PDF, 161 Kb]

Бабинцев В.В., Прозоров Д.Е. - Подавление гармонических помех с помощью цифрового сглаживающего фильтра в устройствах быстрого поиска шумоподобных сигналов. .

# 10 [PDF, 82 Kb]

Кириллов С.Н., Бузыканов С.Н. ..26 - Алгоритмы восстановления аналогового сигнала с дополнительным использованием отсчетов производной. .

# 11 [PDF, 129 Kb]

Кириллов С.Н., Лоцманов А.А. - Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция с нелинейным адаптивным фильтром-предсказателем. .

# 12 [PDF, 157 Kb]

Parfieniuk M., Petrovsky A. - The matlab toolbox for synthesis/analysis uniform and non-uniform polyphase filter banks. .

# 13 [PDF, 147 Kb]

Брюханов Ю.А. - Эффекты квантования в цифровых рекурсивных фильтрах первого порядка с округлением*. .

# 14 [PDF, 177 Kb]

Волков Д.Б., Саутов Е.Ю. - Исследование цифрового полиномиального фильтра первого порядка в автономном режиме. .

# 15 [PDF, 153 Kb]

Джиган В.И. - Быстрый многоканальный алгоритм аффинных проекций с комплексными коэффициентами для адаптивной фильтрации. .

# 16 [PDF, 137 Kb]

Джиган В.И. - Вычислительно эффективный алгоритм обучения эхоподавителя в SHDSL модемах. .

# 17 [PDF, 152 Kb]

Saeed K. - A new approach in image classification. .

# 18 [PDF, 110 Kb]

Rangsanseri Y., Thitimajshima P. - Incorporating edge information into wavelet thresholding for image denoising. .

# 19 [PDF, 135 Kb]

Rubin G., Zubrycki P., Omielianowicz M. - An order tracking analysis system using labview based on the PCI card 7030/6040. .

# 20 [PDF, 111 Kb]

Thitimajshima P. - Robust image watermarking using full-frame discrete cosine transform. .

# 21 [PDF, 133 Kb]

Балыкова А.Ю., Чувыкин Б.В. - Распределенная обработка сигналов в беспроводных сенсорных сетях на базе аналого-цифровых вейвлет-фильтров. .

# 22 [PDF, 102 Kb]

Ковлига И.М., Миргородский А.Ю., Мишуровский М.Н., Тишин А.Ю., Фартуков А.М., Шерешевский Д.И. ..61 - Обнаружение и подавление ошибок при декодировании видеопотоков MPEG-2. .

# 23 [PDF, 250 Kb]

Куликов Г.В. - Алгоритм цифровой адаптивной фильтрации модулированных сигналов с непрерывной фазой при наличии нефлуктуационных помех. .

# 24 [PDF, 131 Kb]

Лебедев М.В., Балусов И.Л., Рудых Д.В. - Динамика двумерного рекурсивного цифрового фильтра второго порядка при бинарном квантовании. .

# 25 [PDF, 145 Kb]

Лесников В.А. - Природа эффекта низкой чувствительности характеристик цифрового фильтра к точности представления коэффициентов. .

# 26 [PDF, 143 Kb]

Медведева Е.В., Татауров Р.В. - Исследование алгоритма wavelet фильтрации. .

# 27 [PDF, 130 Kb]

Мингазин А.Т. - Mинимизация длины слова коэффициентов каскадных цифровых БИХ-фильтров. .

# 28 [PDF, 106 Kb]

Мингазин А.Т. - Анализ вариантов построения многоступенчатых цифровых систем прореживания. .

# 29 [PDF, 140 Kb]

Рудых Д.В., Приоров А.Л., Лебедев М.В. - Исследование областей существования предельных циклов в двумерном рекурсивном цифровом фильтре первого порядка при произвольном числе уровней квантования. .

# 30 [PDF, 95 Kb]

Слепов А.В. - Объектно-ориентированная модель построения алгоритмов обработки сигнала. .

# 31 [PDF, 125 Kb]

Сорокин Д.В., Витязев В.В. - Метод символьной синхронизации модемов по информационному сигналу. .

# 32 [PDF, 91 Kb]

Бернюков А.К., Костикин И.Ю., Сушкова Л.Т. - Цифровая обработка реограмм с целью повышения качества диагностики сосудистой системы. .

# 33 [PDF, 208 Kb]

Широков С.М., Петров А.В. - Свойства преобразований на основе операторов с унитарной нелинейностью в задачах цифровой обработки сигналов. .

# 34 [PDF, 91 Kb]

Корниенко В.Н., Привезенцев А.П. - Фрактальное броуновское движение в модели случайных блужданий с гистерезисом вероятностей перехода. .

# 35 [PDF, 124 Kb]

Бочкарев В.В., Петрова И.Р., Теплов В.Ю. - Адаптивное параметрическое спектральное оценивание нестационарных сигналов. .

# 36 [PDF, 133 Kb]

Вострецов А.Г., Васюков В.Н., Куратов К.А. - Эффективное оценивание периода сигналав аналого-цифровых системах. .

# 37 [PDF, 109 Kb]

Агеев С.А., Васильев К.К. - Адаптивные алгоритмы декорреляции случайных полей на основе рекуррентных матричных вычислений. .

# 38 [PDF, 157 Kb]

Выхованец В.С. - Нааро-подобные системы сигналов. .

# 39 [PDF, 152 Kb]

Липницкий В.А., Конопелько В.К., Курилович А.В. - Метод сжатия норм синдромов для коррекции кратных ошибок. .

# 40 [PDF, 110 Kb]

Середа С.Н. - Алгоритмы построения кодов Грея. .

# 41 [PDF, 98 Kb]

Рябенков В.И., Беляев Р.В., Воронцов Г.М., Колесов В.В., Попов А.М. - Спектр периодов псевдослучайных сигналов, формируемых линейным дискретным алгоритмом с запаздыванием. .

# 42 [PDF, 119 Kb]

Беляев Р.В., Воронцов Г.М., Кислов В.Я., Колесов В.В., Попов А.М., Рябенков В.И. - Статистические характеристики псевдослучайных сигналов, формируемых дискретными алгоритмами с запаздыванием. .

# 43 [PDF, 118 Kb]

Савельев С.В. - Метод временного запаздывания для построения бинарных ортогональных хаотических последовательностей. .

# 44 [PDF, 105 Kb]

Назаров Л.Е. - Алгоритмы итеративного приема сигнально-кодовых конструкций типа "турбо-коды" с частотной эффективностью большей 2 бит/сек/Гц. .

# 45 [PDF, 137 Kb]

Дзвонковская А.Л. - Применение многомерной оптимизации в задаче оценивания числа и углов прихода сигналов на основе метода максимального правдоподобия. .

# 46 [PDF, 119 Kb]

Андреев Г.А., Андрианов М.Н. 130 - Моделирование вероятности ошибок кодированных ФМ сигналов c логнормальными амплитудными флуктуациями в гауссовом шуме. .

# 47 [PDF, 81 Kb]

Архангельский С.В., Редькин Н.П. - Информационные свойства цифровых сигналов, имеющих аналоговую природу. .

# 48 [PDF, 121 Kb]

Булдакова Т.И., Суятинов С.И. - Разработка модельного уравнения пульсового механизма на основе волнового подхода. .

# 49 [PDF, 119 Kb]

Hatonen J., Owens D.H., Feng K., Hatzikos V. - Positive-realness in repetitive and iterative learning control - an extended abstract. .

# 50 [PDF, 121 Kb]

Kaczorek T. - Some recent developments in positive 2D systems. .

# 51 [PDF, 152 Kb]

Kaczorek T. - A new method for computation of realisations in singular systems . .

# 52 [PDF, 105 Kb]

Миронов В.Г. - Проблема собственных значений матриц в задачах проектировния и применения систем обработки одномерных и многомерных сигналов. .

# 53 [PDF, 123 Kb]

Galkowski K., Sulikowski B., Rogers E., Owens D.H. - Successive stabilization of high dimensional repetitive processes. .

# 54 [PDF, 61 Kb]

Дымков М.П. - О методе динамического программирования в дискретных 2-D системах управления. .

# 55 [PDF, 51 Kb]

Klamka J. - Controllability of linear dynamical systems. .

# 56 [PDF, 233 Kb]

Tchobanou M., Woodburn C. - Effective implementation of M-D multirate systems by factorization of M-D polynomial polyphase matrices. .

# 57 [PDF, 129 Kb]

Большакова О.В. - Синтез четырехмерных банков фильтров с помощью полиномов Бернштейна. .

# 58 [PDF, 140 Kb]

Рычков А.Н. - Эффективный алгоритм двумерной неразделимой децимации. .

# 59 [PDF, 105 Kb]

Markovic M., Dordevic G., Unkasevic T. - On optimizing rsa algorithm implementation on signal processor: influence of asymmetric key length. .

# 60 [PDF, 107 Kb]

Миронов В.Г. - Цифро-аналоговые интерфейсы и системы обработки одномерных и многомерных сигналов. .

# 61 [PDF, 114 Kb]

Popov R., Gotchev A., Egiazarian K., Astola J. - Libraries of anisotropic non-dyadic Haar bases. .

# 62 [PDF, 185 Kb]

Bilcu R.C., Kuosmanen P., Egiazarian K. - Adaptive channel equalization in non-gaussian noise environments. .

# 63 [PDF, 193 Kb]

Lopes P.A.C., Piedade M.S. - Multi-channel adaptive least squares lattice filters for active noise control. .

# 64 [PDF, 145 Kb]

Зиганшин Э.И., Иммореев И.Я., Федотов Д.В., Черняк В.С. - Обнаружение радиолокационных сигналов неизвестной формы. .

# 65 [PDF, 182 Kb]

Афанасьевский В.Б., Новиков Ю.А. - Цифровой корреляционный обнаружитель блочных ФМ сигналов, передаваемых по радиоканалам вч диапазона. .

# 66 [PDF, 147 Kb]

Плёкин В.Я., Нгуен Тхань Хынг - Анализ возможности повышения дальности и надежности радиолокационного обнаружения малозаметных летательных аппаратов. .

# 67 [PDF, 129 Kb]

Плёкин В.Я., Каменский И.В. - Анализ помехозащищенности РЛС с применением дискретно-кодированных по частоте сигналов при воздействии сосредоточенной помехи. .

# 68 [PDF, 112 Kb]

Плёкин В.Я., Каменский И.В. - Цифровая обработка дискретно-кодированных по частоте сигналов. .

# 69 [PDF, 139 Kb]

Тельминов О.А. - Перспективные методы частотной модуляции зондирующих сигналов для задач синтеза радиолокационных изображений. .

# 70 [PDF, 121 Kb]

Бакулев П.А., Сычев М.И., Нгуен Чонг Лыу - Исследование алгоритма фильтрации траекторий маневрирующих радиолокационных целей. .

# 71 [PDF, 143 Kb]

Бабинцев В.В., Петров И.Е., Частиков А.В. - Защита устройств быстрого поиска шумоподобных сигналов от подобных помех. .

# 72 [PDF, 117 Kb]

Беляев Р.В., Воронцов Г.М., Кислов В.В., Колесов В.В., Попов А.М., Рябенков В.И. - Эффективность заполнения фазового пространства кодирующего дискретного алгоритма с запаздыванием. .

# 73 [PDF, 146 Kb]

Каюков И.В., Манелис В.Б. - Алгоритм формирования диаграммы направленности адаптивной антенной решетки. .

# 74 [PDF, 141 Kb]

Каюков И.В., Манелис В.Б., Сергиенко А.И., Табацкий В.Д. - Алгоритм оценки направления прихода и угловой области сигнала мобильного источника. .

# 75 [PDF, 139 Kb]

Прозоров Д.Е., Медведева Е.В. - Метод кодовой синхронизации в цифровых системах связи с многостанционным доступом. .

# 76 [PDF, 167 Kb]

Петров Е.П., Прозоров Д.Е. - Быстрый поиск псевдослучайных сигналов, построенных на рекуррентных последовательностях символов с произвольным основанием. .

# 77 [PDF, 138 Kb]

Стешенко В.Б. - Цифровые разомкнутые схемы демодуляторов сигналов с частотной и фазовой манипуляцией. .

# 78 [PDF, 337 Kb]

Lukac R., Smolka B., Plataniotis K.N., Venetsanopoulos A.N. - Generalized adaptive vector sigma filters. .

# 79 [PDF, 99 Kb]

Григорьев А.Ф., Известный В.В. - Влияние измерений угловых координат астрономических объектов на точность определения ориентации искусственного спутника земли. .

# 80 [PDF, 131 Kb]

Езерский В.В., Болонин В.А., Баранов И.В. - Цифровая обработка сигнала ЧМ дальномера с весовым слаживанием дискретной ошибки. .

# 81 [PDF, 189 Kb]

Корнеев П.Е. - Цифровые системы слежения и обработки поляризованного сигнала. .

# 82 [PDF, 335 Kb]

Линников О.Н., Сосулин Ю.Г., Толмазов Б.Б., Трусов В.Н., Юфряков Б.А. - Цифровая обработка сигналов и изображений в импульсном радиолокаторе подповерхностного зондирования. .

# 83 [PDF, 101 Kb]

Костров В.В., Жиганов С.Н. С.Н., Антуфьев Р.В. - Объединение радиолокационных каналов. .

# 84 [PDF, 210 Kb]

Кузнецов Ю.В., Баев А.Б., Александров А.В. - Сигнатурная идентификация объектов в сверхширокополосной радиолокации. .

# 85 [PDF, 223 Kb]

Латышев В.В. - Оценка задержки радиолокационного сигнала, независимая от доплеровского смещения его спектра. .

# 86 [PDF, 146 Kb]

Новиков Ю.А. - Квазиоптимальный цифровой алгоритм оценки несущей частоты блочных ФМ сигналов, передаваемых по радиоканалам ВЧ диапазона. .

# 87 [PDF, 107 Kb]

Паршин В.С., Давыдочкин В.М., Гусев В.С. - Компенсация влияния мешающих отражений на точность измерения расстояния ЧМ дальномера. .

# 88 [PDF, 128 Kb]

Паршин Ю.Н. - Синтез оптимальных пространственных структур приемо-передающего тракта радиосистем. .

# 89 [PDF, 167 Kb]

Расторгуев В.В, Буй Суан Кхоа - Алгоритм обработки информации в комплексной системе навигации самолета в режиме полета на малой высоте. .

# 90 [PDF, 228 Kb]

Родионов В.В. - Адаптивный алгоритм обнаружения точечных целей на фоне протяженных по дальности помех. .

# 91 [PDF, 151 Kb]

Рябков Л.Ф. - Фильтрации дискретного хаотического сигнала, искаженного аддитивным шумом при помощи адаптивного фильтра кальмана. .

# 92 [PDF, 83 Kb]

Валеев В.Г., Долматов А.Г., Петров А.С., Язовский А.А. - Реализация цифровой обработки сигналов на ПЛИС в РЛС метеорологических комплексов. .

# 93 [PDF, 91 Kb]

Dimitrova-Grekow T. - A digital system for navigation an autonomous mobile vehicle. .

# 94 [PDF, 413 Kb]

Bounthanh T., Chitsobhuk O., Mitatha S. - Hierachical region of interest query and indexing for content-based image retrieval. .

# 95 [PDF, 100 Kb]

Kruatrachue B., Threepak T., Hongsuwan T. - Delimiter search for locating rule pattern in intrusion detection systems. .

# 96 [PDF, 250 Kb]

Piyatamrong B., Anutchalakhom W. - Performance evaluation on drop-tail and red gateways. .

# 97 [PDF, 135 Kb]

Ганин А.Н. - Обратное вейвлет преобразование шума квантования. .

# 98 [PDF, 448 Kb]

Сидоров Д.Н. - Подавление квазипериодических нестационарных шумов в 2D сигналах. .

# 99 [PDF, 69 Kb]

Касымов Ш.И. - Возможности использования широкозонных дифференциальных подсистем СРНС EGNOS и MSAS в интересах авиации РФ. .

# 100 [PDF, 79 Kb]

Касымов Ш.И. - Разработка методов оценки качества ретрансляции потребителям навигационных поправок широкозонной дифференциальной подсистемы СРНС. .

# 101 [PDF, 88 Kb]

Касымов Ш.И. - Оценка влияния нелинейности ретранслятора на помехоустойчивость широкозонных дифференциальных подсистем СРНС. .

# 102 [PDF, 116 Kb]

Степнова Е.В.; Рычков А.Н. - Оптимальный алгоритм сжатия цветных изображений методом SPIHT. .

Доклады 6-й Международной Конференции DSPA-2004 (Том 2)

Все конференции DSPA

# 01 [PDF, 167 Kb]

Uzunov V., Gotchev A., Egiazarian K., Astola J. - Anisotropic Local Transform Based Average Filtering.

# 02 [PDF, 162 Kb]

Vrankic M., Egiazarian K., Gotchev A. - Phase Shifting in the Quincunx Filter Bank.

# 03 [PDF, 185 Kb]

Лебедев М.В., Рудых Д.В., Балусов И.Л. - Динамика двумерного рекурсивного цифрового фильтра второго порядка при бинарном квантовании.

# 04 [PDF, 109 Kb]

Lebedev M., Rudyh D., Balusov I. - The dinamics of a two-dimensional recursive digital filter of the second order at two-level quantization.

# 05 [PDF, 110 Kb]

Миронов В.Г. - Оптимизация выхода годных схем одномерных и двумерных КМОП схем.

# 06 [PDF, 119 Kb]

Миронов В.Г. - Синтез двумерных цифро-аналоговых фильтров в пространстве состояний.

# 07 [PDF, 182 Kb]

Рудых Д.В., Приоров А.Л., Малкова Т.В. - Исследование двумерной цифровой системы первого порядка с нелинейным сумматором.

# 08 [PDF, 190 Kb]

Чобану М.К., Большакова О.В. - Синтез ортогональных и биортогональных многомерных банков фильтров .

# 09 [PDF, 170 Kb]

Hatode P., Tchobanou M. - Transform Coding and Wavelet/Scalar Quantization for Image Compression Techniques .

# 10 [PDF, 187 Kb]

Болховская О.В., Мальцев А.А. - Сравнительный анализ решающих статистик в задаче обнаружения пространственных сигналов в случае коротких выборок.

# 11 [PDF, 190 Kb]

Ампилов О.В., Пяткин А.К., Топчиев С.А., Никитин М.В. - Устройство цифровой обработки сигналов когерентной моноимпульсной РЛС.

# 12 [PDF, 188 Kb]

Атаянц Б.А., Давыдочкин В.М., Езерский В.В., Нагорный Д.Я. - ЧМ-радиодальномер с адаптивным цифровым формирователем зондирующего сигнала.

# 13 [PDF, 245 Kb]

Ботов. В.А. - Сравнительный анализ методов пеленгации со сверхразрешением.

# 14 [PDF, 164 Kb]

Брызгалов А.П., Караулова Е.В., Хныкин А.В. - Аналого-цифровая обработка последовательности сверхширокополосных линейно-частотно-модулированных импульсов большой длительности в РЛС с синтезированной апертурой .

# 15 [PDF, 176 Kb]

Буй Суан Кхоа - Статистическое моделирование комплексной радиосистемы навигации самолета на персональной электрической вычислительной машине.

# 16 [PDF, 189 Kb]

Быстров Н.Е., Жукова И.Н. - Синтез нерегулярных импульсных последовательностей с заданным уровнем боковых лепестков корреляционной функции в ограниченном диапазоне задержек.

# 17 [PDF, 167 Kb]

Варламов Д.Л., Костров В.В. - Вещественная и целочисленная обработка на базе современных процессоров цифровой обработки сигналов в задачах радиолокации.

# 18 [PDF, 168 Kb]

Вертоградов Г.Г., Мятежников Ю.П., Минеев Д.А., Вертоградов В.Г. - Определение характеристик ионосферного радиоканала на основе многооконного метода спектрального анализа.

# 19 [PDF, 140 Kb]

Данилин Ю.Н., Князьков С.И., Стальной А.Я., Фурсов А.В., Хлебников Д.Ю. - Концепция компьютерного комплексного имитационного моделируюего стенда (КомКИМС).

# 20 [PDF, 164 Kb]

Дубровин А.В. - Исследование процессов, влияющих на фазовые характеристики каналов, на основе измерений разностей псевдофаз стохастических сигналов.

# 21 [PDF, 94 Kb]

Бокк Г.О., Дунаев И.Б., Иванов А.В. - Техника зондирования сверхширокополосными сигналами.

# 22 [PDF, 176 Kb]

Ненартович Н.Э., Исаков И.Н. - Определение траектории объекта по данным измерений углового положения объекта несколькими источниками, разнесенными в пространстве.

# 23 [PDF, 164 Kb]

Кириллов С.Н., Корниенко А.В., Дронов А.Н. - Помехоустойчивый алгоритм обработки предварительно синтезированных фазоманипулированных сигналов в вейвлетно-пакетном базисе.

# 24 [PDF, 187 Kb]

Кострова Т.Г., Бернюков А.К. - Эффективность цифровых устройств обнаружения и устранения неоднозначности отсчета дальности в импульсных РЛС.

# 25 [PDF, 199 Kb]

Иванов В.А., Махмутов А.Н. - Система синхронизации для ионозонда с непрерывным линейно-частотно-модулированным сигналом .

# 26 [PDF, 95 Kb]

Меркурьев Д.Э. - Применение ЦОС при адаптивной обработке сигналов в РЛС управления воздушным движением .

# 27 [PDF, 218 Kb]

Давыдочкин В.М., Мирошин С.В. - Измерение расстояния частотно-модулированным дальномером методом сравнения сигналов и спектров с эталонами.

# 28 [PDF, 168 Kb]

Нгуен Чонг Лыу - Процедура совместного обнаружения и оценивания манёвра.

# 29 [PDF, 173 Kb]

Паршин В.С., Езерский В.В., Багдагюлян А.А. - Улучшение характеристик ЧМ дальномера при наличии мешающих отражателей с помощью параметрического спектрального анализа.

# 30 [PDF, 111 Kb]

Сперанский В.С. - Содержание и особенности курса цифровые сигнальные процессоры для студентов радиотехнических специальностей МТУСИ.

# 31 [PDF, 144 Kb]

Тертышник Н.И. - К вопросу о цифровой обработке информации на борту ЗУР для управления адаптивным боевым снаряжением.

# 32 [PDF, 196 Kb]

Флегонтов А.Г. - Комплексирование информации для оценивания углового положения двухстепенного бортового радиопеленгатора.

# 33 [PDF, 210 Kb]

Медведева Е.В., Татауров Р.В., Частиков А.В. - Применение время частотных распределений для оценивания помеховой обстановки.

# 34 [PDF, 199 Kb]

Чеботарев Д.В., Реганов В.М. - Анализ адаптивного алгоритма цифровой фильтрации для компенсации мешающих отражений в РЛС со сложным сигналом.

# 35 [PDF, 156 Kb]

Агафонов М.И., Шарова О.А. - Метод цифровой реконструкции изображений для распознавания объемных образов в малоракурсной томографии.

# 36 [PDF, 222 Kb]

Алпатов Б.А., Бабаян П.В. - Обнаружение и слежение за движущимися объектами в присутствии дрожания и линейных сдвигов изображения .

# 37 [PDF,218 Kb]

Алпатов Б.А., Балашов О.Е. - Исследование методов оценки фрактальной размерности и сегментация изображения .

# 38 [PDF, 374 Kb]

Андреев С.Е. - Выделение сегментов на изображении.

# 39 [PDF, 244 Kb]

Апальков И.В., Бухтояров С.С., Соколенко Е.А., Хрящев В.В. - Предварительная обработка изображений в задаче контроля качества алмазных порошков.

# 40 [PDF, 187 Kb]

Бехтин Ю.С., Баранцев А.А. - Улучшение качества изображений многоэлементных фотоприемных устройств.

# 41 [PDF,235 Kb]

Ганин А.Н., Моисеев А.А. - Кодирование коэффициентов вейвлет-преобразования.

# 42 [PDF, 113 Kb]

Дворкович А.В., Нечепаев В.В. - О модели интерактивной системы взаимодействия мультимедийных терминалов.

# 43 [PDF, 190 Kb]

Злобин С.Л., Стальной А.Я. - Двумерное быстрое преобразование Хартли в цифровой обработке изображений.

# 44 [PDF, 270 Kb]

Иванов В.Г., Любарский М.Г., Ломоносов Ю.В. - Фурье и вейвлет-анализ изображений в терминах JPEG-технологий.

# 45 [PDF, 142 Kb]

Иртюга В.А., Тензина В.В. - Принцип передачи аудио видео информации для мобильного узкополосного вещания.

# 46 [PDF, 251 Kb]

Кобелев В.Ю., Корепанов И.В., Буралков Д.В. - Параметризация и особенности представления вейвлет-фильтров на Z-плоскости .

# 47 [PDF, 173 Kb]

Лобанов С.В. - Синтез оптимальных линейных ортогональных вейвлет-преобразований.

# 48 [PDF, 177 Kb]

Маклаков Д.В. - Классификация специфических искажений изображений и методы их оценки в системах кодирования MPEG-2.

# 49 [PDF, 375 Kb]

Манько В.Э., Манько Е.Э. - Исследование влияния предварительной морфологической обработки полутоновых изображений на коэффициент компрессии при использовании фрактального алгоритма сжатия.

# 50 [PDF, 103 Kb]

Дворкович А.В., Мингазов И.Д. - Методика построения промежуточных кадров видеопоследовательности.

# 51 [PDF, 172 Kb]

Мишуровский М.Н., Ковлига И.М. - Анализ влияния эффекта маскирования на пороговую чувствительность человека к искажениям вейвлет-коэффициентов.

# 52 [PDF, 173 Kb]

Бондаренко В.А., Короткин А.А., Ламдан А.Я., Мячин М.Л. - Метод нечеткой кластеризации текстур.

# 53 [PDF, 230 Kb]

Наместников С.М. - Сжатие изображений на основе лифтинговой схемы с коррекцией вейвлет-коэффициентов.

# 54 [PDF, 193 Kb]

Карагодин М.А., Осокин А.Н. - Сжатие полноцветных изображений с использованием функций Уолша.

# 55 [PDF, 188 Kb]

Радченко Ю.С. - Оценка параметров сдвига изображений с помощью спектральных дискриминаторов.

# 56 [PDF, 180 Kb]

Самохина Е.В., Нефедов В.И., Гуров П.А. - Вейвлетный алгоритм цифрового сжатия информации.

# 57 [PDF, 310 Kb]

Степанец Ю.В., Коневский О.Л. - Стохастический алгоритм сегментации изображений гранулярных структур.

# 58 [PDF, 197 Kb]

Стешенко В.Б., Петров А.В. - Аппаратная реализация декодера Витерби.

# 59 [PDF, 477 Kb]

Ляпин А.И., Суворов Е.Ю., Сидоров С.Б. - Исследование метода обработки видеоизображений и идентификации объектов, инвариантного к пространственным изменениям анализируемой сцены.

# 60 [PDF, 181 Kb]

Жирков В.Ф., Новиков К.В., Хебайши М.А., Сушкова Л.Т. - Повышение эффективности алгоритмов распознавания путем оптимизации их параметров, основанной на имитационном статистическом эксперименте .

# 61 [PDF, 251 Kb]

Трубин И.С., Буторин Е.Л. - Математическая модель последовательности цифровых изображений.

# 62 [PDF, 210 Kb]

Щавелев И.А. - Идентификация опасных вложений в автоматизированной системе обработки рентгенографических изображений.

# 63 [PDF, 93 Kb]

Баврина Е.В., Троицкий C.А. - Разработка методики автоматической коррекции систематической погрешности частотно-цифрового устройства.

# 64 [PDF, 185 Kb]

Беспалов Е.С., Мусянков М.И., Платонов С.А. - Алгоритмы формирования хаотических последовательностей чисел на основе функций Чебышева.

# 65 [PDF, 221 Kb]

Василюк Н.Н. - Рекуррентный алгоритм оценивания термобарических параметров атмосферы вдоль траектории движения летательного аппарата.

# 66 [PDF, 162 Kb]

Василюк Н.Н. - Влияние шумов измерения элементов регрессионной матрицы на статистические свойства линейных МНК-оценок.

# 67 [PDF, 152 Kb]

Гришкевич А.А., Степкина Ю.В. - Комбинаторные модели при цифровой обработке результатов измерений.

# 68 [PDF, 180 Kb]

Губанов Ю.А. - Формирование алгоритмов управления корабельными электроэнергетическими системами и синтез систем управления на основе цифровой обработки информации о физических параметрах ЭЭС: метод прямого цифрового сканирования.

# 69 [PDF, 161 Kb]

Губанов Ю.А., Москалев Н.Г. - Анализ помех в системах управления и защиты потенциально опасных объектов в рамках концепции "вертикальной" интеграции, создание методов подавления помех в сигнальных цепях и цепях управления.

# 70 [PDF, 205 Kb]

Золотухин И.А. - Цифровая обработка сигнала при исследовании возбуждения колебаний в многоконтурной модели сложной теплогидравлической системы.

# 71 [PDF, 126 Kb]

Филимонов В.В., Иванов В.Н. - Исследование возможностей представления информации в частотно-цифровых средствах измерений.

# 72 [PDF, 83 Kb]

Капырин. П.А. - Разработка и исследование цифрового информационно-измерительного устройства метрологического обеспечения размерного контроля.

# 73 [PDF, 190 Kb]

Пальчик О.В., Андреев В.Г. - Обработка данных триангуляционного измерителя.

# 74 [PDF, 224 Kb]

Синельникова И.А., Лавров Л.М. - Модельный эксперимент по определению возможности использования методики обнаружения сверхслабого периодического сигнала ЭМП на фоне высокоамплитудного шума при измерении методом сверхпроводящей магнитометрии.

# 75 [PDF, 207 Kb]

Скачко Ю.В. - Измерительные частотно-цифровые системы с акустическими резонаторами.

# 76 [PDF, 180 Kb]

Остапенков П.С., Смольский С.М. - Цифровая обработка сигналов высокоточного радиолокационного измерителя сверхмалых перемещений.

# 77 [PDF,143 Kb]

Столяров А.С. - Применение аппаратно-реализованного ДПФ в приемном устройстве ультразвукового уровнемера.

# 78 [PDF,97 Kb]

Стреляев С.И., Туманова Л.А., Хурхулу Ю.С. - Линеалиризация зависмости угол-напряжение датчиков угловых перемещений на основе резонансных угловых фильтров.

# 79 [PDF, 156 Kb]

Ткачева Т.А. - Информационно-метрологическое развитие цифровых технологий в производственных условиях.

# 80 [PDF, 174 Kb]

Ткачева Т.А. - О совершенствовании методологии цифровой обработки данных сложных технологических процессов рассредоточенных объектов.

# 81 [PDF, 126 Kb]

Скачко Ю.В., Филимонов В.В. - Особенности использования частотно-цифровых средств измерений.

# 82 [PDF, 90 Kb]

Хмель Т.В. - Методы исследования метрологических характеристик цифрового информационно-измерительного устройства размерного контроля.

# 83 [PDF, 122 Kb]

Чесноков Ю.В., Чижиков В.И. - Удаление шумов и сжатие медицинских сигналов.

# 84 [PDF, 119 Kb]

Скачко Ю.В, Юрин А. И. - Разработка виртуальных СИ на базе АЦП ЛА-70.

# 85 [PDF, 223 Kb]

Шенягин В.П. - СигналЫ золотой пропорции.

# 86 [PDF, 158 Kb]

Шенягин В.П., Битюков В.К. - Измерение длительности колоколообразного импульса.

# 87 [PDF,174 Kb]

Зимина С.В. - Анализ влияния флуктуаций весового вектора на статистические характеристики искусственного нейрона с ограничениями, настраивающегося по дискретному градиентному алгоритму.

# 88 [PDF, 202 Kb]

Сосулин Ю.Г., Фам Чунг Зунг - Сравнительный анализ эффективности распознавания изображений обучающимся векторным квантователем и многослойным персептроном.

# 89 [PDF, 409 Kb]

Казанцев П.А., Остапенко Г.П., Галушкин А.И. - Реализация фрагмента нейронной сети на ПЛИС Xilinx c возможностью изменения весов и функции активации в реальном времени.

# 90 [PDF, 185 Kb]

Казанцев П.А. - Интегрированный контур обучения, как средство повышения производительности и функциональности цифрового нейросетевого устройства.

# 91 [PDF, 113 Kb]

Kazantsev P., Ostapenko G., Galushkin A. - FPGA Xilinx-based Neural Network Fragment Hardware implementation with adjustable weights and activation function in real-time applications.

# 92 [PDF, 183 Kb]

Кацин А.С., Коробкова С.В., Куравский Л.С. - Нейросетевой алгоритм классификации в условиях малой выборки в задаче контроля усталостного разрушения тонкостенных конструкций.

# 93 [PDF, 184 Kb]

Назаров Л.Е., Чухланцев А.А., Шутко А.М., Назарова З.Т. - Нейросетевые алгоритмы совместной обработки совокупности разнородных космических изображений Земли.

# 94 [PDF, 248 Kb]

Пантелеев С.В., Сорокин А.В. - Распознавание типа модуляции цифровых радиосигналов нейронными сетями с фиксированной структурой с использованием пакета прикладных программ NEURAL NETWORK TOOLBOX системы MATLAB.

# 95 [PDF, 187 Kb]

Пантелеев С.В. - Оценка работоспособности обученной нейронной сети для распознавания типов модуляций радиосигналов при округлении входного сигнала и весовых коэффициентов.

# 96 [PDF, 260 Kb]

Пантюхин Д.В. - Распознавание типа модуляции радиосигнала с помощью нейронной сети.

# 97 [PDF, 199 Kb]

Апальков И.В., Приоров А.Л., Соколенко Е.А., Хрящев В.В. - Многослойный персептрон в задаче восстановления изображений по фазовому спектру.

# 98 [PDF, 135 Kb]

Тележкин В.Ф., Тележкин В.В., Баландин А.В. - Структурно-параметрический синтез нейронных сетей в системах биометрической идентификации личности по голосу.

# 99 [PDF, 165 Kb]

Тимашев О.А. - Управление фазированными антенными решетками с помощью нейросетевых методов.

Доклады 6-й Международной Конференции DSPA-2004 (Том 1)

Все конференции DSPA

# 01 [PDF, 185 Kb]

Лебедев М.В., Рудых Д.В., Балусов И.Л. - Динамика двумерного рекурсивного цифрового фильтра второго порядка при бинарном квантовании.

# 02 [PDF, 102 Kb]

Миронов В.Г. - Оптимизация выхода годных схем одномерных и двумерных КМОП схем.

# 03 [PDF, 103 Kb]

Миронов В.Г. - Синтез двумерных цифро-аналоговых фильтров в пространстве состояний.

# 04 [PDF, 182 Kb]

Рудых Д.В., Приоров А.Л., Малкова Т.В. - Исследование двумерной цифровой системы первого порядка с нелинейным сумматором .

# 05 [PDF, 190 Kb]

Чобану М.К., Большакова О.В. - Синтез ортогональных и биортогональных многомерных банков фильтров .

# 06 [PDF, 185 Kb]

Болховская О.В., Мальцев А.А. - Сравнительный анализ решающих статистик в задаче обнаружения пространственных сигналов в случае коротких выборок .

# 07 [PDF, 190 Kb]

Ампилов О.В., Пяткин А.К., Топчиев С.А., Никитин М.В. - Устройство цифровой обработки сигналов когерентной моноимпульсной РЛС .

# 08 [PDF, 176 Kb]

Атаянц Б.А., Давыдочкин В.М., Езерский В.В., Нагорный Д.Я. - ЧМ-радиодальномер с адаптивным цифровым формирователем зондирующего сигнала .

# 09 [PDF, 123 Kb]

Бобров Д.Ю. - Алгоритм цифровой обработки ФКМ сигналов с эффективным вычислением свертки в доплеровском диапазоне частот .

# 10 [PDF, 245 Kb]

Ботов. В.А. - Сравнительный анализ методов пеленгации со сверхразрешением.

# 11 [PDF, 164 Kb]

Брызгалов А.П., Караулова Е.В., Хныкин А.В. - Аналого-цифровая обработка последовательности сверхширокополосных линейно-частотно-модулированных импульсов большой длительности в РЛС с синтезированной апертурой .

# 12 [PDF, 176 Kb]

Буй Суан Кхоа - Статистическое моделирование комплексной радиосистемы навигации самолета на персональной электрической вычислительной машине .

# 13 [PDF, 189 Kb]

Быстров Н.Е., Жукова И.Н. - Синтез нерегулярных импульсных последовательностей с заданным уровнем боковых лепестков корреляционной функции в ограниченном диапазоне задержек .

# 14 [PDF, 166 Kb]

Варламов Д.Л., Костров В.В. - Вещественная и целочисленная обработка на базе современных процессоров цифровой обработки сигналов в задачах радиолокации .

# 15 [PDF, 168 Kb]

Вертоградов Г.Г., Мятежников Ю.П., Минеев Д.А., Вертоградов В.Г. - Определение характеристик ионосферного радиоканала на основе многооконного метода спектрального анализа .

# 16 [PDF, 140 Kb]

Данилин Ю.Н., Князьков С.И., Стальной А.Я., Фурсов А.В., Хлебников Д.Ю. - Концепция компьютерного комплексного имитационного моделируюего стенда (КомКИМС) .

# 17 [PDF, 164 Kb]

Дубровин А.В. - Исследование процессов, влияющих на фазовые характеристики каналов, на основе измерений разностей псевдофаз стохастических сигналов .

# 18 [PDF, 86 Kb]

Бокк Г.О., Дунаев И.Б., Иванов А.В. - Техника зондирования сверхширокополосными сигналами.

# 19 [PDF, 176 Kb]

Ненартович Н.Э., Исаков И.Н. - Определение траектории объекта по данным измерений углового положения объекта несколькими источниками, разнесенными в пространстве .

# 20 [PDF, 164 Kb]

Кириллов С.Н., Корниенко А.В., Дронов А.Н. - Помехоустойчивый алгоритм обработки предварительно синтезированных фазоманипулированных сигналов в вейвлетно-пакетном базисе .

# 21 [PDF, 187 Kb]

Кострова Т.Г., Бернюков А.К. - Эффективность цифровых устройств обнаружения и устранения неоднозначности отсчета дальности в импульсных РЛС .

# 22 [PDF, 199 Kb]

Иванов В.А., Махмутов А.Н. - Система синхронизации для ионозонда с непрерывным линейно-частотно-модулированным сигналом .

# 23 [PDF, 87 Kb]

Меркурьев Д.Э. - Применение ЦОС при адаптивной обработке сигналов в РЛС управления воздушным движением .

# 24 [PDF, 218 Kb]

Давыдочкин В.М., Мирошин С.В. - Измерение расстояния частотно-модулированным дальномером методом сравнения сигналов и спектров с эталонами .

# 25 [PDF, 124 Kb]

Ataianz B., Davyidochkin V., Ezersky V., Nagorny D. - FMCW-radar with adaptive digital generator of transmitting signal .

# 26 [PDF, 168 Kb]

Нгуен Чонг Лыу - Процедура совместного обнаружения и оценивания манёвра.

# 27 [PDF, 173 Kb]

Паршин В.С., Езерский В.В., Багдагюлян А.А. - Улучшение характеристик ЧМ дальномера при наличии мешающих отражателей с помощью параметрического спектрального анализа .

# 28 [PDF, 103 Kb]

Сперанский В.С. - Содержание и особенности курса Цифровые сигнальные процессоры для студентов радиотехнических специальностей МТУСИ .

# 29 [PDF, 132 Kb]

Тертышник Н.И. - К вопросу о цифровой обработке информации на борту ЗУР для управления адаптивным боевым снаряжением .

# 30 [PDF, 195 Kb]

Флегонтов А.Г. - Комплексирование информации для оценивания углового положения двухстепенного бортового радиопеленгатора .

# 31 [PDF, 210 Kb]

Медведева Е.В., Татауров Р.В., Частиков А.В. - Применение время частотных распределений для оценивания помеховой обстановки .

# 32 [PDF, 198 Kb]

Чеботарев Д.В., Реганов В.М. - Анализ адаптивного алгоритма цифровой фильтрации для компенсации мешающих отражений в РЛС со сложным сигналом .

# 33 [PDF, 146 Kb]

Агафонов М.И., Шарова О.А. - Метод цифровой реконструкции изображений для распознавания объемных образов в малоракурсной томографии .

# 34 [PDF, 222 Kb]

Алпатов Б.А., Бабаян П.В. - Обнаружение и слежение за движущимися объектами в присутствии дрожания и линейных сдвигов изображения .

# 35 [PDF, 218 Kb]

Алпатов Б.А., Балашов О.Е. - Исследование методов оценки фрактальной размерности и сегментация изображения .

# 36 [PDF, 374 Kb]

Андреев С.Е. - Выделение сегментов на изображении.

# 37 [PDF, 244 Kb]

Апальков И.В., Бухтояров С.С., Соколенко Е.А., Хрящев В.В. - Предварительная обработка изображений в задаче контроля качества алмазных порошков.

# 38 [PDF, 174 Kb]

Бехтин Ю.С., Баранцев А.А. - Улучшение качества изображений многоэлементных фотоприемных устройств.

# 39 [PDF, 235 Kb]

Ганин А.Н., Моисеев А.А. - Кодирование коэффициентов вейвлет-преобразования.

# 40 [PDF, 113 Kb]

Дворкович А.В., Нечепаев В.В. - О модели интерактивной системы взаимодействия мультимедийных терминалов.

# 41 [PDF, 98 Kb]

Злобин С.Л., Стальной А.Я. - Двумерное быстрое преобразование Хартли в цифровой обработке изображений.

# 42 [PDF, 119 Kb]

Иванов В.Г., Любарский М.Г., Ломоносов Ю.В. - Фурье и Вейвлет анализ изображений в терминах jpEg-технологий.

# 43 [PDF, 147 Kb]

Иртюга В.А., Тензина В.В. - Принцип передачи аудио видео информации для мобильного узкополосного вещания.

# 44 [PDF, 250 Kb]

Кобелев В.Ю., Корепанов И.В., Буралков Д.В. - Параметризация и особенности представления вейвлет-фильтров на Z-плоскости* .

# 45 [PDF, 173 Kb]

Лобанов С.В. - Cинтез оптимальных линейных ортогональных вейвлет преобразований.

# 46 [PDF, 169 Kb]

Маклаков Д.В. - Классификация специфических искажений изображений и методы их оценки в системах кодирования MPEG-2.

# 47 [PDF, 304 Kb]

Манько В.Э., Манько Е.Э. - Исследование влияния предварительной морфологической обработки полутоновых изображений на коэффициент компрессии при использовании фрактального алгоритма сжатия.

# 48 [PDF, 103 Kb]

Дворкович А.В., Мингазов И.Д. - Методика построения промежуточных кадров видеопоследовательности.

# 49 [PDF, 172 Kb]

Мишуровский М.Н., Ковлига И.М. - Анализ влияния эффекта маскирования на пороговую чувствительность человека к искажениям вейвлет-коэффициентов .

# 50 [PDF, 173 Kb]

Бондаренко В.А., Короткин А.А., Ламдан А.Я., Мячин М.Л. - Метод нечеткой кластеризации текстур.

# 51 [PDF, 230 Kb]

Наместников С.М. - Сжатие изображений на основе лифтинговой схемы с коррекцией вейвлет-коэффициентов .

# 52 [PDF, 193 Kb]

Карагодин М.А., Осокин А.Н. - Сжатие полноцветных изображений с использованием функций уолша .

# 53 [PDF, 187 Kb]

Радченко Ю.С. - Оценка параметров сдвига изображений с помощью спектральных дискриминаторов .

# 55 [PDF, 147 Kb]

Самохина Е.В., Нефедов В.И., Гуров П.А. - Вейвлетный алгоритм цифрового сжатия информации.

# 56 [PDF, 343 Kb]

Степанец Ю.В., Коневский О.Л. - Стохастический алгоритм сегментации изображений гранулярных структур .

# 57 [PDF, 188 Kb]

Стешенко В.Б., Петров А.В. - Аппаратная реализация декодера Витерби.

# 54 [PDF, 477 Kb]

Ляпин А.И., Суворов Е.Ю., Сидоров С.Б. - Исследование метода обработки видеоизображений и идентификации объектов, инвариантного к пространственным изменениям анализируемой сцены.

//

// //

# 58 [PDF, 114 Kb]

// Жирков В.Ф., Новиков К.В., Хебайши М.А., Сушкова Л.Т. - // Повышение эффективности алгоритмов распознавания путем оптимизации их параметров, //основанной на имитационном статистическом эксперименте.

# 58 [PDF, 114 Kb]

Баврина Е.В., Троицкий C.А. - Разработка методики автоматической коррекции систематической погрешности частотно-цифрового устройства.

# 59 [PDF, 185 Kb]

Беспалов Е.С., Мусянков М.И., Платонов С.А. - Алгоритмы формирования хаотических последовательностей чисел на основе функций Чебышева .

# 60 [PDF, 220 Kb]

Василюк Н.Н - Рекуррентный алгоритм оценивания термобарических параметров атмосферы вдоль траектории движения летательного аппарата .

# 61 [PDF, 162 Kb]

Василюк Н.Н. - Влияние шумов измерения элементов регрессионной матрицы на статистические свойства линейных МНК-оценок .

# 62 [PDF, 152 Kb]

Гришкевич А.А., Степкина Ю.В. - Комбинаторные модели при цифровой обработке результатов измерений.

# 63 [PDF, 173 Kb]

Губанов Ю.А. - Формирование алгоритмов управления корабельными электроэнергетическими системами и синтез систем управления на основе цифровой обработки информации о физических параметрах ЭЭС: метод прямого цифрового сканирования.

# 64 [PDF, 154 Kb]

Губанов Ю.А., Москалев Н.Г. - Анализ помех в системах управления и защиты потенциально опасных объектов в рамках концепции "вертикальной" интеграции, создание методов подавления помех в сигнальных цепях и цепях управления .

# 65 [PDF, 204 Kb]

Золотухин И.А. - Цифровая обработка сигнала при исследовании возбуждения колебаний в многоконтурной модели сложной теплогидравлической системы.

# 66 [PDF, 126 Kb]

Филимонов В.В., Иванов В.Н. - Исследование возможностей представления информации в частотно-цифровых средствах измерений .

# 67 [PDF, 83 Kb]

Капырин П.А. - Разработка и исследование цифрового информационно-измерительного устройства метрологического обеспечения размерного контроля .

# 68 [PDF, 190 Kb]

Пальчик О.В., Андреев В.Г. - Обработка данных триангуляционного измерителя.

# 69 [PDF, 224 Kb]

Синельникова И.А., Лавров Л.М. - Модельный эксперимент по определению возможности использования методики обнаружения сверхслабого периодического сигнала ЭМП на фоне высокоамплитудного шума при измерении методом сверхпроводящей магнитометрии .

# 70 [PDF, 187 Kb]

Скачко Ю.В. - Измерительные частотно-цифровые системы с акустическими резонаторами .

# 71 [PDF, 180 Kb]

Остапенков П.С., Смольский С.М. - Цифровая обработка сигналов высокоточного радиолокационного измерителя сверхмалых перемещений .

# 72 [PDF, 143 Kb]

Столяров А.С. - Применение аппаратно-реализованного ДПФ в приемном устройстве ультразвукового уровнемера .

# 73 [PDF, 97 Kb]

Стреляев С.И., Туманова Л.А., Хурхулу Ю.С. - Линеалиризация зависмости угол-напряжение датчиков угловых перемещений на основе резонансных угловых фильтров .

# 74 [PDF, 156 Kb]

Ткачева Т.А. - Информационно-метрологическое развитие цифровых технологий в производственных условиях .

# 75 [PDF, 174 Kb]

Ткачева Т.А. - О совершенствовании методологии цифровой обработки данных сложных технологических процессов рассредоточенных объектов.

# 76 [PDF, 138 Kb]

Скачко Ю.В., Филимонов В.В. - Особенности использования частотно-цифровых средств измерений.

# 77 [PDF, 74 Kb]

Хмель Т.В. - Методы исследования метрологических характеристик цифрового информационно-измерительного устройства размерного контроля .

# 78 [PDF, 122 Kb]

Чесноков Ю.В., Чижиков В.И. - Удаление шумов и сжатие медицинских сигналов.

# 79 [PDF, 136 Kb]

Скачко Ю.В, Юрин А. И. - Разработка виртуальных си на базе АЦП ЛА-70.

# 80 [PDF, 222 Kb]

Шенягин В.П. - СигналЫ золотой пропорции.

# 81 [PDF, 158 Kb]

Шенягин В.П., Битюков В.К. - Измерение длительности колоколообразного импульса.

# 82 [PDF, 174 Kb]

Зимина С.В. - Анализ влияния флуктуаций весового вектора на статистические характеристики искусственного нейрона с ограничениями, настраивающегося по дискретному градиентному алгоритму .

# 83 [PDF, 182 Kb]

Сосулин Ю.Г., Фам Чунг Зунг - Сравнительный анализ эффективности распознавания изображений обучающимся векторным квантователем и многослойным персептроном .

# 84 [PDF, 402 Kb]

Казанцев П.А., Остапенко Г.П., Галушкин А.И. - Реализация фрагмента нейронной сети на ПЛИС Xilinx c возможностью изменения весов и функции активации в реальном времени .

# 85 [PDF, 178 Kb]

Казанцев П.А. - Интегрированный контур обучения, как средство повышения производительности и функциональности цифрового нейросетевого устройства .

# 86 [PDF, 183 Kb]

Кацин А.С., Коробкова С.В., Куравский Л.С. - Нейросетевой алгоритм классификации в условиях малой выборки в задаче контроля усталостного разрушения тонкостенных конструкций .

# 87 [PDF, 184 Kb]

Назаров Л.Е., Чухланцев А.А., Шутко А.М., Назарова З.Т. - Нейросетевые алгоритмы совместной обработки совокупности разнородных космических изображений земли.

# 88 [PDF, 248 Kb]

Пантелеев С.В., Сорокин А.В. - Распознавание типа модуляции цифровых радиосигналов нейронными сетями с фиксированной структурой с использованием пакета прикладных программ NEURAL NETWORK TOOLBOX системы MATLAB .

# 89 [PDF, 187 Kb]

Пантелеев С.В. - Оценка работоспособности обученной нейронной сети для распознавания типов модуляций радиосигналов при округлении входного сигнала и весовых коэффициентов .

# 90 [PDF,260 Kb]

Пантюхин Д.В. - Распознавание типа модуляции радиосигнала с помощью нейронной сети.

# 91 [PDF, 199 Kb]

Апальков И.В., Приоров А.Л., Соколенко Е.А., Хрящев В.В. - Многослойный персептрон в задаче восстановления изображений по фазовому спектру .

# 92 [PDF, 128 Kb]

Тележкин В.Ф., Тележкин В.В., Баландин А.В. - Структурно-параметрический синтез нейронных сетей в системах биометрической идентификации личности по голосу .

# 93 [PDF, 156 Kb]

Тимашев О.А. - Управление фазированными антенными решетками с помощью нейросетевых методов .

# 94 [PDF, Kb]

Мингазин А. Т. - СИНТЕЗ ПОЛУПОЛОСНЫХ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ БЕЗ УМНОЖИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ФАЗОВЫХ ЦЕПЕЙ .

# 95 [PDF, Kb]

Mingazin A. - DESIGN OF MULTIPLIERLESS HALF-BAND DIGITAL FILTERS BASED ON ALLPASS NETWORKS .

Доклады 7-й Международной Конференции DSPA-2005 (Том 2)

Все конференции DSPA

1. Алгоритм быстрого трехмерного ультразвукового сканирования с высоким разрешением. Бененсон З.М., Кульберг Н.С., Шестопалов В.С. pdf

2. Проектирование на ПЛИС устройств цифровой обработки сигналов с помощью пакета ZUBR. Соловьев В.В., Климович А. pdf

3. Уточнение моделей дискретно аналоговых систем обработки двумерных сигналов. Миронов В.Г. pdf

4. Применение метода достройки матрицы для синтеза многомерных банков фильтров . Чобану М.К., Большакова О.В. pdf

5. Structure Decomposition And Computation Of Minimal Realization Of Normal Transfer Matrix Of Positive Systems. Kaczorek T. pdf

6. Выбор оптимальной цветовой модели для представления цветного изображения с целью его кодирования. Сержантов А.В. pdf

7. Согласование фото- и термоизображений в задачах автоматизации мобильной системы теплового неразрушающего контроля локомотивов. Капустин А.Н., Лукьянов А.А. pdf

8. Активизация информационно-метрологического обеспечения цифровых технологий в горном производстве. Ткачева Т.А. pdf

9. Метрологическое развитие цифровой обработки горных данных в экстремальных производственных условиях. Ткачева Т.А. pdf

10. Обработка информации с распределённого температурного поля. Гридин А.А., Денисова Е.В., Денисов И.В. pdf

11. Реализация FRAMEWORK для высокопроизводительных телекоммуникационных систем, построенных на аппаратной платформе dsp ti 64xx. Машин А.П., Цивинский М.Ю., Behan H pdf

12. Сравнение алгоритмов сегментации. Аксенов О.Ю. pdf

13. Генерация нормального шума на процессоре Л1879ВМ1 (NEUROMATRIX6403). Борисов А.В. pdf

14. Проблемы передачи информации в распределительных электрических силовых сетях. Липский Р.Н. pdf

15. Модули обработки сигналов на основе цифровых сигнальных процессоров TMS320C6701 и ADSP-TS101м. Андреев Н.А., Марочкин М.В., Рыбаков В.Ю. pdf

16. Целочисленная обработка на базе современных процессоров цифровой обработки сигналов. Варламов Д.Л., Костров В.В. pdf

17. Преобразование сигналов с помощью двумерных рекурсивных цифровых фильтров второго порядка. Лебедев М.В. pdf

18. Предельные циклы в двумерных рекурсивных цифровых фильтрах первого порядка с тремя уровнями квантования. Рудых Д.В. pdf

19. Синтез оптимальных нелинейных декоррелирующих преобразований. Лобанов С.В. pdf

20. Опыт создания автоматизированных систем проектирования на базе открытых технологий. Королев А.С. pdf

21. Многоальтернативное обнаружение изменений в динамических изображениях. Радченко Ю.С. pdf

22. Усовершенствование алгоритмов восстановления изображений на основе ранговой статистики. Хрящев В.В., Соколенко Е.А., Звонарев П.С., Куйкин Д.К. pdf

23. Математические модели изображений для алгоритмов вейвлет - обработки. Вакунов Н.В., Жизняков А.Л. pdf

24. Пакет прикладных программ по цифровой обработке изображений. Приоров А.Л., Хрящев В.В., Звонарев П.С., Саутов Е.Ю. pdf

25. Реализация метода размножения оценок на базе цифрового сигнального процессора фирмы TEXAS INSTRUMENTS TMS320C5416. Марчук В.И., Житков Д.В., Шерстобитов А.И. pdf

26. Автоматизация исследований периферического кровообращения. Бернюков А.К., Костикин И.Ю., Сушкова Л.Т. pdf

27. Метрологическое обеспечение виртуальных частотно-цифровых измерительных систем с акустическими резонаторами. Скачко Ю.В. pdf

28. Определение дисперсии оценки спектральной плотности мощности. Ромашко Д.А., Стецко И.П., Фролов П.В. pdf

29. Анализ вероятностных характеристик адаптивного порога при обнаружении аномальных измерений. Токарева С.В., Марчук В.И. pdf

30. Модуль цифрового формирования и обработки радиолокационных сигналов. Ампилов О.В., Маслов Д.А., Пяткин А.К., Топчиев С.А., Никитин М.В., Шаров А.И. pdf

31. Улучшение производительности робастного алгоритма эхокомпенсации на ЦСП ADSP-21160. Назаровский А.Е., Тараканов А.Н. pdf

32. Моделирование аудиторной суппрессии в частотной области на основе СДПФ для выделения признаков распознавателей речи повышенной эффективности в условиях шумов. Иванов А.В., Петровский А.А. pdf

33. Автоматизация процесса сегментации изображений медико-биологических микрообъектов. Попова Г.М., Степанов В.Н. pdf

34. Параметрическая оптимизация алгоритма оценивания положения одиночного видеоимпульса. Венедиктов А.З., Пальчик О.В. pdf

35. Обработка изображений в задаче лазерного сканирования рельефа объектов с использованием полноцветной ПЗС-матрицы высокого разрешения. Давыденко Е.В. pdf

36. Фильтрация изображений при использовании фрактального алгоритма кодирования. Манько В.Э., Манько Е.Э., Приоров А.Л. pdf

37. Способ и аппаратура оперативного измерения и контроля параметров изделий пьезотехники. Кондаков Е.В. pdf

38. Особенности измерителя характеристик абонентских и соединительных линий, телефонных аппаратов и станционного оконечного оборудования. Комаренко О.В. pdf

39. Использование математического аппарата вейвлет-фильтрации в задаче дифференцирования результатов измерений. Безуглов Д.А., Цугурян Н.О. pdf

40. Демодуляция сигнала ADSL-модема с использованием цифрового сигнального процессора TMS320C6416. Сергиенко А.Б., Натальин А.Б., Сидоров М.С., Сувалов И.К. pdf

41. Опыт и перспективы применения быстродействующих модулей ЦОС ЗАО ИНСИС в медицинских ультразвуковых диагностических устройствах. Белянкин Р.В., Риман В.В., Селянин А.И., Фин В.А., Чечина И.Н. pdf

42. Аппаратная реализация многопороговых декодеров. Золотарев В.В., Овечкин Г.В. pdf

43. Разработка методов повышения точности частотно-цифровых измерительных преобразователей на принципах интеллектуализации измерений. Филимонов В.В. pdf

44. Интеллектуализация метрологического обеспечения информационно-измерительных систем на основе механических резонаторных преобразователей. Юрин А.И. pdf

45. Квазиоптимальные демодуляторы хаотических сигналов. Аливер В.Ю. pdf

46. Применение методологии вейвлет-анализа при исследовании функционального состояния головного мозга. Кубланов В.С., Костоусов В.Б., Попов А.А., Азин А.Л. pdf

47. Влияние частотных характеристик вейвлет-фильтров на качество восстановления сигналов. Кобелев В.Ю., Корепанов И.В., Моисеев А.А. pdf

48. Разработка методики выборочного контроля при известном законе распределения. Шейкин В.В. pdf

49. Применение карманного персонального компьютера для обработки измерительной информации. Скачко Н.Ю. pdf

50. Повышение надёжности измерительного комплекса путём интеллектуализации процесса измерений. Троицкий С.А. pdf

51. TEAMSPIRIT™: высококачественные аудио-телеконференции в IP-сетях. Абкаиров Н.Н., Свириденко В.А. pdf

52. Новые технологии видеокодирования в стандарте Н.264. Дворкович А.В. pdf

53. Сверхширокополосный канал передачи цифровых данных со спектральной модуляцией и сжатием шумовых сигналов. Калинин В.И. pdf

54. Фрактальное кодирование полутоновых изображений, представленных в виде набора битовых сечений. Касаткин А.С. pdf

55. Адаптивная фильтрация цифровых изображений, аппроксимированных дискретнозначным марковским процессом. Трубин И.С., Буторин Е.Л. pdf

56. Цифровая обработка двумерного аккумулированного сигнала гибридного оптоволоконного датчика турбулентности. Бирюкова О.В., Смирнов В.И., Янина Г.М. pdf

57. Новая система мультимедийного вещания на мобильного абонента. Дворкович В.П., Дворкович А.В., Иртюга В.А., Тензина В.В. pdf

58. Алгоритмы распознавания дискретных линейных сигналов при непараметрической априор-ной неопределенности. Чикин А.В. pdf

59. Алгоритм нелинейной фильтрации видеопоследовательности цифровых полутоновых изображений. Петров Е.П.,Трубин И.С., Буторин Е.Л. pdf

60. Прогнозирование управления приводами в видеокомпьютерной системе сопровождения объектов. Алпатов Б.А., Балашов О.Е., Степашкин А.И. pdf

61. Выделение движущихся объектов в системах видеонаблюдения при наличии геометриче-ских искажений изображения. Алпатов Б.А., Бабаян П.В. pdf

62. Оценивание псевдоградиента целевой функции при измерении межкадровых геометрических деформаций изображений. Самойлов М.Ю., Ташлинский А.Г. pdf

63. Восстановление случайных полей по дискретным отсчетам. Васильев К.К., Служивый М.Н. pdf

64. Редукция структурных элементов изображения на дискретный растр.Лепихов Ю.Н., Лялин В.Е., Григорьев Е.В. pdf

65. Анимирование объектов 3d-сцен в интерактивных динамических трехмерных моделях. Елкин С.Л., Мурынов А.И. pdf

66. Оптимизация и развитие алгоритма SPIHT. Черников А.В., Чобану М.К. pdf

67. Устройство визуализации внутренних переменных системы управления с цифровой обработкой сигналов (ЦОС). Зезин В.Г, Пузырев В.А, Сомов И.А. pdf

68. Моделирование сигнала ФРНС "OMEGA" средствами пакета MATLAB. Литвин О.Н., Сорокин Л.В. pdf

69. Аппаратная реализация алгоритма поиска сигнала на фоне шумов методом построения тела неопределенности. Сорохтин М.М., Сорохтин Е.М., Морозов О.А. pdf

Доклады 7-й Международной Конференции DSPA-2005 (Том 1)

Все конференции DSPA

1. Оценка структурной сложности псевдослучайной последовательности целых чисел. Колесов В.В. pdf

2. Искажения сигналов в мощном СВЧ-усилителе. Чешев А.М., Барский Д.Р., Гуров П.А., Нефедов В.И., Самохина Е.В. pdf

3. Cложение мощностей в усилительных СВЧ-модулях. Барский Д.Р., Белявский Д.С., Бузылёв Ф.Н., Нефедов В.И. pdf

4. Оптимизационная задача выбора речевого и канального кодирования. Бабкин В.В., Ланнэ А.А., Шаптала В.С. pdf

5. Оптимальная обработка сложных сигналов в многоэлементных антенных системах. Иванов Н.М. pdf

6. Метод частотно-временной локализации сложных сигналов. Викулов П.Н., Вертоградов Г.Г., Шевченко В.Н. pdf

7. Реализация быстрых алгоритмов обработки сложных сигналов на основе искусственных нейронных сетей. Кириллов С.Н., Дронов А.Н., Корниенко А.В., Хахулин С.С. pdf

8. Определение начальной фазы тактового колебания для импульсных сигналов с манипуляцией с минимальным сдвигом. Краснов А.Ю.1,2, Жучков К.Н.1, Хоружий С.Г. pdf

9. Итеративный посимвольный прием ансамблей сигналов на основе низкоплотностных блоковых кодов. Назаров Л.Е., Головкин И.В. pdf

10. К вопросу выбора типа турбо-кодеков в системах передачи информации. Назаров Л.Е., Головкин И.В. pdf

11. Применение марковской модели для исследования системы восстановления фазы в канале OFDM. Александров А.С., Кукушкин Д.С., Шабанов А.В. pdf

12. Структурные свойства псевдослучайных последовательностей, формируемых дискретным алгоритмом с запаздыванием. Рябенков В.И., Колесов В.В., Беляев Р.В., Попов А.М. pdf

13. Управление оперативной памятью суперкомпьютеров с параллельной архитектурой при решении задач цифровой обработки сигналов. Каменщиков М.А. pdf

14. Новый подход обработки результатов измерений при априорной неопределенности. Марчук В.И., Шерстобитов А.И. pdf

15. Цифровое полунатурное моделирование многоканального устройства с адаптивным порогом. Бартенев В.Г., Бартенев М.В. pdf

16. Вариация исходных параметров взвешенной чебышевской аппроксимации в задаче синтеза КИХ-фильтров без умножителей. Мингазин А.Т. pdf

17. Полифазная структура для БИХ-фильтров с чисто мнимыми полюсами. Мингазин А.Т. pdf

18. Анализ погрешностей цифровой обработки звуковых сигналов. Гоц С.С. pdf

19. Синхронизация систем связи с программной перестройкой рабочей частоты. Богданов А.Е., Самойлов А.Г., Самойлов С.А. pdf

20. Построение виртуальных частных сетей на базе потоковой модели. Росляков А.В. pdf

21. Математические модели распределённых центров обслуживания вызовов. Цыганков Н.И., Росляков А.В. pdf

22. Синтез цифровых фильтров обработки радиолокационных сигналов. Иванов В.П., Синицын Е.А. pdf

23. Новые идеальные 4-фазные и 8-фазные последовательности с нулями. Кренгель Е.И. pdf

24. Коррекция погрешностей измерений фазовых задержек в субмодулях аналого-цифрового преобразования ADM212x100M. Дубровин А.В. pdf

25. Моделирование и исследование цепи последовательно соединенных генераторов с помощью аппарата марковских процессов. Казаков Л.Н., Якимов И.М. pdf

26. Демодулятор ЧМн сигналов с непрерывной фазой на основе алгоритма Витерби. Стешенко В.Б., Бумагин А.В., Петров А.В. pdf

27. Перечисление состояний отказа сложных систем. Гришкевич А.А., Степкина Ю.В. pdf

28. Быстрая полифазная фильтрация. Еремеев В.П., Матосов Э.В., Уваров А.В. pdf

29. Многопороговые декодеры: перспективы аппаратной реализации. Зубарев Ю.Б., Золотарев В.В pdf

30. Метод фокусировки спектральной плотности мощности для повышения точности оценок амплитуд гармонических составляющих быстропеременных динамических процессов. Ханян Г.С. pdf

31. Повышение эффективности функционирования операторского центра. Ваняшин С.В. pdf

32. Уменьшение накладных расходов для систем декодирования звука на базе СНК. Пучков Г.А. pdf

33. Последовательные кв модемы с адаптивной коррекцией. Егоров В.В., Мингалёв А.Н. pdf

34. Оценочно-компенсационный алгоритм приема сигналов в каналах с межсимвольной интерференцией. Карташевский В.Г., Мишин Д.В. pdf

35. Обеспечение качества обслуживания в виртуальных частных сетях в случае отказов. Нуштаев А.В. pdf

36. Оценка эффективности зон обслуживания базовыми станциями стандарта GSM с учетом пространственного распределения абонентской нагрузки. Штанько Н.Н. pdf

37. Моделирование и исследование цепи последовательно соединенных генераторов с помощью аппарата марковских процессов. Казаков Л.Н., Якимов И.М. pdf

38. Алгоритм обработки сигналов с фазовой и частотной манипуляцией в задаче определения временной задержки. Логинов А.А., Морозов О.А., Солдатов Е.А., Фидельман В.Р. pdf

39. Оценка влияния паразитной амплитудной и фазовой модуляции на точность измерения частоты при использовании метода наименьших квадратов Прони. Паршин В.С., Багдагюлян А.А. pdf

40. Повышение точности оценки момента прихода импульсного сигнала. Латышев В.В., Никерова О.А. pdf

41. Синтез фильтра для сжатия сигналов на основе информационного подхода. Латышев В.В., Никерова О.А. pdf

42. Построение стойких к частотному анализу криптосистем на основе аффинного отображения линейных пространств над конечными полями. Амербаев В.М., Корнеева М.В. pdf

43. Синтез цифровых КИХ-фильтров без умножителей с помощью генетических алгоритмов. Апальков И.В., Хрящев В.В., Нери Ф. pdf

44. Матричные алгоритмы быстрого преобразования Хартли по различным основаниям, а также по смешанному основанию. Злобин С.Л., Стальной А.Я. pdf

45. Параллельные многоканальные RLS алгоритмы адаптивной фильтрации. Джиган В.И. pdf

46. Эффекты квантования в цифровых рекурсивных фильтрах первого порядка с представлнением чисел в дополнительном коде с усечением после сложения. Брюханов Ю.А. pdf

47. УКВ-ЧМ стереофонический возбудитель на основе дельта-сигма синтезаторов. Пестряков А.В., Колесников И.И. pdf

48. Нелинейная эхокомпенсация на базе модифицированного неоднородного кубического фильтра Вольтерра. Меньшиков Б.Н., Приоров А.Л., Тараканов А.Н., Коврижных А.В. pdf

49. Адаптивный алгоритм эхокомпенсации с изменяемым числом перестраиваемых коэффициентов. Тараканов А.Н., Мосеев А.Л. pdf

50. Использование классификации сигналов в частотной области для устранения неоднозначности отсчета дальности в импульсных РЛС. Кострова Т.Г., Бернюков А.К. pdf

51. Методика расчета отражений от подстилающей поверхности по боковым лепесткам. Меркурьев Д.Э., Зубков М.В., Беседа А.Л. pdf

52. Использование алгоритмов параметрического спектрального анализа при измерении дальности с помощью радиолокационных дальномеров с частотно-модулированным сигналом. Паршин В.С., Езерский В.В. pdf

53. Синтез цифровых фильтров с конечной разрядностью коэффициентов. Лесников В.А., Наумович Т.В. pdf

54. Методы многоскоростной обработки сигналов в задачах обратного моделирования динамических систем. Линович А.Ю. pdf

55. Алгоритм автоматического определения вида модуляции радиосигналов. Смирнов М.А., Сергиенко А.Б., Натальин А.Б. pdf

56. Многоканальный быстрый алгоритм аффинных проекций с использованием обратного QR разложения. Джиган В. И. pdf

57. Моделирование системы радиосвязи с OFDM-модуляцией. Сергиенко А.Б., Натальин А.Б., Сидоров М.С. pdf

58. Помехоустойчивый выделитель основного тона речи. Бабкин В.В. pdf

59. Компьютерная модель обработки сигналов в ближней частотной радиолокации. Езерский В.В., Баранов И.В., Мирошин С.В. pdf

60. Совместная фильтрация параметров импульсных коррелированных сигналов с неизвестной амплитудой и задержкой. Петров Е.П, Прозоров Д.Е., Кишмерёшкин П.Н. pdf

61. Максимизация выигрыша субполосного кодирования. Гусинская Е.И. pdf

62. Радиомониторинг нестационарных процессов. Темнышев Ю.В. pdf

63. Алгоритм синтеза вейвлет-базисов заданной длительности на основе интерполирующих функций. Кириллов С.Н., Бахурин С.А. pdf

64. Исследование векторного квантования расщепленного множества LSF-коэффициентов в приложении к кодированию периодической компоненты речевого сигнала в вокодерных системах. Павловец А.Н., Петровский А.А., Савицкий А. pdf

65. Вопросы применения идентификационных технологий при доступе к ресурсам систем многопрограммного вещания. Зелевич Е.П., Дорохин В.И. pdf

66. Современные тенденции развития систем цифрового звукового вещания. Зелевич Е.П. pdf

67. Опыт постановки учебных дисциплин "Цифровая обработка сигналов" и "Микропроцессоры и цифровая обработка сигналов" для подготовки специалистов инфокоммуникационных специальностей. Рыболовлев А.А. pdf

68. Новая система мультимедийного вещания на мобильного абонента. Дворкович В.П., Дворкович А.В., Иртюга В.А., Тензина В.В. pdf

69. Спутниковое многопрограммное цифровое радиовещание задачи и перспективы. Зубарев Ю.Б. pdf

70. Синтез фильтров с подавлением боковых лепестков при неоптимальном приеме. Прозоров Д.Е., Харина Н.Л., Власов И.В., Терехов П.А. pdf

71. Адаптивная фильтрация шумоподобных сигналов на основе многозначных псевдослучайных последовательностей. Прозоров Д.Е., Чащин А.А. pdf

72. Решение обратной задачи магнитостатики методом регуляризации Тихонова. Жирков В.Ф., Новиков К.В., Сушкова Л.Т. pdf

73. Исследование банков фильтров и применение лифтинг-схемы для декомпозиции изображений. Батлук А.В., Чобану М.К. pdf

74. Адаптивная фильтрация зашумленных электромагнитных сигналов. Чобану П.М., Лунин В.П. pdf

75. Многоуровневое векторное квантование с переменной глубиной поиска в перцептуальных кодерах речи с психоакустической моделью на основе сжатого ДПФ. Лившиц М.З., Парфенюк М., Петровский А.А. pdf

76. Анализ ошибок оценок весового вектора w в цифровом автокомпенсаторе помех (ЦАКП) от объема выборок. Григорьев Л.Н. pdf

77. Фрактальные кодовые последовательности Баркера. Стальной А.Я. pdf

78. Декодирование кодов Рида-Соломона с использованием модифицированной техники вылавливания ошибок. Егоров С.И. pdf

79. Алгоритмический инструментарий безканального радиолокационного измерения координат дальности и скорости. Данилин Ю.Н., Князьков С.И., Стальной А.Я pdf

80. Нелинейные режимы цифрового синхронно-фазового демодулятора на базе двухкольцевой СФС последовательного типа. Душин И.Н., Кукушкин Д.С. pdf

81. Адаптивное выделение сигналов, отражённых маневрирующим объектом на фоне шумов. Кошелев В.И., Белокуров В.А. pdf

82. Быстрые алгоритмы поиска и слежения за спутниковыми навигационными радиосигналами в программно реализованном приемнике.Кириллов С.Н., Бахурин С.А., Слесарев А.С. pdf

83. Анализ возможности перехода к системам с переменной структурой при эффективном кодировании речевого сигнала. Богачев Г.В., Афанасьев А.А., Илюшин М.В. pdf

Доклады 8-й Международной конференции DSPA-2006 (Том 1)

Все конференции DSPA

1. Предварительная обработка цифровых изображений. Ишков А.В.1, Барсуков А.А. pdf

2. Описание наблюдаемой сцены. Аксенов О.Ю. pdf

3. Формирование тестовых изображений для оценки качества алгоритмов сегментации. Гай В.Е., Борблик С.Н. pdf

4. Исследование и реализация эффективного представления видео информации без потерь качества в траекторных измерениях. Бабаев А.А. pdf

5. Среда визуальной разработки алгоритмов ads.net для систем цифровой обработки сигналов и изображений. Чайников И.В., Лабунец В.Г., Гусев О.А. pdf

6. Метод компрессии изображений на основе векторного квантования в области дискретных преобразований Умняшкин С.В., Коплович Д.М. pdf

7. Сравнение алгоритмов сжатия изображений на основе чебышевского (GDCT) и дискретного косинусного (DCT) ортогональных преобразований Радченко Ю.С., Радченко Т.А., Булыгин А.В. pdf

8. Алгоритм межкадровой фильтрации бинарного изображения Катаев А.А.. pdf

9. Оценивание параметров смещения изображения при выделении движущихся объектов Бабаян П.В., Стротов В.В. pdf

10. Особенности кодирования стереоскопических видеоизображений в рамках совместимости со стандартом MPEG Дворкович А.В., Мингазов И.Д. pdf

11. Сравнительный анализ алгоритмов цифровой обработки изображений на базе пакета PICLAB Апальков И.В., Бекренев В.А., Соколенко Е.А., Хрящев В.В. pdf

12. Реализация алгоритма spiht на сигнальном процессоре Черников А.В., Плахов А.Г., Чобану М.К. pdf

13. Удаление пятен с изображений архивных фотодокументов на основе вейвлет - преобразования Фомин А.А., Жизняков А.Л. pdf

14. Синтез двумерных неразделимых вейвлет-фильтров с перестраиваемыми коэффициентами Кобелев В.Ю., Моисеев А.А., Волохов В.А., Смоляков А.В. pdf

15. Параметризация ортогональных и биортогональных вейвлет-фильтров Моисеев А.А., Волохов В.А., Корепанов И.В., Новоселов С.А. pdf

16. Обеляющие три-адические вейвлет преобразования для сжатия цветных изображений Калугина Л.А., Гусев О.А., Остхеймер Е.В., Лабунец В.Г. pdf

17. Использование вейвлетцпреобразования для оценки изменения ориентации объекта в последовательности изображений Радченко Ю.В. pdf

18. Один из способов повышения качества при фрактальном сжатии изображений Шмойлов А.В. pdf

19. Оценка качества цифровых изображений, полученных в алгоритме иерархического кодирования Волохов В.А., Новоселов С.А., Моисеев А.А., Приоров А.Л. pdf

20. Использование метода размножения оценок при обработке черно-белых изображений Марчук В.И., Воронин В.В., Шерстобитов А.И. pdf

21. Сравнительный анализ алгоритмов интерполяции случайных полей Васильев К.К., Служивый М.Н. pdf

22. Эффективность векторного квантования на основе числовых решеток в системах сжатия видео информации Юрков К.В., Кудряшов Б.Д. pdf

23. Распознавание узлов прямоугольной решетки на изображении ее проекции Андреев С.E., Левин М.Л.А. pdf

24. Скорость сходимости оценок параметров межкадровых деформаций изображений, формируемых псевдоградиентными алгоритмами Остхеймер- Ташлинский А.Г., Самойлов М.Ю. pdf

25. Вероятностные характеристики сходимости оценок параметров межкадровых геометрических деформаций изображений при псевдоградиентном оценивании Ташлинский А.Г., Минкина Г.Л. pdf

26. Алгоритмы оптимального обнаружения сигналов с неизвестными уровнями на многозональных изображениях Васильев К.К., Дементьев В.Е. pdf

27. Гибридный подход к решению задачи оценивания геометрических искажений кадров видеопоследовательностей Слынько Ю. В., Лагуткин В. Н., Лукьянов А. П. pdf

28. Цифровая обработка картографической информации R-функциями, атомарными функциями и вейвлетами Чуриков Д.В., Кравченко О.В. pdf

29. Поиск изображений на основе паспортов изображений Чайников И.В., Лабунец В.Г . pdf

30. Пространственный алгоритм выделения объектов на основе адаптивной пороговой обработки Алпатов Б.А., Муравьев В.С., Муравьев С.И. pdf

31. Комбинированная фильтрация изображений, полученных с помощью радаров с синтезированной апертурой Бехтин Ю.С., Брянцев А.А. pdf

32. Выделение координат полезного источника излучения на фоне помех с фотоприемника матричного типа Понятский В.М., Карамов С.В.,Макарецкий Е.А. pdf

33. Восстановление многомерных дискретных сигналов на основе неразделимых вейвлет-преобразований Наместников С.М. pdf

34. Функциональный метод трассировки границ раздела двух сред, имеющих цилиндрическую геометрию. Аринин В.А. pdf

35. измерение скорости быстролетящих объектов по анализу кинограмм. Аринин В.А., Ботов Е.В. pdf

36. Применение проективных преобразований при метрологической обработке изображений. Аринин В.А., Ткаченко Б.И. doc

37. Параллельные вычисления в обработке данных дистанционного зондирования земли. Асмус В.В., Бучнев А.А., Пяткин В.П. pdf

38. Коррекция формы сигнала с учетом реальной переходной характеристики генератора сигналов произвольной формы. Семенович С.Н., Стецко И.П., Шандицев А.А. pdf

39. Метод выделения изломов функции с помощью интегрального всплескового преобразования. Гаврилюк А.Л., Мальцев А.П. pdf

40. Обработка двумерных сигналов в задаче ультразвуковой дефектоскопии рельсов. Давыденко Е.В., Приоров А.Л. pdf

41. Комплекс функциональной диагностики системы кровообращения. Бернюков А.К., Костикин И.Ю., Сушкова Л.Т. pdf

42. Оптимизация параметров датчика на градиометрах в задаче локализации источника магнитного поля. Жирков В.Ф., Новиков К.В., Сушкова Л.Т. pdf

43. Точные методы измерения параметров звуковых сигналов, определенных ГОСТ 11515-91. Савыгин П.Е. pdf

44. Уменьшение погрешности выделения полезного сигнала при одностороннем законе распределения аддитивной шумовой составляющей. Марчук В.И., Шерстобитов А.И., Воронин В.В. pdf

45. Интеллектуальное частотно-цифровое устройство. Галахов В.В .pdf

46. Исследование особенностей режима прямого измерения и методов повышения точности частотно-цифрового средства измерений линейных размеров. Филимонов В.В., Скачко Ю.В., Юрин А.И. pdf

47. Автоматическая коррекция температурной погрешности механических резонаторных преобразователей. Юрин А.И., Филимонов В.В. pdf

48. Сравнительный анализ методов возбуждения струнных резонаторных преобразователей. Пленкин Д.В., Скачко Ю.В., Глебов И.В., Чикин В.С. pdf

49. Применение карманных компьютеров (КПК) в измерительных комплексах. Троицкий С.А., Филимонов В.В., Скачко Н.Ю. pdf

50. Оптико-механическое устройство для линейно-угловых измерений. Чугунова И.А., Скачко Н.Ю. pdf

51. Количественная оценка качества средств измерения с использованием пэвм и программного обеспечения. Карцев Е.А., Климантович А.А., Михеев Д.А. pdf

52. Исследование влияния случайной и систематической погрешностей средства измерения на ошибки 1-го и 2-го рода при выборочном контроле. Шейкин В.В. pdf

53. Обработка и анализ данных в системе экологического мониторинга объектов по уничтожению химического оружия. Легович Ю.С., Рождественский Д.Б. pdf

54. Влияние помех на погрешность частотного дальномера при спектральной и корреляционной обработках сигнала биений. Давыдочкин В.М. pdf

55. РасчЁт адаптивных весовых функций и их применение для минимизации погрешности измерения в ближней частотной радиолокации. Давыдочкин В.М. pdf

56. Измерение расстояния уровнемером с частотной модуляцией излучаемого сигнала при наличии мешающих отражений малой интенсивности. Давыдочкин В.М., Паршин В.С. pdf

57. Оценки максимального правдоподобия дальности до отражающей поверхности с помощью радиодальномера с частотно ц модулированным сигналом Паршин В.С. pdf

59. Частотно-цифровая ИИС на базе LABVIEW. Красивская М.И., Красивский И.Н., Скачко Ю.В. pdf

60. Адаптивный режекторный фильтр на DSP BlackFin Бартенев В.Г., Бартенев М.В. pdf

61. Системы-на-кристалле для радиолокационных и гидроакустических систем ЦОС. Золотухин Ф.Ф., Гречишников А.И., Поляков В.Б., Станишевский О.Б., Шокарев Б.А. pdf

62. Модуль цифровой обработки радиолокационного сигнала МОС 3С001. Андреев Н.А, Марочкин М.В, Рыбаков В.Ю. pdf

63. Устройство цифровой обработки радиолокационных сигналов. Доброжанский А.П., Зайцев Г.В., Цыпин И.Б. pdf

64. Построение вычислительной аппаратуры для малогабаритной оптико-электронной системы слежения и управления высокоскоростными объектами. Карамов С.В., Тикменов В.Н. pdf

65. Цифровая обработка кодированных сигналов поверки времени повышенной информативности. Оленев Е.А. pdf

66. Учебный аппаратно-программный комплекс разработки цифровых систем. Рыболовлев А.А., Трубицын В.Г. , Афанасьев А.А., Рыболовлев Д.А. pdf

67. Вычислительный блок переконфигурируемой системы обработки сигналов на ПЛИС. Молков Н.П., Соколов М.А. pdf

68. Особенности программно-аппаратной реализации алгоритмов формирования - приема турбо-кодов. Назаров Л.Е., Головкин И.В. pdf

69. Аппаратная реализация декодера кода Рида-Соломона. Стешенко В.Б., Бумагин А.В., Петров А.В., Черныш А.В. pdf

70. Протокол передачи данных через оптическую линию связи и шину CCBUS. Смехов Д.Г. pdf

71. Построение высокоскоростных демодуляторов ЧМ, ФМ2 и ФМ4 на ПЛИС. Уваров С.С. pdf

72. Разработка фрактальных антенн для сверхширокополосных систем связи. Колесов В.В., Крупенин С.В., Потапов А.А. pdf

73. Новый метод построения функциональных ЦАП. Газизов А.А., Хакимов Р.А., Максутов А.Д., Сапельников В.М. pdf

74. Выбор многомерной неразделимой матрицы децимации для многоскоростных систем. Чобану М.К. pdf

75. Моделирование многомерных многозначных цепей Маркова. Петров Е.П., Трубин И.С., Харина Н.Л. pdf

76. Базо-базисное разложение фильтрации и ультрафильтрации многомерных сигналов. Бадекин Б.И. pdf

77. Энтропийные методы обработки сигнальной информации в адаптивных системах автоматического распознавания. Куренков Н.И., Ананьев С.Н., Вараксин А.Н. pdf

78. Алгоритм представления сложных топологических отношений в геоинформационных системах. Андрианов Д.Е., Булаев А.В. pdf

Доклады 8-й Международной конференции DSPA-2006 (Том 1)

Все конференции DSPA

1. Пропускная способность канала связи с межсимвольной интерференцией. Санников В.Г., Альнувейни С. pdf

2. Асинхронное обнаружение-различение составных сверхширокополосных сигналов в многолучевых каналах с неопределенной структурой. Радченко Ю.С., Зайцев А.А. pdf

3. Определение временной задержки фазоманипулированных сигналов методом нелинейной цифровой фильтрации. Логинов А.А., Морозов О.А., Солдатов Е.А.,Фидельман В.Р. pdf

4. Оценка периода следования импульсов для пропадающего сигнала методом полных достаточных статистик. Говорухина А.Д., Жучков К.Н., Хоружий С.Г. pdf

5. Критерий сложности сигнала - динамическая кривизна его траектории в расширенном пространстве состояний. Макаренко А.В. pdf

6. Использование спектральных представлений сигналов и систем на основе преобразования Лапласа для анализа линейных систем Мокеев А.В. pdf

7. О поведении предельных вероятностных характеристик итеративного приема турбо-кодов на основе блоковых кодов Назаров Л.Е., Головкин И.В. pdf

8. Экономный алгоритм декодирования двоичных блоч-ных турбокодов Архипкин А.В. pdf

9. Повышение эффективности применения кодов Рида-Соломона в телекоммуникационных системах Егоров С.И.в. pdf

10. Разработка алгоритма декодирования на основе многопорогового декодера Дмитриева Т.А ., Золотарев В.В. pdf

11. Разработка каскадных схем коррекции ошибок на основе многопороговых декодеров Гринченко Н.Н., Овечкин Г.В., Овечкин П.В. pdf

12. Исследование цифровой системы фазовой синхронизации третьего порядка Султанов Б.В., Щербаков М.А., Колотков А.Ю., Дорошкевич В.В., Колготин П.В. pdf

13. Несогласованные почти-идеальные двоичные последовательности Кренгель Е.И. pdf

14. Ортогональные последовательности с низким пик-фактором для MC-CDMA систем Кренгель Е.И. pdf

15. Арифметизация логического разложения Поспелова для оптимизации структуры математического сопроцессорам Щербаков А.В., Финько О.А. pdf

16. Повышение помехоустойчивости многоканальных RSA-систем Черненко Ю.В. pdf

17. Исследование фазоманипулированных сигналов на примере цифрового модулятора Ярмоленко В.И. pdf

18. Цифровой метод синтеза прецизионных частот и сигналов Рябов И.В. pdf

19. Цифровой вычислительный синтезатор с квадратурными выходами Рябов И.В. pdf

20. Метод Якоби в задаче сплайн-аппроксимации плотности распределения Безуглов Д.А., Миронович Д.В., Решетникова И.В. pdf

21. Совместная фильтрация дискретного параметра, амплитуды и задержки многоуровневых импульсных коррелированных сигналов Прозоров Д.Е., Кишмерешкин П.Н. pdf

22. Алгоритм обработки ультразвуковых сигналов с линейно-частотной модуляцией при нелинейном распространении акустических волн в биологических тканях Бененсон З.М., Елизаров А.Б. pdf

23. Применение методов квантовой информатики в задачах цифровой обработки статистических данных Богданов Ю.И., Богданова Н.А. pdf

24. Быстрое преобразование Фурье-Гейзенберга в качестве истинного квантового преобразования Фурье и интерфейса между классическими и квантовыми вычислениями Остхеймер- Лабунец Е.В., Остхеймер Г.О, Лабунец В.Г., Гусев О.А. pdf

25. Квантовый многомасштабный анализ сигналов с помощью быстрого преобразования Фурье-Гейзенберга Лабунец В.Г., Остхеймер-Лабунец Е.В., Остхеймер Г.О., Гусев О.А. pdf

26. Классическая и квантовая теории сигналов на Абелевых группах и гипергруппах Лабунец В.Г.,Остхеймер Е.В. pdf

27. Циклические многопараметрические вейвлет преобразования: как много существует оптимальных с точки зрения сжатия данных вейвлет преобразований? Лебедев С.А., Лабунец В.Г., Гусев О.А., Остхеймер-Лабунец Е.В. pdf

28. Является ли негармонический анализ Эрмита более фундаментальным, чем гармонический анализ Фурье? Гусев О.А., Лабунец В.Г., Остхеймер-Лабунец Е.В., Лебедев С.А. pdf

29. Является ли головной мозг квантовым компьютером, работающим в алгебре Клиффорда? Лабунец В.Г., Остхеймер-Лабунец Е.В. pdf

30. Параллельные вычисления в лестничных RLS-алгоритмах Джиган В.И. pdf

31. Простой способ построения многоканальных лестничных адаптивных фильтров Джиган В.И. pdf

32. Шум округления и разрядность коэффициентов четырех структур БИХ-фильтров Мингазин А.Т. pdf

33. Методика сравнения структур цифровых фильтров по точности. Лесников В. А., Наумович Т. В. pdf

34. Обобщенные матричные рекуррентные алгоритмы быстрого преобразования Хартли по произвольному основанию и по смешанному основанию. Злобин С.Л. pdf

35. Разработка алгоритма интерполяции на основе кас-кадного соединения цифрового рекурсивного и аналогового фильтра низкого порядка. Кириллов С.Н,Бахурин С.А. pdf

36. Метод альтернирования и компенсации фазы в спектральном анализе для оценки параметров гармоник быстропеременных процессов. Ханян Г.С. doc

37. Алгоритм построения адаптируемых к сигналу банков фильтров. Гусинская Е.И. pdf

38. Исследование алгоритмов работы слуховой системы при восприятии ритмических сигналов на фоне аддитивных и неаддитивных шумов. Любинский И.А., Яхно В.П. pdf

39. Вероятностное преобразование рецепторного потенциала в активность волокон слухового нерва и восприятие высоты звука. Колоколов А.С., Любинский И.А. pdf

40. Обработка спектра речевого сигнала. Колоколов А.С. pdf

41. О субполосном преобразовании звуковых сигналов. Жиляков Е.Г., Белов С.П., Прохоренко Е.И. pdf

42. Оценка положения корреляционного пика при трехточечной интерполяции комплексного сигнала. Сергиенко А.Б., Чекунова И.С. pdf

43. Компьютерная программа для анализа спектральных и статистических характеристик звуковых сигналов. Гоц С.С. pdf

45. Методы оценки параметров и определения типа модуляции сигналов цифровой системы связи. Афанасьевский В.Б., Корнев С.Ф., Бойко О.А. pdf

46. Анализ характеристик системы цикловой синхронизации при наличии фазовой нестабильности с помощью цепей Маркова. Волченков А.В.,Новиков В.Ю., Чвало В.А. pdf

47. Эффекты квантования и переполнения в цифровых рекурсивных фильтрах первого порядка, использующих дополнительный код с усечением и сумматор с пилообразной характеристикой, при постоянном воздействии. Брюханов Ю.А. pdf

48. Некоторые характеристики алгоритмов слепой оценки канала в системах подвижной связи. Горячкин О.В., Иващенко Е.В. pdf

49. Вычислительные аспекты матричного метода оценки систем обслуживания. Денисова Т.Б. pdf

50. Установление связи и выбор структуры корректирующего фильтра при последовательной передаче сообщений по КВ радиоканалам. Егоров В.В., Мингалёв А.Н. pdf

51. Задачи прямого и обратного моделирования в системах связи, использующих модуляцию с субполосным мультиплексированием. Зайцев А.А., Кузнецов Е.П. pdf

52. Систематизация методов сжатия информации. Истомин В.В.,Истомина Т.В. pdf

53. Влияние нестабильности частоты дискретизации на помехоустойчивость системы связи со многими несущими. Казанцев А.А. pdf

54. Прямая идентификация нелинейных эхотрактов на основе полиномиального фильтра Вольтерра. Коврижных А.Г. pdf

55. Структурированные сигналы и соответствующие им многомерные компьютерные модели. Коновалов Г.В. pdf

56. Информационные критерии эффективности банков-фильтров. Кудряшов Б.Д., Осипов К.С. pdf

57. Синтез многомерной оптимальной системы коррекции фазы в канале OFDM Казаков Л.Н., Кукушкин Д.С. pdf

58. Метод сегментации спектрограмм речевого сигнала Литвиненко С.Л. pdf

59. Нелинейная эхокомпенсация на базе кубического фильтра Вольтерра с динамически перестраиваемой структурой. Меньшиков Б.Н. pdf

60. Анализ длины очереди в системах массового обслужива-ния типа G/G/1 Меркулова И.А. pdf

61. Новый алгоритм для детектирования и обработки ситуации двойного разговора. Назаровский А.Е. pdf

62. Итерационный алгоритм обнаружения-разрешения сложных сигналов. Чеботарев Д.В. pdf

63. Исследование влияния нелинейности на итерационный алгоритм обнаружения - разрешения сложных сигналов. Чеботарев Д.В., Чеботарев А.Д. pdf

64. Применение биокибернетичес методов при цифровой обработке теплового изображения для опознавания морского объекта. Анцев Г.В.,Макаренко А.А.,Турнецкий Л.С. pdf

65. Цифровые методы обнаружения объектов на тепловых изображениях поверхности моря. Анцев Г.В.,Волков В.Ю., Макаренко А.А., Рогачев В.А., Турнецкий Л.С. pdf

66. Адаптивная обработка широкополосных сигналов на фоне имитационных помех. Саломатин С.Б.,Ходыко Д.Л. pdf

67. Алгоритм обработки сигнала в двухпозиционной РЛС с применением вейвлет анализа. Красников А.В.,Андрющенков Е.Е., Соколов А.В. pdf

68. Измерение расстояния до уровня материала в резервуаре при наличии мешающих отражений от его дна, превышающих по интенсивности полезный сигнал. Паршин В.С., Багдагюлян А.А. pdf

69. Цифровой частотно-фазовый дискриминатор шумоподобного сигнала. Бондаренко В.Н.,Кокорин В.И., Кузьмин Е.В. pdf

70. Оценка влияния декорреляции сигналов в цифровой антенной решетке (ЦАР) обусловленная неидентичностью частотных характеристик фильтров на ПАВ. Григорьев Л.Н., Мелентьева О.Н. pdf

71. Методика и алгоритмы распознавания типа наблюдаемого радиолокатором объекта. Кутепов В.Е.,Стрижов Е.А. pdf

72. Методы исследования фазы выходных колебаний цифровых формирователей частот и сигналов с многоуровневым квантованием. Станков В.С.,Брагина Я.А. pdf

73. Рекуррентный метод оценивания частоты синусоидального сигнала. Подчиненко Н.Е., Скрипкин А.А., Щербачёв В.А. pdf

74. Повышение точности цифровых измерений разностных задержек и частотных сдвигов. Подчиненко Н.Е., Скрипкин А.А., Щербачёв В.А. pdf

75. Использование нелинейного спектрального оценивания в задаче исследования многоканального распространения сигналов. Сорохтин М.М., Сорохтин Е.М., Морозов О.А. pdf

76. Определение порога принятия решения на основе критерия Неймана-Пирсона для модуля определения временных задержек сигналов. Сорохтин Е.М.,Сорохтин М.М., Логинов А.А., Морозов О.А. pdf

78. Влияние нестабильности частоты дискретизации на по-мехоустойчивость системы связи со многими несущими. Казанцев А.А. pdf

Все конференции DSPA

DSPA-2007. Международная конференция "Цифровая обработка сигналов и её применение"

[Архив конференций DSPA]

Доклады конференции

Пленарное заседание

Галушкин А.И. 	Теория нейронных сетей: состояние и перспективы

Galushkin A. 	The theory of neural networks: a condition and prospects

Katkovnik V., Foi A., Egiazarian K., Astola J. 	NOVEL LOCAL APPROXIMATION TECHNIQUES FOR IMAGE AND SIGNAL PROCESSING

Зубарев Ю.Б., Золотарёв В.В. 	Достижение характеристик оптимального декодирования на основе многопороговых алгоритмов

Zubarev U., Zolotarev V. 	Achievement of Optimum Decoding Characteristics on the Basis of Multithreshold Algorithms

Saramaki Tapio 	POLYNOMIAL-BASED INTERPOLATION FOR DIGITAL SIGNAL PROCESSING AND TELECOMMUNICATIONS APPLICATIONS - A TUTORIAL REVIEW

Гуляев Ю.В., Кравченко В.Ф., Пустовойт В.И. 	Атомарные функции, вейвлеты, R-операции в цифровой обработке сигналов и изображений

Gulyaev Yu., Kravchenko V., Pustovoit V. 	atomic functions, wavelets, R-Operations in Digital signal and image processing

Секция 1. Теория сигналов и систем

Гантмахер В.Е., Едемский В.А 	АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ТРОИЧНЫХ И БИНАРНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ПРОСТОГО ПЕРИОДА С КВАЗИИДЕАЛЬНОЙ АВТОКОРРЕЛЯЦИЕЙ

Gantmaher V.,Edemsky V. 	ANALYSIS AND SYNTHESIS OF TERNARY AND BINARY SEQUENCES OF SIMPLE PERIOD WITH QUASI-IDEAL AUTOCORRELATION

Кренгель Е.И. 	О взаимной корреляции некоторых пар почти идеальных троичных последовательностей

Krengel E. 	Cross-correlation of Some almost-perfect ternary sequences

Назаров Л.Е., Головкин И.в. 	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТУРБО-КОДОВ НА ОСНОВЕ БЛОКОВЫХ КОДОВ

Nazarov L., Golovkin I. 	THE ERROR-PERFORMANCE INVESTIGATIONS FOR TURBO-CODES BASED ON BLOCK CODES

Назаров Л.Е., Головкин И.В. 	ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛГОРИТМОВ ПРИЕМА АНСАМБЛЕЙ СИГНАЛОВ С НЕБОЛЬШИМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОБЪЕМОМ

Nazarov L., Golovkin I. 	PERFORMANCES OF DECODING ALGORITHMS FOR SIGNALS WITH CONSTRAINED INFORMATION VOLUME

Золотарев В.В., Овечкин Г.В., Овечкин П.В. 	Эффективность многопороговых декодеров при использовании многопозиционных ФМ и КАМ

Zolotarev V., Ovechkin G., Ovechkin P. 	THE PERFORMANCE OF MULTITHRESHOLD DECODERS AT USING MULTIPOSITIONAL MODULATION MPSK AND QASK

Дмитриева Т.А. 	Расчет перераспределения энергии между информационными и проверочными символами для канала с неравномерной энергетикой при использовании ансамбля сигналов ФМ-4

Dmitrieva T. 	Account of redistribution of energy between information and check bits for the channel with irregular power for ensemble of signals PM4

Егоров С.И. 	КОРРЕКЦИЯ ОШИБОК СИНХРОНИЗАЦИИ В КАНАЛАХ СО ВСТАВКАМИ/ВЫПАДЕНИЯМИ СИМВОЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ М-последовательности

Egorov S. 	SYNCHRONIZATION ERROR CORRECTION USING M-SEQUENCE FOR INSERTION-DELETION CHANNELS

Казаков Л.Н., Кукушкин Д.С. 	МАРКОВСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ ФАЗЫ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ OFDM С QAM МОДУЛЯЦИЕЙ

Kazakov L., Kukushkin D. 	THE MARKOV MODEL OF THE PHASE CORRECTION SYSTEM FOR OFDM WITH QAM MODULATION

Архипкин А.В. 	ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ НА КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАКТА ДЕКОДИРОВАНИЯ СТАЦИОНАРНОЙ OFDM СИСТЕМЫ

Arkhipkin A. 	ESTIMATION OF MEASUREMENT INACCURACY EFFECT FOR FIXED OFDM SYSTEM DECODING CIRCUIT

Мокеев А.В. 	АНАЛИЗ ФИЛЬТРОВ В КООРДИНАТАХ КОМПЛЕКСНОЙ ЧАСТОТЫ

Mokeev A. 	ANALYSIS OF FILTERS IN COORDINATES OF COMPLEX FREQUENCY

Батенков К.А. 	Анализ шумов неортогональности дискретизированного канала связи с постоянными параметрами

Batenkov K. 	the nonorthogonal noise analysis of the permanent parameters discrete communication channel

Чвало В.А., Новиков В.Ю., Волченков А.В. 	ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ЦЕПЕЙ МАРКОВА ДЛЯ АНАЛИЗА СИСТЕМЫ ТАКТОВОЙ И ЦИКЛОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ

Chvalo V., Novikov V., Volchenkov A. 	Application of combined Markov chains for the analysis of system of clock and frame synchronization

Мокеев А.В. 	АНАЛИЗ КИХ-ФИЛЬТРОВ ПРИ ВХОДНЫХ СИГНАЛАХ КОНЕЧНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

Mokeev A. 	ANALYSIS OF FIR FILTERS UNDER INPUT SIGNALS OF FINITE DURATION

Мокеев А.В. 	АНАЛИЗ СПЕКТРА В КООРДИНАТАХ КОМПЛЕКСНОЙ ЧАСТОТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КИХ-ФИЛЬТРОВ

Mokeev A. 	ANALYSIS OF SPECTRUM IN COORDINATES OF COMPLEX FREQUENCY DURING FIR FILTERS’ USE

Головков В.М. 	РЕГУЛЯРНЫЕ КУМУЛЯТИВНЫЕ КОДЫ

Гоц С.С. 	Классификация основных видов искажений при цифровой обработке сигналов в телекоммуникационных системах

Ghots S. 	Classification of main types of distortion at telecommunication systems under digital signal processing

Шалашов И.В. 	УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В СЕТЯХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Shalashov I. 	COMPLICATED SYSTEM’S TECHNICAL STATE CONTROLLING ON BASIS OF SIGNAL PROCESSING IN PROBABILISTIC NETWORK FOR HYPOTHETICAL - DEDUCTIVE REASONING AND DECIDING MAKING

Коточигов А.А., Ходунин А.В., Коновалова Ю.Н. 	Синхронизация хаотических систем на основе алгоритма оптимальной нелинейной фильтрации

Kotochigov A., Khodunin A.,Konovalova Yu. 	synchronization OF A chaotic SySTEM, BASED ON THE algorithm OF AN optimal nonlinear filtration

Шатилов С.В. 	ПОСТРОЕНИЕ ПСЕВДОБАЙЕСОВСКОЙ ОЦЕНКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КУМУЛЯНТОВ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА

Shatilov S. 	CONSTRUCTION OF A PSEUDO-BAYESIAN ESTIMATE BY USING THIRD-ORDER CUMULANT

Секция 2. Теория и методы цифровой обработки сигналов

Рождественский Д.Б. 	Восстановление непрерывного процесса по дискретным отсчетам

Rojdestvenskiy D. 	Recovering an unceasing process on discrete counting out

Петунин А.В., Афанасьев А.А. 	ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЦИФРОВОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ АДАПТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ОБРАБОТКИ

Petunin A., Afanasiev A. 	UPGRADING OF THE QUALITY OF THE DIGITAL SPECTRUM ANALYSES BASED ON THE APPLICATION OF THE ADAPTIVE PROCESSING PROCEDURES

Ханян Г.С. 	дифференциально-фазовый Метод определения частоты зашумленного гармонического сигнала

Khanyan G. 	DIFFERENTIAL PHASE METHOD FOR DETERMINING THE NOISY HARMONIC SIGNAL FREQUENCY

Ланнэ А.А., Меркучева Т.В., Солонина А.И. 	Расчёт узкополосных низкочастотных фильтров с конечной импульсной характеристикой

Мингазин А.Т. 	ВАРИАЦИЯ ИСХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ В СИНТЕЗЕ СОВЕРШЕННЫХ БАНКОВ РЕШЕТЧАТЫХ КИХ-ФИЛЬТРОВ БЕЗ УМНОЖИТЕЛЕЙ

Mingazin A. 	VARIATION OF INITIAL PARAMETERS IN DESIGN OF MULTIPLIERLESS PERFECT RECONSTRUCTION LATTICE FIR FILTER BANKS

Алешин Д.В. 	АЛГОРИТМ СИНТЕЗА ЦЕЛОЧИСЛЕННЫХ УМНОЖИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ КИХ-ФИЛЬТРОВ

Alyoshin D. 	INTEGER MULTIPLIER DESIGN ALGORITHM FOR DIGITAL FIR FILTERS

Лесников В.А., Наумович Т.В. 	ПОСТРОЕНИЕ РЕКУРСИВНЫХ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ С РЕКОНФИГУРИРУЕМОЙ СТРУКТУРОЙ

Lesnikov V., Naumovich T. 	CONSTRUCTION OF IIR DIGITAL FILTERS WITH RECONFIGURABLE STRUCTURE

Джиган В.И. 	начальные условия в алгоритмах адаптивной фильтрации по критерию наименьших квадратов

Djigan V. 	On initialization of Least squares adaptive filtering algorithms

Бартенев В.Г. 	Цифровой адаптивный фильтр с параметрическим оцениванием

Дмитриев В.В., Михеев П.В., Флаксман А.Г. 	К ВОПРОСУ О ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКЕ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ

Dmitriev V., Mikheev P., Flaksman A. 	CONCERNING THE MATTER OF DIGITAL PROCESSING OF ANALOG SIGNALS

Дворников В.Д., Липницкий В.А., Чесалин Н.В. 	ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

Dvornikov V., Lipnitsky V., Chesalin N. 	INVERSE PROBLEM OF DIGITAL SIGNAL PROCESSING

Брюханов Ю.А. 	ЦИФРОВОЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ АМПЛИТУДНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ

Bryuhanov Y. 	DIGITAL DETECTION OF DIGITAL SIGNALS WITH AMPLITUDE-SHIFT KEYING

Секция 3. Обработка сигналов в системах телекоммуникаций

Бабкин В.В. 	ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ЦИФРОВОЙ РЕЧЕВОЙ СВЯЗИ

Линович А.Ю. 	Многоканальный эквалайзер на основе субполосной адаптивной фильтрации

Linovitch A.	multichannel equalization based on subband adaptive filtering

Колоколов А.С. 	Об одном методе исследования информативных фонетических признаков речевого сигнала

Kolokolov A. 	A method for studying of the speech signal’s informative phonetic cues

Шелухин О.И., Осин А.В. 	мультифрактальные свойства речевого трафика

Sheluhin O., Osin A. 	Multifractal properties of voice traffic

Чуфаров И.Г. 	Прогнозы развития современной звукозаписывающей аппаратуры. Нестандартный подход: адаптивное аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование сигналов звукового диапазона

Chufarov I. 	The forecasts of development of digital audio systems. The off-gauge approach: adaptive analog-digital and digital-to-analog conversion of sound signals

Бабкин В.В. 	ШУМОПОНИЖАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОКОДЕРА

Шелухин О.И., Осин А.В. 	вейвлет-анализ фрактальных свойств речевого трафика

Sheluhin O., Osin A. 	WAVELET ANALYSIS OF THE VOICE TRAFFIC FRACTAL PROPERTIES

Жарких А.А., Юрко А.С.	Сравнительная характеристика базисов вейвлетов для представления речевых сигналов

Zharkikh A., Yurko A. 	Comparative characteristic of wavelet bases for speech signal representation

Новоселов С.А.	Применение согласованных одномерных вейвлет-фильтров в задаче распознавания речевых сигналов

Novosyelov S. 	Application of the coordinated one-dimensional wavelet Filters in a problem of speech recognition

Тараканов А.Н. 	ПОСТРОЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМА ЭХОКОМПЕНСАЦИИ С ПОНИЖЕННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЛОЖНОСТЬЮ

Tarakanov A. 	DEVELOPMENT OF COMBINED ADAPTIVE ALGORITHMS WITH LOW COMPUTATION COMPLEXITY FOR ECHO CANCELLATION

Бабкин В.В. 	ВОКОДЕР 600 БИТ/С

Басов О.О., Рыболовлев А.А. 	Анализ степени адаптации современного парка кодеков речи

Basov O., Rybolovlev A. 	The adaptation degree analysis of the modern speech codecs

Черногоров Ф.А., Хрящев В.В. 	ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕЧИ В IP СЕТЯХ: АЛГОРИТМ PESQ

Chernogorov F., Khryashchev V. 	ESTIMATION OF SPEECH QUALITY IN IP NETWORKS: PESQ ALGORITHM

Нуштаев А.В., Росляков А.В. 	ПРИБЛИЖЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫХ VPN В СИММЕТРИЧНОЙ И АССИМЕТРИЧНОЙ ДРЕВОВИДНОЙ ПОТОКОВОЙ МОДЕЛИ

Nushtaev A., Rosljakov A. 	APPROXIMATION ALGORITHMS FOR RESTORABLE SYMMETRIC AND ASYMMETRIC HOSE MODEL VPN FOR TREE STRUCTURE

Ермолаев С.Ю. 	ЗАДАЧА СИНТЕЗА ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ

Штанько Н.Н. 	методика определения местоположения абонента в сетях gsm

Ильин Е.С. 	Вероятность прекращения связи как характеристика пропускной способности спс стандарта Gsm

Бакулин М.Г., Крейнделин В.Б., Шумов А.П. 	ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОКОДОВОЙ ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ MIMO HSDPA

Bakulin M., Kreyndelin V., Shumov A. 	AN EFFICIENCY INCREASE OF MULTICODE TRANSMISSION FOR MIMO HSDPA TECHNOLOGY

Сергиенко А.Б., Натальин А.Б.	Способ расчета вероятности ошибки для кодированной системы связи с DMT

Natalin A., Sergienko A. 	BER estimation technique for coded DMT system

Сергиенко А.Б., Натальин А.Б., Сидоров М.С. 	Влияние импульсного шума на помехоустойчивость некодированной системы связи с DMT

Sergienko A., Natalin A., Sidorov M. 	Impact of impulsive noise on performance of uncoded DMT system

Шабанов А.В., Карпов С.Б., Марков К.А. 	Компенсация низкочастотных составляющих фазового шума в OFDM-системах

Shabanov A., Karpov S., Markov K. 	the suppression of Low-frequency phase noise components in ofdm systems

Флаксман А.Г., Пудеев А.В., Севастьянов А.Г. 	Подавление взаимной помехи, обусловленной высокой скоростью пользователей, в современных OFDM системах радиосвязи

Flaksman A., Pudeyev A., Sevastyanov A. 	Cancellation of interference due to high speed of subscriber in modern OFDM communication systems

Roenko A., Lukin V., I. Djurovic 	Analysis and selection of myriad estimate tuning parameter for SaS distributions

Роенко А.А., Лукин В.В., И. Джурович 	Анализ поведения и определение настроечного параметра мириадной оценки для процессов с симметричным a-стабильным распределением

Бакулин М.Г., Крейнделин В.Б., Шумов А.П. 	ВЫСОКОЭФЕКТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ КОДИРОВАНИЕ

Bakulin M., Kreyndelin V., Shumov A. 	HIGH EFFECTIVE SPACE-TIME CODING

Медведев В.Г., Тупицын В.В., Давыденко Е.В. 	Имитационное моделирование передачи потокового видео в локальных домовых сетях при значительной загрузке канала

Medvedev V., Tupicyn V., Davydenko E. 	simulation of video packet loss in typical home-based ethernet network in situation of channel overload

Секция 4. Обработка сигналов в радиотехнических системах

Сосулин Ю.Г., Трусов В.Н., Черёмушкин П.В. 	Обнаружение человека за стеной многоканальным радиолокатором

Радченко Ю.С., Зайцев А. А., Литвинов Е.В. 	Характеристики основных режимов работы импульсных сверхширокополосных систем передачи информации

Radchenko Yu., Zaitzev A., Litvinov E. 	Characteristics of the Main Operation Modes of Pulse Ultrawideband Data in Transmission Systems

Баранов Э.В. 	УСТРАНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МНОГОЛУЧЕВОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ В ЦИФРОВЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ АППАРАТУРЫ ПОИСКА И СПАСЕНИЯ

Baranov E. 	ELIMINATION OF INFLUENCE OF THE MULTI-BEAM WITH USING PSEUDORANDOM NOISE SIGNALS IN DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS OF THE EQUIPMENT OF SEARCH AND RESCUE

Латышев В.В., Никерова О.А. 	Информационный анализ статистик, используемых при оценке задержки сигнала

Latyshev V. Nikerova O. 	Informational analysis of statistics in signal delay estimation problem

Евлампиев В.Е., Силивакин А.Г., Горюнцов И.С. 	Оценка параметров движущихся целей при помощи сверхширокополосного радара

Evlampiev V., Silivakin A., Goriunsov I. 	The estimation of parameters of moving targets by means of ultra wide band radar

Паршин В.С., Багдагюлян А.А. 	МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ ПРОНИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД ШТЕЙГЛИЦА - МАКБРАЙДА

Parshin V., Bagdagyulyan A. 	THE MODIFIED METHOD OF THE LEAST SQUARES PRONY'S USING ITERATIVE METHOD STEIGLITZ AND MCBRIDE

Логинов А.А. 	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ ЧАСТОТНО-Манипулированных сигналов МЕТОДОМ цифровой фильтрации НА ОСНОВЕ ПОдХОДА МИНИМАЛЬНОЙ ДИСПЕРСИИ

Loginov A. 	TIME DELAY DEFINITION OF FSK SIGNALS BY THE METHOD OF DIGITAL FILTRATION BASED ON THE APPROACH OF MINIMUM DISPERSION

Сорохтин М.М., Морозов О.А., Виноградов А.А. 	детектор ФМ-сигналов на основе алгоритмов фазовой и временной автоподстройки для встраиваемых реализаций

Sorohtin M., Morozov O., Vinogradov A. 	PSK detector based on algorithms of phase- and time-autotuning for ebmedded implementations

Гаврилов К.Ю., Дубровин Н.А. 	ПЕЛЕНГАЦИЯ ИСТОЧНИКА НЕКОГЕРЕНТНОГО РАДИОСИГНАЛА МЕТОДОМ МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ

Gavrilov K., Dubrovin N. 	DIRECTION-FINDING OF NON-COHERENT RADIO-FREQUENCY SIGNAL EMITTER BY MAXIMUM LIKELIHOOD METHOD

Кириллов С.Н., Бахурин С.А., Дронов А.Н., Цыплаков А.А. 	пОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ нАЗЕМНОЙ РАДИОНАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ при МАЛЫХ БАЗАх РАСПОЛОЖЕНИЯ РАДИОМАЯКОВ

Kirillov S., Bahurin S., Dronov A., Cyplakov A. 	INCREASING ACCURACY of the COORDINATES DETERMINATION by ground-based radio navigational SYSTEM with SMALL LOCATION of the RADIOBEACON

Кириллов С.Н, Слесарев А.С. 	АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ СИНХРОНИЗАЦИИ КОСМИЧЕСКИХ РАДИОЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ К ДЕЙСТВИЮ ПОМЕХ

Kirillov S. Slesarev A. 	The Analysis of Information Transmission Space Radio Links Synchronization Systems Stability to Interferences Influence

Савинов В.А., Таланов А.А. 	ЦифровоЙ алгоритм обработки фазовых отсчетов в системе синхронизации

Savinov V., Talanov A. 	DIGITAL ALGORITHM OF PHASE COUNTS PROCESSING IN SYNCHRONIZATION SYSTEM

Гусев А.П. 	Анализ погрешностей при идентификации подстилающих поверхностей с использованием цифровых методов

Gusev A. 	The Analysis of mistakes in identification of underflying surface with use of digital methods

Брагина Я.А. 	ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ИНТЕГРАТОРОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВ С ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ СИГНАЛОВ

Bragina Y. 	THE PARTICULARITIES OF THE DESIGNING HIGH-SPEED INTEGRATOR FOR DEVICE WITH DIGITAL PROCESSING SIGNAL

Коновалюк М.А., Баев А.Б., Кузнецов Ю.В., Скосырев В.Н. 	Применение параметрической идентификации в сверхкороткоимпульсной радиолокации

Konovaluk M., Baev A., Kuznetsov U., Skosyrev V. 	APPLICATION OF PARAMETRICAL IDENTIFICATION IN THE ULTRA SHORT PULSE RADAR

Шевгунов Т.Я., Баев А.Б., Кузнецов Ю.В. 	Применение метода векторной аппроксимации для идентификации системы по частотной характеристике

Shevgunov T., Baev A., Kuznetsov Yu. 	Using vector fitting technique for system identification by frequency response

Витязев В.В., Колодько Г.Н. 	МНОГОСКОРОСТНАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В ЗАДАЧАХ РАДИОВИДЕНИЯ

Витязев С.В., Колодько Г.Н. 	МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ ДОПЛЕРОВСКОГО ОБУЖЕНИЯ ЛУЧА

Vityazev S., Kolod’ko G. 	ground-mapping doppler radar investigation

Воронков Д.В., Колодько Г.Н., Витязев В.В. 	МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ ФОКУСИРУЕМОГО СИНТЕЗИРОВАНИЯ АПЕРТУРЫ

Вахлачев Н.В., Жукова И.Н., Реганов В.М., Чеботарев Д.В. 	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ РАДИоЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА НСК

Vahlachev N., Zhukova I., Reganov V., Chebotarev D.	EXPERIMENTAL VERIFICATION OF RADAR SIGNALS COMPENSATION PROCESSING WITH LMS ALGORITHM

Чеботарев Д.В., Кустов С.М., Чеботарев А.Д. 	Экспериментальная проверка ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ РАДИЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ИТЕРАЦИОННОЙ ПРОЦЕДУРЫ БЛОЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

Chebotarev D., Chebotarev A., Koustov S. 	EXPERIMENTAL VERIFICATION OF RADAR SIGNALS COMPENSATION PROCESSING USING block compensation ITErative ALGORITHM

Макаренко А.В. 	МЕТОД РАСЧЁТА СЛОЖНОСТИ СКАЛЯРНОГО СИГНАЛА ЗАДАННОГО ДИСКРЕТНЫМ ВРЕМЕННЫМ РЯДОМ

Сперанский В.С. 	НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И АРХИТЕКТУРЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

Speransky V. 	A NEW TECHNOLOGIES AND architectures OF the DIGITAL SIGNAL PROCESSORS

Брюханов М.И., Чобану М.К. 	ЭФФЕКТИВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ОДНОМЕРНЫХ РАЗРЕЖЕННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЁТОК

Brukhanov M., Tchobanou M. 	EFFECTIVE ANALYTICAL SYNTHESIS OF ONE-DIMENSIONAL SPARSE ANTENNA ARRAYS

Секция 5. Обработка и передача изображений

Фомин А.А. 	Подход к решению задачи выделения особенностей изображений на основе непрерывного вейвлет-преобразования

Fomin A. 	The approach to detection of image features using continuous wavelet-transformation

Кириллов С.Н., Косткин И.В. 	вейвлет-сжатие неподвижных цифровых изображений с использованием оптимального базиса на каждой ступени разложения

Kirillov S., Kostkin I. 	wavelet-COMPRESSION of the STILL DIGITAL IMAGES With USE the OPTIMUM BASE ON EACH STEP of the DECOMPOSITION

Балбот Т.В., Налётов И.В. 	ПРОГРАММНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИCСЛЕДОВАНИЙ АЛГОРИТМОВ УЛУЧШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЖАТИЯ ВИДЕОДАНННЫХ

Радченко Ю.С., Агибалов А.А., Булыгин А.В., Радченко Т.А. 	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КОДЕК ЧЕБЫШЕВСКОГО СЖАТИЯ/ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ (GDCT) И ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Radchenko Y., Agibalov A., Bulygin A., Radchenko T. 	EXPERIMENTAL CODEC OF CHEBYSHEV IMAGE COMPRESSION/RECOVERY (GDCT) AND SOFTWARE USED FOR RESEARCH OF SAID CODEC

Кутелев А.С., Рудникович А.С. 	Повышение эффективности методов внутрикадрового предсказания стандартА H.264 при использовании цифровых сигнальных процессоров

Kutelev A., Roudnikovitch A. 	increasing the efficiency of intra prediction methods for standard H.264 using digital signal processors

Гай В.Е., Жизняков А.Л. 	Исследование параметров моделей пространственного взаимодействия вейвлет коэффициентов

Gai V., Giznyakov A. 	parameters research of Spatial interaction models of wavelet coefficients

Волохов В.А. 	Модификация алгоритма SPIHT на основе вейвлет-пакетного базиса

Volohov V. 	Modification of the spiht algorithm on the base of wavelet packet basis

Кобелев В.Ю., Приоров А.Л. 	Применение согласованных вейвлет-фильтров для оценки анизотропности изображений

Kobelev V., Priorov A. 	application of the matched wavelet-filters for an estimate of the image’s anisotropy

Кобелев В.Ю. 	Применение двумерных согласованных вейвлет-фильтров для выделения объемных фигур и оценке дальностных характеристик объектов на стереоизображениях

Kobelev V. 	application 2-d of coordinated wavelet filters in case of separation volume figures and assessment of distance object characteristics for stereoimages

Приоров А.Л., Кобелев В.Ю. 	Векторизация растровых изображений при помощи согласованных, двумерных вейвлет-фильтров, рассчитанных для многополосного вейвлет-разложения

Priorov A., Kobelev V. 	Vectoring of raster images using 2-d of coordinated wavelet filters, calculating for multisubband wavelet decomposition

Абдуллоев А.А., Апальков И.В., Голубев М.Н. 	ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА PICLAB: ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Abdulloev A., Apalkov I., Golubev M. 	RESEARCH ENVIROMENT PICLAB: FEATURES REVIEW

Бекренев В.А., Саутов Е.Ю., Куйкин Д.К. 	Алгоритм неэталонной оценки качества JPEG изображений

Bekrenev V., Sautov E., Kuykin D. 	NO-REFERENCE QUALITY ASSESSMENT ALGORITHM FOR JPEG COMPRESSED IMAGES

Саутов Е.Ю., Шмаглит Л.А., Хрящев В.В. 	ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЖАТЫХ ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

Sautov Е., Shmaglit L., Khryashchev V. 	COMPRESSED VIDEO SEQUENCES QUALITY ASSESSMENT

Бучнев А.А., Пяткин В.П. 	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ПО МНОГОСПЕКТРАЛЬНЫМ СПУТНИКОВЫМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ В КОСМИЧЕСКОЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

Buchnev A., Pyatkin V. 	DETECTION OF THE OBJECTS SPATIAL MOTIONS ON MULTISPECTRAL SATELLITE IMAGES IN SPACE HYDROMETEOROLOGY

Алпатов Б.А., Катаев А.А. 	Повышение эффективности выделения объекта в последовательности изображений при наличии априорной информации о минимальной площади и скорости движения

Alpatov B., Kataev A. 	Object detection enhancement in image sequence using prior information about its area and velocity

Карамов С.В. 	Клеточные автоматы для расчета координат геометрического центра и построения описанного многоугольника по бинарному изображению

Karamov S. 	CELLULAR AUTOMATA FOR CALCULATION OF COORDINATES OF THE GEOMETRICAL CENTER AND CONSTRUCTION OF THE circumscribed POLYGON UNDER THE BINARY IMAGE

Чуриков Д.В. 	Цифровая обработка сигналов и изображений R-функциями, атомарными функциями, вейвлетами и сплайнами

Churikov D. 	Digital signal and image processing R-functions, atomic functions and splines

Попова О.C. 	Слияние потоковых видеоизображений на процессоре Л1879ВМ1

Popova O. 	Merging video on Л1879ВМ1 processor

Смирнов М.С., Костров В.В. 	Аппаратные средства цифровой обработки изображений в реальном масштабе времени

Kostrov V., Smirnov M. 	Hardware of a digital processing of maps in real time

Моисеев А.А., Волохов В.А. 	Устранение чересстрочной развертки с применением вейвлет-преобразования

Moiseev A., Volohov V. 	de-interlacing technique using wavlet transform

Щербаков М.А., Сорокин С.В. 	УВЕЛИЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ МНОГОФАЗНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ

Колупаев А.В. 	ЛИНЕЙНО-КУСОЧНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ УРАВНЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ДВОИЧНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Kolupaev A. 	PIECEWISE-LINEAR APPROXIMATION OF BINARY IMAGES OPTIMAL FILTRATION EQUATION

Петров Е.П., Частиков И. А. 	ИССЛЕДОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО АЛГОРИТМА АДАПТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ЦИФРОВЫХ ПОЛУТОНОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ С МАЛОЙ РАЗРЯДНОСТЬЮ

Petrov E., Tchastikov I.A. 	THE RESEARCH OF ADAPTIVE COMBINED FILTRATION ALGORITHM OF DIGITAL GRAYSCALE IMAGES WITH LOW BIT CAPACITY

Мачихин А.С. 	Метод многокадровой обработки для повышения разрешения изображений, содержащих символьную информацию

Machikhin A. 	Method of multiframe processing for superresolution of images containing symbolic information

Мельников Г.Н. 	О АДАПТИВНОМ МЕТОДЕ ФИЛЬТРАЦИИ ВИДЕО ОТ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ШУМА

Марчук В.И., Воронин В.В., Шерстобитов А.И. 	ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ ОГРАНИЧЕННОМ ОБЪЕМЕ АПРИОРНЫХ ДАННЫХ

Marchuk V., Voronin V., Sherstobitov A. 	RESEARCH OF METHODS OF PROCESSING OF THE IMAGES AT LIMITED VOLUME PRIORI OF THE DATA

Волосюк В.К., Павликов В.В., Кравченко В.Ф., Кутуза Б.Г. 	Оптимальные алгоритмы обработки радиолокационных изображений поверхностных и подповерхностных слоев с использованием весовой обработки сигналов многолучевых радиолокационных станций с синтезированием апертуры

Volosyuk V., Pavlikov V., Kravchenko V., Kutuza B. 	Optimum algorithms of processing of the radar-tracking images superficial and subsurface of layers with use of weight processing of signals of multibeam radar-tracking stations with synthesizing of the aperture

Кузьмин С.А. 	ОБРАБОТКА ВИДЕОИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ

Kuzmin S. 	VIDEO INFORMATION PROCESSING AT THE SYSTEM OF TRANSPORTATION MONITORING

Смоляков А.В., Новоселов С.А. 	разпознавание двумерных образов на основе инвариантных вейвлет- моментов

Smolyakov A., Novosyelov S. 	Recognition of 2-D patterns on the base of invariant wavelet moments

Кислов Д.В., Чобану М.К. 	СИСТЕМА СЖАТИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ТРЁХМЕРНЫХ СИГНАЛОВ

Kislov D., Tchobanou M. 	THREE-DIMENSIONAL IMAGES COMPRESSION AND VISUALIZATION SYSTEM

Плахов А.Г. 	УСТРОЙСТВО ИЕРАРХИЧЕСКОГО КОДИРОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛОВ ПО РАДИОКАНАЛАМ С НИЗКОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ

Plakhov A. 	DEVICE FOR HIERARCHICAL CODING AND TRANSMITTING VIDEOSIGNALS BY LOW-BITRATE RADIOCHANNELS

Муравьев В.С., Муравьев С.И. 	Пространственно-Временной алгоритм выделения объектов, наблюдаемых на облачных фонах

Muraviev V., Muraviev S. 	The spatio-temporal algorithm for object detection on cloudy background

Бухтояров С.С., Герасимов Н.Б., Павлов Е.А., Хрящев В.В. 	АНАЛИЗ НЕЛИНЕЙНЫХ АЛГОРИТМОВ УДАЛЕНИЯ ШУМА ИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Buhtoyarov S., Gerasimov N., Pavlov E., Khryashchev V. 	ANALYSIS OF NONLINEAR IMAGE DENOISING ALGORITHMS

Секция 6. Обработка и передача измерительной информации

Семенович С.Н., Стецко И.П., Терешко Д.Г., Шандицев А.А. 	Калибровка дискриминатора по синусоидальному сигналу

Semenovich S., Stetsko I., Tereshko D., Shanditsev A. 	calibration of amplitude discriminator with sine signal

Токарева С.В. 	ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДАПТИВНОГО МЕТОДА ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПРИ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЙ ШУМОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

Tokareva S. 	RESEARCH OF EFFICIENCY OF AN ADAPTIVE METHOD OF DETECTION OF ABNORMAL MEANINGS AT MULTIPLICATE NOISE BY A COMPONENT

Васильев А.В., Геппенер В.В., Жукова Н.А., Клионский Д.М., Тристанов А.Б. 	ПРИМЕНЕНИE АЛГОРИТМОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ И КЛАССИФИКАЦИИ В ЗАДАЧАХ ОБРАБОТКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Vasiljev A., Geppener V., Zhukova N., Klionskij D., Tristanov A. 	APPLICATION OF THE ALGORITHMS OF CLUSTERISATION AND CLASSIFICATION IN PROBLEMS OF PROCESSING AND INTERPRETATION OF THE TELEMETRIC INFORMATION

Лисичкин В.Г., Наумов Е.Ю. 	Способ снижения энергетической избыточности аналого-цифровых устройств

Lisichkin V., Naumov E. 	power superfluity reduction method of analog-digital devices

Кириллов С.Н., Крысяев Д.Е., Дмитриев В.Т. 	ПОВЫШЕНИЕ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА МАК-ЭЛИС

Kirillov S., Krysyaev D. 	THE METHODS INCREASING NOISEIMUNITY OF MC-ELIECE INFORMATION CODING ALGORITHM

Косарев В.И., Добрынин В.В., Данилушкин В.В., Качалов О.Б., Ямпурин Н.П. 	ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ ДОПЛЕРОВСКОГО ДВУХФАЗНОГО РАСХОДОМЕРА

Косарев В.И., Добрынин В.В., Данилушкин В.В., Качалов О.Б., Ямпурин Н.П. 	DIGITAL SIGNAL PROCESSING OF DOPPLER DIPHASIC FLOWMETER

Скачко Ю.В. 	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

Skachko Yu. 	INFORMATION TECHNOLOGIES IN METROLOGICAL MAINTENANCE

Скачко Н.Ю., Тарасова А.Н. 	ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Skachko N., Tarasova A. 	APPLICATION OF MOBILE MEANS INFORMATION TECHNOLOGIES FOR PROCESSING THE MEASURING INFORMATION

Грачев Н.Н., Лазарев Д.В. 	ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ АНАЛИЗА КОНТАКТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ

Grachev N., Lazarev D. 	INFORMATION MEASURING SYSTEM FOR ANALYSIS OF THE CONTACT ELECTROMAGNETIC INTERFERENCES AT ESTIMATION OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

Лазарев Д.В. 	АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА КОНТАКТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭМС

Lazarev D. 	HARDWARE REALIZATION OF THE MODULE OF THEDIGITAL PROCESSING SIGNAL INFORMATION MEASURING SYSTEM OF THE ANALYSIS OF THE CONTACT ELECTROMAGNETIC INTERFERENCES AT ESTIMATION EMC

Лазарев Д.В. 	ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ БПФ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА КОНТАКТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭМС

Lazarev D. 	PROGRAMME MODULE OF THE DIGITAL PROCESSING SIGNAL ON BASE QTF INFORMATION MEASURING SYSTEM OF THE ANALYSIS OF THE CONTACT ELECTROMAGNETIC INTERFERENCES AT ESTIMATION EMC

Капырин П.А, Скачко Н.Ю., Хмель Т.В. 	ЧАСТОТНО-ЦИФРОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗМЕРНОГО КОНТРОЛЯ

Kapyrin P., Skachko N., Hmel Т. 	FREQUENCY- DIGITAL DEVICE FOR DIMENSIONED CHECKING

Юрин А.И., Филимонов В.В. 	КОРРЕКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛНЫХ СТРУННЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Yurin A., Filimonov V. 	CORRECTION OF WARM-UP INACCURACY OF DIFFERENTIAL STRING CONVERTERS

Карцев Е.А., Михеев Д.А. 	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ КАЧЕСТВА

Kartsev Е., Mikheyev D. 	UNIVERSAL PROGRAM CJMPLEX FOR OPTIMIZATION OF METROLOGICAL MAINTENANCE SYSTEMS OF QUALITY

Филимонов В.В., Скачко Ю.В., Пленкин Д.В. 	Методы и средства повышения точности частотно-цифровых измерительных устройств на принципах автоматизации процессов измерений

Filimonov V., Skachko Yu., Pljonkin D. 	ACCURACY INCREASE METHODS And MEANS for frequency-DIGITAL MEASURING DEVICES ON AUTOMATION MEASUREMENTS PROCESSES PRINCIPLES

Карцев Е.А., Климантович А.А. 	ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЭВМ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Kartsev E., Klimantovich A. 	RESEARCH OF TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF GAUGES OF PRESSURE OF THE DOMESTIC PRODUCTION WITH USE COMPUTER AND THE SOFTWARE

Селуянов М.Н. 	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫХ МНОГОКАНАЛЬНЫХ АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Seluyanov M. 	USAGE OF FAULT-TOLERANT MULTIWAY ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS IN INTELLECTUAL FACILITIES OF MEASUREMENT AND СONTROL

Давыденко Е.В., Приоров А.Л. 	Система оптической лазерной триангуляции повышенной надежности с применением пространсвенно-временной обработки сигналов

Davydenko E., Priorov A. 	optical laser triangulation system with improved reliability using spatial and time domain signal processing

Бурланков Д.Е., Коньков Е.А. 	Дискриминирующая функция для сравнения статистических свойств двоичных сигналов

Burlankov D., Konkov E. 	Discrimination function for comparison of statistic properties of binary signals

Ткачева Т.А. 	МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТА МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЦИФРОВЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Tkacheva Т. 	METHODOLOGIE OF THE APPRAISAL OF THE COEFFICIENT THE METROLOGICAL READINESS OF THE DIGITALS MEASURINGS TECHNOLOGIES IN MOUNTAIN INDUSTRIAL

Богатов А.В., Макаров Д.Е., Чесалов В.П. 	РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО ПРИЕМНИКА mf-01 И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ СИГНАЛА ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР

Богатов А.В., Макаров Д.Е., Чесалов В.П. 	РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО ПРИЕМНИКА mf-01 И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ СИГНАЛА ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР

Bogatov А., Makarov D., Chesalov W. 	FACTORS CALCULATION OF THE DIGITAL FILTERS OF THE FOUR-CHANNEL DIGITAL RECEIVER MF-01 AND MODELLING OF PASSAGE OF THE SIGNAL THROUGH THE FILTER

Битюков В.К., Богатов А.В., Петров В.А. 	Использование встраиваемых в компьютер плат АЦП-ЦАП в качестве систем сбора и обработки данных для испытаний радиоаппаратуры

Bityukov V., Bogatov A., Petrov V. 	USE OF ADC-DAC COMPUTER BOARDS AS DATA ACQUISITION AND CONTROL SYSTEMS FOR TESTING OF RADIO eQUIPMENT

Марчук В.И., Семенищев Е.А., Шерстобитов А.И. 	АНАЛИЗ МОДИФИЦИРОВАННОГО МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО МЕТОДА В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ОБЪЁМА ИЗМЕРЕНИЙ

Marchuk V., Semenishchev E., Sherstobitov A. 	The analysis modified multiple-way of a method in conditions of limited volume of measurements

Шишкин А.В., Кошевой В.М. 	Высокоскоростное, устойчивое к JPEG сжатию скрытное встраивание информации в изображения

Shishkin A., Koshevoy V. 	hight-rate, robust against the JPEG compression covert information embedding in the images

Секция 7. Проектирование и техническая реализация систем ЦОС

Аветисян А.А., Искендеров О.М., Селянин А.И. , Фин В.А. 	СВЕРХБЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ С МАКРОКОНВЕЙЕРНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ НА БАЗЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА И МОДУЛЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

Avetissyan A., Iskenderov O., Selyanin A., Fin V. 	ULTRA FAST COMPUTING SYSTEMS WITH MACRO CONVEYOR ARCHITECTURE ON THE BASIS OF THE PERSONAL COMPUTER AND THE DIGITAL SIGNAL PROCESSING MODULE

Аветисян А.А., Фин В.А. 	Вопросы оптимизации подпрограммы БПФ для цифрового сигнального процессора типа TMS320C64

Avetissyan A., Fin V. 	FFT SUBPROGRAM OPTIMIZATION PROBLEMS FOR THE DIGITAL SIGNAL PROCESSOR TMS320C64x

Искендеров О.М., Аветисян А.А., Фин В.А. 	Оптимизация ассемблерной подпрограммы вычисления взаимной корреляции двух комплексных последовательностей для цифрового сигнального процессора типа TMS320C64

Iskenderov O., Avetissyan A., Fin V. 	optimization of the two complex sequences cross-correlation computation subprogram for the digital signal processor TMS320C64x

Золотухин Ф.Ф., Гречишников А.И., Поляков В.Б., Станишевский О.Б., Шокарев Б.А. 	Реализация системы-на-кристалле в виде заказной СБИС

Андреев Н.А., Марочкин М.В., Рыбаков В.Ю. 	МОДУЛЬ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОГО СИГНАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА ADSP-TS201

Andreev N., Marochkin M., Rybakov V. 	Digital signal processing board based on ADSP-TS201 dsps

Смехов Д.Г. 	Сжатие ЛЧМ сигнала на модуле ADP201P4

Уваров С.С. 	Методы повышения быстродействия аппаратуры, реализующей рекурсивные алгоритмы цифровой обработки сигналов

Андреев Н.А., Витязев С.В., Якунин С.А. 	ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЦИФРОВОГО ПРИЕМНИКА ТРАЕКТОРНОГО СИГНАЛА ДЛЯ РЕЖИМА ПАНОРАМНОГО ОБЗОРА

Andreev N., Vityazev S., Jakunin S. 	DESIGNING THE STRUCTURE OF DIGITAL RECEIVER FOR THE MODE OF THE PANORAMIC REVIEW IN GROUND-MAPPING RADARS

Filippov A., Rufitskiy V., Chuhno V., Ivlenkov M., Barashkov A., Tarakanov P. 	ON THE IMPACT OF THE COMPUTATIONAL PROPERTIES OF IMAGE PROCESSING ALGORITHMS ON THEIR IMPLEMENTATION

Филиппов А.К, Руфицкий В.А, Чухно В.И, Ивленков М.Ю, Барашков А.В, Тараканов П.В. 	О ВЛИЯНИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ИХ ТЕХНИЧЕСКУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ

Логинов А.А., Морозов О.А., Сорохтин Е.М., Хмелев С.Л. 	Реализация нелинейного алгоритма демодуляции частотноманипулированных сигналов

Loginov A., Morozov O., Sorokhtin E., Khmelev S. 	Implementation of nonlinear algorithm of Frequency-shift keying signals demodUlation

Волков М.В. 	РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСКРЕТНОГО ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРАХ (GPU)

Volkov M. 	GPU-based implementation of a 2D discrete wavelet transform

Зайцев А.А., Рожков М.В., Чеботарева И.Я. 	ПОСТРОЕНИЕ БЕСПРОВОДНОГО СЕНСОРНОГО МОДУЛЯ

Zaytsev A., Rozhkov M., Chebotarjova I. 	Designing of the wireless sensor module

Марчук В.И., Шерстобитов А.И., Дубовсков В.В., Толстунов О.Г. 	Обработка результатов измерений на базе микроконтроллера AT91SAM7S64

Marchuk V., Dubovskov V., Tolstunov О. 	PROCESSING of RESULTS of MEASUREMENTS ON THE BASIS OF the MICROCONTROLLER AT91SAM7S64

Хакимов Р.А., Максутов А.Д., Газизов А.А., Сапельников В.М. 	ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦАП

Khakimov R., Maksutov A., Gazizov A., Sapelnikov V. 	RESEARCH OF CHARACTERISTICS OF THE FUNCTIONAL DAC

Секция 9. Цифровая обработка многомерных сигналов

Илюшкина Н.С., Чобану М.К. 	ТРИ ЭТАЛОННЫХ КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Ilushkina N., Tchobanou M. 	THREE FULL-REFERENCE QUALITY MEASURES FOR COMPRESSED IMAGES

Tchobanou M., Yamada I. 	APPLICATION OF RADIAL BASIS FUNCTION CONCEPT TO MULTIDIMENSIONAL INTERPOLATION PROBLEMS

Лебедев М.В. 	КОЛЕБАНИЯ В АВТОНОМНЫХ ДВУМЕРНЫХ РЕКУРСИВНЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМАХ ВТОРОГО ПОРЯДКА С ТРЕМЯ УРОВНЯМИ КВАНТОВАНИЯ

Lebedev M. 	OSCILLATIONS IN AUTONOMUS TWO-DIMENSIONAL RECURSIVE DIGITAL SYSTEMS OF SECOND ORDER WITH THREE LEVELS QUANTISATION

Карамов С.В. 	Алгоритм оценки параметров и экстраполяции двухмерного сигнала имеющего гармоническую составляющую

Karamov S. 	ALGORITHM OF THE ESTIMATION OF PARAMETERS AND EXTRAPOLATIONS OF THE two-dimensional SIGNAL HAVING THE harmonic COMPONENT

Васильев К.К., Дементьев В.Е. 	АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛИЙ НА МНОГОЗОНАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ

Vasiljev K., Dementjev V. 	THE ANALYSIS OF EFFICIENCY DETECTION ANOMALIES ON THE POLYZONAL IMAGES

Дмитриев М.М., Жарких А.А. 	АЛГОРИТМ РАЗБИЕНИЯ ЧИСЛА N НА К РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЕЙ

Dmitriev M., Zharkikh A. 	THE PARTITION ALGORITHM OF N ON K DIFFERENT PARTS

Мальцев А.А., Пестрецов В.А., Масленников Р.О., Хоряев А.В. 	Разработка специализированного АЛУ для эквализации сигнала в OFDM системах радиосвязи

Maltsev A., Pestretsov V., Maslennikov R., Khoryaev A. 	Design of equalizer for wireless OFDM systems

Секция 10. Нейрокомпьютерная обработка сигналов и изображений

Аляутдинов М.А., Галушкин А.И., Троепольская Г.В. 	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ ЭМУЛЯТОРЫ НЕЙРОННЫХ СЕТЕй НА БАЗЕ МУЛЬТИЯДЕРНЫХ МИКРОПРОЦЕССОРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРой

Alyautdinov M., Galushkin A., Troepolskaya G. 	PERSPECTIVE HARDWARE AND SOFTWARE EMULATORS OF NEURAL NETWORKS ON THE BASIS OF MULTICORE MICROPROCESSORS WITH PARALLEL ARCHITECTURE

Казанцев П. А., Скрибцов П.В. 	“НЕЙРОМАТЕМАТИКА” - ОТКРЫТЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ПРИКЛАДНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВЫХ АЛГОРИТМОВ

Kazantsev P., Skribtsov P. 	“NEUROMATHEMATICS” - OPEN SYSTEM FOR SOLVING COMPLEX APPLIED MATH PROBLEMS USING NEURAL NETWORK ALGORITHMS

Воронков И.М. 	МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ НА КЛАСТЕРНЫХ СИСТЕМАХ

Voronkov I. 	MODELLING OF NEURONETWORKS CALCULATIONS ON CLUSTER SYSTEMS

Коробкова С.В. 	РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ АЭРОДИНАМИКИ С ПОМОЩЬЮ КЛЕТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Korobkova S. 	CELLULAR NEURAL NETWORKS FOR AERODYNAMICS PROBLEMS

Воронков И.М., Скрибцов П.В. 	АППАРАТНОЕ УСКОРЕНИЕ АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРОВ

Voronkov I., Skribtsov P. 	HARDWARE ACCELERATION OF GAS DYNAMICS COMPUTATION PROBLEM USING GRAPHICAL PROCESSORS

Казанцев П.А. 	НЕЙРОСЕТЕВОЙ СИНТЕЗ МИКРОПОЛОСКОВОЙ АНТЕННЫ С ВОЗБУЖДЕНИЕМ КОАКСИАЛЬНЫМ ЗОНДОМ

Kazantsev P. 	NEURAL NETWORK SYNTHESIS OF MICROSTRIP ANTENNA WITH EXCITATION BY COAXIAL PROBE

Пантюхин Д.В. 	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ УСКОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЩЕМАТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Pantiukhin D. 	USING OF GRAPHICS HARDWARE TO GENERAL COPMUTATION

Казанцев П.А. 	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ИСТОЧНИКА В МОРСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПО ГИДРОАКУСТИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Kazantsev P. 	NEURAL NETWORK METHOD FOR SOURCE DEPTH ESTIMATION IN MARITIME SPACE USING HYDROACOUSTIC PARAMETERS

Томашевич Н.С. 	Об экспериментах по обучению нейронной сети задаче выделения лица на 2D изображении инвариантно к мимике лица, повороту головы, масштабу и яркости изображения

Tomashevitch N. 	About experiments in training the neural network the task of face detection in 2D image invariantly to face mimicry, to head rotation, to scale and to brightness of the image

Нагулин Н.Е., Нагулин С.Н. 	АЛГОРИТМ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО БПФ ДЛЯ ТРАНСПЬЮТЕРОПОДОБНЫХ ПРОЦЕССОРОВ

Nagulin N., Nagulin S. 	PARALLEL FFT ALGORITHM FOR TRANSPUTER-LIKE SIGNAL PROCESSORS

Андреев А.В., Скоринов Д.А. 	Методы интеллектуализации измерительных многосенсорных систем

Andreev A., Skorinov D. 	Intellectualization methods for multisensor measuring systems

Истомин В.В., Иванов А.И. 	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГО НЕЙРОСЕТЕВОГО ТРЕНАЖЕРА

Istomin V., Ivanov A. 	IMPROVING TRAINING NEURAL-NETWORK SIMULATOR

Куравский Л.С., Баранов С.Н. 	Индентификация аномальных участков электроэнцефалограмм с помощью релаксационных нейронных сетей

Kuravsky L., Baranov S. 	Identification of Electroencephalogram Anomalies with the aid of relaxation neural networks

Томашевич Н.С., Галушкин А.И., Рябцев Е.И. 	Решение задачи распознавания туберкулезных бацилл на изображениях, полученных с флюорисцентного микроскопа с помощью ансамбля нейронных сетей

Tomashevitch N., Galushkin A., Riabtsev E. 	Recognition of tuberculous bacillus in images received from fluorescent microscope using assembly of neural networks

Овчинников П.Е. 	Влияние размера сети на эффективность нейросетевого детектирования фазоманипулированных сигналов

Ovchinnikov P. 	Influence of the network size on efficiency of detectings PSK signals with neural network

Скрибцов П.В., Долгополов А.В. 	ПРОБЛЕМЫ НЕЙРОСЕТЕВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ И ИНТЕРПОЛЯЦИИ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Skribtsov P., Dolgopolov A. 	Neural Network Image Scaling and Filtering

Спицын В.Г., Цой Ю.Р., Чернявский А.В., Белоусов А.А., Сидоров Д.В. 	УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩЕЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ, ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА

Spitsyn V., Tsoy Y., Chernyavsky A., Belousov A., Sidorov D. 	IMAGE ENHANCEMENT WITH USE OF EVOLVING NEURAL NETWORK, WAVELET TRANSFORM AND GENETIC ALGORITHM

Кириллов С.Н., Хахулин С.С. 	Обоснование нового вида активационной функций в алгоритмах цифровой обработки сигналов на основе искусственных нейронных сетей

Kirillov S., Khakhulin S. 	MOTIVATION of the NEW TYPE of AcTIVAtion FUNCTION In ALGORITHM of the DIGITAL PROCESSING SIGNAL ON BASE ARTIFICIAL NEYRONNYH NETWORKS

Андреев А.В., Скоринов Д.А. 	Слияние данных в задаче экстраполяции функции с применением нейросетевых технологий

Andreev A., Skorinov D. 	Neural networks’ data fusion in a function extrapolation problem

Пантюхин Д.В. 	ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ЭКВАЛАЙЗЕРА QAM СИГНАЛОВ В НЕЛИНЕЙНЫХ КАНАЛАХ СВЯЗИ

Pantiukhin D. 	INVESTIGATION OF NEURAL EQUALIZER FOR QAM SIGNALS IN NONLINEAR CHANNEL

Починский Д.О., Кречетов И.В. 	БЛОК ИЗМЕРЕНИЯ ЗАДЕРЖКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИГНАЛОВ

Pochinskii D., Krechetov I. 	THE BLOCK OF MEASUREMENT OF THE DELAY OF DISTRIBUTION OF SIGNALS

Кречетов И.В, Лавриков П.С. 	БЛОК ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ

Krechetov I., Lavrikov P. 	THE BLOCK OF FORMATION OF SIGNALS OF THE COMPLEX FORM

Лавриков П.С., Починский Д.О. 	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРИЁМНЫМ КОНВЕРТЕРОМ

Lavrikov P. Pochinskiy D. 	THE CONTROLLING BLOCK FOR THE RECEPTION CONVERTER

Коробкова С.В., Скрибцов П.В. 	ОБРАТНЫЙ ТЕСТ ТЬЮРИНГА - ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Korobkova S., Skribtsov P. 	REVERSE TURING TEST - OPPOSITION OF THE NATURAL AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Кошелев В.И., Нгуен Т.Д. 	Сравнительный анализ алгоритмов в задаче распознавания воздушных объектов

Koshelev V. , Nguyen D. 	THE BENCHMARK ANALYSIS ALGORITHM RECOGNITIONS AIR OBJECT

Соломатин Н.С., Гуров П.А., Черниговская Э.М., Бузылев Ф.Н., Матюхин А.А., Нефедов В.И., Мороз А.Н. 	Нелинейные искажения групповых сигналов в мощном СВЧ-усилителе

Solomatin N., Gurov P., Chernigovskaja E., Buzylyov F., Matjuhin A., Nefedov V., Moroz A. 	NONLINEAR DISTORTIONS of Group SIGNALS IN the POWERFUL MICROWAVE-AMPLIFIER

Белявский Д.С., Матюхин А.А., Семенов Е.О., Соломатин Н.С., Гуров П.А., Нефедов В.И., Бузылев Ф.Н. 	Повышение линейности СВЧ-усилителей систем связи

Belyavsky D., Matjuhin A., Semenov E., Solomatin N., Gurov P., Nefedov V., Buzylyov F. 	increase of the linearity of communication system microwaves-amplifiers

DSPA-2008. Международная конференция "Цифровая обработка сигналов и её применение"

[Архив конференций DSPA]

Доклады конференции

Кривошеев М.И. 	МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ

Krivocheev M. 	THE INTERNATIONAL STANDARDIZATION OF THE DIGITAL TELEVISION BROADCASTING

Yaroslavsky L. 	DIGITAL COMPUTATIONAL IMAGING

Витязев В.В. 	МНОГОСКОРОСТНАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ: РЕТРОСПЕКТИВА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Vityazev V. 	MULTIRATE SIGNAL PROCESSING

Saramaki T. 	DESIGN AND IMPLEMENTATION OF COMPUTATIONALLY EFFICIENT LINEAR-PHASE FINITE-IMPULSE RESPONSE DIGITAL FILTER - A TUTORIAL REVIEW

Зубарев Ю.Б., Золотарёв В.В. 	КАСКАДНЫЕ СХЕМЫ ДЕКОДИРОВАНИЯ ДЛЯ БАЗ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ МПД

Zubarev U., Zolotarev V. 	CONCATENATED DECODING CIRCUITS FOR DATA BASES AT THE MTD BASIS

Гантмахер В.Е., Едемский В.А., Платонов С.М. 	О СИНТЕЗЕ ДИСКРЕТНО-КОДИРОВАННЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ПЕРИОДА

Gantmacher V., Edemsky V., Platonov S. 	ABOUT SYNTHESIS OF DISCRETELY-CODED SEQUENCES OF PERIOD

Кренгель Е.И. 	СЕМЕЙСТВА ПАР НЕКОРРЕЛИРОВАННЫХ ДВОИЧНЫХ ZCZ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ С НЕСОГЛАСОВАННОЙ ФИЛЬТРАЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ИДЕАЛЬНЫХ И ПОЧТИ ИДЕАЛЬНЫХ ТРОИЧНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

Krengel E. 	FAMILIES OF UNCORRELATED BINARY ZCZ SEQUENCE PAIRS WITH MISMATCHED FILTERING DERIVED FROM PERFECT AND ALMOST-PERFECT TERNARY SEQUENCES

Щетинин В.И., Притчина Л.С. 	СИНГУЛЯРНЫЕ АНСАМБЛИ ОПТИМАЛЬНЫХ ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ

Shchetinin V., Pritchina L. 	SINGULAR ENSEMBLES OF OPTIMUM DISCRETE SIGNALS

Малиничев Д.М., Бойков В.В., Елисеенков А.В. 	ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ СЛОЖНЫХ СИГНАЛОВ

Malinichev D., Boykov V. Eliseenkov A. 	RESEARCH OF AUTOCORRELATION PROPERTIES OF COMPLEX SIGNALS

Корниенко В.Н., Привезенцев А.П., Ревякин А.А. 	ИССЛЕДОВАНИЕ СИГНАЛОВ, ГЕНЕРИРУЕМЫХ ЦЕПОЧКОЙ НЕЛИНЕЙНЫХ РЕКУРСИВНЫХ ФИЛЬТРОВ

Kornienko V., Privezentsev A., Revyakin А. 	STUDY OF SIGNALS, GENERATED BY CHAIN OF NONLINEAR RECURSIVE FILTERS

Назаров Л.Е., Головкин И.В. 	ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРБО-КОДОВ С ПОНИЖЕННОЙ СЛОЖНОСТЬЮ АЛГОРИТМОВ ПРИЕМА

Nazarov L., Golovkin I. 	PERFORMANCES OF CLASS TURBO-LIKE CODES WITH LOW COMPLEXITY DECODING ALGORITHMS

Назаров Л.Е., Головкин И.В. 	МЕТОДИКИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТУРБО-КОДОВ НА ОСНОВЕ СВЕРТОЧНЫХ КОДОВ

Nazarov L., Golovkin I. 	THE TECHNIQUE OF ERROR-PERFORMANCE EVALUATIONS FOR TURBO-CODES BASED ON CONVOLUTIONAL CODES

Архипкин А.В. 	АЛГОРИТМ ЧЕЙЗА В ИТЕРАТИВНОМ ДЕКОДЕРЕ БЛОКОВЫХ ТУРБОКОДОВ

Arkhipkin A. 	CHASE ALGORITHM FOR ITERATIVE BLOCK TURBO CODE DECODER

Егоров С.И. 	ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕКОДИРОВАНИЯ КОДОВ РИДА-СОЛОМОНА ЗА ГРАНИЦЕЙ ПОЛОВИНЫ МИНИМАЛЬНОГО КОДОВОГО РАССТОЯНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЯГКИХ РЕШЕНИЙ

Egorov S. 	INCREASING OF REED-SOLOMON DECODING EFFICIENCY BEYOND THE HALF MINIMAL CODE DISTANCE BOUND USING SOFT DECISIONS

Дмитриева Т.А. 	РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МНОГОПОРОГОВОГО АЛГОРИТМА ДЕКОДИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ОШИБОЧНОСТИ ПРОВЕРОК

Dmitrieva T. 	DEVELOPMENT OF A TECHNIQUE FOR INCREASE OF EFFICIENCY FOR MULTITHRESHOLD DECODING ALGORITHM AT THE EXPENSE OF A TENTATIVE ESTIMATION OF AN CHECKS INACCURACY

Овечкин П.В. 	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДВОИЧНЫХ МНОГОПОРОГОВЫХ ДЕКОДЕРОВ В МАГНИТНЫХ И ОПТИЧЕСКИХ ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ

Ovechkin P. 	USING OF NON-BINARY MULTITHRESHOLD DECODERS IN MAGNETIC AND OPTICAL STORAGE DEVICES

Логинов А.А., Морозов О.А., Семенова М.Ю., Хмелев С.Л. 	ОБНАРУЖЕНИЕ ЧАСТОТНО-МАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ЛИНЕЙНОЙ ПРЕДОБРАБОТКИ И ВЫЧИСЛЕНИЯ РАНГОВЫХ СТАТИСТИК

Khmelev S., Loginov A., Morozov O., Semenova M. 	THE FSK-SIGNAL DETECTION METHOD BASED ON THE LINEAR PRE-FILTRATION AND RANK STATISTICS COMPUTATION

Радченко Ю.С., Зайцев А.А. 	АСИНХРОННОЕ МНОГОАЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ В КАНАЛАХ С КОМБИНИРОВАННОЙ МНОГОЛУЧЕВОСТЬЮ

Radchenko Yu., Zaitzev A. 	ASYNCHRONOUS MULTI-ALTERNATIVE UWB SIGNAL DETECTION IN COMBINED MULTIPATH CHANNELS

Коньков Е.А. 	АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ МЕТОДА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНОГО АНАЛИЗА ДВОИЧНОГО СИГНАЛА

Konkov E. 	ALGORITHM OF ERROR CORRECTION CODING SCHEME RECOGNITION BASED ON PROBABILISTIC ANALYSIS OF BINARY SIGNAL

Чижов А.А. 	МЕТОД МНОГОМЕРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ НЕОРТОГОНАЛЬНЫХ КОГЕРЕНТНЫХ СИГНАЛОВ С МАКСИМИЗАЦИЕЙ АПРИОРНОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ СТАТИСТИКИ

Chizhov А. 	NONORTHOGONAL COHERENT SIGNALS MANY-DIMENSIONAL ESTIMATION METHOD WITH MAXIMUM A PRIORI DETERMINATION OF USED STATISTICS

Логинов А.А., Морозов О.А., Солдатов Е.А., Хмелев С.Л. 	ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ПОДХОДА МИНИМАЛЬНОЙ ДИСПЕРСИИ В ЗАДАЧАХ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ЧАСТОТНО-МАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ

Khmelev S., Loginov A., Morozov O., Soldatov E. 	A MODIFIED METHOD OF MINIMUM DISPERSION IN THE FSK-SIGNAL PARAMETERS ESTIMATION TASK

Авдашов С.А., Коньков Е.А. 	ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКРИМИНИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ В ЗАДАЧАХ ОЦЕНИВАНИЯ ПОРЯДКА МАРКОВСКОЙ ЦЕПИ И КОНТЕКСТНОЙ ФУНКЦИИ МАРКОВСКОЙ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ПОРЯДКА

Avdashov S., Konkov E. 	APPLICATION OF DISCRIMINATION FUNCTION IN MARKOV CHAIN ORDER ESTIMATION AND ESTIMATION OF CONTEXT FUNCTION FOR VARIABLE LENGTH MARKOV CHAIN

Чвало В.А., Чесноков Е.А. 	ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ЦЕПЕЙ МАРКОВА ДЛЯ АНАЛИЗА ДВУХУРОВНЕВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ OFDM

Chvalo V., Chesnokov E. 	APPLICATION OF COMBINED CIRCUITS МАРКОВА FOR THE ANALYSIS OF TWO-LEVEL SYNCHRONIZATION OF TRANSFER OFDM SYSTEM

Шабанов А.В., Марков К.А. 	СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ ФАЗЫ НЕСУЩЕЙ СИГНАЛА OFDM НА ОСНОВЕ ЧАСТОТНО-ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКИ

Shabanov A., Markov K. 	OFDM SIGNAL`S CARRIER PHASE COMPENSATION SYSTEM ON THE BASIS OF COMBINED FREQUENCY-PHASE TRACKING

Казаков Л.Н., Кукушкин Д.С., Исмаилов А.В. 	КОРРЕКЦИЯ ФАЗЫ OFDM СИГНАЛОВ В УСЛОВИЯХ ПОЛИНОМИАЛЬНОГО ФАЗОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ДОПЛЕРОВСКОГО РАССЕЯНИЯ

Казаков Л.Н., Кукушкин Д.С., Исмаилов А.В. 	THE PHASE CORRECTION OF OFDM SIGNALS IN PRESENCES OF PHASE INFLUENCE WITH POLYNOMIAL PSD AND DOPPLER SPREAD CHANNELS

Иванов А.А. 	ОПТИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ НАРУШЕНИЯ СИНХРОНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ С ОРТОГОНАЛЬНЫМ ЧАСТОТНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ.

Ivanov A. 	OPTIMAL ESTIMATION OF DESYNCHRONIZATION IN ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING SYSTEM.

Ходунин А.В., Коточигов А.А. 	ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЙВЛЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ХАОТИЧЕСКОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ СВЯЗАННЫХ СИСТЕМ ФАПЧ

Khodunin A., Kotochigov A. 	WAVELET TRANSFORM APPLICATION FOR REGISTRATION CHAOTIC SYNCHRONIZATION OF COUPLED PHASE-LOCKED LOOPS

Шахгильдян В.В., Колычев О.В. 	ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИГНАЛОВ ЦИФРОВОЙ МОДУЛЯЦИИ С НЕПРЕРЫВНОЙ ФАЗОЙ

Паршин Ю.Н., Колесников С.В. 	ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ИНТЕРМОДУЛЯЦИОННОЙ ПОМЕХИ В ПРИЕМНОМ МОДУЛЕ АКТИВНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ

Parshin Yu., Kolesnikov S. 	OPTIMAL SPATIO-TEMPORAL COMPENSATION OF INTERMODULATION INTERFERENCES IN THE RECEPTION PATH OF ACTIVE ANENNA ARRAY

Созонова Т.Н. 	ИНТЕРПОЛЯЦИЯ И ОЦЕНИВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ НА ОСНОВЕ ЧАСТОТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Sozonova T. 	INTERPOLATION AND DERIVATIVE APPRAISEMENT ON BASIS OF FREQUENCY PRESENTATIONS

Лысиков А.В., Султанов Б.В. 	СИНТЕЗ ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ СИНХРОНИЗАЦИИ (N+2)-ГО ПОРЯДКА С ЗАДЕРЖКОЙ НА N ТАКТОВ ДИСКРЕТИЗАЦИИ С ЗАДАННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА

Lisikov A., Sultanov B. 	SYNTHESIS Of DIGITAL PHASE-LOCKED LOOPS WITH THE DELAY WITH THE PRESET TRANSITIONAL PROCESS CHARACTERISTICS

Oreshko N., Knyazeva T. 	THE AUTOMATED SEARCH OF OUTLIERS BY WAVELET TRANSFORMATION

Засов В.А., Тарабардин М.А. 	АЛГОРИТМ АДАПТИВНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИГНАЛОВ

Zasov V., Tarabardin M. 	ADAPTIVE SIGNAL RESTORATION ALGORITHM

Кравченко В.Ф., Чуриков Д.В. 	ПОСТРОЕНИЕ НОВЫХ ВЕЙВЛЕТОВ КРАВЧЕНКО НА ОСНОВЕ АТОМАРНОЙ ФУНКЦИИ ha(t)

Kravchenko V., Churikov D. 	CONSTRUCTING OF NEW KRAVCHENKO WAVELETS ON BASIS OF ATOMIC FUNCTION ha(t)

Витязев С.В., Якунин С.А. 	ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОСКОРОСТНОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ДОПЛЕРОВСКОГО ФИЛЬТРА ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ В ЗАДАЧАХ РАДИОВИДЕНИЯ

Vityazev S., Yakunin S. 	APPLICATION OF MULTIRATE SIGNAL PROCESSING FOR CREATING DOPPLER FILTER FOR MOVING OBJECTS DETECTION IN RADIOVISION TASKS

Витязев С.В. 	АДАПТИВНАЯ ЦИФРОВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ УЗКОПОЛОСНЫХ ПРОЦЕССОВ

Vityazev S. 	DIGITAL ADAPTIVE FILTERING OF NARROWBAND PROCESSES

Вашкевич М.И., Парфенюк М., Петровский А.А. 	ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ НЕРАВНОПОЛОСНЫХ КОСИНУСНО-МОДУЛИРОВАННЫХ БАНКОВ ФИЛЬТРОВ: MATLAB-РЕАЛИЗАЦИЯ

Вашкевич М.И., Парфенюк М., Петровский А.А. 	PRACTICAL ASPECTS OF COMPUTING NON-UNIFORM COSINE-MODULATED FILTER BANK: MATLAB IMPLEMENTATION

Бартенев В.Г. 	АДАПТИВНЫЙ РЕШЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ КОРРЕЛИРОВАННЫХ ПОМЕХ

Bartenev V. 	ADAPTIVE LATTICE FILTER FOR SUPPRESSION OF THE DISCRETE CORRELATED INTERFERENCE

Джиган В.И. 	ОДНОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ КРИТЕРИЕВ В АДАПТИВНЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТКАХ

Djigan V. 	ADAPTIVE ARRAYS, SIMULTANEOUSLY BASED ON A FEW CRITERIA

Баранов И.В. Езерский В.В. 	ЦИФРОВОЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИГАРМОНИЧЕСКОГО СИГНАЛА

Baranov I. Ezerski V. 	DIGITAL SPECTRAL ANALYSIS POLIHARMONICS SIGNAL

Просочкин А.С. 	АЛГОРИТМ ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ СПЛАЙН АППРОКСИМАЦИИ

Prosochkin A. 	ALGORITHM OF DIGITAL SIGNALS'FILTRATION ON THE BASIS OF SPLINE APPVOXIMATION METHODS

Ханян Г.С. 	ВЛИЯНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО ПРОСАЧИВАНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ УСЕЧЕННОГО ГАРМОНИЧЕСКОГО СИГНАЛА

Khanyan G. 	SPECTRAL LEAKAGE IMPACT ON BEHAVIOUR OF THE AUTO-CORRELATION FUNCTION OF A LIMITED HARMONIC SIGNAL

Савинов Ю.И. 	КОГЕРЕНТНЫЙ МЕТОД ПРОНИ С КВАЗИПРОРЕЖИВАНИЕМ

Savinov Y. 	COHERENT METHOD OF PRONY WITH QUASI-DECIMATION

Тележкин В.Ф., Ибатуллин В.М. 	ГЕНЕРАЦИЯ ШИРОКОПОЛОСНОГО СЛУЧАЙНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРОК С ПЕРЕКРЫТИЕМ

Telezhkin V., Ibatullin V. 	GENERATION OF BROADBAND CASUAL INFLUENCE: PROBLEMS OF SAMPLES WITH OVERLAPPING

Клионский Д.М. 	ДЕКОМПОЗИЦИЯ НА ЭМПИРИЧЕСКИЕ МОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКЕ СИГНАЛОВ

Klionskij D. 	EMPIRICAL MODE DECOMPOSITION IN CONTEMPORARY DIGITAL SIGNAL PROCESSING

Клионский Д.М. 	АЛГОРИТМЫ ОЧИСКТКИ ОТ ШУМА НЕСТАЦИОНАРНЫХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ДЕКОМПОЗИЦИИ НА ЭМПИРИЧЕСКИЕ МОДЫ

Klionskij D. 	DENOISING OF NON-STATIONARY SIGNALS VIA EMPIRICAL MODE DECOMPOSITION

Жукова Н.А., Клионский Д.М. 	МНОГОМЕРНЫЙ СЕКВЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ПОИСКА ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ НАБОРОВ ПАРАМЕТРОВ

Zhukova N., Klionskij D. 	MULTIDIMENSIONAL SEQUENTIAL ANALYSIS OF TELEMETRIC DATA ON THE BASE OF SEARCHING FREQUENT SETS OF PARAMETERS

Чернояров О.В., Голобородько П.А. 	АЛГОРИТМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ В БАЗИСЕ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПОЛИНОМОВ

Chernoyarov O., Goloborodko P. 	ALGORITHMS OF NONLINEAR FUNCTIONS REPRESENTATION IN ORTHOGONAL POLINOMIAL BASIS

Савельев С.В. 	ГЕНЕРАТОР ХАОТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТ ДЛЯ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Savel’ev S. 	DYNAMIC CHAOS OSCILLATOR FOR TRANSLATE IMFORMATION SYSTEM

Жиляков Е.Г., Белов С.П., Прохоренко Е.И. Белов А.С. 	ОБ ОПТИМАЛЬНОЙ ЛИНЕЙНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

Шатилов С.В. 	ПРИМЕНЕНИЕ КУМУЛЯНТОВ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ МОМЕНТОВ НЕГАУССОВСКОГО СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА

Shatilov S. 	USING CUMULANTS TO ESTIMATE THE CENTRAL MOMENT OF NONGAUSSIAN STOCHASTIC PROCESS

Yaroslavsky L. 	DIGITAL COMPUTATIONAL IMAGING

Sawicki A., Petrovsky A. 	FAST VECTOR QUANTIZATION SEARCH ALGORITHM BASED ON STRUCTURALIZED CODEBOOK OF LSF COEFFICIENTS

Zubrycki P., Petrovsky A. 	NEW METHOD FOR INSTANTANEOUS AMPLITUDE AND FREQUENCY ESTIMATION OF PITCH HARMONICS IN SPEECH BASED ON HARMONIC TRANSFORM

Выборнов С.В., Сидорова Н.А. 	ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НИЗКОСКОРОСТНЫХ ВОКОДЕРОВ ДЛЯ КАНАЛОВ С ВЫСОКИМ ПРОЦЕНТОМ ОШИБОК

Vibornov S., Sidorova N. 	PRACTICE REALIZATION OF THE LOW-SPEED VOCODERS FOR CHANNELS WITH HIGH PERCENT OF ERRORS

Жиляков Е.Г., Белов С.П., Прохоренко Е.И. Белов А.С. 	ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПАУЗ В РЕЧЕВЫХ СИГНАЛАХ

Басов О.О., Рыболовлев А.А., Никитин В.В. 	ОЦЕНКА ЗАДЕРЖКИ ПЕРЕДАЧИ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА В ЦИФРОВЫХ СИСТЕМАХ ДЕКАМЕТРОВОЙ СВЯЗИ

Basov O., Rybolovlev A., Nikitin V. 	ESTIMATE OF A TRANSFER DELAY OF A VOICE CALL IN DIGITAL SYSTEMS OF DECAMETER LINK

Кашин М.М. 	СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИГНАЛЬНОГО ТРАФИКА ПРОТОКОЛА SIP

Kashin M. 	STATISTICAL ANALYSIS OF SIP PROTOCOL SIGNALLING TRAFFIC

Гоц С.С., Янышев Д.Ш. 	ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОНОФОНИЧЕСКОГО КАНАЛА В МНОГОКАНАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ АУДИО АППАРАТУРЕ

Ghots S., Yanyshev D. 	MONO CHANNEL FORMATION PROBLEMS IN MULTIPLEX DIGITAL AUDIO EQUIPMENT

Ульдинович С.В., Новоселов С.А., Приоров А.Л. 	РАСПОЗНАВАНИЕ ФОНЕМ НА ОСНОВЕ СОГЛАСОВАННЫХ ВЕЙВЛЕТ-ФИЛЬТРОВ

Uldinovich S., Novosyelov S., Priorov A. 	THE PHONEME RECOGNITION WITH THE HELP OF COORDINATED WAVELET FILTERS

Симончик К.К. 	РАЗРАБОТКА ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ ДИКТОРОВ ПО ГОЛОСУ

Simonchik K. 	DEVELOPMENT OF EMBEDDED AUTOMATIC SPEACKER VERIFICATION SYSTEM

Левин А.М., Ульдинович С.В. 	Особенности реализации систем идентификации диктора

Levin A., Uldinovich S. 	FEATURES OF THE SPEAKER RECOGNITION SYSTEMS STUDY OF THE ALGORITHMS

Коновалов А.В., Новоселов С.А. 	АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ КОМАНД С ОГРАНИЧЕННЫМ СЛОВАРЕМ

Konovalov A., Novosyelov S. 	ALGORYTHM OF COMMAND RECOGNITION WITH LIMITED DICTIONARY

Кузнецов А.С. 	СУБПОЛОСНЫЙ АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ШУМА ДЛЯ ОДНОМИКРОФОННОЙ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ЗАШУМЛЕННОГО РЕЧЕВОГО СИГНАЛА

Kuznetsov A. 	SUB-BAND NOISE ESTIMATION ALGORITHM FOR SINGLE CHANNEL SPEECH ENHANCEMENT

Колоколов А.С. 	СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ОСНОВНОГО ТОНА РЕЧЕВОГО СИГНАЛА

Kolokolov A. 	A METHOD OF FUNDAMENTAL TONE MEASUREMENT FOR SPEECH SIGNAL

Жарких А.А., Павлов И.А. 	ДВА АЛГОРИТМА БЕЗ ПОТЕРЬ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ В АУДИОСИГНАЛЕ

Zharkikh A., Pavlov I. 	TWO LOSSLESS ALGORITHMS OF FEATURES ALLOCATION IN THE AUDIO SIGNAL

Тараканов А.Н. 	ПОСТРОЕНИЕ МНОГОКАНАЛЬНОГО ЭХОКОМПЕНСАТОРА НА ОСНОВЕ АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМА С ПОНИЖЕННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЛОЖНОСТЬЮ

Tarakanov A. 	DEVELOPMENT OF MULTICHANNEL ECHO CANCELLER BASED ON ADAPTIVE ALGORITHM WITH LOW COMPUTATION COMPLEXITY

Кузнецов Е.П. 	НОВЫЙ МЕТОД ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СУБПОЛОСНОГО АДАПТИВНОГО ЭХО-КОМПЕНСАТОРА

Kuznetsov E. 	NEW METHOD OF EFFECTIVE IMPLEMENTATION FOR SUBBAND ADAPTIVE ECHO CANCELLER

Азаров И.С., Петровский А.А. 	СЛЕДЯЩИЙ ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ

Azarov I., Petrovsky A. 	HARMONIC TRACKING ANALYZER FOR SPEECH APPLICATIONS

Росляков А.В., Титов А.В. 	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ CAMEL ДЛЯ ТАРИФИКАЦИИ ВЫЗОВОВ В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ: АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НА СИГНАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ОКС№7

Roslyakov A., Titov A. 	IMPACT OF CAMEL ON-LINE CHARGING CONTROL ON SS7 TRAFFIC IN MOBILE NETWORK

Канакова А.А. 	ЗАДАЧА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕНТРАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫЗОВОВ

Kanakova A. 	FORECASTING PROBLEM IN DISTRIBUTED CALL CENTERS

Меркулова И.А., Козырева Н.И. 	АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТИПА G/G/1 ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВРЕМЕНИ ОБСЛУЖИВАНИЯ С «ТЯЖЕЛЫМ ХВОСТОМ»

Merkulova I., Kozyreva N. 	ANALYSIS THE SYSTEM OF MASS SERVICE G/G/1 WITH THE “HEAVY-TAILED” SERVICE TIME DISTRIBUTION

Медведев В.Г., Тупицын В.В. 	ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ TRIPLE-PLAY В ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ ETHERNET В РЕЖИМЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКИ КАНАЛА

Криштофович А.Ю., Фомин В.В. 	ОПРЕДЕЛЕНИЕ САМОПОДОБИЯ В СЕТЕВОМ ТРАФИКЕ

Krishtofovich A., Fomin V. 	SELF-SIMILARITY OF NETWORK TRAFFIC

Бакулин М.Г., Крейнделин В.Б., Шумов А.П. 	ТУРБО ОБРАБОТКА В СИСТЕМАХ С ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫМ КОДИРОВАНИЕМ

Bakulin M. , Kreyndelin V. , Shumov A. 	TURBOPROCESSING IN THE SYSTEMS WITH HIGH PERFORMANCE SPACE-TIME CODING

Ибрагимов Б.Г., Мамедов Ш.М. 	АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧЕЙ СЛУЖЕБНОГО ТРАФИКА В СЕТЯХ СВЯЗИ

Ibrahimov B., Mamedov Sh. 	ANALIZ EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT TRANSMITTION OF ADMINISTRATIVE TRAFFIC AT THE TELECOMMUNICATION NETWORKS

Калинин В.И., Чапурский В.В. 	ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ НЕПРЕРЫВНЫХ ХАОТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Kalinin V., Chapursky V. 	POTENTIAL CHARACTERISTICS OF WIRELESS DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS ON THE BASIS OF CONTINUOUS CHAOTIC SIGNALS

Жарков С.Н. 	СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕЛКОМАСШТАБНОГО ФЕДИНГА В MIMO КАНАЛАХ РАДИОСВЯЗИ

Гирев А.В., Фирстова Т.В. 	ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА

Андрианов М.Н., Киселев И.Г. 	О ПОВЫШЕНИИ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДИСКРЕТНЫХ СООБЩЕНИЙ В КАНАЛАХ С ЗАМИРАНИЯМИ

Andrianov M., Kiselev I. 	INCREASE NOISE-IMMUNITY OF MESSAGING IN FADING CHANNEL

Штанько Н.Н. 	ФУНКЦИЯ NET-MONITOR – КАК ОСНОВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ АБОНЕНТА В СЕТЯХ GSM

Штанько Н.Н. 	ОПРЕДЕЛЕНИE КООРДИНАТ МОБИЛЬНОЙ СТАНЦИИ В СЕТЯХ СТАНДАРТА GSM

Ермолаев С.Ю. 	ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ

Ильин Е.С. 	ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ РАДИОКАНАЛА НА ВЕРОЯТНОСТЬ ОТКАЗА В ОБСЛУЖИВАНИИ В СЕТИ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ GSM

Агеев А.В. 	ПРИЕМ СИГНАЛОВ ППРЧ В КАНАЛАХ С ПАМЯТЬЮ

Зайцев А.А. Устинова Е.А. 	ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ НА БАЗЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ МАРШРУТИЗАЦИИ

Zaytsev A., Ustinova E. 	OPTIMIZATION OF DISTRIBUTED DATA PROCESSING IN WIRELESS SENSOR NETWORKS USING EFFECTIVE ROUTING TECHNIQUES

Waal A, Heuberger A. 	DRM + СОВРЕМЕННАЯ СИТЕМА ЦИФРОВОГО РАДИОВЕЩАНИЯ ДЛЯ УКВ ДИАПАЗОНА

Waal A., Heuberger A. 	DRM + THENEW DIGITAL RADIOSYSTEM

Зелевич Е.П. 	НОВЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ЦИФРОВОГО ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ

Zelevich E. 	NEW TRENDS OF DIGITAL RADIO BROADCASTING DEVELOPMENT

Орешкин Б.Н., Бакулев П.А. 	АЛГОРИТМ LMS С КВАДРАТИЧНЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ БОРЬБЫ С ПОМЕХАМИ

Oreshkin B., Bakulev P. 	QUADTRATICALLY CONSTRAINED LMS WITH APPLICATIONS TO CLUTTER SUPPRESSION

Орешкин Б.Н., Бакулев П.А. 	ОПТИМИЗАЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТА РЕГУЛЯРИЗАЦИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОДАВЛЕНИЯ ЦЕЛИ

Oreshkin B., Bakulev P. 	OPTIMIZATION OF LOADING FACTOR PREVENTING TARGET CANCELLATION

Лебедев А.Л. 	РЕШЕНИЕ НЕКОРРЕКТНЫХ ЗАДАЧ МЕТОДАМИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Плохута П.А. 	МНОГОСИГНАЛЬНАЯ ПЕЛЕНГАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ НА ОДНОЙ ЧАСТОТЕ

Самойленко М.В. 	ВОССТАНОВЛЕНИЕ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИНИМАЕМОГО СИГНАЛА В РАСКРЫВЕ ФАР ПО ИЗМЕРЕНИЯМ МОЩНОСТИ

Samoilenko M. 	RESTORATION OF ARRIVAL SIGNAL FIELD DISTRIBUTION OVER ANTENNA ARRAY APERTURE BY OUTPUT POWER MEASUREMENTS

Малахов К.А., Москалец Д.О. 	ВЫДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ СПЕКТРА С ПОМОЩЬЮ ВЕЙВЛЕТ АНАЛИЗА

Malakhov K., Moskaletz D. 	SPECTRAL INFORMATION COMPONENTS EXTRACTION USING WAVELET ANALYSIS

Бруханский А.В. 	ВЛИЯНИЕ ОШИБОК ОЦЕНКИ ФАЗЫ ОПОРНОГО СИГНАЛА НА КАЧЕСТВО РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В МЕТОДЕ АВТОФОКУСИРОВКИ ПО ТОЧЕЧНЫМ РАДИОКОНТРАСТНЫМ ОТРАЖАТЕЛЯМ

Broukhansky A. 	HOW AN ERROR OF REFERENCE SIGNAL EVALUATION INFLUENCE ON IMAGE QUALITY IN A METHOD OF AN AUTOFOCUSING USING POINT RADIOCONTRAST TARGETS

Юдин В.А, Панов Д.В., Караваев С.А., Мурашкин А.В. 	ОЦЕНКА РАДИАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХ- И МНОГОЧАСТОТНЫХ ЗОНДИРУЮЩИХ СИГНАЛОВ

Yudin V., Panov D., Karavaev S., Murashkin A. 	AIR TARGETS RADIAL SIZE ESTIMATION USING DOUBLE- AND MULTIFREQUENCY EXPLORATIVE SIGNALS

Митрофанов Д.Г., Майоров Д.А., Григорян Д.С. 	ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ ЦЕЛЕЙ В РЛС С ПОИМПУЛЬСНОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ

Mayorov D., Grigoryan D., Mitrofanov D. 	DETECTION OF THE MOVING TARGETS BY FREQUENCY TUNING RADAR

Климов С.А., Сильченков С.В., Васильченко О.В. 	ОЦЕНКА ДАЛЬНОСТИ И СКОРОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ИЗ СОСТАВА ГРУППОВОЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗОНДИРУЮЩЕГО СИГНАЛА С ВЫСОКОЙ ЧАСТОТОЙ ПОВТОРЕНИЯ

Klimov S., Silchenkov S., Vasilchenko O. 	ESTIMATION OF RANGE AND SPEED OF THE SEPARATE PURPOSES FROM STRUCTURE GROUP AT USE OF THE PROBING SIGNAL WITH HIGH FREQUENCY OF RECURRENCE

Зайцев А.В., Силаев Н.В. 	КЕПСТРАЛЬНЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СШП РЛС

Zaitsev A., Silaev N. 	CEPSTRUM METHODOF MEASUREMENT OF SPEED OF MOVEMENT OF OBJECTS UWB RADAR

Волоткович Д.А., Зарембо А.В., Жендарев М.В. 	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МНОГОМЕРНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧАХ РАДИОЛОКАЦИОННОГО РАСПОЗНАВАНИЯ

Volotkovich D., Zarembo A., Zhendarev M. 	USE OF THE MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS METHODS FOR DECISION-MAKING IN TASKS OF RADAR RECOGNITION

Абраменков В.В., Васильченко О.В., Клепиков Н.А., Муравский А.П., Фомин А.В. 	КОМПЕНСАЦИЯ ШУМОВЫХ ПОМЕХ ПРИ РАЗЛИЧНОМ СООТНОШЕНИИ ИХ ЧИСЛА И ЧИСЛА КОМПЕНСАЦИОННЫХ КАНАЛОВ

Abramenkov V., Vasilchenko O., Klepikov N., Muravskiy A., Fomin A. 	THE COMPENSATION OF NOISE INTERFERENCE BY VARIOUS CORRELATIONS OF ITS AMOUNT AND THE NUMBER OF COMPENSATING CHANNELS

Семенищев Е.А. 	ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИТЕРАЦИОННОГО МЕТОДА ВЫДЕЛЕНИЯ ПОЛЕЗНОГО СИГНАЛА НА ОСНОВЕ ДВУХКРИТЕРИАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ

Semenishev Е. 	RESEARCH OF EFFICIENCY OF THE ITERATIVE METHOD ALLOCATION OF THE USEFUL SIGNAL ON THE BASIS MUITYCRITERIAL CRITERION FUNCTION

Бехтин М.А., Баев А.Б., Кузнецов Ю.В., Сергеев А.А. 	НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ШИРОКОПОЛОСНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Behtin M., Baev A., Kuznetsov U., Sergeev A. 	NONPARAMETRIC METHODS FOR WIDE-BAND ELECTROMAGNETIC RADIATION ANALYSIS

Коновалюк М.А., Баев А.Б., Кузнецов Ю.В. 	ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ В СВЕРХКОРОТКОИМПУЛЬНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ

Konovaluk M., Baev A., Kuznetsov U. 	APPLICATION OF PARAMETRICAL IDENTIFICATION IN THE WIDEBAND RADAR

Шевгунов Т.Я., Баев А.Б., Кузнецов Ю.В. 	ОЦЕНКА ИМПУЛЬСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОВОЛНОВЫХ УСТРОЙСТВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИХ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Shevgunov T., Baev A., Kuznetsov Yu. 	THE ESTIMATION OF IMPULSE RESPONSE FOR MICROWAVE STRUCTURES BY THEIR SIMULATION RESULTS

Скрипкин А.А., Щербачёв В.А. 	ЛИНЕЙНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ЧАСТОТЫ ЛЧМ СИГНАЛОВ ПО РАЗНОСТНО-ФАЗОВЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ

Бурый Е.В., Косыгин А.А. 	ОЦЕНКА ГАБАРИТНЫХ УГЛОВЫХ РАЗМЕРОВ ОБЪЕКТОВ, НЕРАЗРЕШАЕМЫХ ОПТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ НАБЛЮДЕНИЯ

Buryi E., Kosygin A. 	OVERALL ANGULAR DIMENTIONS ESTIMATION OF NONVISUALISED OBJECTS

Холопов И.С., Гуменюк А.В., Логинов А.С., Юкин С.А. 	АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ ТИПОВ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ПОМЕХ ПО КОВАРИАЦИОННЫМ МОМЕНТАМ ВЫБОРКИ

Kholopov I., Gumenyuk A., Loginov A., Yukin S. 	ALGORITHM OF RECOGNITION OF RADAR CLUTTERS TYPES ON COVARIATIONAL MOMENTS OF SAMPLE

Аполонов А.А., Баранов Э.В. 	МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА ШИРОКОПОЛОСНОЙ ПОМЕХИ ДЛЯ ПОМЕХОВОЙ ОБСТАНОВКИ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СПУТНИКОВЫХ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Apolonov A., Baranov E. 	MATHEMATICAL MODEL OF THE GENERATOR OF A WIDE-BAND INTERFERENCE FOR IMITATION NOISE CONDITIONS OF THE EQUIPMENT OF CONSUMERS OF SATELLITE RADIONAVIGATION SYSTEMS

Паршин В.С. 	СЛЕДЯЩИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ СИГНАЛА БИЕНИЙ РАДИОДАЛЬНОМЕРА С ЧАТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ ИЗЛУЧАЕМОГО СИГНАЛА

Parshin V. 	THE SEARCHING MEASURING INSTRUMENT OF THE FREQUENCY OF THE SIGNAL OF THE RADIO RANGE-FINDER PULSATION WITH THE FREQUENCY MODULATION OF THE RADIATED SIGNAL

Дунин Д.С., Латышев В.В. 	СОКРАЩЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ ДАННЫХ ПРИ ОЦЕНКЕ ДОПЛЕРОВСКОГО СМЕЩЕНИЯ ЧАСТОТЫ

Dunin D., Latyshev V. 	REDUCTION OF DATA DIMENSION IN DOPPLER FREQUENCY ESTIMATION PROBLEM

Русскин А.Б., Сосулин Ю.Г. 	АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНИВАНИЯ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ СТОХАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОТРАЖАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Russkin A., Sosulin Yu. 	ANALYSIS OF FRACTAL DIMENSION ESTIMATION METHODS OF STOCHASTIC REFLECTED SURFASE MODEL

Делекторский А.А., Сосулин Ю.Г. 	ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТАНГЕНЦИАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СКОРОСТИ ДВИЖУЩИХСЯ ЦЕЛЕЙ НА КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЙ РСА И РАЗРАБОТКА ПРОСТОГО АЛГОРИТМА ОБНАРУЖЕНИЯ

Delektorsky A., Sosulin Yu. 	ESTIMATION OF TANGENTIAL VELOCITY EFFECT ON SAR IMAGES AND MTD ALGORITHM DISIGNING

Жукова Н.А., Орешко Н.И. 	СЕГМЕНТАЦИЯ КУСОЧНО-ПОСТОЯННЫХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ ПО СПЕКТРАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ И ВЕЙВЛЕТ-ТЕХНОЛОГИИ

Zhukova N., Oreshko N. 	SEGMENTATION OF PIECEWISE CONSTANT RANDOM PROCESSES ON THE BASE OF SPECTRAL CHARACTERISTICS BY USING FUZZY CLUSTER ANALYSIS AND WAVELET TECHNOLOGY

Грязных И.В., Николаев А.Н., Лысов П.В. 	МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ЛИДАРНОГО СИГНАЛА ПРИ ЗОНДИРОВАНИИ АЭРОЗОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В АТМОСФЕРЕ С ПОМОЩЬЮ ТI-САПФИР-ЛАЗЕРА

Grjaznyh I., Lysov P. Nikolaev A. 	LIDAR SIGNAL PROCESSING TECHNIQUE FOR AEROSOL FORMATIONS SOUNDING IN ATMOSPHERE

Клочко В.К., Куколев А.А. 	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА БАЗЕ БОРТОВЫХ РЛС И РТЛС

Klochko V., Kukolev A. 	RECONSTRUCTION OF IMAGES ON THE BASE OF BOARD RLS AND RTLS

Андреев В.Г., Кошелев В.И. 	МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ С УЧЕТОМ ИХ ФАЗОВЫХ ПОРТРЕТОВ

Andrejev V., Koshelev V. 	МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ С УЧЕТОМ ИХ ФАЗОВЫХ ПОРТРЕТОВ

Слынько Ю.В. 	ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕНЫ СЦЕНЫ И ШУМОПОДОБНОСТИ КАДРОВ ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Slynko Y. 	DETECTION OF SCENE CHANGING AND NOISE-TYPE FRAME OF VIDEO SEQUENCE

Петров Е.П., Медведева Е.В. 	ВЫЧИСЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИЗБЫТОЧНОСТИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЦИФРОВЫХ ПОЛУТОНОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Petrov E., Medvedeva E. 	CALCULATION OF STATISTICAL REDUNDANCY OF DYNAMIC DIGITAL HALF-TONED IMAGES

Гришин В.А. 	ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Grishin V. 	ESTIMATION OF CORRESPONDENCE ERRORS

Роженцов А.А, Баев А.А, Мазанов Е.И. 	РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ И ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ 3D ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ НЕИЗВЕСТНОЙ НУМЕРАЦИИ ОТСЧЕТОВ ИХ КОНТУРОВ

Rozentsov A., Bayev A., Mazanov E. 	THE DECISION OF A PROBLEM OF RECOGNITION AND ESTIMATION OF PARAMETERS 2D AND 3D IMAGES AT UNKNOWN NUMBERING READOUT OF THEIR CONTOURS

Жизняков А.Л., Гай В.Е., Фомин А.А. 	ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОМАСШТАБНЫХ МОДЕЛЕЙ В ЗАДАЧАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Zhiznyakov A., Gai V., Fomin A. 	THE MULTISCALE MODELS USING IN IMAGES RECONSTRUCTION TASKS

Волосюк В.К., Кравченко В.Ф., Павликов В.В. 	ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА КОНТРАСТА ПРИ СЕЛЕКЦИИ ПОДПОВЕРХНОСТНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ФОНЕ МЕШАЮЩИХ ОТРАЖЕНИЙ ОТ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Volosyuk V., Kravchenko V., Pavlikov V. 	THE CONTRAST RATIO ESTIMATION FOR SUBSURFACE OBJECTS DISCRIMINATION CAUSED BY INTERFERING SURFACE BACKGROUND REFLECTION

Горшков А.П., Грызлова Т.П. 	АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВ СТАТИСТИК ХАРАКТЕРНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Gorshkov A., Gryzlova T. 	THE AUTOMATED FEATURE EXTRACTION SYSTEM BASED ON THE CHARACTERISTIC SEQUENCES FOR TIME SERIES AND GRAYSCALE IMAGE CLASSIFICATION

Смоляков А.В, Кандрин А.Е., Скопинцев Я.М. 	РАСПОЗНАВАНИЕ ДВУМЕРНЫХ ОБРАЗОВ НА ОСНОВЕ ИНВАРИАНТНЫХ К ПОВОРОТАМ МОМЕНТОВ

Smolyakov A., Kandrin A., Skopintsev Y. 	RECOGNITION OF 2-D PATTERNS ON THE BASE OF INVARIANT TO ROTATION MOMENTS

Бабаян П.В., Корепанов С.Е. 	КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ АВТОМАТИЧЕСКОГО СЛЕЖЕНИЯ ЗА ОБЪЕКТАМИ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ НАБЛЮДЕНИЯ

Babayan P., Korepanov S. 	CORRELATION ALGORITHM OF AUTOMATIC OBJECT TRACKING IN DIFFICULT OBSERVING CONDITIONS

Кий К.И. 	СИСТЕМА ДЛЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО СЖАТОГО ОПИСАНИЯ И СЕГМЕНТИРОВАНИЯ ЦВЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Kiy K. 	A REAL-TIME SYSTEM FOR CONCISE IMAGE DESCRIPTION AND SEGMENTATION

Мочалов И.С., Жуков А.А. 	КОНТРОЛЬ БИТОВОЙ СКОРОСТИ В СТАНДАРТЕ ВИДЕОКОДИРОВАНИЯ H.64

Mochalov I., Ghukov A. 	RATE CONTROL IN H.64 VIDEOCODING STANDARD

Стротов В.В. 	ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СМЕЩЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ НАБЛЮДЕНИЯ

Strotov V. 	IMAGE SHIFT PARAMETERS ESTIMATION FOR MOVING OBJECTS DETECTION TASKS IN ADVERSE OBSERVATION CONDITIONS

Абдуллоев А.А., Апальков И.В. 	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭТАЛОННЫХ АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ

Abdulloev A., Apalkov I. 	COMPARATIVE ANALYSIS OF FULL-REFERENCE IMAGE QUALITY ASSESSMENT CRITERIA

Апальков И.В., Хрящев В.В. 	ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА PICLAB: ТЕКУЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Khryashchev V., Apalkov I. 	PICLAB SOFTWARE: FEATURES REVIEW

Дворкович В.П., Гильманшин А.В. 	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕХПОЛОСНЫХ ФИЛЬТРОВ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Dvorkovich V., Gilmanshin A. 	USAGE OF THREE-BAND WAVELET TRANSFORM FILTERS FOR IMAGE PROCESSING

Дворкович В.П., Гильманшин А.В. 	НОВЫЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДВУМЕРНЫХ ВЕЙВЛЕТ-ФИЛЬТРОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Dvorkovich V., Gilmanshin A. 	NEW APPROACH TO THE TWO-DIMENSIONAL WAVELET FILTERS USAGE FOR IMAGE PROCESSING

Базитов А.В., Егорова Е.В., Мухетдинов Р.Р., Пластовский И.И., Стукас А.В. 	ЦИФРОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И СЖАТИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Bazitov A., Egorova E., Mukhetdinov R., Plastovkij I., Stukas A. 	DIGITAL PICTURES REPRESENTATION AND COMPRESSION

Кириллов С.Н., Косткин И.В. 	АЛГОРИТМ СЖАТИЯ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПТИМАЛЬНО СИНТЕЗИРОВАННОГО БАЗИСА НА КАЖДОЙ СТУПЕНИ ВЕЙВЛЕТ-ПАКЕТНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ

Kirillov S. Kostkin I. 	DIGITAL IMAGE COMPRESSING ALGORITHM WITH USE THE OPTIMUM SYNTHESIZED BASE ON EACH STEP WAVELET-PACKET DECOMPOSITION

Шевченко Н. А., Кулешов А. М., Сушкова Л. Т. 	АЛГОРИТМ ТЕКСТУРНОГО АНАЛИЗА, ОСНОВАННЫЙ НА ПОДСЧЁТЕ ДЛИН СТРОК

Волков В.Ю., Макаренко А.А., Рогачев В.А., Турнецкий Л.С. 	АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК И ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ТЕПЛОВЫХ ДИСКРЕТИЗИРОВАННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Volkov V., Makarenko A., Rogachev V., Tournetsky L. 	THE ANALYSIS OF CHARACTERISTICS AND DIGITAL PROCESSING OF THE THERMAL DIGITAL IMAGES

Горошкин А.Н. 	ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ В СИСТЕМАХ РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА

Goroshkin A. 	IMAGES PROCESSING IN RECOGNITION SYSTEMS OF THE HAND-WRITTEN TEXT

Скотников А.П., Будаковский П.Ю., Дмитриев А.М., Ермаков Н.И., Кошелев В.А., Мусаелян Р.Н., Очиров В.Н. 	МАТРИЦЫ АДАМАРА (HADAMARD) В ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ

Skotnikov A., Budakovskiy P., Dmitriev A., Ermakov N., Koshelev V., Musaelyan R., Ochirov V. 	HADAMARD MATRICES IN INFORMATION PROCESSING

Жарких А.А., Колпакчи С.С. 	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОМОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА В ЗАДАЧЕ РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА

Zharkikh A., Kolpakchi S. 	USING TOMOGRAPHY METHOD IN HANDWRITTEN TEXT RECOGNITION TASK

Фаворская М.Н. 	СЕГМЕНТАЦИЯ ЛАНДШАФТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ФРАКТАЛЬНОГО ПОДХОДА

Favorskaya M. 	SEGMENTATION OF LANDSCAPE IMAGES BASED ON FRACTAL APPROACH

Кузьмин С.А. 	ИССЛЕДОВАНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ РАНГОВЫХ ОПЕРАТОРОВ

Kuzmin S. 	THE INVESTIGATION OF ROBUSTNESS TO NOISE OF RANKING OPERATORS

Радченко Ю.С., Булыгин А.В., Радченко Т.А. 	МОДИФИКАЦИЯ ИНДЕКСА СТРУКТУРНОГО ПОДОБИЯ (MSSIM) НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ

Radchenko Yu., Bulygin A., Radchenko T. 	STRUCTURAL SIMILARITY INDEX MODIFICATION (MSSIM) BY NONPARAMETRIC STATISTICS TECHNIQUES

Милов А.Н. 	МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ НЕЛИНЕЙНЫХ АЛГОРИТМОВ МНОГОМАСШТАБНОГО АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ DSP

Milov A. 	OPTIMIZATION TECHNIQUE FOR NONLINEAR ALGORITHMS OF SCALABLE IMAGE ANALYSIS ON DSP

Куйкин Д.К., Павлов Е.А., Студенова А.А. 	УДАЛЕНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ШУМА СО СЛУЧАЙНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ИМПУЛЬСОВ ИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Kuykin D., Pavlov E., Studenova A. 	RANDOM-VALUED IMPULSE NOISE REMOVAL FROM CORRUPTED IMAGE

Зараменский Д.А., Хрящев В.В. 	МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ФРАКТАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ СЖАТИЯ СТАТИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Zaramensky D., Khryashchev V. 	MODIFIED FRACTAL IMAGE COMPRESSION ALGORITHM

Моисеев А.А., Волохов В.А. 	КРАТНОМАСШТАБНЫЙ АНАЛИЗ В ЗАДАЧЕ ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Moiseev A, Volohov V. 	MULTISCALE ANALYSIS IN THE TASK OF DIGITAL IMAGE FILTRATION

Илюшкина Н.С., Чобану М.К. 	ТРИ ЭТАЛОННЫХ КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Ilushkina N., Tchobanou M. 	THREE FULL-REFERENCE QUALITY MEASURES FOR COMPRESSED IMAGES

Трубин И.С., Колупаев А.В. 	МЕТОД ФИЛЬТРАЦИИ ПОЛУТОНОВОЙ ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ С НИЗКИМИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

Trubin I., Kolupaev A. 	GRAYSCALE VIDEOSEQUENCE FILTRATION METHOD WITH LOW COMPUTING REQUIREMENTS

Белик А.Г., Цыганенко В.Н. 	ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПРИКЛАДНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Belyk A., Tsyganenko V. 	INCREASE OF AUTHENTICITY OF INDIRECT MEASURINGS ON BASIS OF THE APPLIED FUNCTIONAL SIMULATION

Цыганенко В.Н., Белик А.Г. 	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА ПРИКЛАДНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫХ ВЕЛИЧИН

Tsyganenko V., Belyk A. 	USING OF PRINCIPLE OF THE APPLIED FUNCTIONALITY FOR INTERPRETATION OF RESULTS OF MEASURING OF CONTINUOUS VARIABLE

Тележкин В.Ф., Жожин А.Е. 	АДАПТИВНАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ СИГНАЛОВ

Токарева С.В. 	ОБНАРУЖЕНИЕ АНОМАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ МНОГОПОРОГОВОМ УРОВНЕ АНАЛИЗА НЕСТАЦИОНАРНОГО СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА

Tokareva S. 	DETECTION OF ABNORMAL MEASUREMENTS AT THE MULTITHRESHOLD LEVEL OF THE ANALYSIS OF NON-STATIONARY CASUAL PROCESS

Нагаев Д.А. 	ЦИФРОВЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Nagaev D. 	DIGITAL GENERATING CONVERTERS

Дементьев В.Е., Репин А.Н., Ташлинский А.Г. 	АДАПТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПОКРЫТИЯ СЕТЕЙ СОТОВОЙ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

Dement'ev V., Repin A., Tashlinskii A. 	AN ADAPTIVE MODEL OF CELLULAR MOBILE COMMUNICATIONS NETWORKS COVERING

Давыденко Е.В., Приоров А.Л. 	СИСТЕМА ОПТИЧЕСКОЙ ЛАЗЕРНОЙ ТРИАНГУЛЯЦИИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ ЛАЗЕРА И КАМЕРЫ

Davydenko E., Priorov A. 	OPTICAL LASER TRIANGULATION SYSTEM WITH AUTOMATIC CAMERA AND ALSER POSITION ESTIMATION

Васильев А.В., Геппенер В.В., Дерипаска А.О., Жукова Н.А., Тристанов А.Б. 	ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ СЕМАНТИЧЕСКИХ ВЕБ СЛУЖБ

Vasiljev A., Geppener V., Deripaska A., Zhukova N., Tristanov A. 	THE ORGANIZATION OF THE TELEMETERING INFORMATION PROCESSING USING OF SEMANTIC WEB TECHNOLOGY

Соловьев В.А., Якименко И.В., Сухотин В.В., Купреев А.В. 	СТОХАСТИЧЕСКОЕ ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ ОБНАРУЖИТЕЛЕМ, РАБОТАЮЩИМ В ИНФРАКРАСНОМ ДИАПАЗОНЕ ВОЛН

Solovjov V., Jakimenko I., Suhotin V., Kupreev A. 	STOCHASTIC IMITATING MODELLING OF PROCESS DETECTION OF THE AIR PURPOSE BY THE DEVICE, WORKING IN THE INFRA-RED WAVE BAND

Скачко Ю.В., Ларионов Ю.П. 	МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЧАСТОТНО-ЦИФРОВЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Skachko Y., Larionov Y. 	MICROPROCESSOR TECHNOLOGIES IN METROLOGICAL MAINTENANCE OF FREQUENCY-DIGITAL MEANS OF MEASUREMENTS

Филимонов В.В., Юрин А.И. 	ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЧАСТОТНО-ЦИФРОВЫХ ПРОГРАММНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Filimonov V., Yurin A. 	APPLICATION OF DIAGNOSTIC EXPERT SYSTEMS AS THE FREQUENCY-DIGITAL MEASURING COMPLEXES RELIABILITY INCREASEING METHOD

Коденцев Д.А., Скачко Н.Ю. 	СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ИДЕНТИФИКАЦИИ НА БАЗЕ СКАНИРУЮЩЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИCТЕМЫ

Kodentsev D., Skachko N. 	STATISTICAL QUALITY MONITORING OF PROCESS OF IDENTIFICATION ON THE BASIS OF SCANNING MEASURING SYSTEM

Личков Г.Г. 	ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СРЕД

Litshkov G. 	INFORMATION HANDLING IN MEDIUMS MEASUREMENT SYSTEM

Савельев С.В. 	СЧЕТНОЕ МНОЖЕСТВО СЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ С ДИНАМИЧЕСКИМ ХАОСОМ

Savel’ev S. 	ACCOUNTING SET OF CHAOTIC BINARY CODES ON THE BASIS OF SYSTEM WITH DYNAMIC CHAOS

Гребенской Н.В., Филимонов В.В., Скачко Ю.В. 	ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧАСТОТНО-ЦИФРОВЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Grebenskoi N., Filimonov V., Skachko J. 	APPLICATION OF DIAGNOSTIC EXPERT SYSTEMS AS THE FREQUENCY-DIGITAL MEASURING COMPLEXES RELIABILITY INCREASEING METHOD

Вагин В.А., Кравченко В.Ф., Пустовойт В.И., Хитров О.В. 	ВЕСОВЫЕ ФУНКЦИИ КРАВЧЕНКО-КОТЕЛЬНИКОВА-ЛЕВИТАНА В МЕТОДЕ ФАЗОВОЙ КОРРЕКЦИИ ФОРМАНА

Vagin V., Kravchenko V., Pustovoit V., Khitrov O. 	Kravchenko-Kotelnikov-Levitan weight functions in in the phase correction method of Forman

Ташлинский А.Г., Лазарев С.Н., Лазарева О.А., Хорева А.М. 	ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ В ПРОЦЕДУРАХ ПСЕВДОГРАДИЕНТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ МЕЖКАДРОВЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Tashlinsky A.G. 	COMPUTATIONAL COST OPTIMIZATION IN THE PROCEDURES OF IMAGE INTERFRAME GEOMETRICAL DEFORMATIONS PSEUDOGRADIENT ESTIMATION

Бабаев А.А. 	ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВИДЕОДАННЫХ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ТРАЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Babaev A. 	INCREASE OF EFFICIENCY REPRESENTATION VIDEO DATA OPTIKO-ELECTRONIC MEANS TRAJECTORY OF MEASUREMENTS

Торчигин А.В. 	ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМ ЦОС НА ОСНОВЕ МНОГОЯДЕРНЫХ КРИСТАЛЛОВ

Torchigin A. 	ON ONE APPROACH TO THE DESIGN OF DSP SYSTEMS BASED ON MULTI-CORE CHIPS

Хоружий С.Г., Жучков К.Н., Карюков А.В., Пруцаков О.О. 	РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИСПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА СИГНАЛОВ

Khoroughij S., Zhuchkov K., Karyukov A., Prutsakov O. 	REALIZATION OF POLYSPECTRAL SIGNAL ANALYZER

Filippov A., Rufitskiy V., Chuhno V., Levin S., Ivlenkov M., Barashkov A., Tarakanov P. 	DSP- AND FPGA-BASED EMBEDDED SOLUTIONS FOR IMPLEMENTING IMAGE PROCESSING ALGORITHMS

Филиппов А.К., Руфицкий В.А., Чухно В.И., Лёвин С.Н., Ивленков М.Ю., Барашков А.В., Тараканов П.В. 	ВСТРОЕННЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОРОВ И ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Руткевич А.В., Стешенко В.Б., Шишкин Г.В. 	ЭВОЛЮЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛИС В СИСТЕМАХ ЦОС: ОТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СОПРОЦЕССОРА К АППАРАТНОЙ ПЛАТФОРМЕ

Rutkevich A.V. 	FPGA APPLICATION EVOLUTION IN DSP SYSTEMS: FROM SPECIFIC CO-PROCESSOR TO THE HARDWARE PLATFORM

Андреев Н.А., Витязев В.В. 	ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ НА СИГНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОРАХ МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ СТРУКТУРЫ АДАПТИВНОГО УЗКОПОЛОСНОГО ФИЛЬТРА-ДЕЦИМАТОРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ТРАЕКТОРНОГО СИГНАЛА

Andreev N., Vityazev V. 	OPTIMAL DESIGN OF A MULTISTAGE STRUCTURE OF AN ADAPTIVE NARROWBAND FILTER-DECIMATOR TO BE REALIZED ON DIGITAL SIGNAL PROCESSORS IN THE RADIO-IMAGING TASKS

Скачков С.А. 	КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ БОРЬБЫ СО СБОЯМИ В УПРАВЛЯЮЩИХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Skachcov S. 	THE CONCEPT OF CONSTRUCTION OF SYSTEM OF STRUGGLE WITH FAILURES IN MANAGING COMPUTING SYSTEMS

Абденов А.Ж., Корев Д. А., Никитин Д.В., Озерных И.Л. 	ЦИФРОВАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В ПРСТРАНСТВЕ СОСТОЯНИЙ

Abdenov A., Korev D., Nikitin D., Ozernykh I. 	ENERGOTECHNOLOGICAL SYSTEMS DIGITAL AUTOMATION ON THE BASIS OF STOCHASTIC MODELS IN THE STATE SPACE

Цветков В.В. 	АНАЛИЗ ЗАГРУЗКИ АССОЦИАТИВНОЙ ПАМЯТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ С АРХИТЕКТУРОЙ ПОТОКА ДАННЫХ АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ, РАБОТАЮЩИХ С ЛОКАЛЬНЫМИ ОКРЕСТНОСТЯМИ

Tsvetkov V. 	EVALUATION OF THE CONTEXT MEMORY WORKLOAD WHEN NEIGHBORHOODS ALGORITHMS ARE REALIZED BY MEANS OF PARALLEL DATA FLOW SYSTEM

Скачков С.А., Клюев А.В. 	МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОТОКА СБОЕВ В ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВАХ

Skachcov S., Kluev А. 	TECHNIQUE OF ESTIMATION OF INTENSITY OF A STREAM OF FAILURES IN DIGITAL DEVICES

Рябов И.В., Стрельников И.В. 	ЦИФРОВОЙ СИНТЕЗАТОР МНОГОФАЗНЫХ СИГНАЛОВ

Кучернюк И.Н. 	СПОСОБ АВТОМАТИЗАЦИИ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ ПОДСХЕМ МЕТОДОМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ

Kuchernyuk I. 	METHOD FOR AUTOMATION OF SUBCIRCUIT MULTIPLEXING USING GENETIC ALGORITHMS

Станков В.С., Измайлова Я.А. 	КРАТКИЙ ОБЗОР МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕКТРА ВЫХОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ ЦИФРОВЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИНТЕЗАТОРОВ

Stankov V., Izmailova J. 	THE BRIEF REVIEW OF METHODS OF RESEARCH OF A SPECTRUM OF TARGET FLUCTUATIONS DIGITAL COMPUTING SYNTHESIZER

Аветисян А.А., Фин В.А. 	ОПТИМИЗАЦИИ АЛГОРИТМА СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА, ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХАРТЛИ НА ЦИФРОВОМ СИГНАЛЬНОМ ПРОЦЕССОРЕ ТИПА TMS320C64

Avetissyan A., Fin V. 	SPECTRAL ANALISYS ALGORITHMS OPTIMIZATION AND HARTLEY TRANSFORM FOR THE DIGITAL SIGNAL PROCESSOR TMS320C64x

Топников А.И., Селифонтов А.А., Попов А.Н. 	РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОГО ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОМПЛЕКСА

Topnikov A., Selifontov A., Popov A. 	DIGITAL INFRARED CAMERA DESIGN

Ерешко П.А. 	МНОГОКАНАЛЬНОЕ ЦИФРОВОЕ РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО КВ ДИАПАЗОНА

Yereshko P. 	HF-BAND MULTICHANNEL DIGITAL RECEIVER

Мороз А.Н., Панков В.Л., Нефедов В.И., Карпов М.А., Стариковский А.И., Соломатин Н.С. 	АНАЛИЗ АМПЛИТУДНЫХ И ФАЗОВЫХ ОШИБОК В СХЕМАХ ЛИНЕАРИЗАЦИИ ПЕРЕДАТЧИКОВ

Moroz A., Pankov V., Nefedov V., Karpov M., Starikovskij A., Solomatin N. 	ANALYSIS OF AMPLITUDE AND PHASE ERRORS IN LINEARIZATION SYSTEMS OF TRANSMITTERS

Мошонкин В.А., Марков М.М., Казанцев А.А., Хворенков В.В. 	РАЗРАБОТКА ИМИТАТОРА КАНАЛА СВЯЗИ ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА

Moshonkin V., Markov M., Kazantsev A., Hvorenkov V. 	DESIGNING OF HIGH FREQUENCY CHANNEL SIMULATOR

Попов Е.А., Малыгина О.А., Железнова С.Е., Бузылев Ф.Н., Оганян А.Б. 	СЛОЖЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ В УСИЛИТЕЛЬНЫХ МОДУЛЯХ

Popov Е., Malygina O., Zheleznova S., Buzylyov F., Oganjan A. 	ADDITION OF CAPACITIES IN INTENSIFYING MODULES

Чикин А.В. 	АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ DVB-S2 ДЕКОДЕРА LDPC НА ПЛИС

Chikin A. 	LDPC DECODER FPGA IMPLEMENTATION FOR DVB-S2

Андреев Н.А., Животов А.В., Компаниец Ю.И., Рыбаков В.Ю. 	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ

Andreev N., Zhivotov A., Kompaniec Y., Rybakov V. 	MULTIFUNCTIONAL COMPUTING COMPLEX FOR PROCESSING RADAR SIGNAL

Измайлова Я.А. 	ЦИФРОВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ СИНТЕЗАТОР ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Izmailova J. 	DIGITAL COMPUTING SYNTHESIZER FOR INTEGRATED PERFORMANCE

Рябов И.В., Юрьев П.М. 	ЦИФРОВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ СИНТЕЗАТОР

Riabov. I.V. 	DIGITAL COMPUTING SYNTHESIZER

Tchobanou M., Yamada I., Vidyapin M. 	RECONSTRUCTION OF HIGH-RESOLUTION IMAGES FROM MULTIPLE LOW-RESOLUTION ENCODED M-D IMAGES

Карамов С.В. 	МЕТОДЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИМЕЮЩИХ КВАЗИТРОХОИДАЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ

Karamov S. 	TRACKING METHODS OF OBJECTS HAVING QUAsITROCHOIDAL TRAJECTORiES

Втюрин С.А., Чобану М.К. 	ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ С УЧЕТОМ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА

Vturin S., Tchobanou M. 	BUILDING PREDICTIVE MODELS OF ECOLOGICAL STATE EVOLUTION WITH USE OF MATERIALS OF REMOTE SENSING

Чобану М.К. 	МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО СИНТЕЗА МНОГОМЕРНЫХ НЕРАЗДЕЛИМЫХ БАНКОВ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ СИСТЕМ СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Tchobanou M. 	THE METHODOLOGY FOR ANALYTICAL SYNTHESIS OF NON-SEPARABLE MULTI-DIMENSIONAL FILTER BANKS FOR IMAGE COMPRESSION SYSTEMS

Дмитриев М.М. 	СИСТЕМА ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ СХЕМ КОДИРОВАНИЯ ДАННЫХ

Dmitriev M. 	SIMULATION MODELING SYSTEM OF COMPLEX CODING SCHEMES

Андрианов Д.Е., Булаев А.В. 	РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Andrianov D., Bulaev A. 	DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF OPERATING CONTROL POWER SECURITY OF INDUSTRIAL FIRM

Морозов О.А., Овчинников П.Е. 	ОБНАРУЖЕНИЕ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ ПРИ ПОМОЩИ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Morozov O., Ovchinnikov P. 	DETECTION OF PSK SIGNALS WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

Соловьева Е.Б., Дегтярев С.А. 	ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ АППРОКСИМАТОРОВ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ

Solovyeva E., Degtyarev S. 	APPLICATION OF NEURAL APPROXIMATORS FOR IMPULSE NOISE REMOVAL

Никонов В.А. 	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМЫ НЕДОСТУПНЫХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСТРУКТУР

Nikonov V. 	DETERMINATION OF THE SIGNATURES OF OBJECTS BEYOND REACH WITH THE AID OF NEURAL NETWORKS

Белевский В.А., Максимов А.В. 	МЕТОД АПРИОРНОЙ ОЦЕНКИ ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ

Belevsky V., Maximov A. 	INFORMATIVE FEATURE PRIOR ESTIMATE METHOD

Истомина Т.В., Истомина Е.В., Лавреев А.А. 	НЕЙРОСЕТЕВОЙ МНОГОМАСШТАБНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛА

Istomina T., Istomina E., Lavreev A. 	NEURALNET MULTISCALED ANALYSIS OF THE ELECTROCARDIOSIGNAL

Никонец Д.А. 	АВТОМАТИЗАЦИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РУКОПИСНЫХ ТЕКСТОВ ПРИ ПОМОЩИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Nikonets D. 	AUTOMATIZATION OF THE FORENSIC EXPERTISE OF THE HAND-WRITTEN DOCUMENTS USING NEURAL NETWORKS

Истомин В.В., Иванов А.И. 	ПОВЫШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГО НЕЙРОСЕТЕВОГО ТРЕНАЖЕРА

Istomin V., Ivanov A. 	IMPROVING FUNCTIONALITY OF TRAINING NEURAL-NETWORK SIMULATOR

Куйкин Д.К., Саутов Е.А., Хрящев В.В. 	АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В ЗАДАЧЕ НЕЭТАЛОННОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СЖАТЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Sautov E., Kuykin D., Khryashchev V. 	NO-REFERENCE IMAGE QUALITY ASSESSMENT USING NEURAL NETWORK

Жижилев А.В. 	ОБЗОР НЕЙРОСЕТЕВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Zhizhilev A. 	THE REVIEW NEURAL SOFTWARE FOR WORK IN THE FINANCIAL MARKET

Мингазин А. Т. 	Выбор варианта спектральной факторизации в алгоритмах синтеза двухканальных совершенных банков решетчатых фильтров без умножителей.

Mingazin A. 	MULTIPLIERLESS TWO-CHANNEL PERFECT RECONSTRUCTION LATTICE FILTER BANK DESIGN USING SPECTRAL FACTOR SELECTION

DSPA-2009. Международная конференция "Цифровая обработка сигналов и её применение"

[Архив конференций DSPA]

Доклады конференции

Пленарное заседание

Линников О.Н., Сосулин Ю.Г., Трусов В.Н., Юфряков Б.А. 	МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ РАДИОЛОКАТОРОВ ПОДПОВЕРХНОСТНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Linnikov O., Sosulin Yu., Trusov V., Yufryakov B. 	PROCESSING AND INTERPRETATION METHODS OF GROUND-PENETRATING RADAR DATA

Зубарев Ю.Б., Золотарёв В.В., Овечкин Г.В. 	НОВЫЕ АЛГОРИТМЫ ДЕКОДИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ

Zubarev Yu., Zolotarev V., Ovechkin G. 	NEW DECODING ALGORITHMS FOR HIGH-SPEED SATELLITE CHANNELS

Солохина Т.В. 	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИНОВАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ МИКРОСХЕМ «МУЛЬТИКОР» ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

Дворкович В.П., Дворкович А.В., Иртюга В.А. 	ЦИФРОВЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОВЧ ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ

Теория сигналов и систем

Кренгель Е.И. 	КОНСТРУИРОВАНИЕ НОВЫХ ИДЕАЛЬНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ УЧЕТВЕРЕННОЙ ДЛИНЫ

Krengel E. 	ON CONSTRUCTION OF NEW PERFECT SEQUENCES OF QUADRUPLE LENGTH

Новиков В.Ю., Казаков Л.Н. 	ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА СЛЕЖЕНИЯ ЗА ФАЗОЙ НА ОСНОВЕ ДВУХКОЛЬЦЕВОЙ СТРУКТУРЫ

Novikov V., Kazakov L.	DIGITAL PHASE TRACKING SYSTEM ON A BASE OF DUBLE-RING STRUCTURE

Егоров С.И. 	АЛГОРИТМ ДЕКОДИРОВАНИЯ КОДОВ РИДА-СОЛОМОНА, ИСПРАВЛЯЮЩИЙ ВПЛОТЬ ДО n-k ОШИБОК В КОДОВОМ СЛОВЕ

Egorov S. 	DECODING ALGORITHM CORRECTED UP TO N-K ERRORS IN THE CODEWORD FOR REED-SOLOMON CODES

Ходунин А.В. 	ИССЛЕДОВАНИЕ ХАОТИЧЕСКОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ СКРЫТНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Khodunin А. 	CHAOTIC SYNCHRONIZATION RESEARCH OF SECURE INFORMATION TRANSFER SYSTEM

Архипкин В.Я., Кренгель Е.И. 	МУЛЬТИСКОРОСТНАЯ СИСТЕМА ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ С МДКР НА ОСНОВЕ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ПЕРЕМЕННОЙ ДЛИНЫ

Arkhipkin V., Krengel E. 	MULTI-RATE FIXED DS-CDMA COMMUNICATION SYSTEM BASED ON ORTHOGONAL SEQUENCES OF VARIABLE LENGTH

Головков В.М. 	КУМУЛЯТИВНЫЕ КОДЫ С ПОВЫШЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ БОКОВЫХ СИГНАЛОВ

Golovkov V. 	CUMULATIVE CODES WITH BORDERS OF THE SIDES SIGNALS

Головков В.М. 	КУМУЛЯТИВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОТРЕЗКИ

Golovkov V. 	CUMULATIVE FUNCTIONAL PIECES

Кириллов С.Н., Бердников В.М., Крешихин Д.Н. 	ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СИГНАЛОВ СО СЛОЖНОЙ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРОЙ

Kirillov S., Berdnikov V., Kreshikhin D. 	HARDWARE-SOFTWARE REALIZATION OF COMPLEX FREQUENCY-TIME DOMAIN SIGNALS

Пожар В.Э., Фадеев А.В. 	ОПТИМИЗИРОВАННАЯ МЕТОДИКА КАЛИБРОВКИ АКУСТООПТИЧЕСКОГО СПЕКТРОМЕТРА-ГАЗОАНАЛИЗАТОРА

Pozhar V., Fadeyev A. 	OPTIMIZED PROCEDURE USING IN CALIBRATION OF AOTF-BASED SPECTROMETER FOR GASES ANALYSIS

Назаров Л.Е., Головкин И.В., Романовский М.И. 	МЕТОДЫ ПОМЕХОЗАЩИЩЕНОЙ ОБРАБОТКИ OFDM СИГНАЛОВ

Nazarov L.E., Golovkin I.V., Romanovsky M.I. 	THE OFDM SIGNAL PROCESSING METHODS

Легович Ю.С., Максимов Д.Ю., Максимов Ю.В. 	МОДЕЛИРОВАНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ РАДИОЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 2.4 ГГЦ НА ОСНОВЕ КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ

Legovich Y., Maksimov D., Maksimov Y. 	SIMULATION OF CORDLESS RADIO LINKS OF DATA TRANSFER 2.4 GHZ ON THE BASIS OF A QUANTUM ELECTRODYNAMICS

Исмаилов А.В., Кукушкин Д.С., Казаков Л.Н. 	КОМПЕНСАЦИЯ ФАЗОВЫХ ФЛУКТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ ПЕРЕДАЧИ MIMO-OFDM В УСЛОВИЯХ БЫСТРЫХ ЗАМИРАНИЙ

Ismailov A., Kukushkin D., Kazakov L. 	THE PHASE CORRECTION IN TRANSMISSION SYSTEM OF MIMO-OFDM SIGNALS IN SHORT-TERM FADING CONDITIONS

Лихобабин Е.А. 	ИССЛЕДОВАНИЕ БЫСТРЫХ АЛГОРИТМОВ ДЕКОДИРОВАНИЯ КОДОВ С НИЗКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ ПРОВЕРОК НА ЧЕТНОСТЬ

Lichobabin E. 	FAST DECODING ALGORITHMS FOR LOW-DENSITY PARITY-CHECK CODES

Скрипкин А.А., Щербачёв В.А. 	УТОЧНЕНИЕ ОЦЕНКИ ЧАСТОТЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ КОГЕРЕНТНЫХ ПАКЕТОВ СИНУСОИДАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ

Ахмат М.С. 	СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФЕДИНГА ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ В КАНАЛЕ НАЗЕМНОЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

Василевский В.В., Завьялов С.А., Панюшкин В.А., Пузырёв П.И. 	ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ

Василевский В.В., Завьялов С.А., Панюшкин В.А., Пузырёв П.И. 	RESEARCH OF AUTOMATIC FREQUENCY CONTROL METHOD

Якунин С.А., Витязев С.В., Матвиенко С.А. 	МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА ОБРАБОТКИ РАЗНОСТНОГО СИГНАЛА В РАДАРЕ БЛИЖНЕГО ДЕЙСТВИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИФАЗНОЙ СТРУКТУРЫ БАНКА ФИЛЬТРОВ

Yakunin S., Vityazev S., Matvienko S. 	THE MODELLING OF ALGORITHM OF DIFFERENTIAL SIGNAL PROCESING IN A SHOT RANGE RADAR BASED ON THE FILTER BANK POLLYPHASE STRUCTURE

Теория и методы цифровой обработки сигналов

Казарян М.Л. 	ИССЛЕДОВАНИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЗАДАЧИ ВИНЕРОВСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ ЛИПШИЦА

Kazaryan M. 	RESEARCH ON STABILITY OF THE WIENER FILTRATION TASK FOR DISCRETE LIPSCHITZ SIGNALS

Джиган В.И. 	ЛИНЕЙНО-ОГРАНИЧЕННЫЙ АЛГОРИТМ АФФИННЫХ ПРОЕКЦИЙ С ПЕРЕМЕННЫМ ШАГОМ СХОДИМОСТИ ДЛЯ АДАПТИВНЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК СИСТЕМ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ

Djigan V. 	LINEARLY CONSTRAINED AFFINE PROJECTION ALGORITHM WITH VARIABLE STEP-SIZE IN ADAPTIVE ARRAYS FOR DIGITAL COMMUNICATION

Князева Т.Н. 	МОДИФИКАЦИИ ВЕЙВЛЕТ-МЕТОДОВ ОЧИСТКИ ОТ ШУМА СИГНАЛОВ С ОСОБЕННОСТЯМИ И ДАННЫХ С НЕСТАЦИОНАРНЫМ ШУМОМ

Knyazeva T. 	MODIFICATION OF WAVELET DENOSING OF SIGNALS WITH SINGULARITIES AND DATA WITH NON-STATIONARY NOISE

Соловьева Е.Б., Дегтярев С.А. 	ЛИНЕАРИЗАЦИЯ РЕКУРСИВНЫХ СИСТЕМ ИТЕРАЦИОННО-ОПЕРАТОРНЫМ МЕТОДОМ

Solovyeva E., Degtyarev S. 	RECURSIVE SYSTEM LINEARIZATION ON BASIS OF ITERATIVE OPERATOR METHOD

Федчун А.А. 	ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА МОДУЛИРУЮЩИХ СИГНАЛОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАДИОСИГНАЛОВ АНАЛОГОВЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ЧАСТОТЫ С ОДНОЙ БОКОВОЙ ПОЛОСОЙ

Fedchun A. 	DIGITAL MODULATING SIGNALS PROCESSING FOR THE SINGLE SIDEBAND ANALOG FREQUENCY CONVERSION FOR RADIOSIGNALS FORMING

Засов В.А., Тарабардин М.А. 	МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ОБРАТНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИГНАЛОВ

Zasov V., Tarabardin M. 	MULTICHANNEL INVERSE FILTERS FOR SIGNAL SEPARATION AND RESTORING

Засов В.А., Никоноров Е.Н. 	ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА НЕЗАВИСИМЫХ КОМПОНЕНТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ПРИЕМНИКОВ ЛОКОМОТИВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Zasov V., Nikonorov E. 	INCREASE OF THE NOISE STABILITY OF THE AUTOMATIC LOCOMOTIVE SIGNALIZATION SYSTEM RECEIVERS USING INDEPENDENT COMPONENT ANALYSIS METHOD

Мингазин А.Т. 	ДВА ПРИМЕРА СИНТЕЗА СОВЕРШЕННЫХ БАНКОВ РЕШЕТЧАТЫХ ФИЛЬТРОВ БЕЗ УМНОЖИТЕЛЕЙ

Mingazin A. 	TWO EXAMPLES OF MULTIPLIERLESS PERFECT RECONSTRUCTION LATTICE FILTER BANK DESIGN

Тумачек А.С. 	ПРИМЕНЕНИЕ QR-АЛГОРИТМА ДЛЯ РАСЧЕТА СОБСТВЕННЫХ СТРУКТУР КОРРЕЛЯЦИОННЫХ МАТРИЦ НА ПЛАТФОРМЕ ADSP-TS201, ФИРМЫ ANALOG DEVICES

Tumachek A. 	APPLICATION OF QR-ALGORITHM FOR CALCULATION OF OWN STRUCTURES OF COMPLETE CORRELATION MATRIXES ON PLATFORM ADSP-TS201, ANALOG DEVICES CORPORATIONS

Овинников А.А., Бакке А.В. 	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦИКЛОВ В ГРАФАХ ТАННЕРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНИЦ В СТОЛБЦАХ LDPC МАТРИЦ НА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ

Ovinnikov A., Bakke A. 	THE ANALYSIS OF THE EFFECTS THAT GIVES SMALL GIRTHS IN TANNER GRAPHS AND DIFFERENT COLUMN WEIGHT DEGREES IN LDPC CODES

Брюханов Ю.А., Лукашевич Ю.А. 	НЕЛИНЕЙНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ПРИ КВАНТОВАНИИ ПО УРОВНЮ

Bryuhanov Yu., Lukashevich Yu. 	NONLINEAR DISTORTIONS OF HARMONIC SIGNALS AT QUANTIZATION ON LEVEL

Андреев Н.А., Витязев С.В., Витязев В.В. 	АЛГОРИТМЫ АДАПТАЦИИ К УХОДУ ДОПЛЕРОВСКИХ ЧАСТОТ УЗКОПОЛОСНОГО ТРАЕКТОРНОГО СИГНАЛА

Andreev N., Vityazev S., Vityazev V. 	THE ALGORITHMS OF ADAPTATION TO THE OFFSET OF DOPPLER FREQUENCIES IN A SYNTHETIC-APERTURE RADAR WITH NARROWBAND TARGET SIGNAL

Ханян Г.С. 	НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ВЫЧИСЛЕНИЯ ДИСКРЕТНОЙ ФУНКЦИИ КОГЕРЕНТНОСТИ ДВУХ СИГНАЛОВ

Khanyan G. 	SOME ASPECTS OF CONSTRUCTING AND CALCULATING THE DISCRETE FUNCTION OF TWO SIGNALS COHERENCE

Васильченко О.В. 	ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ В ЗАДАЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛА ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ

Vasilchenko O. 	PARTICULARITIES OF THE USING THE METHOD LEAST SQUARE IN PROBLEM OF THE DETERMINATION OF THE NUMBER OF THE SOURCES RADIATION

Абраменков В.В., Васильченко О.В., Семченков С.М. 	АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СЖАТОГО ЛИНЕЙНО-ЧАСТОТНО МОДУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА

Abramenkov V., Vasilchenko O., Semchenkov S. 	THE ANALYTICAL DESCRIPTION OF THE COMPRESSED LINEAER FREQUENCY MODULATION SIGNAL

Альтман Е.А., Грицутенко С.С. 	ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА ПЕРЕКРЫТИЯ С НАКОПЛЕНИЕМ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ДИСКРЕТНОЙ СВЕРТКИ

Altman E., Gritsutenko S. 	IMPROVING OF THE OVERLAP-SAVE METHOD FOR DISCRETE CONVOLUTION PROCESSING

Грицутенко С.С. 	ПРОБЛЕМА АНАЛОГИЙ В ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКЕ СИГНАЛА

Gritsutenko S. 	PROBLEM OF ANALOGIES IN DIGITAL SIGNAL PROCESSING

Абраменков В.В., Васильченко О.В., Муравский А.П. 	АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДИСКРЕТНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ОГИБАЮЩЕЙ СЖАТОГО КОДОФАЗОМАНИПУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА

Abramenkov V., Vasilchenko O., Muravskij A. 	THE ANALYTICAL DISCRIPTION OF A DESCRETE COMPLEX ENVELOPE OF THE COMPRESSED CODEFASEMANIPULATING SIGNAL

Кравченко В.Ф. ,Сафин А.Р. 	ОБОБЩЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КРАВЧЕНКО-ФУРЬЕ НА ОСНОВЕ СЕМЕЙСТВА АТОМАРНЫХ ФУНКЦИЙ

Kravchenko V. ,Safin A. 	GENERALIZED KRAVCHENKO-FOURIER TRANSFORMS BASED ON THE ATOMIC FUNCTIONS

Хитров О.В. 	ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЙВЛЕТОВ КРАВЧЕНКО В СИСТЕМЕ ПАК-Б

Khitrov O. 	THE APPLICATION OF THE NEW CLASS OF KRAVCHENKO WAVELET FUNCTIONS IN PAK-B SYSTEM

Кравченко В.Ф., Чуриков Д.В. 	АТОМАРНЫЕ И R- ФУНКЦИИ В СИНТЕЗЕ ДВУМЕРНЫХ ЦИФРОВЫХ КИХ ФИЛЬТРОВ

Kravchenko V., Churikov D. 	ATOMIC AND R- FUNCTIONS IN THE SYNTHESIS OF TWO-DIMENSIONAL FIR FILTERS

Гетманов В.Г. 	ТЕХНОЛОГИЯ СПЕКТРАЛЬНО - ВРЕМЕННОГО АНАЛИЗА НЕСТАЦИОНАРНЫХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНЫХ И СПЛАЙНОВЫХ АППРОКСИМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ

Guetmanov V. 	THE TECNOLOGY OF THE SPECTRAL- TIME ANALYSIS OF THE NONSTATIONARY SIGNALS BASED ON THE LOCAL AND SPLINE APPROXIMATION MODELS

Гетманов В.Г. 	ПРИМЕНЕНИЕ ПК SPECTRANS ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНО-ВРЕМЕННОГО АНАЛИЗА НЕСТАЦИОНАРНЫХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ

Guetmanov V. 	THE APPLICATION OF PC SPECTRANS FOR A SPECTRAL-TIME ANALYSIS OF THE NONSTATIONARY OSCILLATING SIGNALS

Ефимов Б.Г., Кабанов А.В., Волосюк В.К., Павликов В.В. 	СПОСОБ ЦИФРОВОГО СИНХРОННОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ

Yefimov V., Kabanov А., Volosyuk V., Pavlikov V. 	METHOD OF DIGITAL SYNCHRONOUS DETECTING OF BROADBAND SIGNALS

Злобин В.А. 	ОЦЕНКА МГНОВЕННОЙ ЧАСТОТЫ СИГНАЛА

Zlobin V. 	ESTIMATING OF INSTATANEOUS FREQUENCY OF SIGNALS

Лесников В.А., Наумович Т.В., Частиков А.В. 	СИНТЕЗ НОВЫХ КАНОНИЧЕСКИХ ФОРМ РЕКУРСИВНЫХ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ

Lesnikov V., Naumovich T., Chastikov A. 	SYNTHESIS OF NEW CANONIC FORMS OF IIR DIGITAL FILTERS

Михайлов Б.А. 	СВЕРХРАЗРЕШЕНИЕ В ОБРАТНОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

Mikhailov B. 	SUPERRESOLUTION IN THE INVERSE PROBLEM FOR LINEAR SYSTEMS

Просочкин А.С. 	ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЛЬТРУЮЩИХ СВОЙСТВ СПЛАЙНОВ

Prosochkin A. 	SPLINE FILTERING PROPERTIES RESEARCH

Каплун Д.И., Ланнэ А.А., Меркучева Т.В. 	НОВЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА ЛИНЕЙНЫХ ЦИФРОВЫХ НЕРЕКУРСИВНЫХ ЦЕПЕЙ И АЛГОРИТМОВ С ЛИНЕЙНЫМИ ФАЗО-ЧАСТОТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Kaplun D., Lanne A., Merkucheva T. 	A NOVEL SYNTESIS METHOD OF LINEAR DIGITAL NONRECURSIVE CIRCUITS AND ALGORITHMS WITH LINEAR PHASE-FREQUENCY CHARACTERISTICS

Мокеев А.В. 	СИНТЕЗ БИХ-ФИЛЬТРОВ НА ОСНОВЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В КООРДИНАТАХ КОМПЛЕКСНОЙ ЧАСТОТЫ

Mokeev A. 	SYNTHESIS OF IIR FILTERS ON THE BASE OF SPECTRAL EXPANSION IN COORDINATES OF COMPLEX FREQUENCY

Клионский Д.М. 	ОЧИСТКА СИГНАЛОВ ОТ ШУМА И ВЫДЕЛЕНИЕ ШАБЛОНОВ В СИГНАЛАХ НА ОСНОВЕ ДЕКОМПОЗИЦИИ НА ЭМПИРИЧЕСКИЕ МОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ КРИТЕРИЕВ

Klionsky D. 	DENOISING OF AND PATTERN DISCOVERY IN MULTIHARMONIC SIGNALS VIA EMPIRICAL MODE DECOMPOSITION WITH THE USE OF INFORMATION CRITERIA

Обработка сигналов в системах телекоммуникаций

Егоров В.В., Мингалёв А.Н. 	АДАПТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ НЕКОРРЕКТНЫХ ЗАДАЧ

Egorov V., Mingalev A. 	ADAPTIVE SIGNAL CORRECTION BY MEANS OF ILL-CONDITIONED PROBLEM SOLUTION METHODS

Беляев Е.А., Гринко В.Г., Уханова А.С. 	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСШИРЕНИЯ СТАНДАРТА H.264/AVC ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИЕМНЫХ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В СИСТЕМАХ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ

Belyaev E., Grinko V., Ukhanova A. 	THE UTILIZATION OF THE SCALABLE EXTENSION OF H.264/AVC STANRARD FOR THE CONTROL OVER THE POWER CONSUMPTION OF THE MOBILE RECEIVERS IN THE SYSTEMS OF DIGITAL VIDEO BRADCASTING

Лысяков Д.Н. 	ВЕРОЯТНОСТЬ ОШИБКИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ С АНТЕННЫМИ РЕШЕТКАМИ

Lysyakov D. 	BIT ERROR RATE OF DATA TRANSMISSION IN WIRELESS COMMUNICATIONS SYSTEMS WITH ANTENNA ARRAYS

Гирина Н.В., Воробьев С.Н. 	ГЕНЕРИРОВАНИЕ МАРКОВСКИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ПРОИЗВОЛЬНОГО ПОРЯДКА

Girina N., Vorobyev S. 	THE GENERATION OF MARKOV SEQUENCE OF ARBITRARY ORDER

Натальин А.Б., Малинкина О.В., Кузьмин А.А. 	АЛГОРИТМЫ КЛАССИФИКАЦИИ СИГНАЛЬНО-КОДОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Natalyin A., Malinkina O., Kuzmin A. 	ALGORITHMS OF CODED MODULATION CLASSIFICATION

Бумагин А.В., Гондарь А.В., Калашников К.С., Прудников А.А., Стешенко В.Б. 	СИНТЕЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ СИНХРОНИЗАЦИИ ТРАКТА ДЕМОДУЛЯТОРА ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПРИЕМНИКА, РАБОТАЮЩЕГО В СТАНДАРТЕ DVB-T

Bumagin A., Gondar A., Kalashnikov K., Prudnikov A., Steshenko V. 	SYNTHESIS AND SIMULATION OF DVB-T DEMODULATOR SYNCHRONIZATION ALGORITHMS

Овечкин П.В. 	ПРИМЕНЕНИЕ НЕДВОИЧНОГО МНОГОПОРОГОВОГО ДЕКОДЕРА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ФАЙЛОВ ОТ ИСКАЖЕНИЙ

Ovechkin P. 	APPLICATION OF NON-BINARY MULTITHRESHOLD DECODER FOR PROTECTION OF FILES AGAINST DISTORTIONS

Жиляков Е.Г., Прохоренко Е.И., Созонова Т.Н., Титова Н.С., Болдышев А.В. 	ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ

Иванов М.В., Сергиенко А.Б. 	АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ДЕМОДУЛЯТОРА ЧМНФ–СИГНАЛОВ С ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫМ ВЗВЕШИВАНИЕМ

Ivanov M., Sergienko A. 	BER ESTIMATION FOR CPFSK DEMODULATOR WITH EXPONENTIAL WEIGHTING

Бахарева Н.Ф. 	МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ И ДЕМУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ ПОТОКОВ

Марков К.А., Шабанов А.В. 	ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ ФАЗЫ НЕСУЩЕЙ ПРИ СГЛАЖЕННОЙ ОГИБАЮЩЕЙ OFDM-СИМВОЛОВ

Markov K., Shabanov A. 	WORK OF COMBINED OFDM SIGNAL`S CARRIER PHASE COMPENSATION SYSTEM IN A CONDITIONS OF OFDM SYMBOL’S SMOOTHED ENVELOPE

Гирев А.В. 	АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ КЛЮЧЕВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Girev A. 	THE ANALYSIS OF CORRELATION COMMUNICATIONS BETWEEN KEY INDICATORS

Ермолаев С.Ю. 	«ПРИРОДНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ» КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ

Ermolaev S. 	«NATURAL COMPUTING» AS APPROACH TO SOLVING HARD PROBLEMS IN TELECOMMUNICATIONS

Ильин Е.С. 	ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПОМЕХОВОЙ ОБСТАНОВКИ ПРИ РАСЧЕТЕ ВЕРОЯТНОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ СВЯЗИ

Ilin E. 	FEATURES OF THE ACCOUNT NOISE CONDITIONS AT CALCULATION OF OUTAGE PROBABILITY

Карташевский В.Г., Киреева Н.В. 	МУЛЬТИСЕРВИСНАЯ СЕТЬ С ПОВТОРНЫМИ ВЫЗОВАМИ С ПРОИЗВОЛЬНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВРЕМЕНИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Kartashevskiy V., Kireeva N. 	MULTI SERVICE RECALL NETWORK WITH ARBITRARY SERVICE DISTRIBUTION

Карташевский И.В. 	ХАРАКТЕРИСТИКИ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ GI/G/m/k

Козырева Н.И., Шатилов. С.В. 	МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ ОБРАТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛАПЛАСА ПРИ РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЯ ЛИНДЛИ

Росляков А.В., Чингаева Д.В. 	СТРАТЕГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СЕТИ NGN ДЛЯ РАЗВИТИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Roslyakov A., Chingaeva D. 	STRATEGY OF THE INCULCATION NEXT GENERATION NETWORK EQUIPMENT FOR EVOLUTION EXISTING PUBLIC COMMUNICATIONS NETWORK

Назаров С.Н. 	ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ В СОВРЕМЕННЫХ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ

Nazarov S. 	THE APPLICATION OF ELEMENTS OF DECAMETRIC RADIO COMMUNICATION IN THE CONTEMPORARY WIRELESS NETWORKS

Герасимов Н.Б., Куйкин Д.К., Хрящев В.В. 	ВЗВЕШЕННЫЙ МЕДИАННЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО ШУМА ИЗ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ

Gerasimov N., Kuykin D., Khryashchev V. 	IMPULSE NOISE REMOVING FROM SPEECH SIGNALS USING WEIGHTED MEDIAN FILTERS

Рыболовлев, А.А., Илюшин М.В. 	ОБЪЕКТИВНЫЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОСТИ (НАТУРАЛЬНОСТИ) СИНТЕЗИРОВАННОЙ РЕЧИ ПРИ РАСШИРЕНИИ ПОЛОСЫ ЧАСТОТ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА ДО ДИАПАЗОНА 50 – 7000 ГЦ

Rybolovlev A., Iljushin M. 	OBJECTIVE BASES OF INCREASE OF NATURALNESS (RECOGNITION) OF THE SYNTHESIZED SPEECH AT EXPANSION OF THE STRIP OF FREQUENCIES OF THE SPEECH SIGNAL TO THE RANGE 50 - 7000 HZ

Фатуллаев А.Б., Ибрагимов Б.Г. 	АНАЛИЗ И ВЫБОР ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ

Fatullaev A., Ibrahimov B. 	ANALYSIS AND CHOICE OF SAMPLING FREQUENCY FOR PRELIMINARY PROCESSING OF SPEECH SIGNALS

Аминев Д.А., Батов А.А. 	УСТРОЙСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРЕПАКОВКИ ПОТОКОВ ДАННЫХ

Aminev D., Batov A. 	UNIVERSAL DEVICE FOR REPACK DATA STREAMS

Веселов И.А., Новосёлов С.А., Новиков А.Е., Топников А.И. 	ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И СКРЫТЫХ МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ В ЗАДАЧЕ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧЕВЫХ КОМАНД

Veselov I., Novoselov S., Novikov A., Topnikov A. 	THE APPLICATION OF WAVELET TRANSFORM AND HIDDEN MARKOVS MODELS IN THE SPEECH COMMANDS RECOGNITION PROBLEM

Гладышев К.К. 	СИСТЕМА ПОИСКА КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЧЕВОМ ПОТОКЕ

Дементьев В.Е., Репин А.Н. 	СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОТОВОЙ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

Dementev V., Repin A. 	CELLULAR MOBILE COMMUNICATION MONITORING SYSTEM

Жарких А.А., Павлов И.А. 	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛГОРИТМА КОДИРОВАНИЯ АУДИО ВОЛНЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ АУДИО СИГНАЛА

Zharkikh A., Pavlov I. 	POSSIBILITY EVALUATION OF USING THE ALGORITHM OF AUDIO WAVE CODING FOR AUDIO SIGNAL FEATURE EXTRACTION

Зайцев А.А., Устинова Е.А. 	РАСПРЕДЕЛЕННАЯ МНОГОСКОРОСТНАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ

Zaytsev A., Ustinova E. 	MULTIRATE DISTRIBUTED DATA PROCESSING

Камалов Ю.Б., Служивый М.Н. 	АНАЛИЗ ОШИБОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ МОБИЛЬНОГО АБОНЕНТА ДЛЯ СИСТЕМЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВРЕМЕН ПРИХОДА СИГНАЛА

Kamalov Yu., Sluzhivyi M. 	AN ANALYSIS OF MOBILE SUBSCRIBER LOCATION ERRORS IN A SYSTEM WITH SIGNAL ARRIVAL TIME MEASURING

Залогин Н.Н., Колесов В.В., Скнаря А.В. 	ГИДРОЛОКАЦИЯ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ

Zalogin N., Kolesov V., Sknarya A. 	THE HIGH RESOLUTION HYDROLOCATION

Колоколов А.С. 	ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ОБРАБОТКИ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА В ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ

Kolokolov A. 	A METHOD OF SPEECH SIGNAL PROCESSING IN THE FREQUENCY DOMAIN

Лихолет М.Б., Тараканов А.Н. 	МОДИФИКАЦИЯ АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМА НА ОСНОВЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ С НОРМАЛИЗАЦИЕЙ ПО ОШИБКЕ ДЛЯ ЗАДАЧИ ЭХОКОМПЕСАЦИИ

Liholet M., Tarakanov A. 	MODIFICATION OF ERROR NORMALIZED STEP-SIZE LEAST MEAN SQUARE ALGORITHM FOR ECHO CANCELLATION

Новоселов С.А., Максимов В.И., Кравцов С.А., Гречко Р.С. 	АЛГОРИТМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИКТОРА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ДИНАМИЧЕСКОГО ИСКАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Novoselov S., Maximov V., Kravcov S., Grechko R. 	THE ALGORITHM OF SPEECH IDENTIFICATION BASED ON DYNAMIC TIME WARPING AND WAVELET-TRANSFORMATION

Жукова Н.А., Симончик К.К. 	ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕШАННЫХ ГАУССОВСКИХ МОДЕЛЕЙ В ЗАДАЧЕ ОЦЕНКИ ВАРИАТИВНОСТИ ДИКТОРА

Zhukova N., Simonchik K. 	ANALYSIZ OF THE ANNOUNCER VOICE VARIATION ESTIMATION METHOD BASED ON GAUSSIAN MIXTURE MODELS USAGE

Гуров П.А., Оганян А.Б., Мороз А.Н., Черниговская Э.М., Захаров Ю.О. 	УСИЛИТЕЛЬНЫЕ СВЧ-МОДУЛИ

Gurov P., Oganjan A., Moroz A., Chernigovskaja E., Zaharov J. 	INTENSIFYING MICROWAVES-MODULES

Ульдинович С.В. 	РОБАСТНОСТЬ АЛГОРИТМА НЕЛИНЕЙНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МАСШТАБА ВРЕМЕНИ В ЗАДАЧЕ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ

Uldinovich S. 	THE ROBUSTNESS PROPERTIES OF DYNAMIC TIME WARPING ALGORITHM IN THE SPEECH RECOGNITION APPLICATION

Дрижанов А.В., Соломатин Н.С., Захаров Ю.О., Попов Е.А., Пугачев О.И. 	ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ СВЧ-УСИЛИТЕЛЕЙ

Drizhanov A., Solomatin N., Pugachev O., Zaharov J., Popov Е. 	RESEARCH FOR NONLINEAR MICROWAVE AMPLIFIERS

Чигарьков Г.К., Валитов А.М., Валитов М.М., Валитов М.С. 	СТРУКТУРА ИМИТАТОРА ДОПЛЕРОВСКОГО СИГНАЛА

Chigarkov G., Valitov Max., Valitov A., Valitov M. 	STRUCTURE OF DOPPLER SIGNAL IMITADOR

Егорова Е.В., Пластовский И.И., Стукас А.В., Нефедов В.И. 	НЕЛИНЕЙНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ В УСИЛИТЕЛЬНЫХ СВЧ-МОДУЛЯХ

Egorova E., Plastovkij I., Nefedov V., Zheleznova S. 	NONLINEAR DISTORTIONS IN INTENSIFYING MICROWAVES-MODULES

Гетманов В.Г., Орлов С.Е. 	СПЛАЙНОВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

Guetmanov V., Orlov S. 	THE SPLINE FILTRATION OF THE SOUND SIGNALS

Самодуров И.Г. 	ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ ИМПУЛЬСНОГО РЕЖИМА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДЛЯ СВЧ ПРИБОРОВ

Samodurov I. 	PULSED-MODE TRANSIENTS IN A HIGH-VOLTAGE POWER SUPPLY FOR MICROWAVE DEVICES

Женатов Б.Д. 	ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ СТРОБИРУЮЩЕГО ИМПУЛЬСА ИНТЕГРИРУЮЩЕГО УВХ ДЛЯ ЦИФРОВОГО РПУ

Крылов Ю.Д. 	ПОТОЧНО-ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ

Krilov J. 	PIPELINE-PARALLEL PROCESSORS FOR DIGITEL PROCESSING OF SPEECH SIGNALS

Mayer F., Waal A., Tissen A. 	EVALUATION OF SOFT DELAY DIVERSITY FOR THE DIGITAL BROADCAST-SYSTEM DRM+

Обработка сигналов в радиотехнических системах

Соколов М.А. 	АДАПТИВНЫЙ ПРИЕМ ПРОСТРАНСТВЕННО-РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИГНАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕПЕННОГО БАЗИСА В СОТОВЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ С АНТЕННЫМИ РЕШЕТКАМИ

Sokolov M. 	ADAPTIVE RECEPTION OF SPATIALLY DISPERSED SIGNALS BY USING POWER BASIS IN CELLULAR COMMUNICATION SYSTEMS WITH ANTENNA ARRAYS

Самойленко М.В. 	ВЫСОКОТОЧНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ НА ИСТОЧНИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШИРОКОУГОЛЬНОЙ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ

Samoilenko M. 	PRECISE RADIATING SOURSES BEARING ESTIMATION WITH WIDE-ANGLE DIRECTIVITY PATTERN

Сеньков М.А. 	СПОСОБ ПАССИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ

Senkov M. 	WAY OF PASSIVE FORMATION OF ULTRA-WIDEBAND SIGNALS

Паршин Ю.Н, Колесников С.В. 	ВЛИЯНИЕ УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПОМЕХ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ИСКАЖЕНИЯ ПОЛЕЗНОГО СИГНАЛА В НЕЛИНЕЙНОМ КОМПЕНСАТОРЕ ИНТЕРМОДУЛЯЦИОННОЙ ПОМЕХИ В АКТИВНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКЕ

Parshin Yu., Kolesnikov S. 	INFLUENCE OF ANGULAR INTERFERENCE POSITION ON DISTORTION OF WANTED SIGNAL ENERGY IN THE NONLINEAR COMPENSATOR OF INTERMODULATION INTERFERENCE IN ACTIVE ANTENNA ARRAY

Измайлова Я.А. 	БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ЦИФРОВОЙ СИНТЕЗАТОР С УМЕНЬШЕННЫМ УРОВНЕМ ПОБОЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ

Izmailova J. 	HIGH-SPEED DIGITAL SYNTHESIZER WITH THE REDUCED LEVEL OF COLLATERAL FLUCTUATIONS

Костров В.В., Ракитин А.В., Жиганов С.Н. 	ХАРАКТЕРИСТИКИ БОРТОВЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ СПУТНИКОВЫХ РСА В ЗАДАЧАХ ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Kostrov V., Rakitin А., Zhiganov S. 	CHARACTERISTICS OF AIRBORNE COMPUTERS SATELLITE SAR IN PROBLEMS OF SOUNDING OF THE TERRESTRIAL SURFACE

Бартенев В.Г. 	МНОГОКАНАЛЬНАЯ АДАПТИВНАЯ ДОПЛЕРОВСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ НА ОСНОВЕ АВТОРЕГРЕССИОННОГО ПОДХОДА

Bartenev V. 	MULTI CHANNEL ADAPTIVE DOPPLER FILTERING USING AUTUREGRESSIVE APPROACH

Андреев В.Г. 	МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИООТРАЖЕНИЙ ОТ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО ЦИФРОВОЙ КАРТЕ МЕСТНОСТИ

Andrejev V. 	MODELING OF RADAR REFLECTIONS FROM THE TERRESTRIAL SURFACE ON THE DIGITAL CARD OF DISTRICT

Жидков А.С., Ефимов Е.Н., Коновалюк М.А., Кузнецов Ю.В. 	ДИСКРЕТИЗАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИГНАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЛАЙНОВ

Zhidkov A., Еfimov Е., Konovaluk M., Kuznetsov Y. 	ANTI-ALIASING AND RECONSTRUCTION VIA SPLINES

Кошелев В.И. 	СЕЛЕКЦИЯ НАЗЕМНЫХ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ

Дунин Д.С., Латышев В.В. 	ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА ИЗВЕСТНОЙ ФОРМЫ С СОКРАЩЕНИЕМ РАЗМЕРНОСТИ ДАННЫХ

Dunin D., Latyshev V. 	SIGNAL PARAMETER ESTIMATION USING REDUCTION OF DATA DIMENSION

Логинов А.А., Марычев Д.С., Морозов О.А., Хмелев С.Л. 	МОДИФИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ КОСТАСА

Khmelev S., Loginov A., Marychev D., Morozov O. 	A MODIFICATION OF COSTAS LOOP DIGITAL IMPLEMENTATION

Рассадин А.Э. 	О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОХОЖЕНИЯ СШП-СИГНАЛОВ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВЫЕ И АНАЛОГОВЫЕ УСТРОЙСТВА В РСА

Rassadin A. 	ABOUT SOME FEATURES OF UWB-SIGNALS PASSAGE VIA DIGITAL AND ANALOG DEVICES IN SAR

Русскин А.Б. 	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ

Russkin A. 	COMPARATIVE ANALYSIS OF FRACTAL DIMENSION ESTIMATION METHODS

Логинов А.А., Морозов О.А., Семенова М.Ю. 	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ШУМОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СХЕМЫ ПЕЛЕНГАЦИИ МОНОИМПУЛЬСНЫМ МЕТОДОМ

Loginov A., Morozov O., Semenova M. 	ANALISIS OF DIFFERENT TYPES OF NOISE INFLUENCE ON CORRELATION SCHEME EFFECTIVENESS OF MONOPULSE METHOD

Сильченков С.В. 	РАЗРЕШЕНИЕ ПО УГЛОВЫМ КООРДИНАТАМ ИСТОЧНИКОВ ВТОРИЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Silchenkov S. 	RESOLUTION ON ANGULAR COORDINATES OF SOURCES OF SECONDARY EMANATION

Сухацкий С.В. 	АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПЕЛЕНГАТОР ПОМЕХ РЭС СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ 900 МГЦ

Тараканов А.В. 	АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЦИФРОВОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ

Tarakanov А. 	ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF INCREASING OF RESOLUTING ABILITIES OF DIGITAL RADAR STATION

Тележкин В.Ф., Казимиров А.Н. 	ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТОВ ХАОТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ

Telezhkin V., Kazimirov A. 	DESIGNING OF RADIO ENGINEERING SYSTEMS OF TRANSFER OF THE INFORMATION ON THE BASIS OF EFFECTS OF CHAOTIC DYNAMICS

Логинов А.А., Морозов О.А., Хмелев С.Л. 	МЕТОД СУБОПТИМАЛЬНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В ЗАДАЧЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ФМ-4 СИГНАЛОВ

Khmelev S., Loginov A., Morozov O. 	THE SUBOPTIMAL NONLINEAR FILTRATION METHOD IN THE TASK OF PSK-4 SIGNALS PREPROCESSING

Хоружий С.Г. 	МАСШТАБИРОВАНИЕ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ БЕСПОИСКОВОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ ПЕЛЕНГА

Khoroughij S. 	THE SCALING OF ANTENNA LATTICE USING SEARCHLESS METHOD REALIZATION OF BEARING ESTIMATION

Чижов А.А. 	ОЦЕНИВАНИЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ПОРТРЕТОВ ГРУППОВЫХ СОСРЕДОТОЧЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ПРИ АППРОКСИМАЦИИ ИХ КОНЕЧНЫМИ РЯДАМИ

Chizhov А. 	RADAR PROFILES OF MULTIPLE LUMPED TARGETS ESTIMATION WITH THE USE OF THEIR APPROXIMATION BY FINITE SERIES

Шевгунов Т.Я., Кузнецов Ю.В. 	СИНТЕЗ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ ДЛЯ УСТРОЙСТВ МИКРОВОЛНОВОГО ДИАПАЗОНА

Shevgunov T., Kuznetsov Y. 	APPLICATION OF NETWORK-ORIENTED MODELING APPROACH TO MICROWAVE CIRCUIT ANALISIS

Григорьев Л.Н., Володин И.Н., Климин А.Б. 	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ СОБСТВЕННЫХ ШУМОВ ДЛЯ ДВУХ МЕТОДОВ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНОГО ТРАКТА

Обработка и передача изображений

Фаворская М.Н. 	ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ 3D СТРУКТУРНОГО ТЕНЗОРА

Favorskaya M. 	SPATIO-TEMPORAL SEGMENTATION OF IMAGE SEQUENCES BASED ON 3D STRUCTURE TENSOR

Пахирка А.И. 	ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ ЛИЦ

Pakhirka A. 	PCA-BASED FACE RECOGNITION

Шилов А.С. 	ПОСТРОЕНИЕ ГРАФОВ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ

Shilov A. 	THE GRAPH CONSTRUCTION OF MOVING IMAGE OBJECTS

Петухов Н.Ю. 	РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ПОКРЫТИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ ЛАНДШАФТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Petukhov N. 	COVERINGS METHOD FOR CALCULATION FRACTAL DIMENSIONS OF LANDSCAPE IMAGES

Сидоров Д.В., Осокин А.Н. 	QWC АЛГОРИТМ ВЕЙВЛЕТ-СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Sidorov D., Osokin A. 	QWC - WAVELET BASED IMAGE COMPRESSION ALGORITHM

Иванин М.А. 	ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Ivanin M. 	SPATIAL METHODS OF IMAGE INFORMATIVITY INCREASE UNDER BAD LIGHTNING CONDITIONS

Анцев Г.В., Волков В.Ю., Макаренко А.А., Радыш Н.В., Турнецкий Л.С. 	СЕГМЕНТАЦИЯ И РАЗДЕЛЕНИЕ ПРОТЯЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕПЛОВЫХ ДИСКРЕТИЗИРОВАННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ

Астафьев И.А. 	СЕГМЕНТАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПО ЦВЕТУ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ГИСТОГРАММ

Astafyev I. 	IMAGE SEGMENTATION BY COLOR BASED ON AN ANALYSIS OF HISTOGRAMS

Лугуев Т.С., Магомед-Касумов М.Г., Султанов Э.Ш., Шарапудинов Т.И. 	МЕТОД СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСКРЕТНЫХ ПОЛИНОМОВ ЧЕБЫШЕВА

Luguev T., Magomed-Kasumov M., Sultanov E., Sharapudinov T. 	METHOD OF IMAGE COMPRESSION USING DISCRETE CHEBYSHOV POLYNOMIALS

Абраменко Е.А. 	ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ НАПОЛНЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Abramenko E. 	APPLICATION OF FOURIER TRANSFORMATION TO THE MEASUREMENT OF STRUCTURAL PARAMETERS OF THE IMAGE OF THE FILLED POLYMERIC MATERIALS

Жизняков А.Л., Зуев В.В. 	ВЫДЕЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Zhiznjakov A., Zuev V. 	ALLOCATION OF ATTRIBUTES ON SEQUENCE OF IMAGES

Кузнецов И.А., Грибов Е.Н. 	ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА

Kuznetsov I., Gribov E. 	DIGITAL IMAGE PROCESSING OF MICROCIRCULATION IMAGES

Кириллов С.Н., Косткин И.В. 	ВЕЙВЛЕТ СЖАТИЕ И НЕЛИНЕЙНАЯ ОБРАБОТКА НЕПОДВИЖНЫХ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПТИМАЛЬНОГО БАЗИСА КЛАССА ДОБЕШИ НА КАЖДОЙ СТУПЕНИ РАЗЛОЖЕНИЯ

Kirillov S. Kostkin I. 	SIMULTANEOUS VEYVLET-FILTERING AND COMPRESSION OF THE STILL DIGITAL IMAGES WITH USE THE OPTIMUM BASIS FOR EACH STEP OF THE DECOMPOSITION

Кузьмин С.А. 	СЕМАНТИЧЕСКОЕ СЖАТИЕ ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ С ДВИЖУЩИМИСЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Kuzmin S. 	SEMANTICAL COMPRESSION OF VIDEOS CONTAINING MOVING VEHICLES

Радченко Ю.С., Булыгин А.В., Радченко Т.А. 	ПОДСИСТЕМА СПЕКТРАЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ МЕЖКАДРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКЕ MGDCT

Radchenko Yu., Radchenko T., Bulygin A.V. 	SPECTRAL DETECTOR SUBSYSTEM OF INTERFRAME CHANGES IN MGDCT CODEC

Егорова М.А., Литвинов В.Е. 	ИССЛЕДОВАНИЕ РЕКУРСИВНОЙ И СЕПАРАБЕЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ФИЛЬТРА НЕЛОКАЛЬНОГО УСРЕДНЕНИЯ

Egorova M., Litvinov V. 	INVESTIGATION OF RECURSIVE AND SEPARABLE IMPLEMENTATION OF NON-LOCAL MEANS FILTER

Мочалов И.С., Жуков А.А., Новожилова Т.В. 	БЫСТРЫЙ АЛГОРИТМ ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ОСНОВАННЫЙ НА БИНАРИЗАЦИИ КАДРОВ

Mochalov I., Ghukov A., Novoghilova T. 	NEW FAST GLOBAL MOTION COMPENSATION ALGORITHM BASED ON FRAME BINARYZATION

Курина В.В., Умняшкин С.В. 	АЛГОРИТМ СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ДИСКРЕТНОГО ПСЕВДОКОСИНУСНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Kurina V., Umnyashkin S. 	AN IMAGE COMPRESSION ALGORITHM BASED ON DISCRETE PSEUDO-COSINE TRANSFORM

Коплович Д.М., Умняшкин С.В. 	МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД КОМПРЕССИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ КОДИРОВАНИЯ ДРЕВОВИДНЫХ СТРУКТУР КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Koplovich D., Umnyashkin S. 	A MODIFICATION OF IMAGE COMPRESSION ALGORITHM BASED ON ENCODING OF TREE-ARRANGED WAVELET COEFFICIENTS

Медведева Е.В., Петров Е.П., Тимофеев Б.О. 	МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ КОНТУРОВ В ЦИФРОВЫХ ПОЛУТОНОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ

Medvedeva E., Petrov E., Timofeev B. 	METHOD OF ALLOCATION OF CONTOURS DIGITAL HALF-TONED IMAGES

Алпатов Б.А., Бабаян П.В., Смирнов С.А. 	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ КООРДИНАТ В СИСТЕМАХ ОБНАРУЖЕНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

Alpatov B., Babayan P., Smirnov S. 	AUTOMATIC SELECTION OF COORDINATE MEASURING METHOD IN DETECTION AND TRACKING SYSTEM

Маклаков Д.В., Гулевич А.Е. 	МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КОМПРЕССИИ ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

Maklakov D., Gulevich A. 	METHODS FOR COMPRESSION QUALITY EVALUATION OF VIDEOSEQUENCIES

Дворкович В.П., Иртюга В.А. 	ТОЧНЫЕ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ЗВУКОВОГО КАНАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЗВЕШИВАЮЩЕЙ ОКОННОЙ ФУНКЦИИ

Dvorkovich V., Irtjuga V. 	PRECISE MEASUREMENT OF SOUND CHANNEL PARAMETERS USING WEIGHTING WINDOW FUNCTION

Гулевич А.Е., Дворкович А.В., Кочарян А.Э., Мингазов И.Д. 	РЕАЛИЗАЦИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОДЕРА H.264

Gulevich A., Dvorkovich A., Kocharjan A., Mingazov I. 	MULTIPURPOSE H.264 ENCODER IMPLEMENTATION

Zhirkov V., Novikov K., Sushkova L. 	APPLYING THE VIRTUAL IMAGES MODEL TO OPTIMIZE RECOGNITION ALGORITHMS

Лазарева О.А., Лазарев С.Н., Ташлинский А.Г. 	ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНА ЛОКАЛЬНОЙ ВЫБОРКИ ПРИ ПСЕВДОГРАДИЕНТНОМ ОЦЕНИВАНИИ МЕЖКАДРОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Lazareva O., Lazarev S., Tashlinskii A. 	THE OPTIMIZATION OF THE LOCAL SAMPLE PLAN UNDER THE PSEUDOGRADIENT ESTIMATION OF THE INTERFRAME IMAGES DEFORMATIONS

Ташлинский А.Г., Хорева А.М., Кавеев И.Н. 	СПОСОБЫ НАХОЖДЕНИЯ ПСЕВДОГРАДИЕНТА ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ ВЗАИМНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Tashlinskii A., Khoreva A., Kaveev I. 	METHODS OF FINDING OF THE PSEUDOGRADIENT CRITERION FUNCTION WHEN ESTIMATING RELATIVE IMAGE DEFORMATIONS

Умняшкин С.В., Александров А.А., Коплович Е.А., Воробьев С.А. 	АЛГОРИТМ МНОГОСЛОЙНОЙ КОМПЕНСАЦИИ МЕЖКАДРОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ВИДЕОКОДЕКА НА ОСНОВЕ ДИСКРЕТНОГО ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Umnyashkin S., Alexandrov A., Koplovich E., Vorobiov S. 	LAYERED MOTION COMPENSATION WITH MOTION VECTORS EMBEDDED ENCODING FOR A WAVELET VIDEO CODEC

Бочаров К.Ю., Демидов М.В. 	МЕТОД ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ШИРОКИМ ДИАПАЗОНОМ ЯРКОСТЕЙ

Bocharov K., Demidov V. 	VISUALIZATION TECHNIQUE FOR WIDE INTENSITY RANGE IMAGES

Волохов В.А., Мочалов И.С., Приоров А.Л. 	РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ФИЛЬТРАЦИИ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ТРЕХПОЛОСНОЙ СХЕМЫ РАЗЛОЖЕНИЯ СИГНАЛА

Volohov V., Mochalov I., Priorov A. 	DEVELOPMENT OF THE DIGITAL IMAGES FILTRATION ALGORITHM BASE ON THREE-LANE SCHEME OF SIGNAL DECOMPOSITION

Давыденко Е.В. 	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЛАЗЕРА И КАМЕРЫ ПО ЦИФРОВЫМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ В СИСТЕМЕ ЛАЗЕРНОЙ ТРИАНГУЛЯЦИИ

Davydenko E. 	AUTOMATIC CAMERA POSITION ESTIMATION IN OPTICAL LASER TRIANGULATION SYSTEM

Дамов М.В. 	ЛОКАЛИЗАЦИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ ИСКУССТВЕННО НАЛОЖЕННЫХ ТЕКСТОВЫХ ОБЛАСТЕЙ В ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Damov M. 	DETECTION AND RESTORATION ARTIFICIAL OVERLAYED TEXT GRAPHICS AREA IN VIDEO SEQUENCE

Зараменский Д.А., Бекренев В.А., Соловьев В.Е. 	ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗМЫТИЯ И ЗВОНА В ИЗОБРАЖЕНИЯХ СТАНДАРТА JPEG2000

Zaramensky D., Bekrenev V., Soloviev V. 	DISTORTION MEASURE IN JPEG2000 IMAGES

Колупаев А.В., Частиков И.А., Трубин И.С. 	КОМБИНИРОВАННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ПОЛУТОНОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ИСКАЖЕННЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПО ЦИФРОВОМУ КАНАЛУ СВЯЗИ

Kolupaev A., Tchastikov I., Trubin I. 	COMBINED FILTERING OF GRAYSCALE IMAGES DISTORTED DURING DIGITAL TRANSMISSION OVER COMMUNICATION CHANEL

Константинова М.А. 	СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ОКОНТУРИВАНИЯ В ЗАДАЧАХ ОБРАБОТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Konstantinova M. 	COMPARATIVE ANALYSIS OF CONTOURING ALGORITHMS IN THE PURPOSE OF PROCESSING OF MEDICAL IMAGES

Моисеев А.А., Волохов В.А., Приоров А.Л. 	РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СИНТЕЗА ДВУМЕРНЫХ ВЕЙВЛЕТ-ФИЛЬТРОВ ДЛЯ СУБПОЛОСНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ КРАТНОСТИ 3*3

Moiseev A., Volohov V., Priorov A. 	DEVELOPMENT OF THE WAVELET FILTER DESIGN ALGORITHM FOR SUBBANDED DECOMPOSITION SCHEME WITH FACTOR 3*3

Мочалов И.С., Приоров А.Л., Волохов В.А. 	УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА SPIHT НА ОСНОВЕ АДАПТИВНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ФИЛЬТРОВ СИНТЕЗА

Mochalov I., Priorov A., Volohov V. 	SPIHT AND JPEG2000 ALGORITHMS IMPROVEMENT BY ADAPTIVE SYNTESYS FILTERS CHANGENING

Понятский В.М. 	МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ПРИ ОБРАБТКЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАДРОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА КВАЗИОПТИМАЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

Ponyatskiy V. 	The methodical approach to designing algorithms of an estimation of parameters of movement of the IMAGE of the object at processing sequence of television frames on the basis of a method Quasioptimal filterings

Смоляков А.В, Кандрин А.Е., Скопинцев Я.М. 	РАСПОЗНАВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ОБРАЗОВ НА ОСНОВЕ АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ SVM И SNOW

Smolyakov A., Kandrin A., Skopintsev Y. 	RECOGNITION OF 3D IMAGES ON THE BASE OF ADAPTIVE ALGORITHMS SVM AND SNOW

Filippov A., Rufitskiy V., Chuhno V., Levin S. 	EMBEDDED BLOCK CODING WITH ADAPTIVE PARTITIONING

Филиппов А.К., Руфицкий В.А., Чухно В.И., Лёвин С.Н. 	ВЛОЖЕННОЕ КОДИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ С АДАПТИВНЫМ РАЗБИЕНИЕМ НА БЛОКИ

Куйкин Д.К., Абдуллоев А.А., Студенова А.А. 	ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНЫХ ФИЛЬТРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ

Kuykin D., Abdulloev A., Studenova A. 	NONLINEAR FILTER PRAMETERS OPTIMIZATION USING GENETIC ALGORITHMS

Шмаглит Л.А., Голубев М.Н., Игнатов И.С., Хрящев В.В. 	ВЫДЕЛЕНИЕ ЛИЦ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ В УСЛОВИЯХ ИСКАЖЕНИЙ

Shmaglit L., Golubev M., Ignatov I., Khryashchev V. 	FACE DETECTION ON IMAGES WITH DISTORTIONS

Жирков В.Ф., Новиков К.В., Сушкова Л.Т. 	ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ СИНТЕТИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ

Обработка и передача измерительной информации

Белик А.Г., Цыганенко В.Н. 	ПРИКЛАДНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРИ ДИСКРЕТНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ РАСХОДА ЖИДКОСТИ И ГАЗА

Belik A., Tsyganenko V. 	APPLIED FUNCTIONAL MODELLING OF THE VARIABLE PRESSURE DIFFERENCE IN THE LIQUID AND GAS FLOW RATE DISCRETE MEASURINGS

Цыганенко В.Н., Белик А.Г. 	ПРИМЕНЕНИЕ ПРИКЛАДНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Tsyganenko V., Belik A. 	APPLICATIONS OF THE APPLIED FUNCTONAL MODELLING IN THE DISCRETE AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS

Клевцов С.И., Пьявченко О.Н. 	МЕТОД И АЛГОРИТМЫ МУЛЬТИСЕГМЕНТНОЙ АППРОКСИМАЦИИ ГРАДУИРОВОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕЦИЗИОННЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ ФИЗИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕННЫХ

Klevtsov S., Pjavchenko O. 	METHOD AND ALGORITHMS OF MULTISEGMENT APPROXIMATION CONVERTING CHARACTERISTICS FOR PRECISION INTELLECTUAL GAUGES OF PHYSICAL VARIABLES

Галахов В.В., Скачко Ю.В. 	АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ OPEN SOURCE ПРОГРАММНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ПОСРЕДСТВОМ ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛА

Galahov V., Skachko U. 	THE ANALYSIS USE OPEN SOURCE SOFTWARE, IN THE TOOL CONTROL OF LET OUT PRODUCTION, BY MEANS OF DSP

Трусова О.И., Трофимов А.Т. 	АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ СРЕДЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ МЕЛКОГО МОРЯ

Trusova O., Trofimov A. 	THE ANALISIS OF SPATIAL-TEMPORAL PROPERTIES OF TRANSMISSION FUNCTION HYDROACOUSTIC SIGNALS PROPAGATION MEDIUM IN SHALLOW SEA

Пьявченко О.Н., Клевцов С.И. 	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕЦИЗИОННОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МИКРОПРОЦЕССОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ

Pjavchenko O., Klevtsov S. 	FUNCTIONAL AND ALGORITHMIC FEATURES OF THE PRECISION INTELLECTUAL MICROPROCESSOR CONVERTER FOR THE INTELLECTUAL GAUGE OF PRESSURE

Кириллов С.Н., Дмитриев В.Т., Крысяев Д.Е., Семин Д.С. 	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ СОВМЕСТНОГО ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ В РАДИОСИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Kirillov S., Dmitriev V., Krysjaev D., Semin D. 	PERSPECTIVE ALGORITHMS OF JOINT NOISEPROOF CODING AND PROTECTION IN INFORMATION TRANSFER RADIO SYSTEMS

Исаев Ю.К. 	ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ИНЕРЦИАЛЬНОГО ДАТЧИКА БЕСПЛАТФОРМЕННОЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Isaev Yu. 	DIGITAL PROCESSING OF MEASUREMENT DATA F A STRAP DOWN INERTIAL NAVIGATION SYSTEM SENSOR

Васильев А.В., Дерипаска А.О., Горбачева И.В., Жукова Н.А. 	ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ

Vasiljev A., Deripaska A., Gorbachova I., Zhukova N. 	STIMATION OF QUALITY OF MEASURING INFORMATION WITH THE USE OF METHODS OF INTELLECTUAL ANALYSIS OF DATA

Булыгин В.А., Кочугов А.А., Росляков Н.М., Смирнов Н.П., Тележкин Д.А. 	ПРОГРАММНО- АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛОВ И ПОМЕХ В НЕСТАЦИОНАРНЫХ РАДИОКАНАЛАХ

Bulyigin V., Kochugov A., Roslyakov N., Smirnov N., Telezhkin D. 	FIREWARE COMPLEX OF ESTIMATION OF THE STATISTICAL FEATURES OF SIGNALS AND HINDRANCES IN UNSTATIONARY RADIO LINKS

Коденцев Д.А. 	ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЛИНЕЙНО-УГЛОВЫХ РАЗМЕРОВ В ПОЛИГРАФИИ, РЕАЛИЗОВАННАЯ НА БАЗЕ СКАНЕРА

Kodentsev D. 	MEASURING SYSTEM FOR THE CONTROL OF THE LINEAR - ANGULAR SIZES IN THE POLYGRAPHY, REALIZED ON THE BASIS OF THE SCANNER

Ткачева Т.А. 	МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕЦИЗИОННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦИФРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И СЕТЕЙ (ЦИИС и С) НАНОРАЗМЕРНОГО ДИАПАЗОНА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАДЕЖНОСТЬ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ МОЩНОСТИ

Давыденко Е.В. 	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В СИСТЕМЕ ОПТИЧЕСКОЙ ЛАЗЕРНОЙ ТРИАНГУЛЯЦИИ

Davydenko E. 	DIGITAL SIGNAL PROCESSING IN OPTICAL LASER TRIANGULATION SYSTEM

Гуменюк А.С., Бочаров Ю.И. 	ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ КАЛИБРОВКИ НА ПОТРЕБЛЯЕМУЮ МОЩНОСТЬ КОНВЕЙЕРНЫХ АЦП

Gumenyuk A., Bocharov Y. 	CALIBRATION SYSTEM EFFECT ON A POWER CONSUMPTION OF PIPELINED ADC

Грязных И.В., Лысов П.И. 	ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ЛИДАРНОГО СИГНАЛА МЕТОДОМ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ПРОИЗВОДНОЙ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТА ОСЛАБЛЕНИЯ АЭРОЗОЛЯ В АТМОСФЕРЕ

Проектирование и техническая реализация систем ЦОС

Лысаков К.Ф., Рудаков А.В., Шадрин М.Ю. 	ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС HDG С ИНТЕРФЕЙСАМИSDI / HD-SDI И PCI-E С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАБОТЫ ВНЕ ПК

Lysakov K., Rudakov A., Shadrin M. 	HDG SYSTEM WITH SDI / HD-SDI AND PCI-E INTERFACES WITH POSSIBILITY OF STANDALONE WORK

Хоружий С.Г., Жучков К.Н., Чудак А.Р., Пруцаков О.О., Панзыга А.П. 	АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АНАЛИЗА СЛОЖНЫХ СИГНАЛОВ

Khoroughij S., Zhuchkov K., Chudak A., Prutsakov O., Panzyga A. 	HARDWARE-SOFTWARE COMPLEX FOR ANALYZING OF COMPOSITE SIGNALS

Хоружий С.Г., Жучков К.Н., Пруцаков О.О., Мурашов А.А. 	ЦИФРОВОЙ ФОРМИРОВАТЕЛЬ СИГНАЛОВ

Khoroughij S., Zhuchkov K., Prutsakov O., Murashov A. 	DIGITAL SIGNAL FORMER

Гудкова Н.В. 	ПРИМЕНЕНИЕ «ВИРТУАЛЬНОЙ» ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ЦИФРОВЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ

Gudkova N. 	APPLICATION OF THE VIRTUAL FEEDBACK IN DIGITAL ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS OF DYNAMIC OBJECTS

Плетнева И.Д. 	ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ АДАПТИВНЫМИ АНТЕННЫМИ РЕШЕТКАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ НА БАЗЕ СИГНАЛЬНОГО КОНТРОЛЛЕРА 1892ВМ3Т СЕРИИ «МУЛЬТИКОР»

Pletneva I. 	EFFICIENCY OF ADAPTIVE ARRAY ALGORITHMS IMPLEMENTATION BASED ON 1892ВМ3Т “MULTICORE” FAMILY DIGITAL SIGNAL PROCESSOR

Чикин А.В., Овечкин Г.В. 	ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ПРИЕМНИКА СПУТНИКОВЫХ СИГНАЛОВ DVB-S2

Chikin A., Ovechkin G. 	THE PERFORMANCE OF NEW RECEIVER FOR DVB-S2 SIGNAL

Бузылев Ф.Н., Панков В.Л., Осипова Л.И., Стукас А.В. 	ПРОГРАММА ОБРАБОТКИ ТЕПЛОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Buzylyov F., Pankov V., Osipova L., Stukas A. 	THE PROGRAM OF PROCESSING OF THERMAL IMAGES

Никонец Д.А. 	АВТОМАТИЗАЦИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ РУКОПИСНЫХ ТЕКСТОВ

Nikonets D. 	AUTOMATIZATION OF THE FORENSIC IDENTIFICATION OF THE PERFORMER OF THE HAND-WRITTEN TEXT

Трофимов А.Т, Трофимов Я.А. 	СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СИНТЕЗА ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Trofimov A., Trofimov Ya. 	STATISTICAL METHODS OF SYNTHESIS OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

Белевский В.А. 	НЕЙРОСЕТЕВАЯ ДЕТЕКЦИЯ ПЕШЕХОДОВ ПО ВИДЕОДАННЫМ

Belevsky V. 	NEURAL NETWORK-BASED PEDESTRIAN DETECTION ON VIDEO

Цифровая обработка многомерных сигналов

Чичева М.А. 	ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ МНОГОМЕРНОГО ГИПЕРКОМПЛЕКСНОГО ДПФ ДЛЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ВХОДНЫХ ДАННЫХ

Chicheva M. 	PARALLEL ALGORITHMS OF MULTIDIMENSIONAL HYPERCOMPLEX DFT FOR REAL INPUT DATA

Балусов И.Л. 	НЕКОТОРЫЕ ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ИМПУЛЬСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУМЕРНОГО ЦИФРОВОГО РЕКУРСИВНОГО ФИЛЬТРА ВТОРОГО ПОРЯДКА

Balusov I. 	SOME SPECIAL CASES OF IMPULS RESPONSE OF 2-D DIGITAL RECURSIVE SECOND ORDER FILTER

Балусов И.Л. 	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУМЕРНЫХ НЕРЕКУРСИВНЫХ СИСТЕМ ВТОРОГО ПОРЯДКА В ОБРАБОТКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ДВУМЕРНЫХ СИГНАЛОВ

Balusov I. 	USE OF 2D NONRECURSIVE 2nd ORDER SYSTEMS IN IMAGE AND 2D-SIGNALS PROCESSING

Сергеев Е.В. 	ПРИМЕНЕНИЕ КОНТУРЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЗАДАЧЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Sergeev E. 	THE CONTOURLET TRANSFORM AND ITS APPLICATION TO DIGITAL IMAGE RESTORE

Чобану М.К. 	СИНТЕЗ БИОРТОГОНАЛЬНЫХ МНОГОМЕРНЫХ БАНКОВ ФИЛЬТРОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ЛИФТИНГА

Tchobanou M. 	SYNTHESIS OF BIORTHOGONAL MULTI-DIMENSIONAL FILTER BANKS BY LIFTING TECHNIQUE

Баранов М.В., Дука Д.С., Чобану М.К. 	МЕТОД СВЕРХРАЗРЕШЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ, СЖАТЫХ С ПОТЕРЯМИ С ПОМОЩЬЮ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Baranov M., Duka D., Tchobanou M. 	SUPER-RESOLUTION RECONSTRUCTION OF IMAGE SEQUENCES COMPRESSED BY DWT

Дука Д.С., Баранов М.В., Чобану М.К. 	МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ СЖАТОГО АЛГОРИТМОМ СЖАТИЯ С ПОТЕРЯМИ НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Duka D., Baranov M., Tchobanou M. 	METHOD FOR IMPROVING LOSSY COMPRESSED IMAGE USING WAVELET-TRANSFORM

Втюрин С.А. 	ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЁТА В АЛГОРИТМЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ДЛЯ ЗАДАЧ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Vturin S. 	VARIANTS OF GRAPHICAL ALGORITHM IMPLEMENTATION FOR SPREADING OF OIL POLLUTION FOR THE TASKS OF ENVIRONMENTAL MONITORING

Колесникова С.И., Букреев В.Г. 	РАСПОЗНАВАНИЕ СОСТОЯНИЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Kolesnikova S., Bukreev V. 	RECOGNITION OF DYNAMIC SYSTEM STATES

Мачихин А.С., Пожар В.Э. 	АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ КАРТИНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МИКРООБЪЕКТА

Machikhin A., Pozhar V. 	CONSTRUCTION OF PATTERN CONTAINING INTEGRAL DISTRIBUTION OF MICRO OBJECT’S SPECTRAL PECULIARITIES

Egiazarian K., Katkovnik V., Foi A. 	RECENT ADVANCES IN NONLOCAL IMAGE PROCESSING TECHNIQUES

Воронков Д.В. 	СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ

Voronkov D. 	COMPARISON DISTRIBUTED LOCALIZATION ALGORITHMS IN WIRELESS SENSOR NETWORKS

DSPA-2010. Международная конференция "Цифровая обработка сигналов и её применение"

[Архив конференций DSPA]

Доклады конференции

Дворкович В.П., Гулевич А.Е. 	ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ КОДИРОВАНИЯ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ

Зубарев Ю.Б., Золотарёв В.В., Овечкин Г.В. 	ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МНОГОПОРОГОВЫЙ ДЕКОДЕР ДЛЯ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ДАННЫХ

Каляев И.А., Левин И.И., Семерников Е.А. 	ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ РЕКОНФИГУРИРУЕМЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

Kaliaev I., Levin I., Semernikov E. 	HIGH PERFORMANCE RECONFIGURABLE COMPUTER SYSTEMS FOR DIGITAL SIGNALS PROCESSING

Васильев С.Н. 	ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В УПРАВЛЕНИИ

Золотарёв В.В., Овечкин Г.В., Овечкин П.В. 	ЭФФЕКТИВНОЕ МНОГОПОРОГОВОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ НЕДВОИЧНЫХ САМООРТОГОНАЛЬНЫХ КОДОВ

Zolotarev V., Ovechkin G., Ovechkin P. 	EFFECTIVE MULTITHRESHOLD DECODING OF NON BINARY SELF-ORTHOGONAL CODES

Лихобабин Е.А., Дворкович А.В. 	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВАЗИОПТИМАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ ДЕКОДИРОВАНИЯ LDPC КОДОВ В СИСТЕМЕ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ СТАНДАРТА DVB-T2

Likhobabin E., Dvorkovich A. 	FAST DECODING ALGORITHMS FOR LDPC DECODER FOR DVB-T2 SYSTEM

Овинников А.А 1, Иртюга В.А. 	ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ АЛГОРИТМОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ МАТРИЦ LDPC КОДОВ

Ovinnikov A., Irtuga V. 	LDPC CODES SYNTHESIS USING OPTIMIZATION ALGORITHMS

Гантмахер В.Е., Едемский В.А. 	О КОМПЬЮТЕРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ И БАЗАХ ДАННЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ С ЗАДАННОЙ СОВОКУПНОСТЬЮ СВОЙСТВ

Гантмахер В.Е., Платонов С.М. 	СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНЫХ ДВОИЧНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ С МИНИМАЛЬНОЙ АПЕРИОДИЧНОСТЬЮ

Кренгель Е.И. 	КОНСТРУИРОВАНИЕ НОВЫХ ИДЕАЛЬНЫХ 4-ФАЗНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ДЛИНЫ 16(PM+1) И 8-ФАЗНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ДЛИНЫ 32(PM+1) И 64(PM+1)

Krengel E. 	CONSTRUCTION OF PERFECT 4-PHASE SEQUENCES OF LENGTH 16(PM+1) AND 8-PHASE SEQUENCES OF LENGTH 32(PM+1) AND 64(PM+1)

Пономарева О.В. 	РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ НА КОНЕЧНЫХ ИНТЕРВАЛАХ

Ponomareva O. 	DEVELOPMENT THE THEORY OF THE SPECTRAL ANALYSIS OF DISCRETE SIGNALS AT FINITE INTERVALS

Пахотин В.А., Власова К.В., Бессонов В.А., Молостова С.В. 	РАЗРЕШЕНИЕ ПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ В ТЕОРИИ ОПТИМАЛЬНОГО ПРИЕМА

Pahotin V., Vlasova K., Bessonov V., Molostova S. 	THE PERMISSION OF SIMILAR SIGNALS IN THE THEORY OF OPTIMUM RECEPTION

Ходунин А.В., Красников А.В., Кузьмичев Е.В. 	МЕТОД ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ЛЧМ-СИГНАЛА НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Khodunin А., Krasnikov A., Kuzmichev E. 	METHOD OF THE CHIRP SIGNAL PARAMETERS ESTIMATION ON THE BASIS OF WAVELET TRANSFORM

Вишняков Д.Ю., Чернов С.А. 	ВОЗБУДИТЕЛЬ ЧМ КОЛЕБАНИЙ НА ОСНОВЕ ИФАПЧ СИНТЕЗАТОРА

Vishnyakov D., Chernov S. 	FM OSCILLATIONS EXCITER ON THE BASIS OF FS-PPLL

Зуев А.Г. 	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЧМ СИГНАЛОВ БЕЗ ПОСТОЯННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

Zuev A. 	CUMULATIVE FUNCTIONAL SEQUENCES WITHOUT A DC COMPONENT

Головков В.М., Зуев А.Г. 	КУМУЛЯТИВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Golovkov V., Zuev A. 	CUMULATIVE FUNCTIONAL SEQUENCES

Камалов Ю.Б., Служивый М.Н. 	АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОРРЕЛЯЦИЙ ЗАМИРАНИЙ В МОБИЛЬНОМ КАНАЛЕ СВЯЗИ ПУТЕМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Kamalov Yu., Sluzhivyi M. 	MOBILE CHANNEL FADING SPATIAL CORRELATION ANALYSIS BY MEANS OF SIMULATION

Ахмат. М.С. 	ИМИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ШИРОКОПОЛОСНЫХ КАНАЛОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ С ГЛАДКИМИ И ЧАСТОТНО-СЕЛЕКТИВНЫМИ ЗАМИРАНЯМИ

Шабанов А.В., Казаков Л.Н. 	СИНТЕЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ КОМПЕНСАЦИИ ФАЗОВОЙ ОШИБКИ СИГНАЛОВ С ОРТОГОНАЛЬНЫМ ЧАСТОТНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ СПЕКТРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТ ПОМЕХИ

Shabanov A., Kazakov L. 	SYNTHESIS AND OPTIMIZATION OF PHASE ERROR CORRECTION ALGORITHM IN OFDM SYSTEMS ON THE BASIS OF PHASE NOISE SPECTRAL COMPONENTS ESTIMATION

Андрианов И.М. 	АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ СВЯЗИ С ОРТОГОНАЛЬНЫМ ЧАСТОТНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ В КАНАЛАХ СО СЛУЧАЙНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

Andrianov I. 	ANALYZE OF OFDM COMMUNICATIONS SYSTEMS EFFICIENCY IN CHANNELS WITH RANDOM PARAMETERS

Радченко Ю.С., Титов Р.В. 	ОЦЕНКА УГЛА ПРИХОДА И УГЛОВОГО РАССЕЯНИЯ ВОЛН В МИКРОСОТЕ НА ОСНОВЕ SMART-АНТЕНН

Radchenko Yu., Titov R. 	ANGLE OF ARRIVAL AND ANGLE SPREAD ESTIMATION IN MICROCELL BY USE OF SMART ANTENNAS

Петров Е.П., Прозоров Д.Е., Романов С.В. 	СОВМЕСТНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ РАДИОСИГНАЛОВ ПРИ РЕЛЕЕВСКИХ ФЛУКТУАЦИЯХ АМПЛИТУДЫ

Petrov E., Prozorov D., Romanov S. 	JOINT FILTERING OF PARAMETERS OF RADIO SIGNALS AT RAYLEIGH FLUCTUATIONS OF AMPLITUDE

Петров Е.П., Абатуров С.Г., Петров И.Е. 	МЕТОД БОРЬБЫ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОМЕХАМИ

Андрианов М.Н., Бумагин А.В., Киселев И.Г., Руткевич А.В., Стешенко В.Б., Шишкин Г.В. 	АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ПРЕРЫВИСТОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ С РАЗНЕСЕННЫМ ПРИЕМОМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДИСКРЕТНЫХ СООБЩЕНИЙ

Andrianov M., Bumagin A., Kiselen I., Rutkevich A., Steshenko V., Sishkin G. 	ANALYZE AND SYNTHESIS OF INTERRUPT COMMUNICATION TOGETHER WITH DIVERSITY'S RECEIVED FOR INCREASE EFFICIENCY TRANSMITTING OF DISCREET DATA.

Султанов Б.В., Шутов С.Л., Щербаков М.А., Румянцева Н.Б., Зефиров С.Л. 	ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛГОРИТМА ЛЕВИНСОНА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА НЕЛИНЕЙНОЙ ПРЯМОЙ ОЦЕНКИ ДАННЫХ

Рождественский Д.Б. 	МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Анциперов В.Е., Богачева Е.Ю. 	ОЦЕНИВАНИЕ ЧАСТОТЫ КВАЗИСТАЦИОНАРНЫХ УЗКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ МНОГОМАСШТАБНОГО КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА

Волкова А.В., Путилин И.Е. 	СИГНАЛЬНО - КОДОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ НА ОСНОВЕ ТРЁХМЕРНОЙ СИМПЛЕКС-РЕШЁТКИ

Volkova A., Putilin A. 	SIGNAL-CODE CONSTRUCTION ON THE BASIS OF THE THREE-DIMENSIONAL SIMPLEX - GRIG

Путилин А.Н. 	СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ДЛЯ РАЗЪЕДИНЯЮЩЕГОСЯ КАНАЛА

Putilin A. 	AUTOMATIC REPEAT REQUEST SUSTEM FOR THE INTERRUPTING CHANNEL

Беспалов Е.С., Мусянков М.И., Спиричев Д.Л. 	ВЗАИМНО-СВЯЗАННЫЕ АЛГОРИТМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НЕРЕГУЛЯРНЫХ ЧИСЛОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

Bespalov E., Musyankov M., Spirichev D. 	INTERCONNECTION ALGORITHMS OF FORMATION IRREGULAR NUMERICAL SEQUENCES

Просочкин А.С. 	К ВОПРОСУ О ПРЕКТИРОВАНИИ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ

Prosochkin A. 	A CONTRIBUTION TO THE PROBLEM OF DIGITAL FILTERS DESIGNING

Бибердорф Э.А., Грицутенко С.С. 	ТЕОРЕМА ОБ ИНТЕРПОЛЯЦИИ СМЕЩЕННЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Biberdorf E., Gritsutenko S. 	THEOREM ABOUT INTERPOLATION WITH SHIFTED FUNCTIONS

Шакурский В.К., Шакурский М.В. 	МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФИЛЬТРА НА ОСНОВЕ ПРЯМОГО И ОБРАТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОБРАБОТКОЙ СПЕКТРА

Shakurskiy V., Shakurskiy M. 	THE MATHEMATICAL MODEL OF DIGITAL FILTER BASED ON FOURIER TRANSFORM AND INVERSE FOURIER TRANSFORM WITH INTERMEDIATE SPECTRUM PROCESSING

Петров А.В., Сергиенко А.Б. 	СЛЕПАЯ ОЦЕНКА ФАЗЫ СИГНАЛОВ С ЦИФРОВОЙ ЛИНЕЙНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ ПУТЕМ АППРОКСИМАЦИИ ФУНКЦИИ ПРАВДОПОДОБИЯ

Petrov A., Sergienko A. 	BLIND PHASE ESTIMATION FOR SIGNALS WITH LINEAR DIGITAL MODULATION BY APPROXIMATING LIKELIHOOD FUNCTION

Засов В.А., Никоноров Е.Н. 	МНОГОКАНАЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ СЛЕПОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

Zasov V., Nikonorov E. 	MULTICHANNEL INVERSE FILTERING BASED ON BLIND SIGNAL PROCESSING ALGORITHMS

Мингазин А.Т. 	НЕЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ ПОРЯДОК В СИНТЕЗЕ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ НА ОСНОВЕ ФАЗОВЫХ ЦЕПЕЙ С КОНЕЧНОЙ ДЛИНОЙ СЛОВА КОЭФФИЦИЕНТОВ

Mingazin A. 	NON-INTEGER ORDER IN FINITE WORDLENGTH COEFFICIENT DESIGN OF DIGITAL FILTERS BASED ON ALLPASS NETWORKS

Ханян Г.С. 	ТЕОРЕМА ОТСЧЕТОВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СИГНАЛА КОНЕЧНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ В ОГРАНИЧЕННОЙ ПОЛОСЕ ЧАСТОТ

Khanyan G. 	SAMPLING THEOREM FOR DIGITAL REALIZATION OF A FINITE-DURATION BAND-PASS SIGNAL

Лесников В.А., Наумович Т.В., Частиков А.В. 	МЕТОДИКА СИНТЕЗА НОВЫХ КАНОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ ПРОИЗВОЛЬНОГО ПОРЯДКА

Lesnikov V., Naumovich T., Chastikov A. 	TECHNIQUE OF SYNTHESIS OF NEW CANONIC FORMS OF DIGITAL FILTERS OF ANY ORDER

Приоров А.Л. 	СИНТЕЗ ФИЛЬТРОВ С ЗАДАННЫМИ ЧАСТОТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Priorov A. 	FILTER DESIGN WITH GIVEN FREQUENCY-RESPONSE CHARACTERISTICS

Кравченко В.Ф., Кравченко О.В.,Сафин А.Р. 	НОВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ТЕОРЕТИКО-ЧИСЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СОЧЕТАНИИ С ВЕСОВЫМИ ФУНКЦИЯМИ (ОКНАМИ)

Kravchenko V.F., Kravchenko O.V.,Safin A.R. 	NEW COMBINED METHOD OF NUMBER-THEORETIC TRANSFORMS WITH WEIGHT FUNCTIONS (WINDOWS)

Коновалов Я.Ю. 	БЫСТРОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ АТОМАРНЫХ ФУНКЦИЙ НА ОСНОВЕ САМОПОДОБНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

Konovalov Y. 	FAST COMPUTATION OF ATOMIC FUCTIONS BASED ON SELFSIMILAR SEQUENSES

Пономарев А.В., Пономарева О.В., Пономарев В.А. 	БЫСТРОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ В БАЗИСЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ДИСКРЕТНЫХ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Ponomarev A., Ponomareva O., Ponomarev V. 	FAST FOURIER TRANSFORM IN THE BASIS OF PARAMETRICAL DISCRETE EXPONENTIAL FUNCTIONS

Пономарев В.А., Пономарева О.В. 	ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ

Ponomarev V., Ponomareva O. 	PARAMETRICAL DISCRETE FOURIER TRANSFORM

Грицутенко С.С. 	ДЕЛЬТА-ВЕКТОР В ПРОСТРАНСТВЕ ГИЛЬБЕРТА

Кравченко В.Ф., Чуриков Д.В. 	МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕКТРАЛЬНЫЕ ЯДРА НАГИ В ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКЕ СИГНАЛОВ

Kravchenko V., Churikov D. 	MODIFIED SPECTRAL NAGY KERNELS IN DIGITAL SIGNAL PROCESSING

Юшанов С.В. 	ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯРИЗАЦИИ ТИХОНОВА К МЕТОДУ ПРОНИ

Yushanov S. 	APPLICATION TIKHONOV REGULARIZATION TO PRONY'S METOD

Клионский Д.М. 	НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СЕГМЕНТАЦИИ МЕДЛЕННО И БЫСТРО МЕНЯЮЩИХСЯ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Klionsky D. 	NEW APPROACHES TO SEGMENTATION OF SLOWLY AND FAST CHANGING TELEMETRIC SIGNALS

Клионский Д.М. 	ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ АППАРАТА РАЗВЕДОЧНОГО АНАЛИЗА, ПОСТРОЕНИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОГО АНАЛИЗА

Klionsky D. 	TELEMETRIC SIGNAL PROCESSING TECHNOLOGY ON THE BASIS OF THE EXPLORATORY ANALYSIS, CONSTRUCTION OF PARAMETRIC MODELS AND THE TIME-FREQUENCY ANALYSIS

Казарян М.Л. 	ОПТИМАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЗОННОГО КОДИРОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ДИСКРЕТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХААРА

Kazaryan M. 	OPTIMAL HAAR COMPRESSION OF DISCRETE SIGNALS

Джиган В.И. 	ЛЕСТНИЧНЫЕ АДАПТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ НА ОСНОВЕ QR-РАЗЛОЖЕНИЯ

Djigan V. 	LATTICE ADAPTIVE FILTERS BASED ON QR DECOMPOSITION

Линович А.Ю. 	ЭКВАЛАЙЗЕР С АДАПТИВНОЙ МНОГОКАНАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ

Linovich A. 	FLEXIBLE TIME-FREQUENCY DECOMPOSITION IN SUBBAND EQUALIZATION

Андреев Н.А., Витязев С.В., Витязев В.В. 	АЛГОРИТМЫ АДАПТИВНОЙ МНОГОСКОРОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ШИРОКОПОЛОСНОГО ТРАЕКТОРНОГО СИГНАЛА

Andreev N. 1, Vityazev S. 2, Vityazev V. 	WIDEBAND RADIOIMAGING SIGNAL PROCESSING USING ADAPTIVE MULTIRATE TECHNIQUES

Брюханов Ю.А. 	МЕТОД РАСЧЕТА ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРАХ С УЧЕТОМ ЭФФЕКТОВ КВАНТОВАНИЯ

Bryuhanov Yu. 	A METHOD OF FORCED PERIODIC OSCILLATIONS CALCULATION IN DIGITAL FILTERS WITH THE ACCOUNT OF QUANTIZATION EFFECTS

Брюханов Ю.А., Лукашевич Ю.А. 	ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТОВ КВАНТОВАНИЯ НА НЕЛИНЕЙНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ СИГНАЛОВ В ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРАХ БАТТЕРВОРТА И ЧЕБЫШЕВА

Bryuhanov Yu., Lukashevich Yu. 	THE INFLUENCE OF QUANTIZATION EFFECTS ON NONLINEAR SIGNAL DISTORTIONS IN BUTTERWORTH AND CHEBYSHEV DIGITAL FILTERS

Солонина А.И. 	НОВЫЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯМИ ДЕЛЬТА-ИМПУЛЬСОВ, АНАЛОГОВЫМИ И ДИСКРЕТНЫМИ СИГНАЛАМИ И ДПФ НА ОСНОВЕ СИММЕТРИЧНЫХ РЯДОВ ФУРЬЕ

Solonina A. 	NEW APPROACH TO DESCRIPTION OF RELATIONS BETWEEN DELTA-PULSE SEQUENCES, ANALOG AND DISCRETE SIGNALS, AND DFT BASED ON SYMMETRIC FOURIER SERIES

Михайлов Б.А. 	СВЕРХРАЗРЕШАЮЩАЯ ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И СВЯЗИ

Mikhailov B. 	SUPERRESOLVING INVERSE PROBLEM AS THE FACTOR OF MODERNIZATION OF SYSTEMS OF TELEVISION AND COMMUNICATION

Чижов А.А., Курочкин А.Н. 	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКЦИОННЫХ МЕТОДОВ СВЕРХРЭЛЕЕВСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Chizhov А., Kurochkin A. 	EXPERIMENTAL RESEARCHES OF EFFICIENCY OF PROJECTIVE SUPERRAYLEIGHRESOLUTION METHODS

Тумачек А.С. 	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ СХЕМЫ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В СОЧЕТАНИИ С КОМПЕНСАТОРОМ С РЕШАЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ В СИСТЕМАХ СВЯЗИ ВЧ ДИАПАЗОНА

Tumachek A. 	EFFICIENCY APPLICATION THE COMBINED CIRCUIT. MULTICHANNEL SPACE-TIMЕ PROCESSING OF THE SIGNALS WITH DECISION FEEDBACK EQUALIZER IN COMMUNICATION SYSTEMS HF RANGE

Новиков А.Е., Веселов И.А., Новосёлов С.А. 	ПРИМЕНЕНИЕ СКРЫТЫХ МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ СХЕМЫ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РЕЧЕВЫХ КОМАНД

Novikov A., Veselov I., Novoselov S. 	APPLICATION OF THE HIDDEN MARKOV MODELS FOR THE SCHEME OF HIERARCHICAL CLASSIFICATION OF SPEECH COMMANDS

Топников А.И., Новоселов С.А. 	АНАЛИЗ НЕЗАВИСИМЫХ КОМПОНЕНТ В ЗАДАЧЕ РАЗДЕЛЕНИЯ СМЕСЕЙ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ

Topnikov A., Novoselov S. 	INDEPENDENT COMPONENT ANALYSIS FOR SPEECH SIGNALS MIXTURES SEPARATION

Рогозинский Г.Г. 	К ВОПРОСУ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ВЕЙВЛЕТА ДЛЯ ПЕРЦЕПЦИОННОГО КОДИРОВАНИЯ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

Rogozinsky G. 	ON WAVELET BASIS SELECTION FOR PERCEPTUAL AUDIO CODING

Смирнов Е.Л., Чесноков М.А. 	РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТЫ ОСНОВНОГО ТОНА РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ

Болдышев А.В., Фирсова А.А. 	О РАЗЛИЧИЯХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ЗВУКОВ РУССКОЙ РЕЧИ И ШУМА

Boldyshev A., Firsova A. 	ABOUT DISTINCTIONS OF DISTRIBUTING OF ENERGY OF SOUNDS OF RUSSIAN SPEECH AND NOISE

Капустин А.И., Симончик К.К. 	СИСТЕМА ВЕРИФИКАЦИИ ДИКТОРОВ ПО ГОЛОСУ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СГР-SVM ПОДХОДА

Kapustin A., Simonchik K. 	GMM-SVM BASED SPEAKER VERIFICATION SYSTEM

Лоханова А.И., Симончик К.К., Козлов А.В. 	АЛГОРИТМ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФРАГМЕНТОВ В ЗАДАЧАХ РЕЧЕВОЙ ОБРАБОТКИ

Lokhanova A., Simonchik K., Kozlov A. 	MUSIC DETECTION ALGORITHM IN PROBLEMS OF SPEECH PROCESSING

Афанасьев А.А., Илюшин М.В. 	ФОРМИРОВАНИЕ СИГНАЛА ВОЗБУЖДЕНИЯ В НИЗКОСКОРОСТНЫХ ВОКОДЕРАХ С ЛИНЕЙНЫМ ПРЕДСКАЗАНИЕМ

Afanasjev А., Iljushin М. 	FORMATION OF THE EXCITATION SIGNAL IN LOW BITRATE VOCEDERS WITH THE LINEAR PREDICTION

Гетманов В.Г., Зверев М.В., Орлов С.Е. 	ПРИМЕНЕНИЕ WAVELET- ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И СПЛАЙНОВЫХ АППРОКСИМАЦИОННЫХ ФУНКЦИЙ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Guetmanov V., Zverev M., Orlov S. 	THE APPLICATION OF THE WAVELET TRANSFORMS AND SPLINE APPROXIMATION FUNCTIONS FOR THE FILTRATION OF THE NONSTATOINARY ACOUSTIC SIGNALS

Лукьянов И.А. 	ПОРОЖДЕНИЕ И РАЖИРОВАНИЕ ГИПОТЕЗ В СИСТЕМЕ РЕЧЕВОГО ВОПРОСНО-ОТВЕТНОГО ПОИСКА

Lukyanov I. 	GENERATION AND RANKING OF HYPOTHESES IN THE QUESTION ANSWERING VOICE SEARCH ENGINE

Ткаченко М.С., Лукин А.С. 	МНОГОМАСШТАБНЫЙ МЕТОД СПЕКТРАЛЬНОГО ВЫЧИТАНИЯ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ШУМОВ В АУДИОСИГНАЛАХ

Tkachenko M., Lukin A. 	A MULTIRESOLUTION SPECTRAL SUBTRACTION ALGORITHM FOR NOISE SUPPRESSION IN AUDIO SIGNALS

Колоколов А.С. 	ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ЧАСТОТНОГО АНАЛИЗА ПЕРИОДИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Kolokolov A. 	A METHOD OF FREQUENCY ANALYSIS FOR PERIODIC SIGNALS

Костин Н.М., Тараканов А.Н. 	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ НА ОСНОВЕ РЕКУРСИВНОГО МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ В ЗАДАЧЕ ЭХОКОМПЕНСАЦИИ

Kostin N., Tarakanov A. 	COMPARATIVE ANALYSIS OF ADAPTIVE ALGORITHMS BASED ON RECURSIVE LEAST SQUARES ALGORITHM IN THE TASK OF ECHO CANCELLATION

Репин А.Н. 	МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНОК КАЧЕСТВА УСЛУГ В СЕТЯХ СОТОВОЙ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

Repin A. 	MODELLING OF ESTIMATIONS OF QUALITY OF SERVICES IN NETWORKS OF THE CELLULAR MOBILE COMMUNICATION

Маков С.В. 	МЕТОД ФИЛЬТРАЦИИ КАДРОВ ДЛЯ ETHERNET МОСТОВ И КОММУТАТОРОВ

Makov S. 	METHOD OF FILTERING FOR ETHERNET BRIDGES AND SWITCHES

Унгер А.Ю., Куликов Г.В. 	ФАЗОВАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ В ДЕМОДУЛЯТОРЕ ВИТЕРБИ СИГНАЛОВ С ЦИКЛИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ИНДЕКСОМ МОДУЛЯЦИИ

Unger A., Kulikov G. 	PHASE SYNCHRONIZATION ON VITERBI DEMODULATOR OF MULTI-H CPM SIGNALS

Куликов Г.В., Суханов П.Г. 	ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТАКТОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ ДЕМОДУЛЯТОРА ВИТЕРБИ ПРИ ПРИЁМЕ СИГНАЛОВ С МИНИМАЛЬНОЙ ЧАСТОТНОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ

Kulikov G., Sukhanov P. 	RESEARCH OF SYNCHRONIZATION SYSTEM OF VITERBI DEMODULATOR AT RECEPTION OF SIGNALS WITH THE MINIMUM-SHIFT KEYING

SuYubei, Punkov I. 	ACTUAL TASKS OF MOBIL TECHNOLOGY

Урсол Д.В. 	МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ КАНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ ПРИ ЧАСТОТНОМ УПЛОТНЕНИИ

Ursol D. 	METHOD FOR FORMING OPTIMAL CHANNEL SIGNALS IN FREQUENCY-DIVISION MULTIPLEXING

Любимов Н.А., Лукин А.С. 	РАСШИРЕНИЕ ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА АУДИОСИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ВЗВЕШЕННЫХ КЛАСТЕРОВ

Lyubimov N., Lukin A. 	BANDWIDTH EXTENSION FOR AUDIO SIGNALS USING CLUSER-WEIGHTED MODELING

Ермолаев С.Ю., Карташевский В.Г. 	ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ В СЕТЯХ IEEE 802.16-2004

Ermolaev S., Kartashevskiy V. 	GENETIC APPROACH TO THE OPTIMAL BASE STATIONS PLACEMENT PROBLEM IN WIRELESS BROADBAND NETWORKS IEEE 802.16-2004

Карташевский И.В., Криштофович А.Ю., Фомин В.В. 	АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАФИКА ПРОТОКОЛА SIP

Киреева Н.В., Буранова М.А. 	ОЦЕНИВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ

Kireeva N., Buranova M. 	ESTIMATION OF TIMING DATA OF MULTISERVICE NETWORKS

Устинова Е.А., Лихобабин Е.А. 	СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРШРУТИЗАЦИИ И ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ LDPC КОДОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ

Ustinova E., Lichobabin E. 	JOINT ENERGY EFFICIENT ROUTING AND ERROR CHANNEL LDPC CODING IN WIRELESS SENSOR NETWORKS

Семенов В.Ю. 	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ШИРОКОПОЛОСНОЙ СИСТЕМЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ С ЧАСТОТНЫМ СКАНИРОВАНИЕМ В МНОГОЛУЧЕВОМ КАНАЛЕ

Semenov V. 	THROUGHPUT OF BROADBAND MOBILE COMMUNICATION SYSTEM BASED ON ANTENNA WITH FREQUENCY SCANNING IN MULTIPASS CHANNEL

Мальцев А.А., Масленников Р.О., Хоряев А.В. 	АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ШУМА АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ С ОДНОЙ И МНОГИМИ ОРТОГОНАЛЬНЫМИ НЕСУЩИМИ ЧАСТОТАМИ

Maltsev A., Maslennikov R., Khoryaev A. 	ANALSYS OF ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER QUANTIZATION NOISE IMPACT ON OFDM AND SINGLE CARRIER WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS

Егоров В.В. 	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОГЛАСОВАННОЙ ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ТАКТОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ

Зуев В.В, Жизняков А.Л. 	КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ОСНОВАННОЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОПЕРАТОРОВ НЕСКОЛЬКИХ ТИПОВ

Zuev V., Zhisnyakov A. 	CRITERION OF THE OVERALL PERFORMANCE OF SYSTEM OF FORMATION OF SEQUENCE OF THE IMAGES BASED ON USE OF OPERATORS OF SEVERAL TYPES

Зуев В.В, Жизняков А.Л, Баранов А.А. 	ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ КОНТУРА ПРИ ЕГО ЭКВАЛИЗАЦИИ В ПРОСТРАНСТВА РАЗЛИЧНОЙ РАЗМЕРНОСТИ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Zuev V., Zhisnyakov A., Baranov A. 	THE POSSIBILITIES OF THE EDGE INHERITANCE USING WHILE IT EQUALIZATING INTO SPACES WITH DIFFERENT MEASURING ON THE IMAGES SEQUENCES

Рахматулин А.М., Шалагинов В.А. 	ПРИМЕНЕНИЕ ОРОТС ДЛЯ ГАРАНТИРОВАННОЙ ДОСТАВКИ СИГНАЛА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ ПРИ УДАЛЕННОЙ ОБРАБОТКЕ

Чингаева Д.В. 	ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫЗОВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУТСОРСИНГОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Туяков С.В. 	ЧАСТОТНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ДИСКРЕТНЫХ ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ВЕЙВЛЕТ-БАЗИСЕ И БАЗИСЕ СОБСТВЕННЫХ ВЕКТОРОВ СУБПОЛОСНОЙ МАТРИЦЫ

Tuyakov S. 	FREQUENCY FILTERING OF DISCRETE EMPIRICAL DATA IN WAVELET-BASIS AND BASIS EIGENVECTORS OF THE SUBBAND MATRIX

Пьявченко О.Н., Кузнецов Ф.И. 	ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМУЛ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ЗНАЧЕНИЙ ПЕРЕМЕННЫХ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ

Pjavchenko O., Kuznetsov F. 	APPLICATION OF FORMULAS OF EXTRAPOLATION OF VALUES OF VARIABLES FOR INDEMNIFICATION OF A DYNAMIC ERROR

Крашенинников В.Р., Шигапов Р.Д. 	МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОДВОДНОГО АППАРАТА, СВЯЗАННОГО С НАДВОДНЫМ КОРАБЛЕМ

Krasheninnikov V., Shigapov R. 	SURFACE SHIP-CONNECTED UNDERWATER VEHICLE MOTION CONTROL

Кулигин А.В., Марков К.А. 	ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ НА ОСНОВЕ OFDM СИГНАЛОВ СО СГЛАЖЕННОЙ ОГИБАЮЩЕЙ В УСЛОВИЯХ МЕДЛЕННО МЕНЯЮЩЕГОСЯ ЧАСТОТНОГО РАССОГЛАСОВАНИЯ

Kuligin A., Markov К. 	POWER EFFICIENCY OF OFDM TRANSMISSION SYSTEM WITH PULSE-SHAPED ENVELOPE IN A SLOWLY VARYING FREQUENCY OFFSET

Бахарева Н.Ф. 	МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ С ПОТОКАМИ СОБЫТИЙ КАК С МОДЕЛЯМИ ТРАФИКА В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ

Тупицын В.В., Ермаков А.Н., Савасин П.А. 	ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТИ МОНИТОРИНГА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ПОСТРОЕННОЙ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ IEEE802.. ZIGBEE

Tupitsyn V., Ermakov A., Savasin P. 	IMITATIONAL MODELING OF CITY TRAFFIC MONITORING NETWORK, BASED ON IEEE802.. STANDARD/ZIGBEE TECHNOLOGY

Волконский А., Давыденко Е., Лебедев И. 	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНОЙ АВТОНОМНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПЛАТФОРМОЙ

Volkonski A., Davidenko E., Lebedev I. 	SYSTEM OF REMOTE CONTROL AND OBSERVATION OF MOBILE RESEARCH AUTONOMOUS PLATFORM

Иртюга В.А., Шихов В.В. 	НОВЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ АЛГОРИТМА СНИЖЕНИЯ ПИК-ФАКТОРА OFDM СИГНАЛА

Поршнев С.В., Гребенкин М.К., Афонцев Э.В. 	МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ ПО ПРОТОКОЛУ TCP В РЕЖИМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИРОВАННОЙ СКОРОСТИ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Porshnev S., Grebenkin M., Afontsev E. 	COMPUTER SIMULATION OF TRANSIENT PROCESS WHEN TCP PROTOCOL DATA TRANSFER IN COMMITTED ACCESS RATE MODE

Казаков Л.Н., Исмаилов А.В., Кукушкин Д.С. 	АЛГОРИТМ КОМБИНИРОВАННОЙ КОРРЕКЦИИ АМПЛИТУДЫ И ФАЗЫ OFDM-СИГНАЛОВ

Kazakov L., Ismailov A., Kukushkin D. 	THE COMBINE MULTITUDE AND PHASE CORRECTION ALGORITHM FOR OFDM

Жидков А.С., Бехтин М.А., Баев А.Б., Кузнецов Ю.В. 	СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОБОЧНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Zhidkov A., Bekhtin M., Baev A., Kuznetsov Y. 	SYSTEM FOR INFORMATION COMPONENTS DETECTION OF RADIO-ELECTRONIC DEVICES SPURIOUS EMISSIONS

Горбунова А.А., Кузнецов Ю.В. 	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА МОДЕЛИ ДОПЛЕРОВСКОГО СПЕКТРА ЦЕЛИ

Gorbunova A., Kuznetsov Y. 	DETERMINATION OF THE ORDER OF A TARGET DOPPLER SPECTRUM MODEL

Коновалюк М.А., Кузнецов Ю.В., Баев А.Б. 	ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВУМЕРНОГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО ПОРТРЕТА ЦЕЛИ

Konovaluk M., Baev A., Kuznetsov Y. 	POINT-SCATTERERS TARGET IDENTIFICATION USING TWO-DIMENSIONAL PATTERN

Скрипкин А.А., Щербачёв В.А. 	СОВМЕСТНАЯ ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ И СКОРОСТИ ЕЁ ИЗМЕНЕНИЯ ПО РАЗНОСТНО-ФАЗОВЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ ПРИ ОБРАБОТКЕ КОГЕРЕНТНЫХ ПАКЕТОВ СИГНАЛОВ

Тележкин В.Ф., Казимиров А.Н. 	ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ В РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТОВ ХАОТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ

Telezhkin V., Kazimirov A. 	PROCESSING OF INFORMATION RADIO OF ENGINEERING SYSTEMS ON THE BASIS OF EFFECTS OF CHAOTIC DYNAMICS

Рассадин А.Э. 	КОМПЕНСАЦИЯ ВЛИЯНИЯ ТРАЕКТОРНЫХ НЕСТАБИЛЬНОСТЕЙ ВОЗДУШНОГО НОСИТЕЛЯ РЛС С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ АНТЕННЫ НА КАЧЕСТВО РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ АДАПТИВНЫМИ ФИЛЬТРАМИ

Rassadin A. 	THE COMPENSATION OF THE EFFECT OF THE AIR PLATFORM TRAJECTORY INSTABILITIES OF RADAR WITH SYNTHETIC APERTURE ANTENNA ON THE QUALITY OF RADAR IMAGES BY MEANS OF ADAPTIVE FILTERS

Сухацкий С.В. 	РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТИВНОГО АЛГОРИТМА ПЕЛЕНГАЦИИ ПОМЕХ РЭС СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ 900 МГЦ. РЕАЛИЗАЦИЯ МАКЕТА И АПРОБАЦИЯ

Семенова М.Ю., Логинов А.А., Морозов О.А. 	АЛГОРИТМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В ЗАДАЧЕ ПАССИВНОЙ АМПЛИТУДНОЙ МОНОИМПУЛЬСНОЙ ПЕЛЕНГАЦИИ

Semenova M., Loginov A., Morozov O. 	ALGORITHM OF SIGNAL PREPROCESSING FOR PASSIVE AMPLITUDE MONOPULSE DIRECTION FINDING

Логинов А.А., Марычев Д.С., Морозов О.А., Хмелев С.Л. 	ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛНОСТЬЮ ЦИФРОВОЙ СХЕМЫ ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО СВЕРТОЧНОГО ФИЛЬТРА С ПОДСТРАИВАЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

Khmelev S., Loginov А., Marychev D., Morozov O. 	INVESTIGATION OF STATISTICAL CHARACTERISTICS OF A DIGITAL SECOND ORDER PHASELOCKED LOOP SCHEME ON BASIS OF COMPLEX CONVOLUTIONAL FILTER WITH ADJUSTING PARAMETERS

Хмелев С.Л. 	ЦИФРОВАЯ СХЕМА АВТОПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ В ЗАДАЧЕ ПРИЕМА ЧАСТОТНО- МАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ

Khmelev S. 	A DIGITAL PHASE SYNCRONIZATION SCHEME OF IN THE TASK OF FSK SIGNAL RECEIVING

Быстров А.Н. 	УМЕНЬШЕНИЕ ВЛИЯНИЯ АМПЛИТУДНЫХ ФЛУКТУАЦИЙ НА ТОЧНОСТЬ ДАЛЬНОМЕРОВ СО СТРОБОСКОПИЧЕСКОЙ ДИСКРЕТИЗАЦИЕЙ СИГНАЛОВ

Bystrov A. 	REDUCTION OF INFLUENCE OF AMPLITUDE FLUCTUATIONS ON THE ACCURACY OF RANGE FINDERS WITH STROBOSCOPIC SIGNAL SAMPLING

Захарченко В.Д., Верстаков Е.В. 	СТРОБОСКОПИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШИРОКОПОЛОСНЫХ РАДИОСИГНАЛОВ ПРИ КОГЕРЕНТНОМ ЗОНДИРОВАНИИ

Zakharchenko V., Verstakov E. 	BROADBAND RADIOSIGNAL STROBOSCOPIC PROCESSING WITH COHERENT PROBING

Гордеев А.Ю. 	МОДЕРНИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ДЛЯ АДАПТИВНОЙ БИХ-ФИЛЬТРАЦИИ

Gordeev A. 	IMPROVING ALGORITHM FOR ADAPTIVE IIR FILTERING

Добычина Е.М. 	КАЛИБРОВКА ЦИФРОВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ

Dobychina E. 	DIGITAL ANTENNA ARRAY CALIBRAITION

Паршин Ю.Н., Жариков П.В. 	КОМПЕНСАЦИЯ СМЕЩЕНИЯ ОЦЕНОК КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕДАЧИ КАНАЛОВ РАДИОТРАКТА

Parshin Yu., Zharikov P. 	ELIMINATION OF RADIO-FREQUENCY CHANNEL GAIN ESTIMATION BIAS

Климов И.З., Чувашов А.М, Копысов А.Н., Бабкин А.А., Тюлькин М.В., Загидуллин Ю.Т., Мошонкин В.А. 	ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ МОЩНЫХ СОСРЕДОТОЧЕННЫХ ПОМЕХ В ДЕКОМЕТРОВЫХ КАНАЛАХ СВЯЗИ

Klimov I., Chuvashov A., Kopysov A., Babkin A., Tjulkin M., Zagidullin Yu., Moshonkin V. 	A DIGITAL FILTER FOR SUPPRESSION OF POWERFUL CONCENTRATED INTERFERENCE IN HF CHANNEL

Язовский А.А., Язовская Ю.А., Щепочкин И.Н. 	МЕТОД НЕЛИНЕЙНОЙ ОБРАБОТКИ СЛАБЫХ СИГНАЛОВ НА ФОНЕ ШИРОКОПОЛОСНЫХ НЕГАУССОВСКИХ ПОМЕХ

Yazovskiy A., Yazovskaya Y., Schepochkin I. 	METHOD OF NONLINEAR PROCESSING OF WEAK SIGNALS AGAINST THE BROADBAND NONGAUSSIAN HINDRANCES

Квочкин А.И. 	ШУМОВОЙ КОРРЕЛЯТОР

Kvochkin A. 	NOISE CORRELATOR

Кошелев В.И., Галкин В.И., Андреев В.Г., Горкин В.Н., Белокуров В.А., Холопов И.С. 	УЛУЧШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МИКРОМЕХАНИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ

Koshelev V., Galkin V., Andrejev V., Gorkin V., Belokurov V., Holopov I. 	RATE GYRO MICROMECHANICAL UNITS FEATURES IMPROVEMENT

Фазылов Ш.Х., Мирзаев Н.М., Жумаев Т.С. 	ФОРМИРОВАНИЕ НАБОРА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛИЦА И УШНЫХ РАКОВИН В ЗАДАЧАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Fazilov Sh., Mirzaev N., Djumaev T. 	EXTRACTING THE SET OF REPRESENTATIVE FEATURES FROM FACE AND EAR IMAGES FOR SOLVING THE PROBLEM OF PERSON IDENTIFICATION

Кропачев Н.В., Трубин И.С. 	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ФОРМАТ "ГРАДИЕНТНАЯ СЕТКА"

Kropachev N., Trubin I. 	CONVERTING RASTER-BASED IMAGES TO VECTOR-BASED GRADIENT MESH

Никитин А.Е., Апальков И.В, Хрящев В.В. 	ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ В ЗАДАЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ОТВЕРДИТЕЛЯ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Nikitin A., Apalkov I., Khryashchev V. 	IMAGE PROCESSING APPLIED TO FRACTIONAL STRUCTURE DETECTION OF THERMAL AND SOUND INSULATION MATERIAL'S HARDENER

Ташлинский А. Г., Хорева А.М., Курбаналиев Р.М. 	ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЛАСТИ ВЫБОРА ОТСЧЕТОВ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ ВЗАИМНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Tashlinskii A., Khoreva A., Kurbanaliev R. 	OPTIMIZATION OF THE SAMPLING SCHEME FOR ESTIMATING RECIPROCAL IMAGE GEOMETRIC DEFORMATIONS

Семейкина Е.В., Юрин Д.В. 	ПОИСК ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ КРИВЫХ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ, ИСПОЛЬЗУЯ МНОГОМАСШТАБНУЮ ОЦЕНКУ ЛОКАЛЬНОЙ КРИВИЗНЫ ГРАНИЦ

Semeikina E., Yurin D. 	PARAMETRIZED CURVES DETECTION IN IMAGES BASED ON ESTIMATION OF EDGES LOCAL CURVATURE IN SCALE SPACE

Потапова Е.В., Сафонов И.В. 	РАНЖИРОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ ВАЖНОСТИ

Potapova E., Safonov I. 	PHOTO RANGING USING SALIENCY MAP

Смоляков А.В., Скопинцев Я.М., Кандрин А.Е. 	ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ РАЗНЫХ ТИПОВ В ЗАДАЧЕ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НА ЦВЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ

Smolyakov A., Skopintsev Y., Kandrin A. 	RESEARCHING OF FEATURES OF DIFFERENT TYPES IN THE PROBLEM OF RECOGNITION OF OBJECTS ON COLOR IMAGES

Беляев Е.А., Тюрликов А.М. 	УПРАВЛЕНИЕ БИТОВОЙ СКОРОСТЬЮ ГРУППЫ ИСТОЧНИКОВ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА H.264/SVC

Belyaev E., Turlikov A. 	MULTI-SOURCE RATE CONTROL FOR VIDEO DATA BASED ON SCALABLE EXTENSION OF THE H.264/SVC STANDARD

Анцев Г.В., Волков В.Ю., Турнецкий Л.С., Радыш Н.В, Макаренко А.А. 	ВЫДЕЛЕНИЕ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ КРОМОК И ОЦЕНИВАНИЕ КООРДИНАТ ИХ НАЧАЛЬНЫХ И КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК НА ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ

Antsev G., Volkov V., Radysh N., Makarenko A., Tournetsky L. 	EXTRACTION OF STRAIGHT EDGES AND ESTIMATION OF THEIR START AND END POINTS' COORDINATES ON DIGITAL IMAGES

Семашко А.C., Крылов А.С. 	ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ГРАНИЦ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА АКТИВНЫХ КОНТУРОВ

Semashko А., Krylov А. 	OBJECT BOUNDARIES PROCESSING AND ANALYSIS BY ACTIVE CONTOUR MODEL

Воронин В.В., Франц В.А. 	ОБРАБОТКА ЦВЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОЛЕЗНОГО ДВУМЕРНОГО СИГНАЛА НА ФОНЕ ШУМА

Voronin V., Franc V. 	THE COLOUR IMAGES PROCESSING WITH THE PURPOSE OF ALLOCATION TRUE TWODIMENSIONAL SIGNAL ON A BACKGROUND NOISE

Медведева Е.В., Петров Е.П., Метелев А.П. 	АДАПТИВНАЯ НЕЛИНЕЙНАЯ МНОГОМЕРНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ

Medvedeva E., Petrov E., Metelyov A. 	ADAPTIVE NONLINEAR MULTIDIMENTIONAL FILTRATION OF VIDEOIMAGES

Насонов А.В., Крылов А.С. 	БЫСТРОЕ СУПЕРРАЗРЕШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЗВЕШЕННОЙ МЕДИАННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

Nasonov A., Krylov A. 	USING WEIGHTED MEDIAN FILTERING FOR FAST IMAGE SUPER-RESOLUTION

Смоленцева C.C. 	3D МОДЕЛИРОВАНИЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВА

Smolentseva S. 	IMITATION OF SNOW ACCUMULATION BASED ON 3D SYSTEMS

Золотухин Д.А., Сафонов И.В. 	РЕКОНСТРУКЦИЯ МИКРООБЪЕКТА ПО СТЕРЕОПАРЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ РЭМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЮЧЕВЫХ ТОЧЕК SIFT

Zolotukhin D., Safonov I. 	RECONSTRUCTING MICROOBJECTS FROM STEREO-PAIR IMAGES USING SIFT KEYPOINTS

Левтин К.Э. 	ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ДЫМА В ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ НА ОСНОВЕ БЛОЧНОГО АНАЛИЗА И ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Levtin K. 	VIDEO SMOKE DETECTION BASED ON BLOCK AND WAVELET TRASNFORM METHOD

Мацыпаев Д.А. 	АЛГОРИТМ РЕКУРСИВНОГО РАЗБИЕНИЯ МАСКИ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ В ВИДЕОПОТОКЕ

Matsypaev D. 	AN ALGORITHM OF RECURSIVE MOTION MASK PARTITION FOR MOVING OBJECTS EXTRACTION FROM THE VIDEO STREAMS

Алпатов Б.А., Бабаян П.В., Фельдман А.Б. 	ОБНАРУЖЕНИЕ И ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Alpatov B., Babayan P., Feldman A. 	SMALL AIR TARGET DETECTION AND PARAMETERS ESTIMATION IN VIDEO IMAGERY

Алпатов Б.А., Балашов О.Е., Шубин Н.Ю. 	ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ В ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Alpatov B., Balashov О., Shubin N. 	PRECISION ENHANCEMENT OF MOVING OBJECTS PARAMETERS MEASURING IN OPTICALMECHANICAL SYSTEMS

Булыгин А.В., Миляев С.В. 	ОБНАРУЖЕНИЕ, ВЫДЕЛЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ИЗМЕНИВШИХСЯ ОБЪЕКТОВ В ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Bulygin А, Milyaev S. 	OBJECT DETECTION, ALLOCATION AND TRACKING IN VIDEO SEQUENCE

Иванов В.Г., Ломоносов Ю.В., Любарский М.Г. 	СЖАТИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ И НЕЧЕТКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ФРАГМЕНТОВ

Ivanov V., Lomonosov Yu., Lubarskiy M. 	COMPRESSION OF IMAGES ON THE BASIS OF AUTOMATIC AND INDISTINCT CLASSIFICATION OF FRAGMENTS

Земсков В.Н., Махалова И.В. 	ОПТИМИЗАЦИЯ СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ В МОДИФИЦИРОВАННОЙ СХЕМЕ ДИКМ

Трофимов А.С., Назаров О.П. 	ПОВЫШЕНИЯ СОХРАННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ СЖАТЫХ ФРАКТАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЧЕРЕЗ КАНАЛ С ОШИБКАМИ

Trofimov A., Nazarov O. 	ENHANCE OF IMAGE DATA SAFETY COMPRESSED BY FRACTAL IMAGE CODING METHOD IN TRANSMITTING THROUGH CHANNEL WITH NOISE

Мочалов И.С., Приоров А.Л., Цветкова К.Н., Новожилова Т.В. 	СЖАТИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ СХЕМЫ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Mochalov I., Priorov A., Cvetkova K., Novogilova T. 	IMAGE COMPRESSION BASED ON CHANGED WAVELET TRANSFORM SCHEME

Сухов Т.М., Беляев Е.А. 	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЁХМЕРНОГО ПСЕВДО-КОСИНУСНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СЖАТИЯ ПОДВИЖНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Sukhov T., Belayev E. 	USING THREE-DIMENSIONAL DISCRETE PSEUDO-COSINE TRANSFORM FOR MOTION PICTURES COMPRESSION

Беляев Р.В., Колесов В.В., Попов А.М., Рябенков В.И. 	МЕТОД КОДИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Belyaev R., Kolesov V., Popov A., Ryabenkov V. 	METHOD OF CODING GRAPHYCAL INFORMATION FOR AUTOMATIC IMAGE RECOGNITION

Alexandrov A. 	AN ALGORITHM OF WAVELET VIDEO COMPRESSION

Табориский А.Е. 	АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДРОБНОПИСКЕЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВИДЕОКОДЕКА НА ОСНОВЕ ДИСКРЕТНОГО ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Taboriskiy A. 	EFFICIENCY ANALYSIS OF PART-PIXEL MOTION COMPENSATION FOR WAVELET BASED VIDEO CODEC

Радченко Ю.С., Сохнышев С.В., Булыгин А.В. 	ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДЕОКОДЕКА MGDCT

Radchenko Yu., Sokhnyshev S., Bulygin A. 	CONCEPT OF COMPOSITE VIDEO CODEC MGDCT CONSTRUCTION

Радченко Ю.С., Миляев С.В., Лазарев Е.А. 	ПРЕДОБРАБОТКА И ПОСТОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ В КОДЕКЕ MGDCT

Radchenko Yu., Milyaev S., Lazarev E. 	IMAGE PRE- AND POST-PROCESSING IN MGDCT CODEC

Медведева Е.В., Тимофеев Б.О. 	МЕТОД ОЦЕНКИ ВЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ В ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯХ

Medvedeva E., Timofeev B. 	METHOD OF AN ESTIMATION OF VECTORS OF MOVEMENT IN VIDEO IMAGES

Грызов Г.Ю. 	ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ МЕЖСЛОЙНОГО КОДИРОВАНИЯ H.264/SVC ПРИ ПРОСТРАНСТВЕННОМ МАСШТАБИРОВАНИИ

Gryzov G. 	H.264/SVC INTER-LAYER CODING ALGORITHMS EFFICIENCY ESTIMATION FOR SPATIAL SCALABILITY

Бекренев В.А., Гущина О.Н., Зараменский Д.А., Соловьев В.Е. 	ОЦЕНКА ИСКАЖЕНИЙ В ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ MOTION JPEG2000

Bekrenev V., Gushchina O., Zaramensky D., Solovyev V. 	LEVEL OF DISTORTION ESTIMATION AT MOTION JPEG2000 VIDEO

Апраксина Т.В., Поспелов А.С. 	О СТРУКТУРЕ ПЕРЕПАДОВ ЯРКОСТЕЙ ДИСКРЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ.

Ерохин Е.В., Макаренко А.В., Правдивцев А.В. 	О НЕОБХОДИМОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФУНКЦИИ РАССЕЯНИЯ ТОЧКИ ОПТИЧЕСКИХ ТРАКТОВ ТЕПЛОВЫХ ПЕЛЕНГАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ

Erokhin E., Makarenko A., Pravdivtsev A. 	A FEW WORDS ABOUT NECESSITY TO ESTIMATE STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF POINT SPREAD FUNCTION OF IR SEARCH AND TRACK SYSTEMS OPTICAL TRAIN

Мачихин А.С., Пожар В.Э. 	ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ДВУЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЯ НА КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМОГО УПРАВЛЯЕМЫМ ОПТИЧЕСКИМ ФИЛЬТРОМ

Machihin А., Pozhar V. 	INFLUENCE OF BIREFRIGENCE ON QUALITY OF IMAGE TRANSMITTED THROUGH ACOUSTOOPTICAL TUNABLE FILTER

Пахирка А.И. 	НЕЛИНЕЙНОЕ УЛУЧШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Pakhirka A. 	NONLINEAR IMAGE ENHANCEMENT

Шмаглит Л.А., Зараменский Д.А., Павлов Е.А., Студенова А.А. 	АРХИВИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА JPEG2000 С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ

Shmaglit L., Zaramensky D., Pavlov E., Studenova A. 	JPEG2000 BASED IMAGE ARCHIVING ALGORITHM WITH FACE RECOGNITION FUNCTION

Фаворская М.Н. 	ПОСТРОЕНИЕ ВИДЕО ГРАФА СЛОЖНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СЦЕНЫ

Favorskaya M. 	VIDEO GRAHP DESIGN FOR COMPLEX DYNAMIC SCENE

Ярославцева Е.Л. 	ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВОГО КОЛЛАЖА ДЛЯ НАГЛЯДНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Yaroslavtseva E. 	DIGITAL COLLAGE REPRESENTATION OF VIDEO CONTENT

Копылова А.С. 	ОБНАРУЖЕНИЕ БЛЯШЕК НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ ФАЦИЙ СЫВОРОТКИ КРОВИ

Kopylova A. 	THE PLAQUES DETECTION ON IMAGES OF BLOOD SERUM FACIA

Шишкин А.Л. 	ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЕТЕЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 0,4 кВ

Shishkin A. 	CONSUMER UP TO 0,4 kV AC NETWORK MEASUREMENT

Франкова К.Н., Токарева С.В. 	АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБОВ ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ПОЛЕЗНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НЕСТАЦИОНАРНОГО СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА

Frankova C., Tokareva S. 	THE ANALYSIS OF EFFICIENCY OF METHOD OF DETECTION ANORMAL VALUES AT ALLOCATION OF A TRUE COMPONENT OF NON-STATIONARY CASUAL PROCESS

Клевцов С.И. 	ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С ПОМОЩЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МИКРОПРОЦЕССОРНОГО МОДУЛЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

Klevtsov S. 	FEATURES OF STATE ESTIMATION OF PARAMETRES THE TECHNICAL OBJECT BY MEANS OF THE INTELLECTUAL MICROPROCESSOR MODULE AS A PART OF MONITORING SYSTEM

Белов А.А., Калинин А.П., Родионов А.И., Родионов И.Д. 	МЕТОД ДИСТАНЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КОРОННЫХ РАЗРЯДОВ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРИРУЕМОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Belov A., Kalinin A.,.Rodionov A., Rodionov I. 	REMOTE RESEARCH METHOD OF CORONA DISCHARGE CHARACTERISTICS BASED ON DIGITAL TIME SEQUENCE PROCESSING OF REGISTERED ULTRAVIOLET RADIATION

Юшанов С.В. 	МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ СЛИЧЕНИЯ ЧАСТОТ

Yushanov S. 	COMPARISONS FREQUENCIES PROBLEM SOLUTION METHOD

Новоселов С.А., Савватин А.И. 	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОГЛАСОВАННЫХ ВЕЙВЛЕТ-ФИЛЬТРОВ В ЗАДАЧЕ ЗАЩИТЫ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Novoselov S., Savvatin A. 	USE OF THE COORDINATED WAVELET-FILTERS IN THE PROBLEM OF THE SPEECH INFORMATION PROTECTION

Пестрецов В.А. 	КОМПЕНСАЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ МНОГОТОНОВОГО ЗОНДИРУЮЩЕГО СИГНАЛА ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ЧАСТОТНОЙ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАДИОПРИЁМНОГО ТРАКТА

Pestretsov V. 	LINEAR DISTORTION COMPENSATION OF MULTI-TONE SWEEPING SIGNAL AT FREQUENCY NONUNIFORMITY MEASUREMENT OF RF CHANNEL

Кружилов И.С. 	ОЦЕНКА КООРДИНАТ ЗВЕЗД В СИСТЕМАХ АСТРОНАВИГАЦИИ

Kruzhilov I. 	ESTIMATION OF STARS COORDINATES FOR STAR TRACKERS

Филимонов В.В., Юрин А.И., Ворновской Д.С., Морозов Д.А., Ушаков А.М., Юшин С.В. 	ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ НА БАЗЕ ПЭВМ

Filimonov V., Jurin A., Vornovskoi D., Morozov D., Ushakov A., Jushin S. 	PC-BASED INFORMATION MEASURING SYSTEMS UNIVERSALIZATION FEATURES RESEARCH

Скачко Ю.В., Филимонов В.В., Скачко Н.Ю. 	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧАСТОТНО-ЦИФРОВЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НА БАЗЕ ЭВМ

Коденцев Д.А., Скачко Ю.В. 	СИСТЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНО-УГЛОВЫХ РАЗМЕРОВ НА БАЗЕ СКАНЕРА

Kodentsev D., Skatsko Yu. 	SYSTEM FOR MEASUREMENT OF THE LINEAR - ANGULAR SIZES ON THE BASIS OF THE SCANNER

Галахов В.В., Скачко Ю.В. 	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ БАЗ ДАННЫХ, В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ, ПОСРЕДСТВОМ ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛА

Galahov V., Skachko Yu. 	THE USE OF STATISTICAL ALGORITHMS OF DATABASES, IN THE TOOL CONTROL, BY MEANS OF DSP

Мандрикова О.В., Богданов В.В., Горева Т.С. 	ВЕЙВЛЕТ-ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛИЗА ТОНКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИОНОСФЕРНЫХ СИГНАЛОВ

Mandrikova O. Bogdanov V., Goreva T. 	WAVELET-TECHNOLOGY OF THE ANALYSIS OF THIN FEATURES OF IONOSPHERE SIGNALS

Скачко Н.Ю., Коденцев Д.А. 	ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЛИНЕЙНО-УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ НА БАЗЕ СКАНЕРА

Бумагин А.В., Калашников К.С., Прудников А.А., Гондарь А.В, Стешенко В.Б. 	ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ СТЕНД ДЛЯ МАКЕТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НА КРИСТАЛЛЕ ДЕМОДУЛЯТОРА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА

Bumagin A., Kalashnikov K., Prudnikov A., Gondar A., Steshenko V. 	HARDWARE/SOFTWARE TESTBENCH OF DIGITAL TELEVISOIN SIGNAL DEMODULATOR

Трушин А.Ю. 	ОБЗОРНЫЙ АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ

Гребенкина А.В., Приоров А.Л. 	КОМПЛЕКС СРЕДСТВ ИССЛЕДОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ

Grebenkina A., Priorov A. 	MOBILE RESEARCH AUTONOMOUS PLATFORM

Бурдинский И.Н., Линник М.А., Миронов А.С. 	МОДЕМ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Burdinsky I., Linnik M., Mironov A. 	ACOUSTIC UNDERWATER MODEM

Петровский Ал.А., Родионов М.М., Петровский А.А. 	ДИНАМИЧЕСКИ РЕКОНФИГУРИРУЕМЫЙ ПОТОЧНЫЙ ПРОЦЕССОР ПАКЕТА ВЕЙВЛЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ЛЕСТНИЧНЫХ СТРУКТУР

Petrovsky Al., Rodionov M., Petrovsky A. 	DYNAMIC RECONFIGURABLE PIPELINE PROCESSOR FOR LIFTING-BASED PACKET DISCRETE WAVELET TRANSFORM

Бурдинский И.Н., Чемерис Д.С. 	ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ЗАДАННОЙ ФОРМЫ

Burdinsky I., Chemeris D. 	DIGITAL SYSTEM PROCESSING VIDEO FOR DETERMINE THE RELATIVE POSITION OF OBJECT WITH PRESCRIBED FORMS

Лихолет М.Б., Тараканов А.Н. 	СИНТЕЗ И АНАЛИЗ РОБАСТНОГО АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМА ЭХОКОМПЕНСАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОПЕРАНДЫ В ФОРМАТЕ С ФИКСИРОВАННОЙ ТОЧКОЙ

Likholet M., Tarakanov A. 	SYNTHESIS AND ANALYSIS OF ROBUST ADAPTIVE ALGORITHM FOR ECHO CANCELLATION WITH OPERANDS IN FIXED-POINT FORMAT

Мельников Н.В., Пирский Г.В., Фин В.А. 	РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ БПФ ПО ОСНОВАНИЮ 4+2 НА ПЛИС

Melnikov N., Pirski G., Fin V. 	SPLIT-RADIX FFT 4+2 IMPLEMENTATION IN VIRTEX-4 FPGA

Витязев С.В. 	ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВОГО ФИЛЬТРА-ДЕЦИМАТОРА НА ЦИФРОВЫХ СИГНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОРАХ TIGERSHARC ADSP-TS101

Vityazev S. 	FIR FILTER-DECIMATOR SOFTWARE DEVELOPMENT ON TIGERSHARC ADSP-TS101 DSP PROCESSOR

Дубов М.А., Полянин Ю.В. 	МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО РАДИОПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА МВ/ДМВ ДИАПАЗОНА

Dubov M., Polyanin Y. 	SIMULATION OF DIGITAL MW / UHF RECEIVER

Шаблицкий А.Ю., Боев А.В. 	РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОСОВОГО ПЕРЕНАСТРАИВАЕМОГО ФИЛЬТРА С КОНЕЧНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ В ЗАДАЧАХ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ НА ЦИФРОВЫХ ПРОЦЕССОРАХ

Shablitsky A., Boev A. 	THE IMPLEMENTATION OF THE BAND-PASS ADJUSTABLE FIR FILTER DESIGN ALGORITHM FOR DSP TASK FOR DIGITAL PROCESSORS

Крупенин С.В., Колесов В.В. 	ТОНКОПЛЕНОЧНАЯ ПОЛУИНТЕГРИРУЮЩАЯ ЯЧЕЙКА НА ОСНОВЕ RC ЭЛЕМЕНТОВ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

Krupenin S., Kolesov V. 	THIN-FILM REALIZATION OF SEMI-INTEGRATOR WITH DISTRIBUTED RC PARAMETERS

Мартыненко Ю.Г., Письменная Е.В., Комаров П.А., Воробьев А.В., Митрофанов И.Е., Чигур М.Р., Магазов И.А., Балахно М.В., Мотин А.Ю., Белотелов В.Н., Асеев К.Ю. 	ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В ШЕСТИНОГОМ ШАГАЮЩЕМ РОБОТЕ

Осипов Д.Л., Бочаров Ю.И., Бутузов В.А., Симаков А.Б. 	СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ КОМПАКТНЫХ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ АНАЛОГОВЫХ И АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ БЛОКОВ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ ТЕСТОВЫХ ОБРАЗЦОВ

Osipov D., Bocharov Y., Butuzov V.A. Simakov A. 	DESIGN OF COMPACT BEHAVIORAL MODELS OF ANALOG AND MIXED-SIGNAL BLOCKS BASED ON RESULTS OF CHIP TESTING

Бутузов В.А., Бочаров Ю.И., Гуменюк А.С., Осипов Д.Л. 	БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АЦП С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ ДЛЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

Butuzov V., Bocharov Y., Gumeyuk A., Osipov D. 	HIGH-SPEED LOW-POWER ADC FOR MULTICHANNEL SIGNAL PROCESSING SYSTEMS

Кириллов С.Н., Покровский П.С., Семин Д.С. 	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННЫЙ ТРАКТ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Сиротинин И.В., Хвостунов Ю.С. 	АНАЛИЗ ПРОЦЕДУР ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК В МОДЕМАХ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ

Sirotinin I., Hvostunov Yu. 	ANALYSIS OF ERROR CORRECTION PROCEDURES IN DECAMETRIC RADIOCOMMUNICATION MODEMS

Дулов И.В. 	ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ СТАНДАРТОВ ЦИФРОВОГО РАДИОВЕЩАНИЯ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В РОССИИ

Dulov I. 	OVERWIEV OF THE MODERN DIGITAL BROADCAST STANDARTS WHICH IS PROMISING FOR IMPLEMENTATION IN RUSSIA

Дулов И.В. 	МОДЕЛИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ СИСТЕМ ЦИФРОВОГО РАДИОВЕЩАНИЯ DRM, DRM+ И AVIS В ПРОГРАММНОМ ПАКЕТЕ AWR

Dulov I. 	SIMULATION OF THE SIGNALS OF THE DIGITAL BROADCASTING SYSTEMS DRM, DRM+ AND AVIS USING AWR DESIGN ENVIRONMENT

Исмаилов А.В., Кукушкин Д.С., Пеньков Ю.М. 	АЛГОРИТМ КОМБИНИРОВАННОЙ КОРРЕКЦИИ АМПЛИТУДЫ И ФАЗЫ OFDM-СИГНАЛОВ

Ismailov A., Kukushkin D., Penkov Yu. 	THE COMBINE MULTITUDE AND PHASE CORRECTION ALGORITHM FOR OFDM

Лобов Е.М. 	ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРИЕМА ИНФОРМАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ OFDM СИГНАЛОМ В СРЕДЕ С ЧАСТОТНОЙ ДИСПЕРСИЕЙ

Lobov E. 	NUMERICAL BER PERFORMANCE ANALYSIS OF OFDM IN DISPERSIVE CHANNELS

Барышников А.Ф. 	МИНИМИЗАЦИЯ ПИК-ФАКТОРА ШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА С РАВНОМЕРНЫМ СПЕКТРОМ КВ ДИАПАЗОНА

Baryshnikov A.F. 	PEAK FACTOR REDUCTION OF A SPREAD-SPECTRUM SIGNAL WITH UNIFORM HF SPECTRUM

Костарев А.Н. 	ЗАЩИТА ДОСТУПА К РЕСУРСАМ МНОГОПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИДЕНТИФИКАТОРОВ

Голубев М.Н., Апальков И.В., Хрящев В.В. 	УСТРАНЕНИЕ ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ В АЛГОРИТМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛИЦ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ

Golubev M., Apalkov I., Khryaschev V. 	ELIMINATION OF FALSE POSITIVES IN THE FACE DETECTION ALGORITHM

Сергеев Е.В., Волохов В.А., Мочалов И.С. 	ФИЛЬТРАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ

Sergeev E., Volokhov V., Mochalov I. 	IMAGE FILTERING BASED ON PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS

Аминова Е.А., Зараменский Д.А., Корнилов А.С. 	МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИЛАТЕРАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ЗВОНА В СЖАТЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ

Aminova E., Zaramensky D., Kornilov A. 	MODIFIED BILATERAL FILTER FOR DERINGIGN OF JPEG2000 IMAGES

Абдуллоев А.А., Куйкин Д.К., Хрящев В.В. 	ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ШУМА СО СЛУЧАЙНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ИМПУЛЬСОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ

Abdulloev A., Kuykin D., Khryashchev V. 	DETECTING OF RANDOM-VALUED IMPULSE NOISE ON THE DIGITAL IMAGE

Верстаков Е.В. 	СПОСОБ ПОСТОЕНИЯ РАЗЛОЖЕНИЯ ПО МЕТОДУ ПРОНИ ПРИ АППРОКСИМАЦИИ ДВУМЕРНЫХ СИГНАЛОВ

Verstakov E. 	THE ALGORITHM OF DECOMPOSITION CONSTRUCTING USING PRONY'S METHOD AT APPROXIMATION OF TWO-DIMENSIONAL SIGNALS

Чичёва М.А. 	ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ДИСКРЕТНОГО КОСИНУСНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Chicheva M. 	PARALLEL ALGORITHM OF DISCRETE COSINE TRANSFORM

Черноморец А.А., Насонов А.В., Крылов А.С. 	АДАПТИВНЫЙ МЕТОД ПОДАВЛЕНИЯ АРТЕФАКТА МОРГАНИЯ НА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЕ

Chernomorets A., Nasonov A., Krylov A. 	ADAPTIVE METHOD OF EYE BLINK ARTIFACT SUPPRESSION IN EEG

Митрофанов Д.Г. 	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОГЕРЕНТНОГО СЛОЖЕНИЯ ОТРАЖЕННЫХ СИГНАЛОВ В НОВЫХ СПОСОБАХ ОБРАБОТКИ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Mitrofanov D. 	THE USE OF COHERENT ADDITION OF THE REFLECTED SIGNALS IN NEW METHODS OF PROCESSING OF RADAR DATA

Малиничев Д.М., Нгуен Хуу Кхань Ньян, Уан Винь Ан 	ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ ФУНКЦИЙ УОЛША

Малиничев Д.М., Нгуен Хуу Кхань Ньян, Уан Винь Ан 	НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ МОДУЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ

Малиничев Д.М., Нгуен Хуу Кхань Ньян, Уан Винь Ан 	НЕКОТОРЫЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА М-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

Чобану М.К. 	ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА МНОГОМЕРНЫХ ВЕЙВЛЕТ-ФУНКЦИЙ И МНОГОСКОРОСТНЫХ СИСТЕМ

Tchobanou M. 	PECULIARITIES OF MULTIDIMENSIONAL WAVELET FUNCTIONS AND MULTIRATE SYSTEMS SYNTHESIS

Гунько Н.Е. 	ПОИСК БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ПОЧЕРКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕЛОВЕКА

Gunko N. 	SEARCH BIOMETRIC FEATURES SCRIPT FOR CERTAIN PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MAN

Сирота А.А., Дрюченко М.А. 	НЕЙРОСЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОГО СКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Sirota A., Dryuchenko M. 	STEGANOGRAPHY DATA HIDING BASED ON NEURAL NETWORK MODELS AND ALGORITHMS

Трофимов В.Б. 	АЛГОРИТМ НЕЙРОЭКСПЕРТНОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА ПО ИХ ИЗОБРАЖЕНИЯМ

Trofimov V. 	ALGORITHM OF NEUROEXPERT RECOGNITION OF SHEET PRODUCTS SURFACE DEFECTS BY THEIRS IMAGES

Спицын В.Г., Цой Ю.Р., Болотова Ю.А. 	НЕЙРОЭВОЛЮЦИОННОЕ УЛУЧШЕНИЕ И СЕГМЕНТАЦИЯ АЭРОФОТОСНИМКОВ

Spitsyn V., Tsoy Y., Bolotova J. 	NEUROEVOLUTIONARY ENHANCEMENT AND SEGMENTATION OF AERIAL IMAGES

Трофимов Я.А. 	СИНТЕЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ПОЛИГАУССОВСКИХ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Yaroslav A. Trofimov. 	SYNTHESIS OF POLYGAUSS ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

Пантюхин Д.В. 	ОЦЕНКА УСКОРЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРОВ В ЗАДАЧЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ НА ФОНЕ ПОМЕХ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТКАХ

Pantiukhin D. 	ESTIMATION OF ACCELERATION RATE ON APPLYING GRAPHICAL PROCESSING UNIT TO TARGET DETECTION IN AUTOMATED PHASED ANTENNA LATTICES

Богатиков Н.В. 	ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА, АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ В СФЕРЕ БИОРЕСУРСОВ

Астров С.Е. 	ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗНАНИЙ ИЗ СТРУКТУРИРОВАННОЙ ТАБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Astrov S. 	EXTRACTING KNOWLEDGE FROM THE STRUCTURED TABULAR DATA

DSPA-2011. Международная конференция "Цифровая обработка сигналов и её применение"

[Архив конференций DSPA]

Доклады конференции

Лукин В.В.	СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПРОБЛЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ МНОГОКАНАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Фёдоров В.Ф.	ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Зубарев Ю.Б., Золотарёв В.В., Овечкин Г.В.	РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ КАСКАДНЫХ АЛГОРИТМОВ МНОГОПОРОГОВОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ

ТЕОРИЯ СИГНАЛОВ И СИСТЕМ

Андрианов М.Н., Бумагин А.В., Калашников К.С., Киселев И.Г., Сысоев И.Ю.	ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СУБОПТИМАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА СИГНАЛОВ В КАНАЛАХ С ЗАМИРАНИЯМИ НАКАГАМИ

Андрианов И.М.	АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ СИНХРОНИЗАЦИИ СИСТЕМ СВЯЗИ В КАНАЛАХ С ЗАМИРАНИЯМИ

Вишняков Д.Ю., Калямин А.Н.	СТРУКТУРНЫЙ СИНТЕЗ СЧ-ИФАПЧ НА ОСНОВЕ ОПТИМАЛЬНОГО ФИЛЬТРА ВИНЕРА

Грицутенко С.С.	ТЕОРЕМА ОБ ОПТИМАЛЬНОМ КВАНТОВАНИИ

ЕГОРОВ С.И., ГРАФОВ. О.Б., БАРЫШОК Д.Г.	АЛГОРИТМ ДЕКОДИРОВАНИЯ КОДОВ РИДА-СОЛОМОНА, ИСПРАВЛЯЮЩИЙ ВПЛОТЬ ДО n-k ОШИБОК В КОДОВОМ СЛОВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЯГКИХ РЕШЕНИЙ

Карташевский В.Г., Шутов Д.А.	АЛГОРИТМ ДЕМОДУЛЯЦИИ СИГНАЛОВ ФМ-8 В КАНАЛЕ С ПАМЯТЬЮ

Кириллов С.Н., Ревуцкий В.А., Семин Д.С., Емельяненко Д.А.	АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ ТИПА И ПАРАМЕТРОВ ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ КОДОВ

Гребенкина А.В., Носков А.А., Кирнос В.П., Гомбац И.В.	МАНИПУЛЯТОР И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНОЙ АВТОНОМНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПЛАТФОРМОЙ

Коняева О.С., Шатилов С.В.	ЗАДАЧА МИНИМИЗАЦИИ ЗНАЧЕНИЯ СКО ОЦЕНКИ ПРИ ФИЛЬТРАЦИИ НЕГАУССОВСКИХ СИГНАЛОВ АДАПТИВНЫМИ АЛГОРИТМАМИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ КУМУЛЯНТЫ ПОРЯДКА ВЫШЕ ВТОРОГО

Кренгель Е.И.	РАСШИРЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ МИЛЕВСКОГО

Леухин А.Н., Парсаев Н.В., Шувалов А.С., Петухов А.С.	АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПОСТРОЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ИМПУЛЬСНЫХ УНИМОДУЛЯРНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ С ОДНОУРОВНЕВОЙ АВТОКОРРЕЛЯЦИЕЙ

Матюнин А.Ю.	ПОНИЖЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ ВЕКТОРА ПРИЗНАКОВ ОБРАЗОВ СИГНАЛОВ ОТ ДЕФЕКТОВ МНОГОКАНАЛЬНОЙ ДЕФЕКТОГРАММЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МАГНИТНОГО ДЕФЕКТОСКОПА РЕЛЬСОВ

Нечаев Ю.Б., Дворжакова И.О., Малютин А.А., Радько П.Н.	ПОСТРОЕНИЕ МАНИПУЛЯЦИОННЫХ КОДОВ ДЛЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ С ТРАНСМОДУЛЯЦИЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ МЕТОДЫ КООПЕРАТИВНОГО MIMO

Золотарёв В.В., Овечкин Г.В.	ДЕКОДИРОВАНИЕ САМООРТОГОНАЛЬНЫХ КОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MIN-SUM АЛГОРИТМА

Перцев Л.В., Кузнецов В.С.	БЫСТРОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ ДЛИННЫХ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ КОДОВ

Письменная Е.В., Аведиков Г.В.	ЗАДАЧИ ГЛОБАЛЬНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ НА ТРАЕКТОРИИ

Пономарева О.В., Пономарев А.В.	АНАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ДПФ

Пономарев В.А., Пономарева О.В.	СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИГНАЛОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ ОПЕРАЦИЯМ РАСТЯЖЕНИЯ И УДЛИНЕНИЯ

Поцыкайло А.А.	ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРИЗНАКОВ ПРИ КЛАССИФИКАЦИИ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТОХАСТИЧЕСКОГО КОДИРОВАНИЯ

Радченко Ю.С., Титов Р.В.	ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ОЦЕНОК УГЛА ПРИХОДА И УГЛОВОГО РАССЕЯНИЯ ВОЛНОВОГО КЛАСТЕРА С УЧЕТОМ АПРИОРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Соловьев Д.М., Чернов С.А.	РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ ПО ФАЗЕ И ЧАСТОТЕ РАДИОНАВИГАЦИОННОГО ПРИЕМНИКА НА ОСНОВЕ ПЛИС XILINX SPARTAN-3A DSP

Старовойт И.А., Ушаков Д.И., Брус А.И.	О МЕТОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ КАНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ВЕКТОРОВ СУБПОЛОСНЫХ МАТРИЦ

Сысоев И.Ю.	БЫСТРЫЙ АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ СИНДРОМА РАНГОВОГО КОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛАБО САМООРТОГОНАЛЬНОГО БАЗИСА В ПОЛЕ ГАЛУА

Ходунин А.В., Пестова А.В.	МЕТОД ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ С ХАОТИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ТАКТОВОЙ ЧАСТОТОЙ

Кузнецов В.С.	СПОСОБ АСИМПТОТИЧЕСКОГО ДОСТИЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ К.Э. ШЕННОНА

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

Брюханов Ю.А., Лукашевич Ю.А.	ЭФФЕКТЫ КВАНТОВАНИЯ И ПЕРЕПОЛНЕНИЯ В ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРАХ БАТТЕРВОРТА И ЧЕБЫШЕВА

Вашкевич М.И., Петровский А.А.	ОБОБЩЕННАЯ ПОЛИФАЗНАЯ СТРУКТУРА КОСИНУСНО-МОДУЛИРОВАННОГО БАНКА ФИЛЬТРОВ

Гудкова Н.В.	ЦИФРОВЫЕ АДАПТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

Джиган В.И.	ЛИНЕЙНО-ОГРАНИЧЕННАЯ АДАПТИВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ CM-СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ МНОГОЛУЧЕВЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК

Богданов И.П., Джиган В.И.	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АДАПТИВНЫЙ ФИЛЬТР

Засов В.А., Никоноров Е.Н.	КОНТРОЛЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ СИГНАЛОВ В МНОГОКАНАЛЬНЫХ ОБРАТНЫХ ФИЛЬТРАХ

Ибряева О.Л., Семенов А.С., Шестаков А.Л.	ОПТИМИЗАЦИЯ ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ СИГНАЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА ПРОНИ

Иванов А.А., Левин А.Б., Асланов Т.Г.	СИСТЕМА ЛОКАЦИИ НА ОСНОВЕ OFDM-СИГНАЛА

Исмаилов А.В., Кукушкин Д.С., Казаков Л.Н.	АЛГОРИТМ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КАНАЛОВ С MIMO-OFDM, ОСНОВАННЫЙ НА МНОГОМЕРНОМ ФИЛЬТРЕ КАЛМАНА

Казарян М.Л.	ЗАДАЧА СЖАТИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИГНАЛОВ ПОСРЕДСТВОМ ДИСКРЕТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХААРА

Клионский Д.М.	ДЕКОМПОЗИЦИЯ НА ЭМПИРИЧЕСКИЕ МОДЫ С ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИЕЙ ОГИБАЮЩИХ В ЗАДАЧАХ ОЧИСТКИ СИГНАЛОВ ОТ ШУМА

Клионский Д.М.	ОЦЕНИВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ВЕЙВЛЕТОВ

Краснобаев Д.А.	СОКРАЩЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ ОПИСАНИЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕННОГО ОПЕРАТОРА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Лесников В.А., Наумович Т.В., Частиков А.В.	УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МЕТОДИКА СИНТЕЗА КАНОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР РЕКУРСИВНЫХ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ

Линович А.Ю.	Эквалайзеры на основе многоканальных адаптивных фильтров с самоорганизующейся структурой

Мингазин А.Т.	МАКСИМАЛЬНАЯ АМПЛИТУДА ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦИКЛОВ В ЦИФРОВОМ ФИЛЬТРЕ ВТОРОГО ПОРЯДКА ПРЯМОЙ ФОРМЫ ПРИ НУЛЕВОМ ВХОДЕ

Михайлов Б.А.	МЕТОД РСП РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ: МЕСТО В КЛАССЕ СВЕРХРАЗРЕШАЮЩИХ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Белоруков А.П., Михайлов Б.А., Скирмунт В.К.	СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СВЕРХРАЗРЕШАЮЩИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМАХ

Мокеев А.В.	СИНТЕЗ РОБАСТНЫХ УСРЕДНЯЮЩИХ КИХ-ФИЛЬТРОВ НА ОСНОВЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛАПЛАСА

Пономарева О.В.	ОЦЕНИВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ СЛУЧАЙНЫХ СИГНАЛОВ МЕТОДОМ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ДПФ

Солонина А.И., Клионский Д.М.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКЕ СИГНАЛОВ В НОВОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ БАКАЛАВРОВ

Туяков С.В.	УМЕНЬШЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМА ВЫЧИСЛЕНИЯ ТОЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДОЛИ ЭНЕРГИИ ОТРЕЗКА ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ЗАДАННОМ ЧАСТОТНОМ ИНТЕРВАЛЕ

Ханян Г.С.	ВЛИЯНИЕ КВАНТОВАНИЯ ПО УРОВНЮ И СРЕЗАНИЯ ПО ПОРОГУ НА ТОЧНОСТЬ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ГАРМОНИЧЕСКОГО СИГНАЛА

Кравченко В.Ф., Чуриков Д.В.	НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ПЛОТНОСТИ ВЕРОЯТНОСТИ И ЕЁ ПРОИЗВОДНЫХ НА ОСНОВЕ СЕМЕЙСТВА АТОМАРНЫХ ФУНКЦИЙ

Щелкалин В.Н., Тевяшев А.Д.	ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ШИРОКОГО КЛАССА СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ РАДИОСИГНАЛОВ КОМБИНИРОВАННЫМИ НЕЛИНЕЙНЫМИ МОДЕЛЯМИ, ОСНОВАННЫМИ НА МОДЕЛЯХ МЕТОДА “ГУСЕНИЦА”–SSA И СЕЗОННОЙ АРССЭ

ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В СИСТЕМАХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Андрианов М.Н., Бумагин А.В., Калашников К.С.	СПОСОБ ОЦЕНКИ И КОМПЕНСАЦИИ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ИСКАЖЕНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ OFDM-СИГНАЛОВ В МНОГОЛУЧЕВЫХ КАНАЛАХ С ЗАМИРАНИЯМИ

Болдышев А.В., Прохоренко Е.И., Гарькавая Е.Ю.	ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧАСТОТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ В ЗАДАЧЕ СЖАТИЯ

Бузыканов С.Н., Дмитриев В.Т., Виноградова М.Е., Картавенко Я.О.	ЦИФРОВЫЕ АЛГОРИТМЫ ПОДАВЛЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ПОМЕХ И ШУМОВ В КАНАЛЕ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛА

Киреева Н.В., Буранова М.А.	ОЦЕНИВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОВТОРНЫХ ВЫЗОВОВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ

Бурдинский И.Н., Карабанов И.В., Линник М.А., Миронов А.С.	МЕТОД ПОРОГОВОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО ШУМОПОДОБНОГО ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА

Егоров В.В., Маслаков М.Л., Мингалев А.Н.	ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ КВ РАДИОМОДЕМЫ.

Егоров В.В., Тимофеев А.Е.	КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТОТНОГО СМЕЩЕНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ ОФМ СИГНАЛОВ

Жиляков Е.Г., Белов С.П., Ушаков Д.И.	ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫДЕЛЕННОГО ЧАСТОТНОГО РЕСУРСА В СИСТЕМАХ С OFDM

Иванов Б.Р., Афанасьев А.А., Илюшин М.В.	ВЫДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА НА СЕГМЕНТАХ ОДИНАКОВОЙ ПРИРОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Колоколов А.С.	СПОСОБ ОБРАБОТКИ СПЕКТРА РЕЧЕВОГО СИГНАЛА

Жиляков Е.Г., Курлов А.В., Эсауленко А.В., Котович Н.В.	ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ОЧИСТКИ РЕЧИ ОТ ШУМОВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ СУБПОЛОСНОЙ МАТРИЦЫ

Бурдинский И.Н., Карабанов И.В., Линник М.А., Миронов А.С.	АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЕМНИКА ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Любимов Н., Михеев Е., Лукин А.	СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ В ЗАДАЧЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИКТОРА

Нечаев Ю.Б., Макаров Е.С., Пешков И.В.	ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ АВТОКАЛИБРОВКА ЦИФРОВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ

Шевченко П.А., Мушкаев С.В.	РЕАЛИЗАЦИЯ АУДИО ДЕКОДЕРА НА СБИС ДЕКОДЕРА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА К1879ХБ1Я

Назаров С.Н., Шагарова А.А.	АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЗОН ВЫНЕСЕННЫХ РЕТРАНСЛЯТОРОВ ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ АВИАЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

Назаров С.Н., Шагарова А.А.	СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫНЕСЕННЫХ ЗОН РЕТРАНСЛЯТОРОВ ДЛЯ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ С ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ НА РАЗЛИЧНЫХ АВИАТРАССАХ

Назаров С.Н.	ПОВЫШЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ УСПЕШНОГО ХЭНДОВЕРА ДЛЯ ВЫСОКОМОБИЛЬНЫХ АБОНЕНТОВ

Новоселов С.А., Веселов И.А., Новиков А.Е.	ВЫЧИСЛЕНИЕ ИНФОРМАТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-ПАКЕТНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ

Новосёлов С.А., Топников А.И., Савватин А.И.	АЛГОРИТМ ШУМООЧИСТКИ РЕЧЕВЫХ КОМАНД МЕТОДОМ СПЕКТРАЛЬНОГО СЛЕЖЕНИЯ

Овинников А.А.	ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ СМЕЩЕНИЯ ЧАСТОТЫ СПЕКТРА СИГНАЛА С OFDM МОДУЛЯЦИЕЙ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

Савватин А.И., Новиков А.Е.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сарана Д.В.	УСТРАНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО ЭХА В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ НА БАЗЕ PC

Сарана Д.В.	УЛУЧШЕННОЕ КВАНТОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛИНЕЙНОГО ПРЕДСКАЗАНИЯ ДЛЯ РЕЧЕВОГО КОДЕКА НА БАЗЕ G.729.1

Семенов В.Ю., Аверин И.М.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ С РАЗВЕРНУТОЙ WI-FI СЕТЬЮ

Петров А.В., Сергиенко А.Б.	Совместная СЛЕПАЯ ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ И ФАЗЫ КАМ-СИГНАЛОВ БЕЗ ИНФОРМАЦИИ О МОЩНОСТИ СИГНАЛА И ОТНОШЕНИИ СИГНАЛ/ШУМ

Стефанов М.А.	УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЭФФЕКТА МАСКИРОВКИ В СЖАТИИ ЦИФРОВЫХ АУДИОДАННЫХ

Спажакин Ю.Г., Сушкова Л.Т.	МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОГО РЕЧЕВОГО ФРАГМЕНТА В ЗАДАЧАХ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ ДИКТОРА

Топников А.И., Скопинцев Я.М., Веселов И.А.	УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА СЛЕПОГО РАЗДЕЛЕНИЯ НЕДООПРЕДЕЛЕННЫХ СМЕСЕЙ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ

Фатова М.В., Фирсова А.А.	О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПО ЧАСТОТНЫМ ДИАПАЗОНАМ В ЗАДАЧАХ СЕГМЕНТАЦИИ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ

Шевченко П.А.	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СБИС ДЕКОДЕРА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА К1879ХБ1Я

Янкевич Е.А, Груздев А.Е, Залетов В.Ю, Севрюков В.В, Словик А.Ю.	ПРОЕКТИРОВАНИЕ СФ-БЛОКА ВИДЕОКОНТРОЛЛЕРА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Андреев В.Г., Белокуров В.А., Кошелев В.И.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПАРЦИАЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ МАЛОРАЗМЕРНОГО ОБЪЕКТА

Антонов В.В., Алешин А.А.	К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ В РАДИОСТАНЦИЯХ ПЕРСОНАЛЬНОГО ВЫЗОВА

Быстров А.Н.	ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ЦИФРОВЫХ РАДИОДАЛЬНОМЕРОВ ПУТЕМ УСРЕДНЕНИЯ СИГНАЛА РАССОГЛАСОВАНИЯ

Головков В.М., Белоконь М.С., Зуев А.Г.	СПОСОБ КОМБИНИРОВАННОГО КОДИРОВАНИЯ И ВЫЧИСЛЕНИЯ ЭХО-СИГНАЛОВ

Григорян Д.С.	СВЕРХРАЗРЕШЕНИЕ ПО ЧАСТОТЕ ПРИ СПЕКТРАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ СИГНАЛОВ ПАРНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ЦЕЛИ

Демидов А.И., Комочков Р.Ш., Мосолов С.С., Сачкова М.В., Скнаря А.В., Тутынин Е.В.	НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГИДРОЛОКАТОРА БОКОВОГО ОБЗОРА СО СЛОЖНЫМ ШИРОКОПОЛОСНЫМ СИГНАЛОМ

ДОБЫЧИНА Е.М., КЛИОНОВСКИ К.К., БАКЛАШОВ И.С.	ЦИФРОВАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА

Зуев А.Г., Уваров В.А.	РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОЛРИТМОВ ОБРАБОТКИ ЭХО-СИГНАЛОВ СОСТАВНЫХ НЛЧМ НА ПЛИС ALTERA

Климов С.А., Свиридов М.А., Сильченков С.В.	СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ФЛЮКТУИРУЮЩИХ РАДИОИМПУЛЬСОВ В ИНТЕРЕСАХ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ

Коротков А.В.	АНАЛИЗ СИГНАЛОВ МАЛОЗАМЕТНЫХ РЛС НА ОСНОВЕ ИХ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Лайко E.А.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕЛЕНГА ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ НАЗЕМНОЙ СТАНЦИЕЙ НАВЕДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ РАКЕТЫ В ИНВЕРСНОЙ ПОЛУАКТИВНОЙ СИСТЕМЕ САМОНАВЕДЕНИЯ

Логинов А.А., Марычев Д.С., Морозов О.А., Хмелев С.Л.	СХЕМА ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОГО ФИЛЬТРА В ЗАДАЧАХ ОБРАБОТКИ ФМ2 И ФМ4 СИГНАЛОВ

Митрофанов Д.Г.	АДАПТИВНЫЙ ВЫБОР ПОЛОЖЕНИЯ ИНТЕРВАЛА СИНТЕЗИРОВАНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ У ОБЪЕКТА ТРАЕКТОРНЫХ НЕСТАБИЛЬНОСТЕЙ ПОЛЕТА

Паршин Ю.Н., Жариков П.В.	УСТРАНЕНИЕ НЕОДНОЗНАЧНОСТИ КАЛИБРОВКИ КВАДРАТУРНЫХ КАНАЛОВ РАДИОПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА С НИЗКОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТОЙ ПРИ НАЛИЧИИ СИГНАЛА В РАБОЧЕМ И ЗЕРКАЛЬНОМ КАНАЛАХ ПРИЕМА

Петров Е.П., Петров И.Е., Алешкин А.А, Алешкин Е.А.	СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПОИСКА ПОДОБНЫХ ПОМЕХ МОДИФИЦИРОВАННЫМ МЕТОДОМ УОРДА

Рассадин А.Э.	О КОМБИНИРОВАННЫХ АЛГОРИТМАХ КОМПЕНСАЦИИ ТРАЕКТОРНЫХ НЕСТАБИЛЬНОСТЕЙ В РАДИОВИДЕНИИ

Рябов И.В., Юрьев П.М., Немцев А.Н.	ЦИФРОВОЙ СИНТЕЗАТОР МНОГОФАЗНЫХ СИГНАЛОВ, ПОСТРОЕННЫЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПРЯМОГО ЦИФРОВОГО СИНТЕЗА

Семенова М.Ю., Логинов А.А., Морозов О.А.	АНАЛИЗ ВКФ СИГНАЛОВ В ЗАДАЧЕ УСТРАНЕНИЯ НЕОДНОЗНАЧНОСТИ ФАЗОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Васильченко О.В., Семченков С.М.	ИНТЕРВАЛ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ДАЛЬНОСТИ В РЛС С ЛИНЕЙНО-ЧАСТОТНО МОДУЛИРОВАННЫМ СИГНАЛОМ

Серегин П.C.	ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ УСТРАНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ АРТЕФАКТОВ МРТ

Сперанский В.С., Косичкина Т.П.	ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ РТС

Сухацкий С.В.	ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНСТРУКТИВНОГО АЛГОРИТМА ПЕЛЕНГОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ 900 МГЦ. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Тележкин В.Ф., Казимиров А.Н.	ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА ХАОТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ДЛЯ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Тумачек А.С.	АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ С РЕШАЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЪЮ ДЛЯ СИСТЕМ СВЯЗИ ВЧ ДИАПАЗОНА

Чижов А.А., Курочкин А.Н.	ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКЦИОННОЙ ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ В РАДИОЛОКАЦИИ И СВЯЗИ

Щетинин А.В.	ОБОБЩЕННЫЙ АЛГОРИТМ АДАПТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В СИСТЕМАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ

Кушнарев Н.А., Лобанов Б.С., Нефедов В.И., Трефилов Н.А.,Милованова Н.В., Макеенкова Н.С., Есин С.В.	СОВРЕМЕННЫЕ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Нефедов В.И., Лобанов Б.С., Захаров Ю.О., Милованова Н.В., Герасимов А.В., Денисевич В.Н., Шепелева А.Н.	ДВУХЧАСТОТНЫЕ СИГНАЛЫ В ЛОКАТОРАХ НАЗЕМНОГО, НАДВОДНОГО, ВОЗДУШНОГО И КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ

Лобанов Б.С, Трефилов Н.А., Герасимов А.В.	ВЛИЯНИЕ АНТЕННЫХ СИСТЕМ КОСМИЧЕСКОГО СЕГМЕНТА НА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ЦИФРОВОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

ОБРАБОТКА И ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЙ

Анцев Г.В., Волков В.Ю., Макаренко А.А., Турнецкий Л.С.	ВЫДЕЛЕНИЕ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ КРОМОК НА ЗАШУМЛЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ МЕТОДОМ ОРИЕНТИРОВАННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

Бабаян П.В., Серегина Н.В.	АЛГОРИТМ СЕГМЕНТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОЛУФАБРИКАТОВ КОЖИ НА ОСНОВЕ СОЧЕТАНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА K-СРЕДНИХ И ПОРОГОВОЙ ОБРАБОТКИ

Балабанова Т.Н., Чижов И.И., Заливин А.Н.	ПОВЫШЕНИЕ ЧЕТКОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ВАРИАЦИОННОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДНЫХ

Блохин А.Н., Стротов В.В.	АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПРИ НАБЛЮДЕНИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ В НЕСКОЛЬКИХ СПЕКТРАЛЬНЫХ ДИАПАЗОНАХ

Бородулин В.В.	МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ ВЫСОКОГО ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА

Куйкин Д.К., Студенова А.А.	ВЗВЕШЕННЫЙ ВЕКТОРНЫЙ НАПРАВЛЕННЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Вилькин А.М., Сафонов И.В., Егорова М.А.	АЛГОРИТМ СЕГМЕНТАЦИИ ДОКУМЕНТОВ

Горбунова О.А., Сафина Г.Л., Воронов С.В.	ОПТИМИЗАЦИЯ ЕВКЛИДОВА РАССТОЯНИЯ РАССОГЛАСОВАНИЯ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ МЕЖКАДРОВЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Гущина О.Н., Соловьев В.Е., Ганин А.Н.	УДАЛЕНИЕ АРТЕФАКТОВ БЛОЧНОСТИ ИЗ СЖАТЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДАПТИВНОГО ДИСКРЕТНОГО КОСИНУСНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Жиляков Е.Г., Черноморец А.А., Рубцова Е.В.	ПРИМЕНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ВЕКТОРОВ СУБПОЛОСНЫХ МАТРИЦ В ЗАДАЧЕ АНАЛИЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ЭНЕРГИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПО ЧАСТОТНЫМ ИНТЕРВАЛАМ

Зуев В.В, Жизняков А.Л.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ ПО МНОЖЕСТВУ ПРИЗНАКОВ

Колесников Е.И, Костикова Е.В.	РАЗВИТИЕ ТРИАНГУЛЯЦИОННОГО ПОДХОДА СЖАТИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Колосов Д.Ю.	ОЦЕНКА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕКТОРОВ СМЕЩЕНИЯ В ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Комаров П.А.	АВТОНОМНАЯ НАВИГАЦИЯ ПО ДАННЫМ ВИДЕОКАМЕРЫ

Кононова В.Ю.	МОДЕЛИРОВАНИЕ И НЕЛИНЕЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Леухин А.Н., Рахманов Х.Э., Потехин Е.Н., Харитонов А.В.	ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫХ СПУТНИКОВЫХ СНИМКОВ СРЕДНЕГО РАЗРЕШЕНИЯ

Лукин А.	ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ХИНТОВАНИЕМ НА ОСНОВЕ РАЗРЕЖЕННОГО ГРАДИЕНТА

Медведева Е.В., Харина Н.Л., Метелёв А.П.	МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ МНОГОМЕРНЫХ ЦЕПЕЙ МАРКОВА

Медведева Е.В., Курбатова Е.Е.	ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕТОДА СЕГМЕНТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ДВУМЕРНЫХ ЦЕПЕЙ МАРКОВА

Мизотин М.М., Крылов А.С., Проценко П.В.	ВЫДЕЛЕНИЕ КОНТУРА КАПЛИ ЖИДКОСТИ В ЗАДАЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ

Насонов А.В., Черноморец А.А. , Крылов А.С. , Родин А.С.	ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ АМЁБ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ СОСУДОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ ГЛАЗНОГО ДНА

Новинский Н.Б.	ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ CUDA ДЛЯ ФРАКТАЛЬНОГО СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ОРЛОВСКАЯ С.Г., КАРИМОВА Ф.Ф., КАЛИНЧАК В.В., ШКОРОПАДО М.С., ЗУЙ О.Н.	ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ

Павельева Е.А., Крылов А.С.	МЕТОД ПРОЕКЦИОННОЙ ФАЗОВОЙ КОРРЕЛЯЦИИ В ЗАДАЧЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА ПО РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКЕ ГЛАЗА

Привезенцев Д.Г., Жизняков А.Л.	ФРАКТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ САМОПОДОБИЯ НА ЦИФРОВОМ ИЗОБРАЖЕНИИ

Пьянков Д.И.	ИНТЕРПОЛЯЦИЯ КАДРОВ В ЗАДАЧАХ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ КОРРЕКЦИИ СТЕРЕОВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

Радченко Ю.С., Булыгин А.В., Миляев С.В.	КОРРЕЛЯЦИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ МОД ПРИ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ DCT,GDCT

Семашко А.C., Крылов А.С., Родин А.С.	ПОИСК ГРАНИЦЫ ДИСКА ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ ГЛАЗНОГО ДНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА АКТИВНЫХ КОНТУРОВ

Семейкина Е.В., Юрин Д.В.	МНОГОМАСШТАБНАЯ ОЦЕНКА ЛОКАЛЬНОЙ КРИВИЗНЫ ГРАНИЦ НА ЦВЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ

Кандрин А.Е., Смоляков А.В., Скопинцев Я.М., Федорин Д.В.	ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ АЛГОРИТМОВ PCA, ICA И LDA В ЗАДАЧЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ ЕГО ЛИЦА

Смоляков А.В., Скопинцев Я.М., Федорин Д.В., Кандрин А.Е.	ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МНОГОКЛАССОВОГО КЛАССИФИКАТОРА НА ОСНОВЕ МЕТОДА ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ

Сорокин Д.В., Рудяк Ю.И., Крылов А.С.	ВЫДЕЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ФОНОВОГО ОБЪЕКТА СНЯТОГО С РАЗНЫХ РАКУРСОВ

Ташлинский А.Г., Кавеев И.Н., Курбаналиев Р.М.	ОСТАНОВКА ПРОЦЕССА ПОИСКА ФРАГМЕНТА ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СХОДИМОСТИ ОЦЕНОК ПАРАМЕТРОВ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Тупицын И.В.	БЫСТРЫЙ АЛГОРИТМ РЕКОНСТРУКЦИИ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА ПО СТЕРЕОПАРЕ

Фаворская М.Н., Вейсов Е.А., Зотин А.Г.	УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В СИСТЕМАХ ГОРОДСКОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Хлопов Д.В.	МЕТОДИКА ВЫДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЁРЕН НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИАЛА, ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ АТОМНО-СИЛОВЫХ МИКРОСКОПОВ

Хрусталев П.Е.	АЛГОРИТМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОРОГА БИНАРИЗАЦИИ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Кириленко А.Н., Грызов Г.Ю., Чобану М.К.	ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ НЕГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Ятченко А.М., Крылов А.С., Гаврилов А.В., Архипов И.В.	НАХОЖДЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ СТЕНКИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА ПО ВИДЕОДАННЫМ МРТ И УЗИ

ОБРАБОТКА И ПЕРЕДАЧА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Волконский А.С., Лебедев И.М., Носков А.А.	РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ЗРАЧКА ГЛАЗА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗГЛЯДА НАБЛЮДАТЕЛЯ

Гублин А.С.	РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА ИЗМЕРЕНИЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

Скачко Н.Ю. ,Скачко Ю.В.	МОБИЛЬНЫЕ СРЕДСТВА IT В ЧАСТОТНО-ЦИФРОВЫХ СРЕДСТВАХ ЛИНЕЙНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Селуянов М.Н.	РЕАЛЬНЫЕ И ВИРТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ С САМОКОНТРОЛЕМ

Ткаченко К.И.	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Паршин Ю.Н., Фролов И.И.	ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРИ ОПТИМИЗАЦИМ ПРОСТРАНСТЕННОЙ СТРУКТУРЫ ИЗМЕРЕНИЙ АФР МЕТОДОМ ОРТОГОНАЛЬНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ

Пузырёв П.И., Василевский В.В., Косых А.В.	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНТЕРПОЛЯТОРА ФЭРРОУ В СХЕМЕ СИМВОЛЬНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ НА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ ПРИЕМА ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ

Басий В.Т., Дворкович В.П., Макаров Д.Г., Нечепаев В.В.	МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЭТАЛОНА

Stojanovic R, Mirkovic M., Lutovac B.	FPGA IMPLEMENTATION OF DISCRETE WAVELET TRANSFORM FOR PURPOSE OF QRS DETECTION

Галахов В.В., Скачко Ю.В.	ПРОГРАММНО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Мандрикова О.В. , Соловьев И.С.	ВЕЙВЛЕТ-ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛИЗА ВАРИАЦИЙ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

Сергеев С.И.	МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ПРИЁМНИК ДЛЯ МНОГОЛУЧЕВОЙ ДИАГРАММЫ БСА

Егорова Е.В., Шепелева А.Н., Харитонов А.Ю., Юрков М.В., Исаев А.С., Кузнецов Д.А., Попов Е.А.	МЕТОД ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ШУМА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМ ЦОС

Бартенев В.Г., Гордеев А.Ю.	АДАПТИВНЫЙ ЦИФРОВОЙ КОМПЕНСАТОР КОРРЕЛИРОВАННЫХ ПОМЕХ НА DSP TigerSHARC

Галуцкий В.В., Васяев А.С., Прытков А.Ю., Фешин А.А.	МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ PPLN-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ИЗ ГРАДИЕНТНО-КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КРИСТАЛЛОВ НИОБАТА ЛИТИЯ

Кузнецов С.Е., Горева Т.С., Портнягин Н.Н.	ВЕЙВЛЕТ-ТЕХНОЛОГИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ПОДАВЛЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ В СЕТЯХ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Даровских С.Н., Тележкин В.Ф., Рюмин Р.Б.	МЕДИЦИНСКОЕ ПОРТАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ТЕРАПИИ МИКРОВОЛНОВОГО ДИАПАЗОНА

Дубов М.А., Полянин Ю.В., Будников И.А., Стоянов Д.Д.	АНАЛИЗ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРИНЦИПОВ SDR В УНИВЕРСИТЕТАХ

Кириллов С.Н, Слесарев А.С, Покровский П.С, Семин Д.С.	Реализация программно управляемого формирователя радиосигналов телекоммуникационных систем на основе прямого цифрового синтеза

Станкевич А.В., Петровский Ал.А., Петровский А.А.	IP-ЯДРО ДЕКОДЕРА CABAC СТАНДАРТА H.264

Мельников Н.В., Пирский Г.В., Фин В.А.	ОПТИМИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ БПФ ПО ОСНОВАНИЮ 2 НА ПЛИС

Пожар В.Э., Шурыгин А.В., Цапенко А.П.	АНАЛИЗ СПЕКТРОВ РАССЕЯНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В МОРСКОЙ ВОДЕ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ АКУСТООПТИЧЕСКОГО ПОДВОДНОГО СПЕКТРОМЕТРА

Ракитин А.В., Сидоров А. А., Костров В.В.	ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ И ВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ БПФ ДЛЯ ПРОЦЕССОРОВ СЕМЕЙСТВА «МУЛЬТИКОР»

Смехов Д.Г., Швец В.В.	РЕАЛИЗАЦИЯ СКВОЗНОГО КАНАЛА ЦАП-АЦП НА МОДУЛЯХ AMBPEX2/ADMDAC216X100M И AMBPEX5/ADM212X500M

Варыпаев В.В, Меренков И.В., Смехов Д.Г., Уваров С.С.	УСТРОЙСТВО БЫСТРОЙ СВЁРТКИ СИГНАЛА ДЛИНОЙ 64К НА МОДУЛЕ ADP64Z4

Степанов А.Б.	ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИРОВАННЫХ ВЕЙВЛЕТОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОДНОМЕРНЫХ БИОМЕДИЦИНСКИХ СИГНАЛОВ

Франц В.А.	РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ BM3D(BLOCK MATCHING AND 3D-FILTERING) НА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Шидловский Д.Ю.	РАЗРАБОТКА СИСТЕМ СВЯЗИ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СРЕДЕ SIMULINK

Макеенкова Н.С., Лобанов Б.С., Мамаева О.Ю., Пантюшин Р.В., Дрижанов А.В., Попов Е.А., Гурман А.А.	ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВЕРНОСТИ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Мамаева О.Ю., Левин А.П., Затолокин С.А., Зимин В.Г., Цуников А.Ю., Матвеев А.Ю., Солосин Д.П.	ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТОВ

Скурятин А.В., Егоева И.В., Вехов О.В., Богачев В.Н., Пластовский И.И., Аветисов А.С.	АЛГОРИТМ ИЗМЕРЕНИЯ СРЕДНЕГО КВАДРАТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА МНОГОМЕРНЫХ СИГНАЛОВ

Бекренев В.А., Шемяков А.М., Павлов В.А.	МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИЛАТЕРАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА JPEG-ИЗОБРАЖЕНИЙ

Волохов В.А., Сергеев Е.В., Мочалов И.С., Приоров А.Л.	МОДИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА НЕЛОКАЛЬНОГО УСРЕДНЕНИЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ШУМА ИЗ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Лукин В.В., Зряхов М.С., Кривенко С.С., Станкевич С.А., Попов М.А., Лищенко Л.П.	СЖАТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЗ

Матвеев Д.В., Аминова Е.А., Ганин А.Н.	АЛГОРИТМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТОЧЕЧНЫХ ОБЪЕКТОВ

Медведева Е.В., Харина Н.Л., Метелёв А.П.	МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ МНОГОМЕРНЫХ ЦЕПЕЙ МАРКОВА

Просочкин А.С.	ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРА ДВУМЕРНЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ СПЛАЙНОВ

Хрящев В.В.	ВЕКТОРНЫЙ МЕДИАННЫЙ ФИЛЬТР С НАПРАВЛЕННЫМ ДЕТЕКТОРОМ

Чичёва М.А.	МНОГОМЕРНЫЕ ДИСКРЕТНЫЕ ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ: ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

Чобану М.К.	ТРЕХКАНАЛЬНЫЕ ОРТОГОНАЛЬНЫЕ СИММЕТРИЧНЫЕ ВЕЙВЛЕТЫ И БАНКИ ФИЛЬТРОВ

Нейрокомпьютерная обработка сигналов и изображений

Дамов М.В.	КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТУР НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Перехожев В.А.	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ ДЛЯ НЕЙРОСЕТЕВЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

Петухов Н.Ю.	НЕЙРОСЕТЕВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ЛАНДШАФТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

ПОНЯТСКИЙ В.М.	СРАВНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО СПОСОБА НАСТРОЙКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА С ТРАДИЦИОННЫМ ПОДХОДОМ

DSPA-2012. Международная конференция "Цифровая обработка сигналов и её применение"

[Архив конференций DSPA]

Доклады конференции

Пленарное заседание

N	проф. Дворкович В.П., рук. гр. Фёдоров В.Ф.	"Цифровая видеоконференцсвязь – Важный инструмент информационного общества"

N	Проф. Сосулин Ю.Г., ст.преп. Кирдяшкин В. В.	Автоматизация совмещения радиолокационных и оптических изображений и цифровых карт местности

Секция № 1 «Теория сигналов и систем»

Y	в.н.с. Мингазин А.Т.	Результаты синтеза цифровых фильтров на основе фазовых цепей с конечной длиной слова коэффициентов

N	проф. Петров Е.П., доц. Харина Н.Л., преп. Кононова В.Ю., асп. Ключникова М.И.	Математическая модель случайных процессов на основе сложных цепей Маркова

N	доц. Пономарева О.В., преп. Пономарев А.В.	Скользящее параметрическое ДПФ в задачах обнаружения тональных компонент

N	дир. Иванов П.В., с.н.с. Кренгель Е.И.	Методы подавления боковых лепестков при сжатии импульсов с использованием кодов Р3 и Р4

N	асп. Шильников Н.А., проф. Кузнецов В.С.	Способ асимптотического достижения границы К.Э. Шеннона в дискретном канале

N	проф. Макаров С.Б., асс. Марков А.М.	Повышение помехоустойчивости приема клиппированных сигналов с OFDM

N	проф Золотарёв В.В.,доц Овечкин Г.В.	Каскадные методы улучшения эффективности многопороговых декодеров символьных кодов

N	в.н.с. Головков В.М. 	Уникальные коды Голея

N	проф. Тележкин В.Ф., доц. Рагозин А.Н.	Алгоритм оценки регулярности ритма спектрального компонента исследуемого сигнала

N	асп. Перцев Л.В., проф. Кузнецов В.С.	Декодирование и помехоустойчивость длинных псевдослучайных кодов при воздействии шума и непрерывной хаотической импульсной помехи

N	в.н.с.Головков В.М., инж.Уваров В.А., асп. Зуев А.Г. 	Расширение класса кумулятивных кодов

N	асп. Потехин Е.Н., асп. Харитонов А.В., проф. Леухин А.Н.	Новые бифазные унимодулярные последовательности на основе циклических оптимальных бинарных последовательностей с двухуровневой автокорреляционной функцией

N	асп. Ходунин А.В.	Разработка модема с хаотически изменяющейся тактовой частотой на базе ПЛИС XILINX SPARTAN-3A DSP

N	асп. Вишняков Д.Ю., асп. Чернов С.А.	Проектирование многокольцевых синтезаторов частот с коммутируемой структурой

N	доц. Липин Ю.Н.., проф.Южаков А.А.	Реализация алгоритма факторизации длинного составного числа

N	асп. Графов. О.Б., проф. Егоров С.И.	Мягкое декодирование популярных кодов Рида-Соломона

N	проф. Васильев К.К., асп. Гурман Д.А., доц. Служивый М.Н.	Анализ методов оценивания координат автономного подвижного объекта в условиях ограниченной видимости

N	проф. Климов И.З., доц. Копысов А.Н., инж. Чувашов А.М.	Исследование вариантов построения широкополосных систем связи

N	асп. Корягин М.Г.	Способы обнаружения радиолокационной цели и оценки её групповой дальности при зондировании сверхкороткими радиоимпульсами

Секция № 2 «Теория и методы цифровой обработки сигналов»

N	к.т.н., с.н.с. Михайлов Б.А.	Теорема отсчетов для сигналов с нефинитным спектром

N	доц. Щетинин В.И., доц. Кавин Ю.А., доц. Притчина Л.С.	Оптимизация корреляционных свойств сверхширокополосных сиг-налов на основе сингулярных ансамблей оптимальных дискретных последовательностей

N	проф., Гетманов В.Г., асп. Фирсов А.А.	Применение аппроксимационных алгоритмов в радиолокационной системе измерения доплеровских скоростей

N	доц. Власова К.В., проф. Пахотин В.А.	Обработка неортогональных сигналов

N	ст.преп. Степанов А.Б.	Синтез вейвлетов для непрерывного вейвлет-преобразования электроэнцефалограмм

N	в.н.с. Орешко Н.И., асп. Клионский Д.М.	Гармонические вейвлеты в задачах очистки сигналов от шума и выделения границ процессов

Y	проф.Солонина А.И.	Моделирование случайной последовательности с требуемой АКФ на выходе КИХ-фильтра

Y	проф.Солонина А.И., асп., асс. Клионский Д.М.	Методика изучения цифровой обработки сигналов на основе моделирования в MATLAB

Y	г.н.с. Джиган В.И.	Вычислительно эффективный линейно-ограниченный комплексный RLS-алгоритм в арифметике действительных чисел

N	доц. Линович А.Ю.	Нерекурсивные многоканальные адаптивные фильтры с динамическим выбором числа весовых коэффициентов

N	проф. Жиляков Е.Г., асс. Болдышев А.В., доц. Прохоренко Е.И., к.т.н., Балабанова Т.Н., асп. Фирсова А.А., студ. Секисов Д.К.	Двумерная обработка речевых сигналов в задаче сжатия

Y	в.н.с. Мингазин А.Т.	Результаты синтеза цифровых фильтров на основе фазовых цепей с конечной длиной слова коэффициентов

Y	асп. Вашкевич М.И., проф. Петровский А.А.	Компрессор речевых сигналов для слуховых аппаратов на основе банка кохлеарных фильтров

N	доц. Марапулец Ю.В., доц. Тристанов А.Б.	Разреженная аппроксимация акустических временных рядов с использованием частотно-временного словаря Берлаге

N	"доц., Тараканов А.Н., асп. Тупицын В.В., асп. Абрамов А.В., студ. Ненахов И.С., асп. Савасин П.А., асп. Ермаков А.Н. 	Организация системы видеоконференцсвязи с использованием алгоритма множественных деревьев

N	доц. Лесников В.А., преп. Наумович Т.В., проф. Частиков А.В.	"Оценивание уровня шумов округления в цифровых фильтрах с произвольной структурной схемой

N	доц. Засов В.А., инж. Никоноров Е.Н.	Многоканальная обратная фильтрация в условиях возмущений влияющих на устойчивость решения задачи разделения сигналов

N	доц.Пономарева О.В.	Быстрое параметрическое преобразование фурье действительных последовательностей

N	проф. Брюханов Ю.А.,инж. Лукашевич Ю.А.	Эффекты квантования и переполнения в цифровых полосовых фильтрах Баттерворта и Чебышева

N	Андросов В.В., Витязев В.В., Витязев С.В., Шершнев Е.Д.	Алгоритмы автофокусировки радиоизображений в условиях динамичных траектор-ных нестабильностей

N	асп. Щелкалин В.Н.	Модель АРСПСС и декомпозиционный метод моделирования и прогнозирования сигналов на основе метода «ГУСЕНИЦА»-SSA

N	к. ф.-м. н. Рождественский Д.Б., асп. Проскурнин С.В.	Введение в цифровое управление

N	доц. Саломатин С.Б., асс. Ходыко Д.Л.	Влияние нестационарного структурного сигнала на адаптивную фильтрацию

N	доц. Просочкин А.С.	Способ построения оптимальных низкочастотных фильтров

N	Проскурнин С.В., Рождественский Д.Б.	Синтез весовой функции для экстраполяции в цифровом управлении

Секция № 3 «Обработка сигналов в системах телекоммуникаций

N	доц. Алгазин Е.И., проф. Малинкин В.Б.,асп. Малинкин А.В.	Метод борьбы с доплеровским смещением частотного спектра в инваринатной системе обработки информации

N	асп. Рахлин П.В.	Реализация системы связи с вейвлет-пакетным разделением в канале с белым гауссовским шумом

N	проф.,Кириллов С.Н., доц.Бузыканов С.Н., доц.Слесарев А.С., асп. Бердников В.М., преп. Косткин И.В., асп. Покровский П.С. 	Разработка системы анализа устойчивости цифровых систем телекоммуникации к действию различного вида помех

N	студ. Кислицын А.Б., доц. Рашич А.В.	Алгоритмы эквалайзинга сигналов с OFDM

N	студ. Кислицын А.Б., доц. Рашич А.В., инж. Тетерин П.С., асс. Фадеев Д.К.	Реализация эквалайзера для систем MOBILE WIMAX для зоны PUSC в нисходящем канале

N	проф. Жиляков Е.Г., асп. Курлов А.В.	Применение метода частотной коррекции для повышения разборчивости речевых сигналов

N	с.н.с. Колоколов А.С., с.н.с. Любинский И.А.	Сравнительный анализ нескольких видов частотно-временного представления речевого сигнала

N	Егоров В.В., Маслаков М.Л., Мингалёв А.Н.	Совместная передача тестовых и информационных последовательностей в системах последовательной передачи данных с адаптивной коррекцией

N	доц. Назаров С.Н., асп.Брежнев Д.В.*, курс. Ишмурзин А.С., курс. Назаров А.С.	Влияние повторных передач управляющих сообщений на вероятность успешного хэндовера

N	доц. Назаров С.Н., курс. Зелинский М.И., курс.Зуев А.В.	Влияние эффекта доплера на вероятности битовой ошибки в зависимости от скорости мобильной станции

N	доц. Назаров С.Н., асп. Брежнев Д.В.*,курс. Бузук М.В.,курс Хасиневич П.Д., курс. Назаров А.С. 	Анализ эффективности применение адаптивных схем модуляции

N	доц. Назаров С.Н., асп. Брежнев Д.В.*, курс. Керимов Э.И, курс. Назаров А.С.	Исследование гибридных сетей беспроводной передачи информации с использованием методов теории сетей очередей

N	асп.Калашников К.С.	Метод борьбы с межканальной интерференцией при приеме OFDM-сигналов в условиях с быстрых замираний в канале

N	"инж. Барщенков А.А., инж. Демченко В.И., инж. Саранов А.А. 	Проблемы построения системы наземной связи на основе сигналов с большими базами

N	ст.преп. Шипилов В.В., студ. Петряев В.Е., асп. Петряев Н.Е.	Создание учебного комплекса

N	доц. Ермолаев С.Ю., асп. Раштвин А.Р., проф. Шилкин В.А.	Предоставление канальных ресурсов в сетях LTE

N	проф. Гладких А.А., доц. Капустин Д.А. студ. Климов Р.В.	Применение мягких декодеров в системе сетевого кодирования

Y	асп. Петров А.В.доц. Сергиенко А.Б.	Влияние точности представления весовых функций на качество слепой оценки частоты и фазы КАМ-сигналов

Y	асп. Мочешников А.С., доц. Сергиенко А.Б.	Снижение вероятности аномальных ошибок при слепой оценке параметров ЧМНФ-сигналов

N	асп. Дубов М.А., асп. Полянин Ю.В., асп. Стоянов Д.Д., проф. Брюханов Ю.А.	Оценка вероятности битовой ошибки приема сигналов с квадратурной модуляцией неэталонными методами

N	асп. Кравцов С.А., асп. Тупицин Г.С., асп. Сагациян М.В., асп. Куликов А.В.	Алгоритм неэталонной оценки степени зашумленности речевых сигналов

N	Асп. Веселов И.А., асп. Новоселов С.А., асп. Скопинцев Я.М.	Параметризация речевых сигналов с помощью вейвлет-преобразования и метода главных компонент

N	асп. Топников А.И., асп. Новоселов С.А., асп. Веселов И.А.	Одномерный метод нелокального усреднения для подавления шума в системах автоматического распознавания речевых команд

N	проф. Нечаев Ю.Б., асп. Дворжакова И.О., к.т.н. Маковий В.А., к.т.н. Малютин А.А. 	Способ предыскажения передаваемого сигнала и выравнивания многолучевого MIMO канала при помощи БИХ фильтрации

N	к.т.н. Чичёва М.А., Князев Д.В.	О результатах экспериментального исследования параллельных алгоритмов многомерных дискретных ортогональных преобразований

N	Егоров В.В., Смаль М.С.	Измерение отношения сигнал/помеха на длительности отрезка гармонического колебания

N	асп. Кавальчук А.Н., доц. Петровский Ал.А.	Алгоритм отбора тональных частотных компонент аудиосигналовв микши-руещем транскодере

N	доц. Карташевский И.В.	Анализ плотности вероятности интервалов времени между событиями

N	доц. Киреева Н.В., ст. преп.Буранова М.А, ст. преп.Поздняк И.С.	Исследование трафика IP-телефонии с использование пакета FRACTAN

N	доц. Киреева Н.В., асп. Гарипова Л.Р.	Кумулянтный подход к исследованию системы G/G/1

Секция № 4 «Обработка сигналов в радиотехнических системах»

N	инж. Кривченков Д.Н.	Компенсация боковых лепестков автокорреляционной функции дополнительных сигналов в ограниченном доплеровском диапазоне

N	доц. Холопов И.С., асп. Штрунова Е.С.	Программный имитатор сигналов трехосного mems гироскопа с цифровым выходом

N	проф. Гринев А.Ю., доц. Багно Д. В., доц.Темченко В.С.	Программно-аппаратный комплекс подповерхностного зондирования

N	асп. Штрунова Е.С.	Оценка требований к быстродействию процессора, реализующего адаптивный алгоритм подавления активных шумовых помех

N	зав.каф. Кошелев В.И., асп. Козлов Д.Н.	Оптимизация расстановки частотных каналов доплеровского процессора сигналов

N	доц. Добычина Е.М., асп. Бохин Д.Л.	Аналого-цифровое преобразование в цифровых антенных решётках

N	проф. Рябов И.В., асс. Толмачев С.Н., маг. Юрьев П.М.	Формирование частотно-модулированных и фазоманипулированных сигналов при помощи метода прямого цифрового синтеза

N	проф. Рябов И.В., асс. Толмачев С.Н., маг. Юрьев П.М.	Цифровой синтезатор частот с расширенным частотным диапазоном

N	проф. Радченко Ю.С., асп. Титов Р.В.	О направленных свойствах антенных решеток для приема кодированных СШП сигналов

N	адъюн.Фатов А.В.	Способ пеленгации сложных объектов в условиях когерентных помех

N	доц. Васильченко О.В.	Рекомендации по формированию диаграммы направленности антенной решетки с широкополосным зондирующим сигналом

N	доц., Шевгунов Т.Я., студ. Ефимов Е.Н.	Применение нейронных сетей радиально-базисных функций для идентификации точечных рассеивателей в радиолокационных изображениях

N	асп. Краснов Т.В.	Цифровой корреляционный приемник шумоподобного сигнала с автоком-пенсатором структурной помехи

N	доц. Чижов А.А.,доц. Климов С.А.	Разрешение по дальности отдельных рассеивающих элементов сложной радиолокационной цели

N	адъюн. Косяков В.М.	Применение метода регуляризации А.Н. Тихонова для сверхразрешения сигналов

N	студ. Паршин А.Ю., проф. Паршин Ю.Н.	Статистический синтез и сравнительный анализ оценок корреляционной размерности

N	Костомаров И.Н.	Цифровая обработка многочастотных сигналов

N	д.т.н Бартенев В.Г., асп. Гордеев А.Ю.	Применение методов Прони и Штейглица-Макбрайда для формирования весовых коэффициентов при адаптивной фильтрации неклассифицированных выборок наблюдения

N	Сидоренко К.А., Михайлов Е.Ю.	Повышение быстродействия радиопеленгаторов со сверхразрешением

N	проф. Митрофанов Д.Г. 	Оценка сходимости формы характеристики изрезанности отражений с зако-ном изменения угловой скорости поворота летательного аппарата

N	проф. Тележкин В.Ф., асп. Рюмин Р.Б.	Исследование статистических характеристик ошибки определения местоположения для различных алгоритмов в системах мультилатерации

N	проф. Тележкин В.Ф., доц. Казимиров А.Н.	Генератор фрактальных сигналов для широкополосных радиотехнических систем передачи информации

N	асп. Красников Ю.В.	Использование дальностных портретов цели при сверхкороткоимпульсной радиолокации для решения задач траекторной обработки

N	асп. Соловьев Д.М., асп. Селянская Е.А., студ. Скороходов Е.А. 	Комплекс полунатурного моделирования систем радиосвязи с нефиксированной конфигурацией

N	доц. Беспалов Е.С., асп. Кислаев А.Г.	Псевдослучайные сигнально-кодовые конструкции

N	адъюнкт Лифанов Б.А.	Математическое моделирование процесса селекции движущихся целей при перестройке несущей частоты

N	Инж. Демидов А.И., в.н.с.Залогин Н.Н., инж. Комочков Р.Ш., инж. Мосолов С.С., с.н.с.Скнаря А.В., инж. Тощов С.А.., инж. Тутынин Е.В.	Гидролокатор бокового обзора со сверхширокополосным зондирующим сигналом

Секция № 5 «Обработка и передача изображений»

N	асп. Буряченко В.В.	Стабилизация видеопоследовательностей для статических сцен

N	студ. Проскурин А.В., студ. Белоконь А.В.	Интеллектуальная база процедурных текстур

N	зав.каф. Фаворская М.Н., асс. Дамов М.В., доц. Зотин А.Г.	Пространственно-временная реконструкция пропущенных данных в видеопоследовательности

N	асп. Курбатова Е.Е., доц. Медведева Е.В.	Метод текстурной сегментации изображений на основе двумерных цепей Маркова

N	зав.каф.Фаворская М.Н., доц. Попов А.М.	Сегментация рукописного текста в архивных документах на основе гибких трансформаций символов

N	проф. Радченко Ю.С., асп. Миляев С.В.	Особенности построения видеокодека на основе чебышевского преобразования (GDCT) с оценкой векторов сдвига блоков

N	проф.Жизняков А.Л., асп. Привезенцев Д.Г.	Формирование фрактального представления изображения

N	асп. Астафьев А.В., асп. Провоторов А.В., д.т.н. Орлов А.А.	Автоматический контроль продукции металлопрокатного комплекса на основе системы распознавания изображений маркеров

N	асп. Чигорин А.,асп. Кривовязь Г., к.т.н. Велижев А., к.ф.-м.н. Конушин А.	Метод обнаружения дорожных знаков на изображениис обучением на синтетических данных

N	асп. Зейналов Р.Ш., сотр. Якубенко А.А., н.с. Конушин А.С.	Оценка траектории движения объекта с использованием инфракрасных маркеров

Y	асп. Семейкина Е.В.	Улучшение фотографий текста: оценка размера букв и поиск линий строк

N	асп. Павлов Е.А., студ. Павлов В.А., магист. Шемяков А.М., студ. Кисельникова О.А.	Фильтрация гауссова шума и оценка качества полноцветных изоражений

N	маг. Шемяков А.М., доц. Хрящев В.В., студ. Пигузова А.А. маг. Гущина О.Н.	Анализ детекторов импульсного шума в задаче фильтрации цифровых изображений

N	доц. Анцев Г.В., проф.Волков В.Ю., доц. Турнецкий Л.С., Бойкова Е.Б.	Метод описания и выделения объектов с использованием прямолинейных сегментов на цифровых изображениях

N	асп. Смирнов С.А.	Исследование признаков работоспособности алгоритма измерения коор-динат объектов на основе сопоставления с эталоном

N	доц. Бабаян П.В., м.н.с. Шубин Н.Ю.	Алгоритм оценивания координат объектов на основе отслеживания прямолинейных границ

N	м.н.с. Насонов А.В., проф. Крылов А.С., асп. Черноморец А.А.,проф. Динг Йонг	Разработка методики анализа эффекта ложного оконтуривания на изображениях

N	ст.преп. Мизотин М.М., проф. Бенуа-Пино Ж., проф. Алляр М., н.с. Катлин Г.	Применение проекционного метода лагерра для анализа томографических изображений мозга

N	доц. Орловская С.Г., н.с. Каримова Ф.Ф., проф. Калинчак В.В., м.н.с. Шкоропадо М.С., н.с. Зуй О.Н.	Изучение температурных режимов окисления металлических и углеродных образцов с помощью компьютерной обработки изображений

N	проф. Лукин В.В., доц. Усс М.Л., доц.Абрамов С.К., проф. Чобану М.К.	Автоматическое определение характеристик помех на изображениях: методы и их точность

N	магис. Козлов П.В., доц. Липин Ю.Н., проф. Южаков А.А.	Анализ алгоритма распознавания лица человека

N	студ. Носков А.А., асп. Кандрин А. Е., асп. Ганин А.Н.	Слежение за областью лица на видеопоследовательностях

N	проф. Лукин В.В., ст.преп. Роенко А.А., асп. Куркин Д.А., проф.Чобану М.К.	Анализ статистических свойств значений ДКП-коэффициентов тестовых изображений

N	инж. Хрусталев П.Е.	Трехэтапный подход к выделению первичных информативных признаков на тепловых изображениях в системах реального времени

Y	студ. Левашов А.Е.	Улучшение фотографий текста: исправление геометрических искажений

N	асп. Сергеев Е.В., асп. Волохов В.А., асп. Мочалов И.С., доц.Приоров А.Л.	Нелокальный алгоритм восстановления изображений на основе анализа главных компонент

N	асп. Сергеев Е.В., студ. Малюкина Е.П., асп. Волохов В.А.	Модификация алгоритма нелокального усреднения на основе многоточечной обработки для удаления шума из цифровых изображений

N	студ. Прозоров А.В., студ. Балашов Е.Н.	Применение алгоритмов стереоскопического зрения для бесконтактной оценки трехмерных геометрических параметров объектов

Секция № 6 «Обработка измерительной информации»

Y	доц. Казарян М.Л.	Задача сжатия и восстановления сигналов посредством дискретных преобразований

N	проф. Бороноев В.В., н.с. Гармаев Б.З.	Метод нахождения информативных точек пульсового сигнала на лучевой артерии при помощи вейлет-преобразования

N	проф. Бороноев В.В., н.с. Омпоков В.Д.	Информативность частотного спектра пульсовой волны в системе кровообращения человека

N	асп. Беляев А.О.	Методы аппроксимации температурной зависимости сопротивления NTC терморезисторов

N	доц., Клевцов С.И.	Использование линейного адаптивного фильтра на основе модели авторегрессии для прогнозирования изменений быстропеременной физической величины в реальном времени

N	проф. Пьявченко О.Н.	Организация сбора информации датчиков аналоговых сигналов переменного тока в многовходовых интеллектуальных микропроцессорных модулях

N	проф.,Мандрикова О.В.,,асп. Глушкова Н.В.	Моделирование и анализ данных критической частоты ионосферы на основе совмещения вейвлет-преобразования и моделей авторегрессии

N	проф.,Мандрикова О.В.,, доц.,Полозов Ю.А.,	Метод выделения и классификации аномалий в ионосферных параметрах на основе совмещения вейвлет-преобразования и нейронных сетей

N	вед. инж. Егоров А.А.	Психоакустический метод определения взаимной временной задержки сигналов

N	асс. Скачко Н.Ю., проф. Скачко Ю.В.	Метрологическое обеспечение частотно-цифровых измерений мобильными средствами информационных технологий

N	проф. Зайцев Н.А., доц. Матюшкин И.В., инж. Карташов Д.А.	Методика численной оценки параметров интерфейса многослойных структур Mo/Si на основе данных относительной рентгеновской рефлектометрии

N	асп. Волконский А.С., асп. Гребенкина А.В.	Разработка и реализация алгоритмов слежения и сопровождения движущихся объектов

Секция № 7 «Проектирование и техническая реализация систем ЦОС»

N	асп. Карабанов И.В., асп. Линник М.А., преп. Миронов А.С.	Проектирование цифровой системы приемо-передатчика гидроакустического маяка

N	асп. Смирнов Ю.В.	ПО регистрации в импульсных РЛС с цифровой обработкой потока сигналов на основе процессоров Tiger SHArC

N	Член-корр. РАН Каляев И.А.,д.т.н. Левин И.И.,к.т.н. Семерников Е.А.	Применение реконфигурируемых вычислительных систем для цифровой обработки сигналов

N	асс. Осипов Д.Л., доц. Бочаров Ю.И., асп. Бутузов В.А.	Метод выполнения частотного анализа при моделировании схем с переключаемыми конденсаторами

N	асп. Волченков В.А.	Обнаружение пауз в речи

N	"Белов А.А., д.ф.-м.н. Калинин А.П., Коровин Н.А., к.ф.-м.н. Родионов А.И., д.ф.-м.н. Родионов И.Д. 	Практическая реализация метода дистанционного мониторинга состояния высоковольтных электроустановок на основе цифровой обработки временной последовательности регистрируемого ультрафиолетового излучения

N	инж. Крутов В.А., инж. Сизов Е.В,адъюнкт Титов В.Ю.,инж Харольский Е.М.	Цифровое управление распределением тока в антенных системах

N	студ. Кокарев Н.В., асп. Дубов М.А., студ. Городецкий М.М.	Гибридная система преобразования частоты в программно-аппаратной платформе SDR

N	асп. Будников И.А., студ. Кисельников А.Е, асп. Полянин Ю.В.	Реализация системы связи с технологией псевдослучайной перестройки рабочей частоты и применением турбокодирования на ПЛИС

N	асп. Петровский Н.А.), доктор-инж. Парфенюк М.)	Лестничная схема умножителя кватернионов на основе 2D CORDIC алгоритма

N	асп. Косилов И.С., асп. Лобов Е.М.	Реализация согласованного фильтра для широкополосных сигналов с большой базой в ПЛИС

N	доц. Тараканов А.Н, асп. Лихолет М.Б., студ. Федотов А.В.	Сравнительный анализ рабочих характеристик эхокомпесатора, реализованного в форматах с плавающей и фиксированной точкой

Секция № 8 «Цифровое радиовещание»

N	асп. Самойлов М.С.	Анализ вероятностных характеристик передачи трафика в сетях IPTV

N	студ. Гордиенко А.А., проф. Дворкович А.В., студ. Протасов А.А.	Определение пороговых значений отношения сигнал/шум устойчивой работы системы цифрового радиовещания РАВИС

Секция № 9 «Цифровая обработка многомерных сигналов»

N	проф. Сайфуллин Р.Т., асп. Александров С.С.	Обработка многоканальных сигналов в ИИС для хроматографических исследований

N	к.т.н. Жарких А.А.	Перспективы использования вейлет-подобных преобразований типа ХААРА над конечным полем в системах обработки многомерных данных

Секция № 10 «Нейрокомпьютерная обработка сигналов и изображений»

N	асп. Шмаглит Л.А., асп. Голубев М.Н., асп. Ганин А.Н., доц. Хрящев В.В.	Гендерная классификация по изображению лица

DSPA-2013. Международная конференция "Цифровая обработка сигналов и её применение"

[Архив конференций DSPA]

Доклады конференции

Пленарное заседание

N	Проф. Волосюк В.К., академик Гуляев Ю.В., проф. Кравченко В.Ф., проф. Кутуза Б.Г., докторант Павликов В.В., академик Пустовойт В.И. 	Развитие теории и методов пространственно-временной обработки сигналов в активных, пассивных и комбинированных активно-пассивных радиотехнических системах с использованием новых весовых и wa-систем функций Кравченко

N	Витязев В.В. 	Многоскоростная обработка сигналов и ее применение

N	проф., д.т.н. Галушкин А.И. 	Нейросетевые технологии в перспективных суперЭВМ. Концепция развития высокопроизводительных вычислений на базе супернейрокомпьютеров (2012-2020г.г.)

N	Громаков Ю.А. 	Концептуальные направления развития сотовой связи

N	д.т.н., проф. Дворкович В.П., д.т.н., проф. Дворкович А.В. 	Синтез высокоэффективных оконных функций

Секция 1. Теория сигналов и систем

Y	д.т.н., г.н.с. Джиган В.И.	Адаптивная антенная решетка на базе lms-алгоритма в арифметике действительных чисел

N	проф. Шахтарин Б.И., асп. Асланов Т.Г.	Плотность распределения вероятностей сигнала ошибки в непрерывной и дискретной ФАП

N	к.т.н., доц. Гельгор А.Л., к.т.н., доц. Попов Е.А., асп. Горлов А.И.	Сигнально-кодовые конструкции на основе многокомпонентных сигналов с решетчатой кодированной модуляцией

N	доц., к.т.н., Пономарева О. В., асп. Пономарева Н. В., к.э.н., Пономарев А.В	Аксиомы измерения спектра дискретных стационарных случайных сигналов на конечных интервалах

N	Андрианов М.Н. к.т.н., Киселев И.Г. к.т.н.,Андрианов И.М. к.т.н.	Повышение помехоустойчивости систем подвижной радиосвязи в стационарном канале с логнормальными замираниями комплексированием прерывистой связи с разнесенным приемом сигналов.

N	Д.т.н., проф., Гантмахер В.Е., к.ф.-м.н. Платонов С.М., асп. Головняк Г.А.	Синтез троичных последовательностей баркеровского типа с произвольно заданным весом на основе множеств со свойством «не более одного совпадения»

N	д.т.н., проф., Гантмахер В.Е., асп. С. Ю. Кравцов	Корреляционные функции троичных последовательностей, формируемых на основе кубических вычетов в простом поле Галуа

N	к.т.н., доц. Киреева Н.В., асп. Чупахина Л.Р.	Аппроксимация функций плотности распределения с «тяжелыми» хвостами

N	доц. Карташевский И.В.	Автокорреляция временных интервалов последовательности событий

N	проф., д.т.н. Климов И.З., доц., к.т.н. Копысов А.Н., инж., к.т.н. Чувашов А.М., доц., к.т.н. Богданов А.А.	Зондирование кв-канала широкополосным сигналом

N	проф., д.т.н. Золотарёв В.В., доц., д.т.н. Овечкин Г.В., асп. Шевляков Д.А.	Анализ эффективности нового алгоритма работы порогового элемента многопорогового декодера

N	асп. Потехин Е.Н., соиск. Виноградов В.О., проф. Леухин А.Н.	Синтез бинарных оптимальных по минимаксному критерию последовательностей до длин n=70

N	проф. Макаров С.Б., асс. Марков А.М.	Применение алгоритма витерби для демодуляции спектрально-эффективных сигналов с ofdm

N	асп. Графов. О.Б., проф. Егоров С.И.	Повышение эффективности мягкого декодирования кодов рида-соломона

N	асп. Шильников Н.А.	Возможности помехоустойчивого кодирования в дискретных симметричных каналах

N	асп. Шувалов А.С., соиск. Виноградов В.О., проф. Леухин А.Н.	Многофазные последовательности баркера длин [3,52]

N	доц. ктн Щетинин В.И., доц. ктн Кавин Ю.А., доц. ктн Притчина Л.С.	Изоморфизм м-последовательностей и гиперплоскостей проективной геометрии над полями галуа

Секция 2. Теория и методы цифровой обработки сигналов

N	асп. Афанасьева А.А., асп. Луковенкова О.О.	Применение метода согласованного преследования для обнаружения импульсов акустической эмиссии звукового диапазона

N	доц. Гай В.Е.	Идентификация звукового сигнала с позиций теории активного восприятия

N	доц., к.т.н. Тристанов А.Б., доц., к.т.н. Марапулец Ю.В. 	Применение разреженной аппроксимации и методов кластеризации для описания структуры временных рядов акустической эмиссии

N	с.н.с., к.т.н., доц. Линович А.Ю.	Применение метода максимума энтропии к спектральному оцениванию в системах с многоскоростной обработкой сигналов

N	доц., к.т.н., Пономарева О. В., асп. Пономарева Н. В., к.э.н., Пономарев А.В	Обобщение структурной схемы фильтров на основе частотрой выборки

N	доц., к.т.н., Пономарева О. В., асп. Пономарева Н. В., к.э.н., Пономарев А.В	Метод спектрального разложения дискретных стационарных случайных сигналов на конечных интервалах

Y	д.т.н., г.н.с. Джиган В.И.	Адаптивная антенная решетка на базе lms-алгоритма в арифметике действительных чисел

N	доц. Засов В.А., асп. Ромкин М.В.	Алгоритм контроля устойчивости статистического разделения сигналов

Y	асп. Вашкевич М.И., доц. к.т.н Азаров И.С. и проф. д.т.н Петровский А.А.	Слуховой аппарат на основе кохлеарной модели с субполосным подавлением эффекта обратной связи

Y	асc. Вашкевич М.И., доц. Парфенюк М., проф. Петровский А.А.	Исследование возможности применения модифицированного дискретного косинусного преобразования с деформацией частотной оси для построения слухового аппарата

Y	к.т.н., проф. Солонина А. И., асс. Клионский Д. М.	Моделирование дискретных сигналов и методов их адаптивной фильтрации в matlab

Y	к.т.н., проф. Солонина А. И.	Учебное пособие «цифровая обработка сигналов и matlab»

N	Асп. Гарш Д.Г., доц. к.т.н. Лесников В.А., инж. Садаков О.В.	Применение метода сжатой дискретизации для обработки радиосигналов

N	доц. В. А. Лесников, преп. Т. В. Наумович, проф. А. В. Частиков 	Сравнение сложности структур цифровых фильтров с учетом точности реализации характеристик

Y	к. т. н. Мингазин А.Т.	Область допустимых исходных параметров цифровых фильтров золотарева-кауэра

N	асп. Гордеев А.Ю.	Новый адаптивный бих-фильтр для комплексных сигналов

N	проф. Брюханов Ю.А., инж. Лукашевич Ю.А.	Влияние фильтрации шумов квантования на искажения при аналого-цифровом преобразовании сигналов с избыточной дискретизацией

N	Доц., к.т.н. Грызлова Т. П.	Методы оценки информативности цифровой обработки сигналов в задачах классификационного анализа

N	Ботвинёнок А.А 	Метод аппроксимации эллипса

Секция 3. Обработка сигналов в системах телекоммуникаций

N	Проф. Гладких А.А., асп. Линьков И.С., студ. Климов Р. В.	Метод формирования индексов мягких решений в системе с квадратурно-амплитудной модуляцией

N	Проф. Соколов С.А.	Воздействие грозового облака на оптические волокна

N	к.т.н. Гринберг Я.Р., к.т.н. Курочкин И.И., асп. Корх А.В.,	Алгоритмы маршрутизации в пиринговых сетях

N	асп. Калашников К.С.	Алгоритм оценки дисперсии шума и помех при приеме ofdm-сигналов

N	асп. Плетнёв К.В.	Параметризация речевого сигнала цепью Маркова

N	асп. Яшина А.Г.	Анализ алгоритма контекстного поиска речевых документов при использовании буквенного или фонемного представления слов

N	проф. Нечаев Ю.Б., асп. Дворжакова И.О., к.т.н. Малютин А.А.	Быстрый алгоритм вычисления коэффициентов турбо-эквалайзера последовательного модема

N	д.т.н. Радько Н.М., к.т.н. Малютин А.А., к.т.н. Меркулов Д.В., асп. Дорошенко В.Ю.	Экспериментальное исследование эффективности mimo технологий в системах дкмв радиосвязи

N	Инж. Корнаушенков А.П.	Применение готовых hard ip-ядер для решения задачи приёма информации по волоконно-оптическим линиям передачи данных

N	Инж. Седых К.В.	Алгоритм автоматической компенсации задержки волоконно-оптического тракта для системы телеметрических измерений ракеты-носителя

N	Инж. Седых К.В., инж. Шаромова О.Н.	Волоконно-оптическая система сбора телеметрической информации ракеты-носителя

N	д.т.н. Радько Н.М., к.т.н. Малютин А.А., к.т.н. Меркулов Д.В., асп. Дорошенко В.Ю.	О выборе модели mimo радиоканала для систем дкмв радиосвязи

N	инж. Маслаков М.Л.	Совместная передача служебных и информационных сообщений в последовательных кв системах передачи данных

N	студ. Колбнева Н.Ю.	Оценка точности определения местоположения мобильного абонента в методе ul-toa

N	асп. Захарьев В.А., проф. Петровский А.А	Текстонезависимое обучение в системе конверсии голоса на базе скрытых марковских моделей и схемы преобразования буква-фонема

N	студ. Левченко А.С., д.т.н., проф. Дворкович А.В.	Двумерный эквалайзер для системы цифрового радиовещания

N	ст. преп. Буранова М.А, доц., к.т.н. Поздняк И.С	Исследование влияния механизмов управления qos на показатели качества обслуживания мультимедийного трафика сети internet

N	асп. Карташевская Е.С.	Распределение нагрузки в самоорганизующихся сетях lte

N	проф., д.т.н. Карташевский В.Г., асп. Ширкунова К.С.	Повышение спектральной эффективности системы ofdm в сетях мобильной связи lte

N	асп. Чижов А.С.	Имитационное моделирование системы массового обслуживания типа g/g/1

N	д.т.н., проф., Климов И.З., инж Меркушев О.В.	Моделирование процесса установления соединения узлами радиосети передачи данных в ненадежных каналах связи

Y	асп. Петров А. В., к. т. н., доц. Сергиенко А. Б.	Оптимизация весовых функций для гармонического и бигармонического методов оценки фазового сдвига кам-созвездий высоких порядков

N	Жиляков Е.Г., Прохоренко Е.И., Болдышев А.В., Фирсова А.А., Лихолоб П.Г.	Об использовании распределения долей энергии по частотным диапазонам в задачах защиты речевых данных

N	асп. Афанасьев А.А.	Уменьшение избыточности представления речевого сигнала при его кодировании на основе метода линейного предсказания

N	асп. Кислицын А.Б., к.т.н. Рашич А.В.	Универсальный эквалайзер для системы wi-fi ieee 802.11n

N	асп. Савасин П.А., доц. Тараканов А.Н.	Анализ эффективности локальной перестройки сети видеоконференцсвязи при использовании алгоритма множественных деревьев

N	студ. Горюшкин Р.С., асп. Овинников А.А.	Исследование метода активного расширения созвездия в задаче уменьшения пик-фактора ofdm-символов

N	проф. Золотарев В.В., доц. Ташатов Н.Н., доц. Сатыбалдина Д.Ж.	Метод улучшения характеристик мягких многопороговых декодеров

N	к.т.н. Жарких А.А.	Нелинейные математические модели речеобразования и слуха

N	асп. Шмелев В.А., к. ф.-м. н. Кузяков Б.А.	Методы повышения эффективности комбинированных оптических офдм линий телекоммуникаций с атмосферными сегментами

N	асп. Тупицин Г.С., асп. Куликов А.В., асп. Скопинцев Я.М., асп. Веселов И.А.	Использование априорного отношения сигнал/шум для построения бинарных масок в задаче подавления шума в речевых сигналах

N	асп. Сагациян М.В., асп. Кравцов С.А., асп. Тупицин Г.С.	Разработка и исследование нейросетевого алгоритма дикторонезависимого распознавания слов в устной речи

N	студ. Павловичев П.О., студ. Пикунова Т.М.	Исследование коррекции огибающих при декомпозиции речевого сигнала на эмпирические моды

N	асс. Топников А.И., асп. Веселов И.А., асс. Новоселов С.А. 	Методика неэталонной оценки разборчивости зашумленных речевых сигналов

N	к.т.н. Рожнов А.В., , к.ф-м. н. Лычев А.В.	Интеллектуальная обработка данных посредством гибридной программной среды оптимизационного моделирования

N	студ. Маркина К.И.	Сферическое декодирование сигналов в mimo-cистемах. Стандартный и модифицированный алгоритмы, применение

N	к.т.н., с.н.с. Егоров В.В., асп. Смаль М.С	Установление тактовой синхронизации по информационным ofdm сигналам с фазовой модуляцией

N	Доц., д.т.н. Прозоров Д.Е., асп. Романов С.В.	Метод сокращения служебного трафика в иерархическом протоколе маршрутизации manet-сети

Секция 4. Обработка сигналов в радиотехнических системах

N	доц., к.т.н. Самойленко М.В.	Новые (томографические) методы спектрального анализа

N	доц. Андреев В.Г., доц. Белокуров В.А., проф. Кошелев В.И.	Повышение точности измерения дальности до цели при межпачечном накоплении радиоотражений

N	проф. Рябов И.В., асп. Чернов Д.А.	Применение процессора 1892вм10я для повышения точности определения координат глобальной навигационной системы

N	к.т.н. Кренгель Е.И., к.т.н. Иванов П.В	Устройство подавления боковых лепестков при импульсном сжатии многофазных кодов р3 и р4

N	доц. Беспалов Е.С., асп. Кислаев А.Г.	Модифицированная вейвлет-функция морле для алгоритма формирования псевдослучайной числовой последовательности

N	докторант, ктн, доц., Климов С. А.	Устойчивость методов разрешения групповых радиолокационных объектов

N	адъюнкт Косяков В.М.	Сравнительная оценка методов спектрального анализа по совокупности показателей эффективности

N	асп. Паршин А.Ю., проф. Паршин Ю.Н.	Применение негауссовских статистик для обнаружения радиосигналов в комплексированном энергетико-фрактальном обнаружителе

N	Проф. Рябов И.В., студ. Толмачев С.В	SDR приемник для метеорной радиосвязи.

N	к.т.н. Лепёхина Т.А., инж. Николаев В.И.	Алгоритм цифровой имитации траекторных сигналов для испытаний радиолокаторов с синтезированной апертурой высокого разрешения

N	асп. Смирнов Е.П. 	Реализация алгоритмов цифровой обработки эхо сигналов радиолокационного комплекса оценки ледовой обстановки на плис altera

N	д.т.н. Золотарев И.Д., асп. Сидоренко К.А.	Исследование возможности повышения быстродействия tls-esprit

N	инж. Миллеров В.О., к.т.н. Стальной А.Я.	Устройство формирования и имитации радиолокационных сигналов

N	инж., асп. Ниязов З.С.	Применение пачки импульсов с фазокодовой манипуляцией для улучшения характеристик фазокодоманипулированного сигнала

N	к.т.н. Стальной А.Я, инж. Миллеров В.О.	Текущий энергетический спектр(тэс)

N	Хзмалян А.Д., д. ф.-м. н.	Результаты моделирования оптимальной цифровой обработки радиолокационного сигнала

N	доц. К.В. Власова, В.В.Мялковский, доц. В.А.Бессонов	Разработка метода цифровой обработки азимутальной реализации в системах локации

N	асп. Красников Ю.В. 	Алгоритм предварительной обработки радиолокационной информации для решения задачи распознавания в сверхкороткоимпульсной рлс

N	к.ф-м.н., доц. Брюховецкий А.П., асп., инж. Григорьев Д.Е., студ., инж. Гурьянов А.Ю.	Аппаратно-программный комплекс для сбора и обработки информации при лазерной диагностике объектов органического происхождения

N	Тележкин В.Ф., Казимиров А.Н.	Генератор фрактального сигнала для радиотехнических систем

N	к.т.н., м.н.с. Матюнин А.Ю., Ген. дир. Трусилов В.Т., гл. инж. Седов М.В., вед. инж-прог. Дахов О.В., вед. инж. Кобзарь В.И.	Измерение скорости потока жидкости с учетом влияния боковых лепестков приемо-передающей антенны

N	К.т.н. Артеменко Ю. Н., асп.. Агапов В. А., проф., д.т.н. Городецкий А. Е., проф., д.т.н. Зинченко И.И., к.т.н., доц.. Тарасова И. Л., к.т.н. Кучмин А. Ю.	Особенности цифровой обработки измерительной информации для обеспечения режимов работы радиотелескопов миллиметрового диапазона

N	Инж. ДемидовА. И., в.н.с., к.т.н. Залогин Н.Н., инж Комочков Р. Ш., инж Мосолов. С. С., с.н.с.,к.т.н.Скнаря А.В.,.инж Тощов С.А., инж. Тутынин Е. В	Некоторые вопросы обработки сверхширокополосных сигналов и их реализация в приемном тракте гидролокатора

N	асп. А.А. Горбунова	Оценка параметров источников стохастического электромагнитного излучения в составе технических средств

N	доц., к.т.н. Баев А.Б.	Разработка системы мониторинга электромагнитной обстановки на базе цифрового осциллографа

N	проф., д.т.н. Дубаренко В.В. , доц., к.ф.-мат.н. Курбанов В.Г., доц., к.т.н. Кучмин А.Ю.	Корпускулярная модель системы приема-передачи радиоизлучений

N	асп. Арешин Я.О., проф., к.т.н Королев А.Н., проф., д.т.н. Котов А. Ф.	Алгоритм дискретного диаграммообразования для передающей фазированной антенной решетки барьерной радиолокационной станции.

N	асп. Ломовская К.М., доц., к.т.н. Тимошенко А.Г., студ. Суслов М.О.	Об особенностях формирования электромагнитного поля в ис

N	асп. Фофанов Д.А.	Обработка информации в приемнике рлс с заданной структурой при сверхразрешении целей

N	проф., д. ф.-м.н. Литвинов О.С., Гилязова А.А.	Анализ воздействия помех на приём полезного сигнала адаптивной антенной решёткой с помощью метода обращения разреженной корреляционной матрицы

N	студ. Зайцева Т.В., преп. Колесников С.В., студ. Рогожкина А.Ю.	Влияние амплитудного распределения на раскрыве активной антенной решетки на эффективность пространственной обработки с учетом интермодуляционных помех

N	асп. Карих А.А.	Методы вычисления двухмерной корреляционной функции

N	н.с. Журавлёва Н.Г., н.с., к.т.н. Новиков А.Н., студ. Новикова Е.Е., нач. НИЛ, к.т.н. Махов Д.С.	Цифровая обработка сверхширокополосных сигналов в системах радиосвязи

N	асп. Нгуен Ч.Т.	Формирование трехмерных радиоизображений на основе доплеровской фильтрации И оценивания координат

N	асс., к.т.н. М.А. Коновалюк, доц., к.т.н. Баев А.Б., проф. д.т.н. Ю.В. Кузнецов	Исследование электромагнитных излучений средств вычислительной техники в широком диапазоне частот

N	доц., к.т.н. Романов Д.Н., преп. Смирнов М.С.	Вычисление спектра на основе непрерывных кусочно-линейных функций

Секция 5. Обработка и передача изображений

N	проф., д.т.н. Фаворская М.Н.	Сегментация и распознавание дактилем русского языка по видеопоследовательностям

N	проф., д.т.н. Фаворская М.Н., студ. Новиков Д.С.	Устранение артефактов сшивки на ландшафтном аэрофотоснимке

N	проф., д.т.н. Фаворская М.Н., преп., к.т.н. Дамов М.В., доц., к.т.н. Зотин А.Г.	Восстановление текстурного фона под объектами малого размера в видеопоследовательности

N	к.т.н. доц. Зотин А. Г., к.т.н. преп. Пахирка А.И., асп. Буряченко В.В.	Динамическое хранение видеопотока на основе метода видеосжатия mjpeg

N	асп. Буряченко В.В.	Повышение качества стабилизации за счет исключения недостоверных векторов движения

N	асп. Ткачева А.А.	Построение реалистичных ландшафтных сцен на основе данных лазерного сканирования и моделей объектов

N	асп. Пьянков Д.И.	Коррекция некалиброванных видеопоследовательностей на основе интерполяции и совмещения кадров

N	асп. Калинин А.П., д.т.н., с.н.с. Манойлов В.В.,, к.ф-м.н., доц.Приходько О.А.	Обработка изображений дисперсных систем для количественного трехмерного стереоанализа

N	член-корр. РАН. Калиткин Н.Н., асп. Голованов Р.В.	Проблема сравнения критериев оценки качества искажённого изображения

N	асп. Тупицын И. В.	Построение системы совмещения стереоизображений

N	асп. Петухов Н.Ю.	Индексация ландшафтных изображений в мультимедийной базе на основе фрактальной размерности

N	студ. Хвостиков А.В.	Обработка текстовых изображений с использованием матрицы смежности

N	ст. преп. Мизотин М.М.	выделение границ объектов с субпиксельной точностью с учетом их размытости

N	асс. Поройков А.Ю., доцент, к.т.н. Скорнякова Н.М., в.н.с., к.т.н., Толкачев А.В.	Кросскорреляционная обработка изображений для восстановления 3d профиля деформируемой поверхности

N	асп. Прозоров А.В.	Адаптивный алгоритм фильтрации векторов оптических потоков в задаче вычисления движения камеры методом визуальной одометрии

N	студ. Ситдиков И.Т., м.н.с. Насонов А.В., проф. Крылов А.С., проф. Динг Йонг	Параллельная реализация алгоритмов вычисления областей для анализа эффекта ложного оконтуривания на изображениях

N	к.т.н. Бабаян П.В.,  студ. Масленников Е.А.	Алгоритмы оценивания пространстенной ориентации объекта по его двумерному изображению

N	д.т.н. Алпатов Б.А., к.т.н.Стротов В.В., м.н.с.  Фельдман А.Б.	Распознавание и прослеживание опорных участков местности для определения координат и курса беспилотного летательного аппарата

N	к.т.н. Афанасенко А.С.	Выделение и отслеживание характерных деталей на рентгеновском изображении

N	доц. Орловская С.Г., н.с. Каримова Ф.Ф., проф. Калинчак В.В., м.н.с. Шкоропадо М.С.	Определение температуры накаленных движущихся частиц при помощи обработки цифровых изображений

N	асп. Карлушин К.А., д.т.н., доц. Медведева Е.В. 	Метод выделения движущихся объектов в видеоизображениях

N	Проф. Радченко Ю.С., асп. Миляев С.В.	Принципы построения коменсированных кадров в перспективном кодеке на базе чебышевского преобразования.

N	асп. Гизятуллин Р.Р., проф. Умняшкин С.В.	Сжатие изображений на основе блочной декомпозиции в области пакетного вейвлет-преобразования

N	доц. Балабанова Т.Н., преп. Заливин А.Н., студ. Веселых Н.К., студ. Ефимов Н.О., студ. Трубицына Д.И.	О применеии субполосных методов для обработки видеоизображений

Y	студ. Сторожилова М. В., к.ф.-м.н. Лукин А. С., к.ф.-м.н. Юрин Д. В.	Методы анализа качества фильтрации шума на изображениях компьютерной томографии

N	магист. Малюкина Е.П., доц., д.т.н. Приоров А.Л.	Алгоритм коррекции цифровых текстовых изображений в задачах распознавания

N	асп. Ганин А.Н., асп. Шмаглит Л.А., доц. Хрящев В.В., магист. Шемяков А.М.	Гендерная и возрастная классификация по видеоданным

N	магист. Носков А.А., студ. Кисельникова О.А., асп. Ганин А.Н., асп. Матвеев Д.В.	Применение метода цифровых гистограмм для детектирования повторного появления объекта на видеоданных

N	к.т.н., доц. Хрящев В.В.	К вопросу об оценке качества изображений в задачах распознавания

N	магист. Шемяков А.М., доц. Приоров А.Л., асп. Павлов Е.А., асп. Студенова А.А.	Неэталонная оценка качества сжатых, зашумленных и размытых изображений

N	асп. Трапезников И.Н., асп. Федорин Д.В., преп. к.т.н. Волохов В.А.	Применение анализа главных компонент и нелокальной обработки в параллельной процедуре фильтрации изображений

N	к.т.н. Чичёва М.А.	Общие принципы построения системы параллельной линейной обработки многомерных сигналов

N	к.т.н., вед. инж. Хрусталев П.Е.	Методика текстурного анализа последовательности изображений

N	к.т.н. Малистов А. С.	Усиление слабых классификаторов при распознавании текста на изображении

N	к.т.н. Иртюга В.А., д.т.н., проф. Дворкович А.В.	Пороговые значения ОСШ системы РАВИС при моделировании каналов с многолучевым распространением в овч-диапазоне

N	Доц., к.т.н. Усс М.Л., проф., д.т.н. Лукин В.В., д-р Б. Возель, проф., д.т.н. Чобану М.К. 	Анализ свойств помех в изображениях гиперспектральных сенсоров

N	проф. Петров Е.П., доц. Харина Н.Л., студ. Ржаникова Е.Д	Метод сжатия цифровых полутоновых изображений на основе цепей Маркова с несколькими состояниями

N	проф. Петров Е.П., доц. Харина Н.Л., асп. Харюшин В.Ф.	Фильтрация цифровых полутоновых изображений на основе сложных цепей маркова

Секция 6. Обработка и передача измерительной информации

N	проф., д.т.н. Мандрикова О.В.,, доц., к.т.н. Полозов Ю.А.,	Технология выделения аномалий в параметрах ионосферы на основе совмещения вейвлет-пакетов и нейронных сетей

N	проф., д.т.н. Мандрикова О.В., асп. Глушкова Н.В.	Метод анализа и заполнения пропусков в данных критической частоты ионосферы с учетом суточного и сезонного хода

N	Доц. д.т.н. Мандрикова О.В.,, асп. Заляев Т.Л.	Технологи выявления сильных наземных возрастаний энергии космических лучей на основе совмещения кратномасштабного анализа и нейронных сетей

N	г.н.с., д.т.н. Мандрикова О.В., м.н.с. Соловьев И.С.	Автоматический метод оценки состояния магнитного поля земли на основе многокомпонентной модели

N	к.т.н. доц. Качалов О.Б., д.т.н. проф. Ямпурин Н.П.	Снижение погрешности аппроксимирующих зависимостей при переменной обучающей выборке

N	асп. Чигорин А.	Автоматическое обнаружение 200 классов российских знаков дорожного движения

N	доц. Дмитриев А.В.	Измерительные цепи на основе генераторов хаотических колебаний

N	студ. Афанасьева М.А., студ. Гостева Д.О., студ. Алексеева А.В., студ. Бородулина В.А	Методики измерений как средство инновационных технологий в научно-образовательной работе

N	доц., к.т.н. Селуянов М.Н.	Аналого-цифровой преобразователь с самоконтролем, автокоррекцией погрешностей и его моделирование в среде labview

N	студ. Романенко Е.М., студ. Зубовская Д.А., студ. Миньков К.Н.	Частотно-цифровые микропроцессорные средства измерений линейных размеров и пермещений

N	проф. Скачко Ю. В., преп. Скачко Н. Ю., преп. Галахов В.В.	Методика исследования метрологических характеристик микропроцессорных средств измерений

N	Тележкин В.Ф., Рагозин А.Н.	Спектральный анализ физиологических сигналов на плоскости комплексных частот

N	с.н.с., к.т.н. Колоколов А.С. , с.н.с., к.т.н. Любинский И.А..	Исследование вибрации гдавного редуктора вертолета в зависимости от скорости полета

N	асп. Алямкин С.А.	Распознавание автомобильной техники на основе анализа сейсмического сигнала

N	асп. Лебедев И.М., асп. Тюкин А.Л.	Алгоритм навигации и беспрепятсвенного передвижения в пространстве для мобильных роботов

N	Асc. Черноусов А.Д, к. ф.-м. н. Бережецкая Н.К., к. ф.-м. н. Копьев В.А, студент Моряков И. B., к. ф.-м. н. Малахов Д. В., д.ф.-м.н., в.н.с., доцент Скворцова Н.Н	Анализ робастных спектральных и корреляционных характеристик звуковых волн в плазменном актуаторе

N	к. т. н., проф. Грязных И. В., асп. Лысов П. И.	Цифровая обработка сигналов, получаемых на выходе оптических приёмных устройств в локации атмосферы с помощью лидаров

Секция 7. Проектирование и техническая реализация систем ЦОС

N	студ. Леонов Д.В.	Плис-модуль управления коммутацией вычислительных ресурсов для специализированной вычислительной системы с кольцевой макроконвейерной архитектурой

N	Адамов А.А., Савинков И.И., Шевченко П.А.	Разработка перспективной элементной базы цифрового радиоприемника стандарта drm

N	Дергачев П.Н., Филимонова И.П., Шевченко П.А.	Разработка dsp подсистемы для сбис цифровой обработки телевизионных сигналов.

N	доктор-инж. Парфенюк М.), асп. Петровский Н.А.),	Многомерный CORDIC алгоритм кватернионов с «разреженными» итерациями

N	магистрант Шашков А.С., проф. Петровский А.А	Быстрое прототипирование процессора алгоритма GSC с использованием модели вычислительного процесса в средеSimulink

N	асп. Строков В. И., проф. Пахотин В.А., н.с. Анискевич В.М.	Разработка фильтров для разделения радиоимпульсов с частичным совпадением спектров на базе микроконтроллера

N	инж. Ключеня В. В. 	Процессор дкп на целочисленной арифметике с перфектной реконструкцией

N	асп. Овинников А.А., доц. Бакке А.В.	Разработка макета ofdm приёмо-передатчика на основе узкополосных систем программируемого радио

N	Бумагин А.В., к.т.н., инж. Гондарь А.В., инж. Азябин С.В., инж. Пашинский И.О., инж. Шишкин О.Н	Разработка бис кодирования информации в соответствии с алгоритмом гост 28147 – 89

N	д.т.н. Бартенев В.Г., 	О новом подходе к проектированию программируемых радиотехнических систем

N	проф., доктор Злобин В.К., проф., доктор Ручкин В.Н., преп.,кандидат технических наук Романчук В.А. 	Моделирование и анализ нейропроцессорных структур обработки сигналов

N	проф. Соловьев В.В.	Метод минимизации внутренних состояний, энергопротребления и стоимости реализации неполностью определенных конечных автоматов

N	проф., д.т.н. Кириллов С.Н., доц., к.т.н Косткин И.В., доц., ктн Покровский П.С., доц., к.т.н. Слесарев А.С., нс. Бердников В.М., асп. Ревуцкий В.А., асп. Семин Д.С., инж. Яшин А.Ю.	Формирователь радиосигналов унифицированных средств контроля радиотехнических изделий

N	к.т.н. Рожнов А.В.	Программный макет компонента инструментально-моделирующего комплекса для совершенствования многопроцессорной вычислительной системы

N	Андросов В.В., Витязев С.В.	Моделирование алгоритмов автофокусировки и синтезирования радиоизображений в режиме «доплеровского обужения луча»

Секция 9. Цифровая обработка многомерных сигналов

N	Зам. директора Фролов И.И.	Синтез и анализ алгоритма оценивания афр методом максимального правдоподобия с учетом погрешностей позиционирования

N	проф., д.т.н. Богословский А. В., доц., к.т.н. Жигулина И. В.	Энергетический подход к обработке зображений и видеопоследовательностей

N	асп. Коптелова М.В., к.т.н. Стальной А.Я.	Арифметика матричных операндов

N	д.т.н., проф. Чобану М.К., к.т.н., доц. Вишняков С.В., студ. Пехтерев В.В.	Метод сжатия изображений на основе адаптивной триангуляции

N	проф. Чобану М.К., студ. Макаров Д.В.	Сжатие изображений с помощью тензорной аппроксимации

N	Д.т.н. Чобану М.К.,студ. Кургускин О.С.	Применение сеточного метода для сжатия графической информации

Y	к.ф.-м.н., доц. Шемякин А.Б.	Определение направления амплитудного движения геоакустической волны с помощью нескольких сейсмоприемников

N	доц. Балагур А.А., асп. Михалин О.А., студ. Бахронов Ш.Р.	Виртуальный имитационно-измерительный прибор «многоцелевой анализатор радиотехнических сигналов»

N	к.т.н. Литвиненко С.Л.	Сравнительный анализ работы алгоритмов оценки угла прихода навигационного сигнала в условиях многолучевой интерференции в гидроакустическом канале

N	ст. преп. Степанов А. Б.	модернизированный метод диагональной инверсии при синтезе вейвлетов для непрерывного вейвлет-преобразования

N	к.т.н., в.н.с. Орешко Н. И., асс. Клионский Д. М.	Характеристики реальных вейвлет-фильтров применительно к гармоническому вейвлет-преобразованию

N	к.т.н. Рожнов А.В.	Развитие комплекса моделей и демонстрационного прототипа устройства для моделирования многоканальных преобразователей

N	Проф., д.т.н. Лукин В.В., доц., к.т.н. Абрамов С.К., асп. Кожемякин Р.А., проф., д.т.н. Чобану М.К. 	Стратегии и методы сжатия с потерями одновзглядовых рса-изображений с использованием кодеров jpeg2000 и spiht

DSPA-2014. Международная конференция "Цифровая обработка сигналов и её применение"

[Архив конференций DSPA]

Доклады конференции

Пленарное заседание

N	д.т.н., проф. Дворкович В.П., д.т.н. Дворкович А.В., к.т.н. Иртюга В.А.	Развитие системы цифрового наземного вещания равис

N	В.н.с., к.м.н. Фёдоров В.Ф., зав. каф. телемедицины, к.б.н. Столяр В.Л.	Цифровые технологии и развитие телемедицины в россии

N	д.т.н. Бартенев В.Г., 	Когерентная обработка радиолокационных сигналов (история, состояние и перспективы)

Секция № 1 «Теория сигналов и систем»

Y	д.т.н., г.н.с. Джиган В.И.	Адаптивная фильтрация сигналов: наука, техника и учебная дисциплина

N	с. н. с., к. ф.-м. н. Пройдаков В.И.	Функция автокорреляции функционального преобразования суммы 2?-периодического продолжения во времени детерминированного сигнала и стационарного случайного процесса

N	д.т.н., проф. Макаров С.Б., асп. С.В. Завьялов	Анализ эффективности применения алгоритмов приёма неортогональных многочастотных сигналов

N	Асп. Залешин М.В., проф., д.т.н. Гантмахер В.Е.	Обобщенный алгоритм синтеза последовательностей с идеальной периодической автокорреляционной функцией над расширенными полями галуа

N	к.т.н. Кренгель Е.И., к.т.н. Иванов П.В.	Многофазные почти комплементарные пары последовательностей на основе кодов p3 и p4

N	к.т.н., доц. Гельгор А.Л., асп. Горлов А.И., к.т.н., доц., доц. Попов Е.А.	Программная реализация алгоритма приёма сигналов с параллельной решётчатой кодированной модуляцией

N	доц. Гай В.Е., студ. Мочалова Д. А	Метод и алгоритмическое обеспечение определения наличия информационного сообщения в априори неопределённом звуковом сигнале

N	к.т.н., доц. Гельгор А.Л., асп. Горлов А.И., к.т.н., доц., доц. Попов Е.А.	Повышение эффективности одночастотных сигналов с амплитудно-фазовой модуляцией за счёт введения управляемой межсимвольной интерференции

Y	доцент, к.ф.м.н. Казарян М. Л.	О вейвлет – рядах Хаара

N	к.т.н., доц. Гельгор А.Л., асп. Горлов А.И., к.т.н., доц., доц. Попов Е.А.	Пропускная способность непрерывного канала с аддитивным шумом при неидеальной ачх

N	проф. Климов И.З., аспирант Минин В.Е.	Методика выбора правил доступа к среде для эффективного использования канала связи

N	проф., д.т.н. Кириллов С.Н., доц., к.т.н. Покровский П.С., преп., к.т.н. Семин Д.С., м.н.с., асп. Лукьянов Д.И., инж., маг. Яшин А.Ю., инж., асп. Лисничук А.А.	Адаптивная к мешающим факторам, помехозащищенная радиолиния передачи информации

N	д.т.н. Выхованец В.С., студ. Лю Вэнькуй	Некогерентная передача данных с помощью ортогональных шумовых сигналов

N	асп. Потехин Е.Н., проф. Леухин А.Н. 	Модификация алгоритма «ветвей и границ» для исчерпывающего поиска бинарных оптимальных последовательностей

N	проф., д.т.н. Золотарёв В.В., доц., д.т.н. Овечкин Г.В., асп. Шевляков Д.А.	Многопороговое декодирование для беспроводных сетей передачи данных

N	В.н.с., д.ф.м.н. Арсеньян т.и., студ. Арутунян д.м., доц., к.ф.м.н. Сухарева н.а., Проф., д.ф.м.н. Сухоруков а.п., студ. Чугунов а.а	Структурные параметры пространственных распределений интенсивности в открытых оптических каналах передачи данных

N	доц. Парсаев Н.В., проф. Леухин А.Н., асс. Шувалов А.С.	Синтез многофазных последовательностей с малым уровнем боковых лепестков импульсной функции неопределенности в заданной доплеровской полосе частот

N	проф. Макаров С.Б., асс. Марков А.М.	Применение алгоритма витерби для повышения помехоустойчивости приема клиппированных сигналов с модуляцией на одной несущей

N	асп. Андриянов Н.А., проф. Васильев К.К., доц. Дементьев В.Е.	Идентификация параметров дважды стохастических авторегрессионных моделей случайных процессов

N	проф. Золотарев В.В., доц. Овечкин Г.В., доц. Ташатов Н.Н., доц. Сатыбалдина Д.Ж., магистрант Мишин В.А.	Применение многопороговых алгоритмов в схемах параллельного каскадирования

N	к.ф.-м.н. Анциперов В.Е.	Использование аналитических спектров локального прошлого и будующего сигнала для формирования и анализа билинейных частотно-временных представлений

Секция № 2 «Теория и методы ЦОС»

N	с.н.с., к.т.н., доц. Линович А.Ю.	Применение многоскоростного адаптивного фильтра с динамическим выбором структуры к решению задачи обратного моделирования

N	доц., к.т.н. Марапулец Ю.В., асп. Афанасьева А.А. 	Разработка параллельного алгоритма метода согласованного преследования

N	асп. Луковенкова О.О., доц., канд. техн. наук Тристанов А.	Адаптивный алгоритм согласованного преследования с уточнением на смешанных словарях в анализе сигналов гэоакустической эмиссии

N	к.т.н., доцент С. С. Грицутенко 	Определение минимального количества операций при вычислении полинома

N	проф. Жиляков Е.Г., доц. Прохоренко Е.И., доц. Балабанова Т.Н., асс. Болдышев А.В., асс. Фирсова А.А., студ. Шабалин А.П.	Об одном методе оценивания формантных частот вокализованных звуков русской речи

N	студ. Айнуллин Д.Т.	Обзор алгоритмов идентификации звуковых сигналов

N	к.т.н., проф. Солонина А. И., к.т.н., ст.преп. Клионский Д. М.	Моделирование в matlab метода адаптивной фильтрации для эхоподавления

N	проф. Брюханов Ю.А., Лукашевич Ю.А.	Нелинейные искажения гармонических сигналов в сигма-дельта аналого-цифровых преобразователях

N	аспир.Строков В.И., проф. Пахотин В.А., доцент Либерман И.В.	Адаптивная фильтрация сложных сигналов методом максимального правдоподобия

N	доц. Засов В.А., асп. Ромкин М.В.	Адаптивная фильтрация прерывистых сигналов

Y	д.т.н., г.н.с. Джиган В.И.	Адаптивная фильтрация сигналов: наука, техника и учебная дисциплина

N	проф., Пономарев В.А., доц. Пономарева О.В., асп. Пономарева Н.В.	Метод спектрального выявления скрытых периодичностей на основе дискретного преобразования Фурье и цифровой блочной обработки с накоплением

N	проф., Пономарев В.А., доц. Пономарева О.В., асп. Пономарева Н.В.	Метод цифровой блочной обработки с накоплением и его приложения в спектральном анализе сигналов со скрытыми периодичностями

N	Проф., д.т.н., Закасовская Е.В. , Фадеев В.В.	Алгебраическое моделирование в распределенных волоконно-оптических измерительных системах в условиях неполноты данных

N	доц., к.т.н. Просочкин А.С.	К вопросу о выборе оконной функции при проектировании ких-фильтров

N	д.т.н., проф. Бороноев В.В., н.с. Омпоков В.Д.	Преобразование гильберта-хуанга в задаче обработки и анализа биомедицинских сигналов

N	асп. Пономарева Н.В.	Метод спектрального анализа узкополосных сигналов с высоким разрешением по частоте

N	ст. преп. Степанов А. Б.	Анализ электроэнцефалограмм с применением двух уровней непрерывного вейвлет-преобразования

N	проф., д.т.н. Жиляков Е.Г., доц., к.т.н. Черноморец А.А., асп. Болгова Е.В., преп., к.т.н. Заливин А.Н., преп. Голощапова В.А., ст. Мещеряков Д.Ю.	Об удалении узкополосного шума на изображениях на основе субполосного анализа

N	к.т.н., в.н.с. Егоров В.В., к.т.н., с.н.с. Мингалев А.Н.	Рекурсивные фильтры с конечной импульсной характеристикой

Y	доц. Азаров И.С., доц. Вашкевич М.И., проф. Петровский А.А.	Исследование возможности использования мобильной вычислительной платформы iphone для коррекции слуха

Y	доц. Азаров И.С., доц. Вашкевич М.И., проф. Петровский А.А.	Реализация слухового аппарата на мобильной вычислительной платформе

Y	к. т. н. Мингазин А.Т.	Минимально-фазовые бих-фильтры с минимальной неравномерностью хгвз и требуемой ачх

Y	к. т. н., доц. Сергиенко А. Б.	О возможностях использования usb-приемников на базе демодулятора rtl2832u в учебном процессе

N	Доц. Я.А. Туровский, асп. Белобродский В.А.	Восстановление элементов сигнала ЭЭГ на основе анализа цепочек экстремумов локальных вейвлет-спектров

Секция № 3 "Обработка сигналов в системах телекоммуникаций"

N	к.ф.-м.н. Калинин В.И., асп. Радченко Д.Е.	Влияние межсимвольной задержки на помехоустойчивость системы телекоммуникации с расширением спектра

N	Головкин И.В. , Маныкин Д.Н. 	Сравнительный анализ помехоустойчивых кодов для систем с использованием дискретных частотных сигналов и некогерентным приемом

N	д. ф.-м. н., проф. Блатов И.А., д.т.н., проф. Карташевский В.Г., к.т.н., доц. Киреева Н.В., асп. Чупахина Л.Р.	Исследование смо типа g/g/1 с использованием аппроксимации функций распределения

N	Проф. Соколов С.А., д.т.н.	Возможности и риски неправильного приёма информации при электромагнитном воздействии на оптический кабель

N	проф., Санников В.Г.	Цифровая оценка качества зашумленной речи по громкости её слухового восприятия

N	проф., д.т.н ПоршневС. В., асп. КусайкинД. В.	О возможности повышения точности восстановления дискретного сигнала, заданного на неравномерной временной сетке с неизвестными значениями координат ее узлов

N	Доц., к.т.н. Буранова М.А, инженер Самойлов М.С.	Исследование статистических свойств мультимедийного трафика

N	асп. Муратчаев С. С.	Эффективные сигнально-кодовые конструкции с минимальной сложностью декодирования для модема КАМ-4

N	д.ф-м.н., проф. Блатов И.А., д.т.н., проф. Карташевский В.Г., преп. Козырева Н.И.	Решение уравнения линдли методом гаусса-кристоффеля

N	д.т.н., проф. Карташевский В.Г., к.т.н., доц. Семенов Е.С., асп. Слипенчук К.С.	Обработка сигнала ofdm в канале с памятью

N	асп., Чилихин Н.Ю.	Оценка канала связи с неизвестными параметрами на основе формирования мягких решений в широкополосных системах связи

N	асп. Афанасьев А.А.	Локализация подпространства представления сигналов возбуждения синтезирующего фильтра при низкоскоростном кодировании речи

N	Доц. Власова К.В., проф. Пахотин В.А., н. сотр. Анискевич В.М.	Частотное уплотнение каналов связи на основе неортогональных сигналов

N	асп. Калашников К.С., д.т.н., проф. Шахтарин Б.И.	Адаптивный фильтр калмана для оценки параметров канала в ofdm-системах

N	асп. Климов Р.В.	Разработка процедуры формирования индексов мягких решений принятых символов с расширенной зоной стираний

Y	асп. Петров А. В., к. т. н., доц. Сергиенко А. Б.	Замкнутый алгоритм слепой синхронизации частоты и фазы кам-сигналов

N	н.с., асп. Смаль М.С.	Бестестовая тактовая синхронизация для сигналов с двухпозиционной фазовой модуляцией

N	инж., асп., Маслаков М.Л.	Адаптивная коррекция сигналов с компенсацией шума

N	асп. Нестеров М.С., к.т.н., асс. Топников А.И.	Модификация методики неэталонной оценки разборчивости речевых сигналов

N	асп. Герасимович В.Ю., доц., к.т.н Петровский Ал.А.	Компрессия аудиосигнов на основе разреженной аппроксимации с перцептуально-оптимизированным словарем вейвлет коэффициентов

N	инж. Трофимов А.С. д.т.н., проф. Чобану М.К. 	Современные средства быстрого захвата пакетов

N	Доцент Кузяков Б.А., аспирант Тихонов Р.В., студент Гарцев А.И., студент Гуськов П.А., студент Крохалев И.Н., студент Ульянов А.С.	Комбинированные оптические телекоммуникационные системы с цифровыми сигналами

N	д.т.н. Дворкович А.В., к.т.н. Иртюга В.А., Сарана Д.В.	Оценка параметров радиоканала в ofdm приемнике

N	асп. Нгуен Ч.Т.	Применение эвристики для уменьшения влияния шума на качество распознавания речевых команд

Y	асп. Петров А. В., к. т. н., доц. Сергиенко А. Б., студ. Филин А. Н.	Зондирование коротковолнового канала с использованием псевдослучайного сигнала с угловой модуляцией

Y	студ. Осипов А. В., к. т. н., доц. Сергиенко А. Б.	Автоматическое определение вида модуляции сигналов методом угловых гармоник без информации об уровнях сигнала и шума

N	асс., м.н.с. Волченков В.А.	Сравнение производительности алгоритмов vad при воздействии на речь транспортного шума с различным уровнем осш

N	Асп. Кравченко Д.С., доц. Черепанов А.К., доц. Третьяков Г.Н.	Устройство и способы обработки несогласованной информации управления в системах беспроводной мобильной связи

N	асп. Павловичев П.О., студ. Пикунова Т.М.	Декомпозиция речевых сигналов на эмпирические моды. Исследование последовательной реконструкции речи

Секция № 4 «Обработка сигналов в радиотехнических системах»

N	проф., д.т.н. Орощук И. М., доц., к.т.н. Сучков А.Н.	Пространственно-корреляционный метод обработки сигналов декаметрового диапазона

N	доц., к.т.н. Самойленко М.В.	омографические методы определения местоположений и мощностей источников излучения

N	адъюнкт Косяков В.М	Способ обработки данных с когерентным накоплением и проанием для методов цифрового спектрального анализа, исключающий появление ложных локальных максимумов в выбранном секторе анализа спектральной функции

N	проф., дтн Митрофанов Д. Г.	Изучение отличительных спектральных признаков, характеризующих поперечную архитектуру объектов

N	доц. Силаев Н.В., Жбанов И.Л., Митрофанов А.Д.	Кепстральный способ определения взаимного расположения радиоимпульсов, отраженных от рассеивающих центров на поверхности воздушного объекта

N	д.т.н. проф. Трофимов А.Т., инж. Махнев Ю.В.	Фазокодированная последовательность с нулевым уровнем боковых лепестков импульсной автокорреляционной функции

N	асп. К.А.Королёва	Снижение вычислительных затрат при компенсации эффекта доплера в случае узкополосного сигнала

N	докторант, ктн, доц., Климов С. А.	Некоторые результаты экспериментальных исследований эффекта сверхрэлеевского разрешения сигналов

N	к.т.н. Круглов С.К. , к.ф.-м.н. Розанов С.Б. , к.ф.-м.н. Саенко И.И. , асп. Тряпицын В.Л. 	Метод выравнивания интервалов накопления при детектировании сигналов в оптоэлектронном спектрометре модуляционного радиометра

N	проф. Рябов И.В., асп. Чернов Д.А.,асп. Толмачев С.В.	Разработка алгоритма повышения точности местоопределения в условиях городского ландшафта с использованием сигналов глонасс и gps

N	студ. Ершов Р.А., доц., к.ф.-м.н. Логинов А.А., проф., д.ф.-м.н. Морозов О.А	Реализация вычислительно-эффективного алгоритма построения взаимной функции неопределённости широкополосных сигналов в задаче определения временной задержки

N	Проф. Клочко В.К., асп. Усачев А.Н.	Алгоритмы оценивания угловых координат движущихся воздушных целей на базе многоканальной доплеровской рлс

N	доц., к.т.н. Романов Д.Н., преп. Смирнов М.С.	Реализация коэффициентов для вычисления спектра на основе непрерывных кусочно-линейных функций

N	д.т.н., проф. Бартенев В.Г., асп. Галкин Р.Е.	Синтез цифрового двухчастотного классификатора дискретных помех по скоростному признаку

N	доц. Копысов А.Н., проф. Климов И.З., инж. Мошонкин В.А., доц. Богданов А.А.	Цифровой измерительный комплекс для оценки поляризационных параметров ионосферного канала

N	асп. Александров П.А.	Анализ пространственной компенсации активных помех в плоской пятиэлементной антенной решетке

N	Инж. Демидов А. И., в.н.с., к.т.н. Залогин Н.Н., с.н.с., к.т.н.Скнаря А.В.,инж . Тощов С.А..	К вопросу о реализации сверхширокополосного хаотического сигнала в активном локаторе

N	н.c. Зуев А.Г, вед. инж. Миллеров В.О.	Устройство имитации радиолокационных сигналов

N	адъюнкт Торбин С. А.	Обработка сигналов цифрового пеленгатора с коническим сканированием диаграммы направленности в условиях активной шумовой помехи

N	проф. Локтев А.А., асп. Тимоненков Н.Р.	Моделирование распространения электромагнитной волны по оптическому волокну

N	инж. Ермаков Р.В., студ. Воробьева А.И.	Результаты двухдиапазонной радиолокационной съемки ледовых образований в карском море

N	Бартенев В.Г., Конев А.А., Стрижов Е.А.	Повышение эффективности адаптивного авторегрессионного фильтра за счет дополнительной многоканальной доплеровской фильтрации

N	Бартенев В.Г., Кутепов В.Е. 	Сравнительный анализ двух способов формирования весовых коэффициентов в адаптивной системе селекции движущихся целей

N	проф. Тележкин В.Ф., доц. Казимиров А.Н. 	Генератор сверхширокополосного фрактального сигнала для радиотехнических систем связи

N	инж. Мушкаев С.В., студ. Щигорев Л.А.	Реализация алгоритмов обработки телевизионного изображения в задаче деинтерлейсинга для процессора цифровой обработки сигналов neuromatrix®

N	проф. Горбунов Ю.Н.	Стохастическая радиолокация: условия решения задач обнаружения, оценивания и фильтрации

N	С.И. Сергеев, Ю.В. Казакевич	Высокопроизводительный коррелятор наземно-космического интерферометра «радиоастрон»

Секция № 5 «Обработка и передача изображений»

N	проф., д.т.н. Фаворская М.Н.	Распознавание активных действий пешеходов на основе boosting-алгоритма

N	студ. Новиков Д.С., проф., д.т.н. Фаворская М.Н.	Построение панорамных изображений в системах технического зрения

N	асп. Ткачева А.А.	3d-моделирование влияния внешних параметров окружающей среды на объекты с ветвящейся структурой в сложной сцене

N	асп. Проскурин А.В.	Формирование визуальных слов для автоматического аннотирования изображений на основе самоорганизующейся нейронной сети

N	асп. Буряченко В.В.	Разработка программной системы цифровой стабилизации видеопоследовательностей

N	асп. Казмирук Е. С.	Предсказание поведения динамических объектов на основе фильтра калмана

N	асп. Носов А.В.	Алгоритм локализации изображения руки из видеопоследовательности

N	асп. Болгов А.Н.	Восстановление текстуры на изображениях на основе мультиагентного подхода

N	асп. Баранов Р.П.	Система идентификации человека по его личной подписи

N	доц. Шоберг А.Г.	Влияние угла поворота на результаты прямого вейвлет преобразования изображений

N	д.т.н Карцов С.К. , к.т.н. Куприянов Д.Ю., асп. Зыков А.Н.	Использование локальных бинарных шаблонов при фрактальном кодировании полутоновых изображений.

N	к.т.н., преп. Дамов М.В., к.т.н., доц. Зотин А.Г.	Алгоритм обработки мультимедийных данных в модифицированном формате epub

N	проф., д.т.н. Богословский А.В, к.т.н. Жигулина И.В., асп. Маслов И.С.	Межкадровые разности частотных характеристик и «разглядывание» изображения движущихся объектов

N	аспирант Малышева С. С.	Метод численного выбора результирующего объекта из обнаруженных потенциальных областей в задачах локализации внешних уголков глаз на изображении лица

N	д.т.н. проф. Кириллов С.Н., к.т.н. Бердников В.М., доц., к.т.н. Косткин И.В., асп. Акопов Э.В. 	Система видеопозиционирования в условиях урбанизированной среды с использованием цифровой карты местности

N	Проф., д.ф.-м.н. Умняшкин С.В., асп. Шаронов И.О.	Компенсация движения для видеокодирования на основе блоков шестиугольной формы

N	Зам.гл.констр. Скирмунт В.К., проф. Петров Е.П., доц. Харина Н.Л., асп. Ржаникова Е.Д.	Метод синтеза алгоритмов нелинейной фильтрации цифровых полутоновых изображений большой разрядности

N	проф. Петров Е.П., доц. Харина Н.Л., студ. Ржаникова Е.Д.	Метод сжатия цифровых изображений во временной области

N	к.т.н., преп. Курбатова Е.Е.	Метод сегментации цветных изображений

N	аспир. Бабинович А.И.,проф. Пахотин В.А., доц. Молостова С.В.	Обработка видеоизображений методом максимального правдоподобия

Y	студ. Мамаев Н. В., к.ф.-м.н. Лукин А. С., к.ф.-м.н. Юрин Д. В.	Локальная оценка уровня шума на цифровых изображениях

N	асп. Тужилкин А.Е., доц., к.т.н. Захаров А.А.	Синтез графа трехмерной сцены по изображениям для задач трехмерной реконструкции

N	с.н.с. Будников Н.С. , инж. Котомина. В.Е. , студ. Шаргавнина Т.В. 	Методика математической реконструкции субмиллиметрового профиля поверхности по данным оптической микроскопии

N	Проф. Калинчак В.В., доц. Орловская С.Г., н.с. Каримова Ф.Ф., н.с. Шкоропадо М.С.	Обработка изображений для определения скорости горения

N	асп. Насоновa А.А.	Деформационный метод повышения разрешения изображений с сохранением резкости границ

N	Доц. Новиков А.И., студ. Ефимов А.И.	Совмещение изображений и оценка качества совмещения в системах технического зрения

N	асп. Паршин А.Ю., проф. Паршин Ю.Н.	Сравнительный анализ применения фрактальных размерностей при текстурной обработке радиолокационных изображений

N	асп. Рахманов Х.Э., проф. Леухин А.Н., доц. Парсаев Н.В.	Алгоритм локализации изображения регистрационного номерного знака автомобиля с использованием методов контурного анализа

N	асп. Рахманов Х.Э., проф. Леухин А.Н., доц. Парсаев Н.В.	Алгоритм сегмегментации символов локализованного номерного знака транспортного средства

N	Асп. Земляченко А.Н., проф., д.т.н. Лукин В.В., д-р Б. Возель, проф., д.т.н. Чобану М.К. 	Сжатие изображений при наличии помех

N	проф. Локтев А.А., доц. Алфимцев А.Н., асп. Локтев Д.А.	Определение параметров объекта путем анализа его изображений

N	доц., к.т.н. Бабаян П.В.,  студ. Масленников Е.А.	Двухэтапный алгоритм оценивания пространственной ориентации объекта с помощью дескриптора внешнего контура

N	доц., к.т.н. Бабаян П.В., к.т.н. Шубин Н.Ю.	Обнаружение прямолинейных границ на изображении с помощью модифицированного преобразования радона

N	асп. Калинин А.П., д.т.н., с.н.с. Манойлов В.В.,, к.ф-м.н., доц.Приходько О.А.	Построение вероятностных статистически обусловленных 3d-моделей дисперсных систем для количественного трехмерного стереоанализа металлических материалов

N	асп. Трапезников И.Н., ст. преп. Волохов В.А., доц. Приоров А.Л., асп. Аминова Е.А.	Детектирование регистрационных номеров автомобилей на зашумленных изображениях

N	асп. Шемяков А.М., доц. Хрящев В.В., асп. Шмаглит Л.А.	Сравнение алгоритмов классификации возраста людей по изображению лица на основе метода опорных векторов

N	асп. Герасимов Н.Б., к.т.н. Хрящев В.В., к.т.н. Апальков И.В., асп. Студенова А.А.	Оценка качества изображений и видеопоследовательностей на основе анализа уровня артефактов блочности

N	асп. Никитин А.Е., асп. Шемяков А.М., асп. Матвеев Д.В., студ. Лебедев А.А.	Анализ и модификация алгоритмов детектирования пешеходов на цифровых изображениях

Секция № 6 «Обработка измерительной информации»

N	инж. Максимов А.К.	Построение каналов измерения дифференциального и абсолютного давления воздуха на микроконтроллерах с использованием методов выбора элементов структуры и оптимизации структуры по множеству по множеству критериев и исследование полученных вариантов каналов

N	проф., д.т.н. Мандрикова О.В., доц., к.т.н. Полозов Ю.А.,	Аппроксимация и анализ ионосферных параметров на основе совмещения вейвлет-преобразования с коллективами нейронных сетей

N	проф., д.т.н. Мандрикова О.В., асп. Глушкова Н.В., к.ф.-м.н. Живетьев И.В.	Многокомпонентная модель параметров ионосферы

N	проф., д.т.н. Мандрикова О.В., инж., асп. Жижикина Е.А.,	Анализ геомагнитных данных на основе совмещения вейвлет-преобразования с радиальными нейронными сетями

N	доц. к.т.н. Селуянов М.Н	Моделирование двухканального отказоустойчивого аналого-цифрового преобразователя с самоконтролем в среде LabVIEW

N	доц. Качалов О.Б., проф. Ямпурин Н.П.	Сравнение погрешностей моделей регрессионной зависимости

N	проф. Скачко Ю. В., преп. Скачко Н. Ю., студ. Жеребцова А.А.	Статистические методы при исследовании метрологических характеристик частотно-цифровых средств измерений

N	асп., Лосев А.М., асп., Атопшев Ю.С.	Влияние фазовых шумов дискретизирующего сигнала на шумы ацп

N	ктн. Басий В.Т., ктн. Макаров Д.Г., Нечепаев В.В.	Метрологическое обеспечение телевизионного эталона ки-твм-э в части анализа искажений сигналов i/q систем dvb-t/t2

N	асп. Чувилина Е. В., доц. Грызлова Т. П.	Диагностические последовательности для обнаружения изменения состояния сложного источника в отсутствии параметрических моделей

N	студ. Алексеева А.В., студ. Бородулина В.М	Организация системы обработки измерительной информации частотно-цифровых средств измерений

N	асп. Прозоров А.В., д.т.н. Приоров А.Л., преп. Волохов В.А.	Стереокалибровка с использованием нейронной сети

N	асп. Тюкин А.Л., асп. Лебедев И.М., доц. Приоров А.Л.	Анализ алгоритмов навигации и беспрепятственного передвижения автономных мобильных роботов в ограниченном пространстве

Секция № 7 «Проектирование и техническая реализация систем ЦОС»

N	асп. Солодков А. В.	Полифазный фильтр для КМДП приемопередатчика

N	инж. Гаев.В.А.	Ускорение декодирования сверточного турбокода

N	Проф. Рябов И.В., аспирант Толмачев С.В., аспирант Чернов Д.А.	SDR приемник на FPGA для исследования радиолокационных отражений от полярных сияний

N	Скляров А.А., Смехов Д. Г.	Реализация широкополосных ddc на модуле fmc106p с использованием технологии partial reconfiguration

N	Капитанов А.А.	Практическая реализация бпф с плавающей точкой на базе плис

N	асп. Куликов А.В., асп. Скопинцев Я.М.	Бюджетное устройство для исследования алгоритмов цифровой многомикрофонной обработки речевых сигналов

N	ассисент Ключеня В. В., проф. д. т. н. Петровский А. А	Модуль вычисления прямого и обратного дкп для систем сжатия данных

N	м.н.с. Харин А.В., с.н.с. Витязев С.В.	Параллельная реализация обработки траекторного сигнала на многоядерном сигнальном процессоре tms320c6678

N	к.т.н., доц. Рашич А. В., асс. Фадеев Д. К.	Реализация блока цифровой обработки сигналов для ofdm-модема в плис

N	студ. Горбунов С. В., инж. Тетерин П.С., доц., к.т.н. Рашич А. В.	Реализация итеративного декодера для системы tia-1008-в в плис

N	асп. Кислицын А.Б.	Методика выбора интервала квантования мягких решений на выходе демодулятора в канале с абгш

N	acc. Фадеев Д.К., доц., к.т.н. Рашич А. В.	Формирование и прием спектрально-эффективных сигналов с ofdm

N	асп. Кислицын А.Б., к.т.н., доц. Рашич А.В.	Формирование и прием спектрально-эффективных сигналов с неортогональным частотным уплотнением на основе дпф

N	маг. Кисельников А.Е, асп. Полянин Ю.В.	Разработка модуля расширения стыков для организации взаимодействия по проводным интерфейсам предыдущего поколения

Секция № 8 «Цифровое телерадиовещание»

N	асп. Петрусь И.П.	Новейшие достижения в области беспроводных оптических вычислительных сетей на базе светодиодов видимого излучения

Секция № 9 «Цифровая обработка многомерных сигналов»

N	Доц. Абрамов А.Д., асп.. Одокиенко А.В., бак. Свистков И.В., м.н.с. Фатеев А.В.	Оценивание количества «роторных» гармоник при спектральном анализе вибрационных процессов

N	проф. Дубровин В.И., асп. Твердохлеб Ю.В.	Метод вейвлет-разделения сигнала сложной формы на независимые составляющие

N	к.ф. ? м.н. Хмелёв С.Л., асп. Трушков А.О.	Обнаружение сигналов в широком частотном диапазоне на основе вейвлет-преобразования от спектральной плотности мощности

N	Фролов И.И.	Свойства матрицы пространственного преобразования при оптимальной пространственной структуре измерений

N	Д.т.н. Чобану М.К., студ. Кургускин О.С.	Применение сеточного представления для сжатия графической информации

N	Проф., д.т.н. Лукин В.В., асп. Кожемякин Р.А., д-р Б. Возель, проф., д.т.н. Чобану М.К.	Особенности многомерной фильтрации изображений на основе дискретного косинусного преобразования

N	проф. Чобану М.К., студ. Макаров Д.В.	Сжатие изображений с помощью тензорной аппроксимации

N	Клейнер И.Е	­Сублинейный алгоритм анализа изображений с помощью техники тестирования свойств

N	Сычев М.Б.	Использование чисел с фиксированной точкой при вычислении дискретного вейвлет-преобразования по схеме лифтинга

Секция № 10 «Нейрокомпьютерная обработка сигналов и изображений»

N	к.ф.-м.н. Овчинников П.Е., студ. Шаталин Р.А.	Алгоритмы обнаружения нештатных ситуаций в задачах видеонаблюдения

N	асп. Баронин А.М, асп. Демин Д.А.	Применение нейронных сетей в современных мрлс